## Slide 1: Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
Μπαλαφούτα Μυρσίνη
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Επικ. Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

## Slide 2: Ακτινοχειρουργική ή στερεοταξία
οι τεχνικές εστιακής ακτινοβολίας, στις οποίες χρησιμοποιούνται πολλαπλές ακτίνες ακτινοβολίας φωτονίων, σε προεπιλεγμένες και στερεοτακτικές εντοπίσεις κυρίως στον εγκέφαλο.

## Slide 3: Ιστορική αναδρομή
Αρχές του 1950 καθιερώθηκε από τον Σουηδό νευροχειρουργό Leksell , καθώς και ο όρος «ακτινοχειρουργική».
χορήγηση μιας υψηλής ακτινοθεραπευτικής δόσης (της τάξεως των 100 Gy) σε μια συνεδρία, σε έναν ενδοκρανιακό στόχο ο Leksell έκανε χρήση ακτίνων X 200 kVp.
Για την απαλλαγεί της επιβάρυνσης των ζωτικών δομών και την επίτευξη της επικέντρωσης της δόσης στον όγκο στόχο εντός του εγκεφάλου, πλησίασε τον στόχο από διάφορες κατευθύνσεις.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 έχουμε διακοπή των orthovoltage ακτίνων Χ στην ακτινοχειρουργική. εγκεφάλου εφαρμόστηκε αργότερα με καταλληλότερες δέσμες ακτινοβολίας, αρχικά με πρωτόνια από κυκλοτρόνια, στη συνέχεια με εστιασμένες ακτίνες γ- 60Co και πιο πρόσφατα με ακτίνες Χ από γραμμικούς επιταχυντές.

## Slide 4: Ιστορική αναδρομή
Το 1974 ο Larsson πρότεινε τους γραμμικούς επιταχυντές ως βιώσιμες πηγές ακτινοβολίας για την ακτινοχειρουργική. Το 1984 αναφέρθηκε η ανάπτυξη και η κλινική εφαρμογή της τεχνικής πολλαπλών μη συνεπίπεδων τόξων βασισμένη σε γραμμικό επιταχυντή,
Το 1986 το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Βοστώνη και το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ, ανέπτυξαν την τεχνική πολλαπλών μη συγκλινόντων τόξων, και την τεχνική δυναμικής στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής.

## Slide 5: χαρακτηριστικά της στερεοτακτικής ακτινοβολίας
Οι συνολικές δόσεις που δίδονται είναι της τάξεως των 10-50 Gy.
Οι στόχοι σχεδιασμού είναι μικροί και τα μεγέθη των τυπικών όγκων κυμαίνονται από 1 έως 3,5 cm3.
Οι απαιτήσεις για την ακρίβεια της θέσης στην χορήγηση της δόσης είναι +- 1mm . Ενώ για την αριθμητική ακρίβεια είναι + -5%.

## Slide 6: Στην στερεοτακτική ακτινοβολία η δόση μπορεί να χορηγηθεί :
Στερεοτακτικής εμφύτευσης ή ραδιενεργών πηγών (στερεοτακτική βραχυθεραπεία)
Ενώ συχνότερα χορηγείται με μία ή περισσότερες εξωτερικές πηγές ακτινοβολίας (ακτινοβολία στερεοτακτικής εξωτερικής δέσμης).

## Slide 7: Ο χωρισμός της στερεοτακτικής εξωτερικής δέσμης ακτινοβολίας, βάσει της κλασματοποίησης της δόσης (SEBI) γίνεται σε δύο κατηγορίες:
Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική: Η χορήγηση της συνολικής δόσης γίνεται σε μία μόνο συνεδρία.
Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία: Η χορήγηση της συνολικής δόσης γίνεται σε περισσότερες από μία συνεδρίες όπως γίνεται και στην τυπική ακτινοθεραπεία.

## Slide 8
Ουσιαστικά, οποιαδήποτε είδος ακτινοβολίας (γ-ακτίνες κοβαλτίου, ακτίνες Χ μεγάλης ακτινοβολίας, δέσμες σωματιδίων πρωτονίων και βαρών φορτίων, ακόμη και δέσμες νετρονίων) που χρησιμοποιείται στην εξωτερική ακτινοθεραπεία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην ακτινοχειρουργική.

## Slide 9: Στερεοτακτική ΑΚΘ ΓΙΝΕΤΑΙ συνήθως ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Gamma Knife : 201 διαφορετικές πηγές Co 60 1mm σε τόξο.
X- Knife : ειδικά προσαρμοσμένος γραμμικός επιταχυντής.
Modified ( Μετατρεπόμενος ) Γραμμικός ( IMRT ).
Ρομποτική ακτινοχειρουργική (Cyber Knife).

## Slide 10: είδη των ασθενειών που θεραπεύονται με στερεοτακτική ακτινοβολία χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Λειτουργικές διαταραχές: (π.χ. νευραλγία τριδύμου).
Αγγειακές αλλοιώσεις: (π.χ. AVM).
Πρωτογενείς καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι: (π.χ. αδένωμα υποφύσεως και GBM αντίστοιχα).
Μεταστατικοί όγκοι.

## Slide 11: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΘ
Στον εγκέφαλο. Δόση 120-180 Gy με πεδίο 3 Χ 5 mm. 65-90 % αύξηση της επιβίωσης (ανακουφιστική για τον πόνο ασθενών με μεταστάσεις).
Νευραλγία τριδύμου. Δόση 70-90 Gy μετά από αποτυχία φαρμακευτικής αγωγής ή χειρουργικής, με ανταπόκριση 90 %.
Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, δόση πάνω από 23 Gy.
Επανακτινοβόληση. Η δόση εξαρτάται από την προηγηθείσα ΑΚΘ.
Schwannomas (ακουστικού νεύρου).Δόση 11-18 Gy. Ανταπόκριση 85 %.
Μηνιγγίωμα (στο οπτικό χίασμα). Δόση <8 Gy.
Αδένωμα υποφύσεως. Σε μικρούς όγκους >30 Gy.
Γλοιώματα σε υποτροπή .Δόση 50 Gy.

## Slide 12: GAMMA KNIFE
στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη στη Σουηδία: στερεοτακτική ακτινοχειρουργική με τη χρήση πηγών κοβαλτίου-60 “ Gamma Knife.
τεχνική αυτή ονομάστηκε από το Leksell «στερεοτακτική ακτινοχειρουργική» (stereotactic radiosurgery)
εφάπαξ, σε έναν με μεγάλη ακρίβεια εντόπισης, ενδοκρανιακό όγκο μικρού μεγέθους.
Το 1968 , έχουμε την κατασκευή και εγκατάσταση στη Στοκχόλμη του πρώτου συστήματος στερεοταξίας στο οποίο έγινε χρησιμοποιούνταν πηγές κοβαλτίου-60.
Στο σύστημα «Gamma Knife» γίνεται χρήση 201 ανεξάρτητων πηγών κοβαλτίου-60

## Slide 13: το σύστημα «Gamma Knife

## Slide 14
Το κράνος κατευθυντήρας το οποίο χρησιμοποιείται στο σύστημα αυτό, κατευθύνει τις δέσμες που παράγονται από τις πηγές αυτές, και τις συγκλίνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια εντός του κρανίου στον στόχο που έχει προεπιλεγεί.

## Slide 15: Το κράνος κατευθυντήρας

## Slide 16: Ασφάλεια της ΑΚΘ μεθόδου
Η ένταση των ακτίνων γ στο σημείο του όγκου στόχου είναι η μέγιστη δυνατή ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα η απορροφούμενη δόση στους γύρω υγιείς ιστούς είναι η ελάχιστη δυνατή.
Η επιπλέον ακρίβεια, ασφάλεια και πιστότητα, όσον αφορά το σύστημα του «Gamma Knife», επιτυγχάνονται από το γεγονός ότι το τελευταίο διαθέτει λίγα κινητά μέρη.

## Slide 17: Τέσσερα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθούνται στην διαδικασία της τεχνικής «Gamma Knife».
Τοποθέτηση του κράνους κατευθυντήρα.
Απεικόνιση (σε αξονικό τομογράφο).
Υπολογιστικός σχεδιασμός θεραπείας.
Ακτινοβόληση.

## Slide 18: CYBER KNIFE
Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90. Πρόκειται για έναν μικρό γραμμικό επιταχυντή ενσωματωμένο σε ρομποτικό βραχίονα.
Αποτελεί εναλλακτική λύση κατά την οποία δεν απαιτείται χρήση στερεοτακτικού πλαισίου.
Διαθέτει σύστημα Απεικόνισης + Αυτόματης ρύθμισης της κατεύθυνσης της δέσμης της ακτινοβολίας (για λόγους αντιστάθμισης της κίνησης του όγκου στόχου ).

## Slide 27: Στερεοτακτική ΑΚΘ οστικής μετάστασης

## Slide 28: Στερεοτακτική ΑΚΘ σε όγκο Υποφύσεως

## Slide 29: Στερεοτακτική ΑΚΘ σε Ca προστάτη

## Slide 30: Στερεοτακτική ΑΚΘ σε πνευμονικές μεταστάσεις

## Slide 31: Επανακτινοβόληση με στερεοταξία σε οστική μετάσταση

## Slide 32: Επανακτινοβόληση με στερεοταξία σε οστική μετάσταση

## Slide 33: Στερεοτακτική ΑΚΘ σε Ca παγκρέατος

## Slide 34: Πλεονεκτήματα Cyber Knife
Εύκολη χρήση θερμοπλαστικής «μάσκας» σε νόσο τραχηλο-προσωπικής χώρας για ακινητοποίηση του ασθενούς και ακρίβεια στην ακτινοβόληση του όγκου-στόχου.
Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία.
Κλασματοποίηση θεραπείας για ενδοκρανιακούς κακοήθεις όγκους.
Θεραπεία εξωκρανιακών βλαβών της Σπονδυλικής Στήλης παρακολουθώντας τις οστικές δομές της (οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς) για μεγαλύτερη ακρίβεια χορήγησης της δόσης.
Ακτινοχειρουργική θεραπεία σε εξωκρανιακές βλάβες, σε ανατομικές περιοχές όπως πνεύμονας και προστάτης, εμφυτεύοντας χειρουργικά markers (που αποτελούν πλαίσιο αναφοράς)τα ονομαζόμενα fiducials.