## Slide 1: Arduino + Sensors
Κωνσταντίνος Τσιούτας
PhD Audio Interactive Systems

## Slide 2: Arduino – Pin out
GND: Γείωση, δηλαδή το γενικό -
GND: Γείωση, δηλαδή το γενικό -
GND: Γείωση, δηλαδή το γενικό -

## Slide 3: Arduino – Pin out
5 volt τροφοδοσία για οποιαδήποτε χρήση θέλουμε

## Slide 4: Arduino – Pin out
3.3 volt τροφοδοσία για οποιαδήποτε χρήση θέλουμε

## Slide 5: Arduino – Pin out
A0, A1…A5
Αναλογικές είσοδοι.
Θα εξηγηθούν παρακάτω

## Slide 6: Arduino – Pin out
Ψηφιακές
είσοδοι - έξοδοι.
Θα εξηγηθούν παρακάτω

## Slide 7: Arduino – Pin out
Ψηφιακές
είσοδοι - έξοδοι.
Θα εξηγηθούν παρακάτω

## Slide 8: Arduino – Pin out
Το ενσωματωμένο LED_BUILTIN

## Slide 9: Arduino περιβάλλον προγραμματισμού

## Slide 10: Arduino περιβάλλον προγραμματισμού
Compile: Εύρεση σφαλμάτων

## Slide 11: Arduino περιβάλλον προγραμματισμού
Φόρτωση προγράμματος στο Arduino

## Slide 12: Arduino περιβάλλον προγραμματισμού
Φόρτωση προγράμματος στο Arduino

## Slide 13: Arduino περιβάλλον προγραμματισμού
Σε περίπτωση προβλήματος στη φόρτωση αλλάξτε θύρα από το μενού, Tools>Port>COM1 ή όποιο άλλο COM υπάρχει διαθέσιμο

## Slide 14: Arduino Examples Basics Blink

## Slide 15: Arduino Examples Basics Blink
//Αναβοσβήνει το led του Arduino με ότι ρυθμό του θέσουμε
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

## Slide 16: Arduino Examples Basics Blink
void setup() {
//εκτελείται μια φορά όταν ξεκινήσει το arduino
//ή όταν πατήσουμε το reset
}
void loop() {
//εκτελείται επαναλαμβανόμενα
}

## Slide 17: Arduino Examples Basics Blink
void setup() {
//με την pinMode() δηλώνουμε ποια Pins θα
//χρησιμοποιήσουμε και αν αυτά θα είναι INPUT ή OUTPUT
// To LED_BUILTIN είναι το led του Arduino.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
//εκτελείται επαναλαμβανόμενα
}

## Slide 18: Arduino Examples Basics Blink
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
//με την digitalWrite() θέτουμε ένα ψηφιακό (Digital) pin
//το οποίο έχει δηλωθεί στη setup() ως έξοδος (OUTPUT)
//σε 5Volt (HIGH) ή σε 0 Volt (LOW)
//όποτε ανάβει (HIGH) ή σβήνει (LOW)
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // λαμπάκι άναψε
}

## Slide 19: Arduino Examples Basics Blink
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //λαμπάκι άναψε
delay(1000); // Με την delay(1000) καθυστέρησε πριν συνεχίσεις 1 sec.
}

## Slide 20: Arduino Examples Basics Blink
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //λαμπάκι άναψε
delay(1000); // Καθυστέρησε πριν συνεχίσεις 1 sec.
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //λαμπάκι σβήσε
delay(1000); // Καθυστέρησε πριν συνεχίσεις 1 sec.
//το λαμπάκι τελικά ανάβει και σβήνει εναλλάξ
}