## Slide 1
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

## Slide 2
Τα σύγχρονα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι επιθυμητό να λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα, να καταλαμβάνουν την μικρότερη δυνατή επιφάνεια στο ολοκληρωμένο κύκλωμα και να καταναλώνουν την μικρότερη ισχύ.
Μία πρώτη προσέγγιση στο να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι είναι να προσδιορισθεί η απλούστερη λογική παράσταση των λογικών συναρτήσεων που θέλουμε να υλοποιήσουμε.
Οι δύο βασικοί τρόποι απλοποίησης είναι με χρήση των κανόνων της Άλγεβρας Boole και με χρήση χαρτών Karnaugh.
Απλοποίηση λογικής παράστασης

## Slide 3
Απλοποίηση με κανόνες της Άλγεβρας Boole

## Slide 4
Οι χάρτες Karnaugh (Karnaugh maps) είναι διδιάστατοι πίνακες αληθείας που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση και την απλοποίηση λογικών συναρτήσεων με γραφικό τρόπο.
Χάρτες Karnaugh

## Slide 5
Χάρτες Karnaugh 2, 3, 4 μεταβλητών

## Slide 6
Απεικόνιση πίνακα αληθείας 2 μεταβλητών σε χάρτη Karnaugh

## Slide 7
Απεικόνιση πίνακα αληθείας 3 μεταβλητών σε χάρτη Karnaugh

## Slide 8
Παράδειγμα. Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η λογική συνάρτηση της οποίας o πίνακας αληθείας δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 9
Υπόδειξη

## Slide 10
Υπόδειξη
Τοποθετούμε 1 στα τετράγωνα 3, 4, 5, 6, και 0 στα υπόλοιπα
Παράδειγμα. Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η (κανονική) λογική παράσταση

## Slide 11
Παράδειγμα 3.23. Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η λογική παράσταση
Υπόδειξη
Τοποθετούμε 1 στα τετράγωνα 0, 11, 14, 15 και 0 στα υπόλοιπα

## Slide 12
Παράδειγμα. Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η λογική παράσταση
Μετατρέπουμε την λογική παράσταση σε κανονική
Υπόδειξη

## Slide 13
Παράδειγμα. Να απεικονισθεί σε πίνακα αληθείας η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 14
Τοποθετείται 1 στις γραμμές 0, 3, 4, 5, 6 του πίνακα αληθείας και 0 στις υπόλοιπες (1, 2, 7).
Υπόδειξη

## Slide 15
Η απλοποίηση με τους χάρτες Karnaugh προκύπτει με την εφαρμογή των κανόνων που δίδονται στην συνέχεια.
1) Παρατηρούμε τον χάρτη Karnaugh και προσπαθούμε να σχηματίσουμε ομάδες με όσο το δυνατόν περισσότερα γειτονικά 1.
2) Ο αριθμός των 1 σε κάθε σχηματιζόμενη ομάδα πρέπει να είναι δύναμη του 2 (1, 2, 4, …).
3) Κάθε 1 πρέπει να ανήκει σε μία τουλάχιστον ομάδα.
4) Κάθε τετραγωνίδιο με "1" πρέπει να μετέχει στον ελάχιστο αριθμό ομάδων.
5) Ομάδα με 2 γειτονικά 1 σημαίνει απαλοιφή μίας μεταβλητής, αυτής που αλλάζει τιμή, ενώ ομάδα με 4 γειτονικά 1 σημαίνει απαλοιφή δύο μεταβλητών αυτών που αλλάζουν τιμή.
Απλοποίηση με χάρτες Karnaugh

## Slide 16
Κανόνες σχηματισμού ομάδων για τρεις μεταβλητές

## Slide 17
Κανόνες σχηματισμού ομάδων για τέσσερεις μεταβλητές

## Slide 18
Παράδειγμα. Απλοποίηση της λογικής συνάρτησης
Με χάρτες Karnaugh
Σχηματίζεται μια ομάδα των δύο 1 στα τετραγωνίδια 2, 3. Στην ομάδα αυτή η μεταβλητή x έχει την τιμή 0, οπότε στο αντίστοιχο λογικό γινόμενο συμπεριλαμβά-νεται το η μεταβλητή y έχει την τιμή 1 οπότε συμπεριλαμβάνεται το y, ενώ η μεταβλητή z αλλάζει τιμή, και δεν συμπεριλαμβάνεται στο γινόμενο.

## Slide 19
Ισοδύναμη απλοποίηση με κανόνες της Άλγεβρας Boole

## Slide 20
Παράδειγμα. Απλοποίηση της λογικής συνάρτησης
Με χάρτες Karnaugh

## Slide 21
Με κανόνες της Άλγεβρας Boole

## Slide 22
Παράδειγμα 3.24. Να απλοποιηθεί με χάρτες Karnaugh η λογική συνάρτηση
Υπόδειξη

## Slide 23
Υπόδειξη

## Slide 24
Παράδειγμα. Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 25
Υπόδειξη

## Slide 26
Παράδειγμα. Απλοποίηση της λογικής παράστασης
Με χάρτες Karnaugh
Υπόδειξη

## Slide 27
Με κανόνες της Άλγεβρας Boole

## Slide 28
Παράδειγμα. Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 29
Υπόδειξη

## Slide 30
Παράδειγμα 3.25. Να απλοποιηθεί με χάρτες Karnaugh η λογική συνάρτηση
Υπόδειξη

## Slide 31
Παράδειγμα. Να απλοποιηθεί με χάρτες Karnaugh η λογική συνάρτηση
f=y
Μετατρέπουμε πρώτα την συνάρτηση σε κανονική
Υπόδειξη

## Slide 32
Απλοποίηση με χάρτες Karnaugh μη πλήρως καθορισμένων
λογικών συναρτήσεων*

## Slide 33
Παράδειγμα 3.27. Να απλοποιηθεί με χάρτες Karnaugh η λογική συνάρτηση
Απλοποίηση σε γινόμενο αθροισμάτων
Υπόδειξη

## Slide 34
5.1 Να δοθεί σε απλοποιημένη μορφή η λογική παράσταση που υλοποιεί το κύκλωμα που δίνεται στη συνέχεια, καθώς και ο αντίστοιχος πίνακας αληθείας.
Ασκήσεις
f=xyz
Υπόδειξη

## Slide 35
5.2 Να απλοποιηθεί με κανόνες της Άλγεβρας Boole η λογική παράσταση που δίδεται στην συνέχεια.
Υλοποιήστε την δοσμένη, αλλά και την απλοποιημένη της μορφή με λογικές πύλες AND, OR, NOT. Συγκρίνατε.

## Slide 36
5.3 Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η λογική συνάρτηση που περιγράφεται στον επόμενο πίνακα αληθείας.

## Slide 37
Υπόδειξη
1
1
1

## Slide 38
5.4 Να απεικονισθούν σε χάρτη Karnaugh οι λογικές παραστάσεις που δίδεται στην συνέχεια.
Υπόδειξη
1
1
1
1

## Slide 39
5.4 Να απεικονισθούν σε χάρτη Karnaugh οι λογικές παραστάσεις που δίδονται στην συνέχεια.
1
1
1
1
1
1

## Slide 40
5.5 Να απεικονισθεί σε χάρτη Karnaugh η λογική παράσταση που δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 41
5.6 Από τον χάρτη Karnaugh που δίδεται στη συνέχεια να εξαχθεί η λογική συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων.

## Slide 42
5.7 Από τον χάρτη Karnaugh που δίδεται στη συνέχεια να εξαχθεί η λογική συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων.

## Slide 43
Υπόδειξη
f=m(5,6,11,12,15)

## Slide 44
5.8 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 45
Υπόδειξη

## Slide 46
5.9 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η παράσταση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 47
Υπόδειξη

## Slide 48
5.10 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στη συνέχεια.

## Slide 49
5.11 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η απεικόνιση σε χάρτη Karnaugh δίδεται στη συνέχεια.

## Slide 50
Υπόδειξη

## Slide 51
5.12 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η παράσταση σε με χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια

## Slide 52
Υπόδειξη

## Slide 53
5.13 Να απλοποιηθεί η λογική συνάρτηση της οποίας η παράσταση σε με χάρτη Karnaugh δίδεται στην συνέχεια.

## Slide 54
Υπόδειξη

## Slide 55
Υπόδειξη

## Slide 56
5.14 Να υλοποιηθεί με πύλες AND, OR, NOT η κανονική λογική παράσταση που δίδεται στην συνέχεια.
Στην συνέχεια να απλοποιηθεί με χάρτες Karnaugh. Να υλοποιηθεί η απλοποιημένη λογική παράσταση με πύλες AND, OR, NOT. Συγκρίνατε ως προς το κυκλωματικό κόστος.
Υπόδειξη
Η συνάρτηση
κατασκευάζεται με 2 πύλες ΝΟΤ
3 AND τριών εισόδων και μία πύλη OR 3 εισόδων

## Slide 57
Υπόδειξη
Η απλοποιημένη συνάρτηση κατασκευάζεται με 2 πύλες AND 2 εισόδων
και μία πύλη OR 2 εισόδων με πολύ μικρότερο κυκλωματικό κόστος