## Slide 1
FLIP-FLOP I

## Slide 2
Τα ψηφιακά κυκλώματα διακρίνονται σε συνδυαστικά και ακολουθιακά. Οι τιμές των εξόδων των συνδυαστικών (combinational) κυκλωμάτων εξαρτώνται μόνο από τις τιμές των εισόδων τους την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Οι τιμές των εξόδων των ακολουθιακών (sequential) κυκλωμάτων δεν εξαρτώνται μόνο από τις παρούσες τιμές των εισόδων, αλλά και από τις τιμές τους σε προηγούμενες χρονικές στιγμές.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακολουθιακών κυκλωμάτων, τα σύγχρονα και τα ασύγχρονα.
Ακολουθιακά κυκλώματα

## Slide 3
Δομή σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος

## Slide 4
Σήμα ωρολογίου
Τα βασικά χαρακτηριστικά του σήματος ωρολογίου σαν συνάρτηση του χρόνου, είναι η περίοδος, Τ και το εύρος των παλμών, tw. Η περίοδος του σήματος ωρολογίου ονομάζεται και κύκλος ωρολογίου.
Το πηλίκο tw/T ονομάζεται duty cycle.
Η συχνότητα του σήματος ωρολογίου είναι f=1/T

## Slide 5
Σήμα ωρολογίου

## Slide 6
Υποπολλαπλάσια του secοnd (sec)
1 ms =10-3 sec
1 μs = 10-6 sec (microsecond)
1 ns = 10-9 sec (nanosecond)
1 ps = 10-12 sec
Πολλαπλάσια του Hz (Hertz)
1 KHz = 103 Hz
1 MHz = 106 Hz
1 GHz = 109 Hz
1 THz = 1012 Hz

## Slide 7
Τα φλιπ-φλοπ (flip-flop) είναι κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα bit (0 ή 1) και έχουν συνήθως δύο εξόδους, μια για την τιμή του bit που είναι αποθηκευμένο σε αυτά και μια για το συμπλήρωμά της. Οι δυαδικές πληροφορίες μπορούν να εγγραφούν στα φλιπ-φλοπ με διάφορους τρόπους και έτσι έχουμε διάφορους τύπους φλιπ-φλοπ.
Φλιπ-φλοπ

## Slide 9
D flip-flop
T flip-flop
JK flip-flop
(SR flip-flop)
Τύποι flip-flop

## Slide 10
Λογικό σύμβολο και πίνακας λειτουργίας του D φλιπ-φλοπ
D φλιπ-φλοπ
Qt-1: Η έξοδος Q του φλιπ-φλοπ πριν την εφαρμογή παλμού στην είσοδο ωρολογίου
Qt : H έξοδος Q του φλιπ-φλοπ μετά τον παλμό ωρολογίου

## Slide 11
Χαρακτηριστικός πίνακας και χαρακτηριστική εξίσωση του
D φλιπ-φλοπ.

## Slide 12
T φλιπ-φλοπ
Λογικό σύμβολο και πίνακας λειτουργίας του T φλιπ-φλοπ
Qt-1: Η έξοδος του φλιπ-φλοπ πριν την εφαρμογή παλμού στην
είσοδο ωρολογίου.
Qt : H έξοδος του φλιπ-φλοπ μετά τον παλμό ωρολογίου

## Slide 13
Χαρακτηριστικός πίνακας και χαρακτηριστική εξίσωση του Τ φλιπ-φλοπ

## Slide 14
JK φλιπ-φλοπ
Λογικό σύμβολο και πίνακας λειτουργίας του JK φλιπ-φλοπ

## Slide 15
Χαρακτηριστικός πίνακας και χαρακτηριστική εξίσωση του JK φλιπ-φλοπ

## Slide 16
Λογικά σύμβολα των θετικά (α) και αρνητικά (β) ακμο- πυροδοτούμενων D φλιπ-φλοπ
(α)
(β)

## Slide 17
Κυματομορφή εξόδου Q ενός αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου D φλιπ-φλοπ για δοσμένες εισόδους D και CLK

## Slide 18
Λογικά σύμβολα των θετικά και αρνητικά ακμοπυροδοτούμενων T φλιπ-φλοπ

## Slide 19
Κυματομορφή εξόδου Q ενός αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου T φλιπ-φλοπ για δοσμένες εισόδους (αρχικα Q=0)

## Slide 20
Λογικά σύμβολα των θετικά και αρνητικά ακμοπυροδοτούμενων J-K φλιπ-φλοπ.

## Slide 21
Κυματομορφή εξόδου Q ενός αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου JK φλιπ-φλοπ για δοσμένες εισόδους

## Slide 22
Χρόνοι προετοιμασίας (setup) και παραμονής (hold) για θετικά ακμο- πυροδοτούμενο φλιπ-φλοπ.

## Slide 23
Θετικά ακμοπυροδοτούμενο D flip-flop με ασύγχρονη είσοδο μηδενισμού (CLEAR)

## Slide 24
Χρονισμός του D flip-flop με είσοδο μηδενισμού

## Slide 25
Μετατροπή του D φλιπ-φλοπ σε Τ φλιπ-φλοπ

## Slide 26
Μετατροπή του D φλιπ-φλοπ σε JK φλιπ-φλοπ

## Slide 27
Μετατροπή του JK φλιπ-φλοπ σε T φλιπ-φλοπ

## Slide 28
Μετατροπή του JK φλιπ-φλοπ σε D φλιπ-φλοπ

## Slide 29
Αρνητικά ακμοπυροδοτούμενο D flip-flop με ασύγχρονες εισόδους μηδενισμού (CLEAR) και θέσης (PRESET)

## Slide 30
Ολοκληρωμένο κύκλωμα 74LS74

## Slide 31
Πίνακας λειτουργίας του D flip-flop που περιλαμβάνεται
στο ολοκληρωμένο 74LS74

## Slide 32
Ασκήσεις
7.1 Ένα κύκλωμα ωρολογίου παράγει τετραγωνικούς παλμούς με συχνότητα f=1 KHz. Ποια είναι η περίοδός του (T).
Υπόδειξη
1 Hz=1/sec

## Slide 33
7.2 Ένα κύκλωμα ωρολογίου παράγει τετραγωνικούς παλμούς με συχνότητα 5 KHz. Ποια είναι η περίοδός του.
Υπόδειξη

## Slide 34
7.3 Ένα κύκλωμα ωρολογίου παράγει τετραγωνικούς παλμούς με περίοδο 10 μsec. Ποια είναι η συχνότητά του.

## Slide 35
7.4 Ένα κύκλωμα ωρολογίου παράγει τετραγωνικούς παλμούς με περίοδο 10 μsec και εύρος παλμών 4 μsec. Ποιο είναι το duty cycle.

## Slide 36
7.5 Ένα κύκλωμα ωρολογίου παράγει τετραγωνικούς παλμούς με συχνότητα 100 ΚHz και εύρος παλμών 4 μsec. Ποιο είναι το duty cycle.
Υπόδειξη
Επομένως
Duty cycle

## Slide 37
7.6. Να δοθούν οι έξοδοι του D φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέστε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 38
Υπόδειξη

## Slide 39
7.7 Να δοθούν οι έξοδοι του D φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέστε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 40
Υπόδειξη

## Slide 41
7.8 Να δοθεί η έξοδος Q του T flip-flop για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 42
Υπόδειξη

## Slide 43
7.9 Να δοθεί η έξοδος Q του T flip-flop για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 44
7.10. Να δοθούν οι έξοδοι του JK φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 45
7.11. Να δοθούν οι έξοδοι του JK φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 46
7.12 Να δοθεί η έξοδος Q του JK φλιπ-φλοπ καθώς και η έξοδος Υ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 47
7.13 Να δοθούν οι έξοδοι του JK φλιπ-φλοπ για την δοσμένη είσοδο. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.

## Slide 48
7.14 Να δοθεί ή έξοδος :Q του D φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους. Υποθέσατε ότι αρχικά Q=0.