## Slide 1: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
(διαμήκης τομέας)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023

## Slide 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (γενικά)
Ν. Γραμμές
Υδροστατικά
Βύθισμα υπολογισμού
Διαστάσεις
υπολογισμού
Μήκος υπολογισμού
Πλάτος υπολογισμού
Έλεγχος
διαμήκους αντοχής
Υπολογισμός ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ροπής αντιστάσεως
ΜΕΣΗΣ ΤΟΜΉΣ
Υπολογισμός ελασμάτων
Υπολογισμός πρωτευόντων ενισχυτικών
Υπολογισμός δευτερευόντων ενισχυτικών
Υπολογισμός βάρους
Αναλυτικός υπολογισμός διαμήκους αντοχής
Υπολογισμός ΦΡΑΚΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023
Γενική διάταξη
Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια

## Slide 3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
(kg)
Έλασμα
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : το βάρος του κάθε ενισχυτικού λαμβάνεται από πίνακες ή υπολογίζεται αναλυτικά

## Slide 4
Στοιχεία διαμήκους τομέα
Πάχος ελασμάτων :
Κατάστρωμα /Πλευρές / πυθμένας = 6 (mm)
Διαδοκίδες
Εγκαρσιώματα
Έδρες
Ενισχυμένοι νομείς
Αγκώνες σύνδεσης 150 x 150 x 6
Δευτερεύοντα ενισχυτικά 40 x 40 x 4
α. (οι πάνω και κάτω αγκώνες (*) στα σχήματα των διαφανειών 6 και 7, μετρώνται στα σχέδια υπό κλίμακα της εγκάρσιας τομής απλού νομέα)
β. το βάρος των ενισχυμένων δοκών υπολογίζεται (κορμός και πέλμα) από το σχέδιο υπό κλίμακα του ενισχυμένου νομέα
Εγκάρσια φρακτή :
Έλασμα = 6 (mm)
Ορθοστάτες δευτερεύοντες = 40 x 40 x 6
Αγκώνες σύνδεσης 150 x 150 x 6
Ενισχυμένος ορθοστάτης PL 120 x 6 - FB 60 x 6
PL 120 x 6 FB 60 x 6
Λάμα αγκώνων ενισχ. Ορθοστάτη :
FB 60 x 6
Δευτερεύοντα (απλά) ενισχυτικά ………
Πρωτεύοντα ενισχυτικά …………
50 x 50
150 x 80
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023
Επιθέματα στεγανοποίησης οπών διέλευσης

## Slide 5
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
1. Υπολογισμός βάρους ελασμάτων
2. Υπολογισμός ενισχυτικών
3. Υπολογισμός αγκώνων σύνδεσης
4. Υπολογισμός κιόνων (pillars)
5. Υπολογισμός εγκάρσιων φρακτών
Κατάστρωμα
Πλευρές
Πυθμένας
Πρωτεύοντα
Δευτερεύοντα
Ενισχυτικά
Αγκώνες
Πρωτεύοντα
Δευτερεύοντα
Βάρη σε κιλά
Βάρος συγκολλήσεων = a = 3% (βάρους όλου του τομέα)
Υπολογίζεται το βάρος του
μισού τομέα (χωρίς τα στοιχεία που βρίσκονται
στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας ……………..……….……... = P (kg)
Βάρος όλου του τομέα ……… P’ = [2x P + Ρ1] kg)
Υπολογίζεται το βάρος των στοιχείων που
ευρίσκονται επί του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας ….= Ρ1 (kg)
Συνολικό βάρος τομέα = [P’ + a] (kg)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023
Ελάσματα
Πρωτεύοντα
Δευτερεύοντα
Β. τρόπος
Α. τρόπος
Υπολογίζονται όλα τα βάρη των στοιχείων σε όλο
τον τομέα με την ποσότητα του κάθε στοιχείου ………… = Ρ (kg)
Βάρος συγκολλήσεων = 3% (βάρους του τομέα) ………..= a (kg)
Συνολικό βάρος τομέα = [P + a] (kg)

## Slide 6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023

## Slide 7
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2023