## Slide 1
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD - ΘΕΩΡΙΑ
Παρουσίαση Ναυπηγικών Γραμμών
Σχεδίαση ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ
Σχολή Μηχανικών
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικών
M.Sc. ΄΄Διασφάλιση Ποιότητας
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 2
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ

## Slide 3
Διαγώνια κεκλιμένα επίπεδα που τέμνουν τη γάστρα υπό διάφορες γωνίες από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας προς την πλευρά
Τα επίπεδα αυτά προκύπτουν περιστρέφοντας τις σχεδιασμένες παρισάλους (ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη) γύρω από την ευθεία τομής των παρισάλων με το διάμηκες επίπεδο
Τα ίχνη των τομών αυτών λέγονται διαγώνιες τομές (diagonal sections)
Οι καμπύλες που προέρχονται από τις τομές αυτές σχεδιάζονται στο σχέδιο των ισάλων δεξιά του ίχνους του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κατάκλισης (και όχι τη μέθοδο των ορθογωνίων προβολών)
Διαγώνιες (ή φούρμες) (1 από 2)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 4
Οι διαγώνιες σχεδιάζονται τελευταίες στο σχέδιο των ναυπηγικών γραμμών και με αυτές :
ελέγχεται η ακρίβεια και η ομαλότητα των ναυπηγικών γραμμών , κυρίως σε ιδιόμορφες περιοχές του σκάφους (περιοχές στις οποίες τα ίχνη των παρισάλων τέμνουν τους νομείς με πολύ μικρή γωνία οπότε είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του σημείου τομής και κατά συνέπεια λιγότερο ακριβής η απεικόνιση στο σχέδιο της γεωμετρίας της γάστρας του πλοίου) όπου οι τρείς οικογένειες των καμπυλών δεν επαρκούν.
ευρίσκονται οι μη ομαλές επιφάνειες του περιβλήματος , ώστε έγκαιρα να διορθώνονται οι ναυπηγικές γραμμές πρίν την κατασκευή των ιχναρίων ή μοδέλων (templates) του σκάφους.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ:
για το σχεδιασμό της διαγωνίου (καμπύλης ή τεθλασμένης γραμμής) μετρώνται επί της διαγωνίου οι αποστάσεις των σημείων τομής της διαγωνίου με τους νομείς και σχεδιάζονται ως ημιπλάτη στο σχέδιο ισάλων δεξιά του ίχνους του επιπέδου συμμετρίας, C.L. δηλαδή κάτω από τις ισάλους.
Διαγώνιες (ή φούρμες) (1 από 2)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 5
Σχεδίαση ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΙΙ
Για το σχεδιασμό της καμπύλης μετρώνται τα ημιπλάτη των πρωραίων και πρυμναίων νομέων επί της διαγωνίου .
( Σχέδια σε διαφορετικές κλίμακες )
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 6
Σχεδίαση ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΙΙ
( σχέδια στην ίδια κλίμακα )
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 7
2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 8: Σχεδίαση διαγώνιου α (1 από 7)
Για το σχεδιασμό της καμπύλης μετρώνται τα ημιπλάτη των πρωραίων και πρυμναίων νομέων επί της διαγωνίου .
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 9: Σχεδίαση διαγώνιου α (2 από 7)
= απόσταση ΟΑ στο νομέα 35 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 10: Σχεδίαση διαγώνιου α (3 από 7)
= απόσταση ΟΒ στο νομέα 27 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 11: Σχεδίαση διαγώνιου α (4 από 7)
= απόσταση ΟΓ στο νομέα 20 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 12: Σχεδίαση διαγώνιου α (5 από 7)
= απόσταση ΟΔ στο νομέα 2 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 13: Σχεδίαση διαγώνιου α (6 από 7)
= απόσταση ΟΕ στο νομέα 7 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 14: Σχεδίαση διαγώνιου α (7 από 7)
= απόσταση ΟΖ στο νομέα 13 επί της διαγωνίου α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 15
Διαγώνιος (α)
15
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025