## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025
1
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

## Slide 2
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ 1/2
Η μορφή της γάστρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με :
Αντίσταση και πρόωση
Συμπεριφορά του πλοίου σε κυματισμούς
Ελικτικές ικανότητες του πλοίου
Όγκο των κυτών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025

## Slide 3
ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
Κάθε σώμα που βυθίζεται (ολικώς ή μερικώς) σε υγρό, χάνει από το βάρος του ποσότητα ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει.
Βάρος σώματος = βάρος υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα = ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ( = Δ )
Εκτόπισμα = εξαρτάται από :
τον όγκο V του βυθισμένου σώματος
την πυκνότητα του νερού
το βύθισμα λειτουργίας του πλοίου
Σε κάθε σώμα που βυθίζεται (ολικώς ή μερικώς) σε υγρό , ασκούνται :
Βάρος σώματος (ασκείται στο ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ του σώματος)
Άντωση (ασκείται στο γεωμετρικό κέντρο του βυθισμένου σώματος ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΩΣΗΣ)
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ = ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ = ΑΝΤΩΣΗ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 4
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 5
Δ (t) = γ (t / m3) x V (m3),
όπου : γ = ειδικό βάρος νερού = ρ x g
Τα ρευστά που ενδιαφέρουν το πλοίο είναι : ΑΕΡΑΣ – ΝΕΡΟ
Ιδιότητες των ρευστών που χρειάζονται είναι :
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ :
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ :
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 6
ΕΜΦΟΡΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ
DISPLACEMENT
ΑΦΟΡΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ
(Light ship)
Βάρος κατασκευής
Βάρος εξοπλισμού
Βάρος μηχανοστασίου (βάρος μηχανολογικής εγκατάστασης , περιλαμβάνονται τα υγρά λειτουργίας των μηχανολογικών εξαρτημάτων)
Βάρος μονίμου έρματος (εάν απαιτείται)
Πρόσθετο βάρος
(DWT)
Βάρος ωφέλιμου φορτίου
Βάρος πληρώματος και αποσκευών
Βάρος αναλωσίμων
Βάρος έρματος (εάν απαιτείται)
ΕΜΦΟΡΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ = ΑΦΟΡΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ + ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ
DISPLACEMENT = LIGHT SHIP + DWT
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2025

## Slide 7
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ 2/2
Για τη διαμόρφωση του σκάφους του πλοίου για το τμήμα που βρίσκεται
κάτω από την ίσαλο και πάνω από αυτήν χρειάζεται να προσδιοριστούν :
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ μορφή νομέων (σε ύφαλα και έξαλα) μορφή ισάλων μορφή πλώρης – πρύμνης καμπυλότητα καταστρώματος (ως προς το εγκάρσιο και ως προς το διάμηκες) | ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (αριθμητικά μεγέθη) λόγοι κυρίων διαστάσεων συντελεστές μορφής (γάστρας) - ύψος εξάλων
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025