## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
03-11-2021 / 04-11-2021
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021

## Slide 2
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021
Άέριο ιδανικό μάζας 1 (kg) συμπιέζεται ισόθερμα από πίεση p1 = 100 (kPa) και αρχικό όγκο V1 = 0,056 (m3 ) σε τελικό όγκο V2 = 0,007 (m3 ).
Να υπολογιστεί η τελική πίεση και το έργο κατά τη μεταβολή 12.
ΛΥΣΗ
Δίδονται
Ζητούνται
p1 = 100 (kPa)
V1 = 0,056 (m3 )
V2 = 0,007 (m3 )
p2
L12
Από ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΡΟΣ 8ο Γ,
για την ισόθερμη μεταβολή ισχύει :
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΡΓΟ
Τελική πίεση
= - 11,64 (J) = - 11,64 (kJ)

## Slide 3
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Άέριο ιδανικό σε αρχική πίεση p1 = 300 (kPa) και θερμοκρασία Τ1 = 25 ( 0C) συμπιέζεται πολυτροπικά με εκθέτη 1,4 μέχρι η θερμοκρασία γίνει Τ2 = 180 ( 0C) .
Να υπολογιστεί η τελική πίεση του αερίου.
ΛΥΣΗ
Δίδονται
Ζητούνται
p1 = 300 (kPa)
Τ1 = 25 ( 0C)
Τ2 = 180 ( 0C)
p2
Από ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΡΟΣ 8ο Γ, για την πολυτροπική μεταβολή , ως ισχύει :

## Slide 4
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Άζωτο με αρχικό όγκο V1 = 0,015 (m3 ) διαστέλλεται κατά μια αδιαβατική μεταβολή από αρχική πίεση p1 = 700 (kPa) σε πίεση 140 (kPa).
Να υπολογιστεί ο τελικός όγκος , το έργο κατά τη μεταβολή 12 και η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας.
ΛΥΣΗ
Δίδονται
Ζητούνται
p1 = 700 (kPa)
V1 = 0,015 (m3 )
Άζωτο
γ = 1,402
ΠΙΝΑΚΑΣ 3/ΜΕΡΟΣ 8ο Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ΜΕΡΟΣ 8ο Α
V2
p2 = 140 (kPa)
Τελικός όγκος
Τελικός όγκος
0,0472 (m3)
Έργο
Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας
= - 9681,6
ΣΗΜ. : έργο και από σχέσεις (8) , (9), 6ο Διαδικτυακό Μάθημα

## Slide 5
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 /1
Άέρας μάζας 0,25 (kg) σε πίεση p1 = 140 (kPa) καταλαμβάνει όγκο V1 = 0,15 (m3). Από την κατάσταση αυτή συμπιέζεται μέχρι τελική πίεση p2 = 14 (ΜPa) κατά μια πολυτροπική μεταβολή με εκθέτη 1,25. Να υπολογιστούν : η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, το έργο και το ποσό θερμότητας.
ΛΥΣΗ
Δίδονται
Αέρας
ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ΜΕΡΟΣ 8ο Α
k = 1,25
p1 = 140 (kPa) = 140
V1 = 0,15 (m3)
p2 = 14 (ΜPa)
Ζητούνται
Κατάσταση 1
p1 = 140
V1 = 0,15 (m3)
= 1,4
Κατάσταση 2
Από Κ.Ε.Ι.Α.
= 463,9 (K)

## Slide 6
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 /2
Έργο
Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας
)
(kJ)
+ = 30,816 (kJ) + (- 49,134) (kJ) = - 18,318 (kJ)
Ποσό Θερμότητας
Langen / 6ο Δ.Μ.

## Slide 7
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 /1
Μάζα αέρα 1,52 (kg) έχει όγκο 0,86 (m3) και θερμοκρασία 8 ( 0C ) . Συμπιέζεται μέχρι πίεση 4 x p1 και θερμοκρασία 122 ( 0C ). Να υπολογιστούν : ο τελικός όγκος, το ποσό θερμότητας και η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας.
ΛΥΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Από Κ.Ε.Ι.Α.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021

## Slide 8
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 /2
< 1,402
Πολυτροπική με εκθέτη 1,324
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
= = 5,704 (bar)
Από Κ.Ε.Ι.Α.
Είδος μεταβολής
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021

## Slide 9
Παράδειγμα 6
Συμπιεστής συμπιέζει 0,25 αέρα από αρχική πίεση 1 (bar) και θερμοκρασία 25 (C) σε πίεση 7 (bar) . Θεωρώντας αμελητέες την κινητική και δυναμική ενέργεια του συστήματος, να υπολογιστεί η απαιτούμενη ισχύς του συμπιεστή, υποθέτοντας :
α. Αδιαβατική αντιστρεπτή συμπίεση
β. Αδιαβατική πραγματική συμπίεση με βαθμό απόδοσης συμπίεσης 0,80
ΛΥΣΗ
Συμπιεστής = ανοικτό σύστημα
αμελητέες
αδιαβατική
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021

## Slide 10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/2
=
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
=
Από ΠΙΝΑΚΑ – σελ. 347
k = 1,402
Από ΠΙΝΑΚΑ 3 – σελ. 341
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021

## Slide 11
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σελ. 120
κ = γ = 1,402
ΙΣΧΥΣ
το έργο = προσδίδεται = δαπάνη
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2021