## Slide 1
ΦΩΤΟΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

## Slide 2: Κατηγορίες φωτογράφισης
α.α. | Κατηγορία φωτογράφισης | Τιμές μεγέθυνσης | Απόσταση εργασίας (mm)
1 | Γενική φωτογράφιση | < 0.1 | Άπειρο – 1000
2 | Close up | 0.1 - 1.0 | 1000 – 10
3 | Macro φωτογραφία | 1.0 - 50.0 | 10 – 2
4 | Φωτομικρογραφία Μεσαίας μεγέθυνσης | 20 - 100 | 5 – 1
5 | Φωτομικρογραφία Μεγάλης μεγέθυνσης | 50 - 1500 | 8 – 0.1

## Slide 3: Οπτικό μικροσκόπιο 1/2
zeiss-campus.magnet.fsu.edu

## Slide 4: Κατηγορίες Σύγχρονων Οπτικών Μικροσκοπίων
Μονοφθάλμιο οπτικό μικροσκόπιο
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο
Πολωτικό μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων
Αντεστραμμένο μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
Μικροσκόπιο φθορισμού
Συνεστιακό μικροσκόπιο

## Slide 5: Οπτικό μικροσκόπιο 2/2
ucsdnews.ucsd.edu
olympusmicro.com

## Slide 6: Πολωτικό μικροσκόπιο
microscopyu.com

## Slide 7: Στέρεο μικροσκόπιο
microscopyu.com

## Slide 8: ΣΤΕΡΕΟ – CONFOCAL Μικροσκόπιο
microscopyu.com
microscopyu.com

## Slide 9
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ: ΤΟ ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
1. Παρατήρηση με γυμνό οφθαλμό
2. Παρατήρηση μέσω μεγεθυντικού φακού
Γωνιακή Μεγέθυνση
Γωνία οράσεως θ1
Γωνία οράσεως θ2

## Slide 10
Μεγέθυνση που επιτυγχάνεται με Μεγεθυντικό Φακό :
(α)
(β)
(α) Αντικείμενο στην Εστία → Είδωλο στο ∞
(β) Αντικείμενο σε θέση για την οποία το Είδωλο στο Δ

## Slide 11
Οφθαλμός στην κύρια εστία του φακού
(α). Αντικείμενο στην κύρια εστία του φακού
γωνία οράσεως ανεξάρτητη της θέσης του οφθαλμού
είδωλο στο άπειρο

## Slide 12
By Batholith (talk) - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12042247
By Pieter Kuiper and Arabella B. Buckley - Own work, from Through Magic Glasses and Other Lectures, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18820381
ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
LOUPE (ΛΟΥΠΑ)

## Slide 13
By Fountains of Bryn Mawr, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29413860
ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

## Slide 14
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
θ2
Α
Β
Α΄
Β΄
Β΄΄
Α΄΄
f1
f2
L
& ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
θ1
Α
Β
Δ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Α
Β
Α΄
Β΄
f2
θ2

## Slide 15
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ (γωνιακή) - είδωλο στο οπτικό άπειρο
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ:
θ2
Α
Β
Α΄
Β΄
Β΄΄
Α΄΄
f1
f2
L
β=L+f1
β=L+f1

## Slide 16
olympusmicro.com

## Slide 17
By Rama - Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=638784
Αντικειμενικός φακός
Μεγέθυνση m1
Αριθμητικό Άνοιγμα
Ν.Α.

## Slide 18: Χαρακτηριστικά αντικειμενικού φακού
Μx, τιμή μεγέθυνσης π.χ. 4x ή 20x → μεγάλη Μ → μικρή
Ν.Α., αριθμητικό άνοιγμα π.χ. 0.8 → μεγάλο Ν.Α. → μικρό Βάθος Πεδίου
g (mm), μήκος οπτικού σωλήνα π.χ. 160mm (g=f1+L+f2)
d (mm), πάχος καλυπτρίδας π.χ. 0.6mm
Σκοπός: συλλογή φωτεινών ακτίνων από το αντικείμενο
δημιουργία πραγματικού ειδώλου
μεγεθυμένου :
απαλλαγμένου από σφάλματα
μικρή
Αντικειμενικός φακός

## Slide 19
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/microscopy/understanding-microscopes-and-objectives/
Αχρωστικοί φακοί: άρση χρωματικού σφάλματος (σύμπτωση εστιών) για 2 μήκη κύματος
Αποχρωματικοί φακοί: άρση χρωματικού σφάλματος (σύμπτωση εστιών) για 3 μήκη κύματος
Διόρθωση χρωματικού σφάλματος
(ο δ.δ. n εξαρτάται από μήκος κύματος λ → διαφορετική f για διαφορετικά χρώματα)

## Slide 20: Αντικειμενικός φακός
olympusmicro.com
Απλανητικός: απαλλαγμένος από σφάλμα σφαιρικότητας & κόμης
(flat-field correction)
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/microscopy/understanding-microscopes-and-objectives/

## Slide 21
DIN standard
JIS standard
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/microscopy/understanding-microscopes-and-objectives/

## Slide 22
By Moxfyre at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Moxfyre., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6545240
γωνιακό άνοιγμα 2θ
αριθμητικό άνοιγμα N.A.

## Slide 23: Αριθμητικό άνοιγμα αντικειμενικού φακού
microscopyu.com

## Slide 24
Aριθμητικό άνοιγμα N.A.
Ικανότητα συλλογής φωτός
By Dietzel65, vectorized by Leyo based on Image:Immersionsvorteil.jpg - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4590157
καταδυτικοί φακοί n≈ 1.5

## Slide 25: Διακριτικό όριο - Διακριτική ικανότητα
Η απόσταση δ μεταξύ δυο γειτονικών φωτεινών σημείων που οριακά διακρίνονται ξεχωριστά ονομάζεται διακριτικό όριο.
Το διακριτικό όριο έχει μονάδες μήκους.
Η διακριτική ικανότητα είναι το αντίστροφο του διακριτικού ορίου δ, πρόκειται δηλαδή για το πηλίκο 1/δ.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ :
περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να διακρίνουμε
μικρότερο διακριτικό όριο
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διακριτική ικανότητα

## Slide 26: Διακριτικό όριο αντικειμενικού φακού
Το διακριτικό όριο αντικειμενικού φακού δίνεται από την σχέση:
δ = λ / 2 (Ν.Α.)
Όπου λ: το μήκος κύματος του φωτός (550nm) και
Ν.Α. : το αριθμητικό άνοιγμα του φακού.

## Slide 27: Δίσκοι Airy, Διακριτικό όριο
intranet.tdmu.edu.ua

## Slide 28
Aριθμητικό άνοιγμα N.A.
Ικανότητα συλλογής φωτός
Διακριτική Ικανότητα
intranet.tdmu.edu.ua
By Dietzel65, vectorized by Leyo based on Image:Immersionsvorteil.jpg - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4590157
καταδυτικοί φακοί n≈ 1.5

## Slide 29
By Halfblue, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2140308
Προσοφθάλμιοι φακοί
Μεγέθυνση: 1Χ →30Χ

## Slide 30
By Jastrow - Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2783865
φακός πεδίου
φακός φθαλμού
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9839275
Προσοφθάλμιοι φακοί

## Slide 31
Προσοφθάλμιοι φακοί
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9839275
φακός πεδίου
φακός φθαλμού
εστιακό επίπεδο
(1660)
μικροσκόπια
συλλέκτης: αυξάνει το οπτικό πεδίο

## Slide 32
προσοφθάλμιος Huygens

## Slide 33
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9839275
(1782)
Προσοφθάλμιοι φακοί
φακός πεδίου f : αυξάνει το οπτικό πεδίο
φακός φθαλμού f
αχρωματικός
εστιακό επίπεδο
διόρθωση σφάλματος χρωματικής εκτροπής
τηλεσκόπια

## Slide 34
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ:
Μεγεθυντικός φακός: δημιουργία φανταστικού ειδώλου
Γωνιακή Μεγέθυνση
Συνολική Μεγέθυνση Μικροσκοπίου
Δ=25cm
διακριτικό όριο οφθαλμού: 1΄

## Slide 35: Μεγέθυνση μικροσκοπίου
Η μεγέθυνση με χρήση διαφόρων οπτικών οργάνων (π.χ. μικροσκόπιο) δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός.
Ο τελικός στόχος είναι η αναγνώριση των λεπτομερειών του παρατηρούμενου αντικειμένου. Αυτή η δυνατότητα διάκρισης των λεπτομερειών ονομάζεται διακριτική ικανότητα.

## Slide 36: Κενή μεγέθυνση
Μεγεθύνσεις μεγαλύτερες από την αναγκαία (ή ωφέλιμη) λέγονται «κενές μεγεθύνσεις». Αυξάνουν τις διαστάσεις των ειδώλων στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή χωρίς όμως να βελτιώνουν ταυτόχρονα και το διακριτικό του όριο.
Η αναγκαία μεγέθυνση ενός οπτικού μικροσκοπίου με αριθμητικό άνοιγμα Α.Α. δίνεται από την σχέση : Μ={500 - 1000} (Α.Α.).

## Slide 37: Φωτισμός παρασκευάσματος 1/3
Το φως που προέρχεται από την επιφάνεια του δείγματος κατανέμεται στην πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια του ειδώλου. Έτσι, είναι πάντα απαραίτητος ο ισχυρός φωτισμός του αντικειμένου.
Σωστή ευθυγράμμιση οπτικών στοιχείων.
Ο κώνος του φωτός να υπερκαλύπτει το άνοιγμα του αντικειμενικού φακού.

## Slide 38: Φωτισμός παρασκευάσματος 2/3
Κατηγορίες φωτισμού στη μικροσκοπία
Φωτισμός Nelson: Η εστίαση επιτυγχάνεται απ’ ευθείας στο επίπεδο του δείγματος.
Δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφος φωτισμός του δείγματος
Ορατό το είδωλο της φωτεινής πηγής (πχ. νήμα λαμπτήρα)
By Zephyris - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12243077

## Slide 39
Κατηγορίες φωτισμού στη μικροσκοπία
Φωτισμός Kohler: Η εστίαση επιτυγχάνεται στο διάφραγμα του συμπυκνωτή, το διάφραγμα εστιάζεται στο επίπεδο του δείγματος.
Φωτισμός παρασκευάσματος 3/3
By MrmwDietzel65Zephyris created the original version. - This image was improved or created by the Wikigraphists of the Graphic Lab (Commons). CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71056207
Το διάφραγμα ρυθμίζεται ώστε η επιφάνειά του μόλις να καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή του δείγματος
έλεγχος της φωτεινής ροής χωρίς αλλοίωση της φασματικής κατανομής
ρύθμιση Β.Π.
(μεταβολή Ν.Α. λόγω μεταβολής D)

## Slide 40: Φωτιστικές πηγές 1/2
Λαμπτήρας πυρακτώσεως (νήμα βολφραμίου).
Λαμπτήρας αλογόνου (π.χ. ιωδίου).
Πηγή βολταϊκού τόξου.
Ατμοί υδρογόνου (μονοχρωματικό για ασπρόμαυρη απεικόνιση).
Φωτεινή πηγή Ξένου (film daylight).
Φωτεινή πηγή Ζιρκονίου.
Φως από πηγή laser.

## Slide 41: Φωτιστικές πηγές 2/2
zeiss-campus.magnet.fsu.edu

## Slide 42: Φωτεινότητα ειδώλου
Η φωτεινότητα (ή λαμπρότητα) του σχηματιζόμενου ειδώλου δίνεται από την σχέση:
Β = (Α.Α. / Μ)2
Όπου Α.Α.: το αριθμητικό άνοιγμα και
Μ: η τιμή της μεγέθυνσης

## Slide 43: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 1/2
Τα ανεπιθύμητα χρωματικά αποτελέσματα προέρχονται συνήθως από:
Διαφορά θερμοκρασίας χρώματος φιλμ (ή αισθητήρα) – φωτιστικής πηγής.
Χρωματικά σφάλματα της οπτικής διάταξης.
Μεταβολή στη τάση λειτουργίας της πηγής.
Παρουσία της UV και IR ακτινοβολίας.
Δράση επικολλητικών ουσιών στις πλάκες.

## Slide 44: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 2/2
Η χρησιμοποίηση κατάλληλων φίλτρων στη πορεία των ακτίνων που φωτίζουν το προς φωτογράφιση θέμα περιορίζουν σημαντικά το χρωματικό σφάλμα.
Κατηγορίες Φίλτρων:
1. Έγχρωμα φίλτρα ή φίλτρα ισορροπίας.
2. Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.
3. Φίλτρα απορρόφησης θερμότητας.

## Slide 45: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 2/2
Η χρησιμοποίηση κατάλληλων φίλτρων στη πορεία των ακτίνων που φωτίζουν το προς φωτογράφιση θέμα περιορίζουν σημαντικά το χρωματικό σφάλμα.
Κατηγορίες Φίλτρων:
1. Έγχρωμα φίλτρα ή φίλτρα ισορροπίας.
2. Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.
3. Φίλτρα απορρόφησης θερμότητας.

## Slide 46: 1. Έγχρωμα Φίλτρα Ισορροπίας
Φίλτρα Μετατροπής (Conversion Filters)
Αύξηση T (Kelvin) Μπλε, σειρά : 80 (A,B,C,D)
Μείωση T (Kelvin) Κίτρινα, σειρά 85 (C,B)
π.χ. φίλτρο 80 A (+2300 K), φίλτρο 85 B (- 2300 K).
Φίλτρα Ισορροπίας ( Light Balancing Filters)
Αύξηση T (Kelvin) Μπλε, σειρά : 82 (A,B,C)
Μείωση T (Kelvin) Κίτρινα, σειρά 81 (A,B,C,D,F).
Φίλτρα Αντιστάθμισης (CC : Color Compensating F)
Απορροφούν τις ακτινοβολίες από συγκεκριμένες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

## Slide 47: Πίνακας φίλτρων χρωματικής διόρθωσης
α.α. | Χρώμα που χρειάζεται να μειωθεί | Χρώμα Αντιστάθμισης | Φίλτρο που χρησιμοποιείται
1 | Blue | Yellow | CCY
2 | Cyan | Red | CCR
3 | Green | Magenta | CCM
4 | Yellow | Blue | CCB
5 | Red | Cyan | CCC
6 | Magenta | Green | CCG

## Slide 48: 2. Φίλτρα Ουδέτερης Πυκνότητας
Τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας (ND : Neutral Density) είναι χρώματος γκρι (ουδέτερη απόχρωση) και έτσι με τη δράση τους μειώνουν την συνολική φωτεινότητα του θέματος χωρίς να επηρεάζουν τη σχετική χρωματική ισορροπία.

## Slide 49: 3. Φίλτρα Απορρόφησης Θερμότητας
Η παρουσία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (IR) εμφανίζεται ως θερμότητα που απειλεί το δείγμα αλλά και τα ευαίσθητα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου.
Τα συγκεκριμένα φίλτρα απορροφούν σημαντικά ποσά από την ανεπιθύμητη υπέρυθρη ακτινοβολία.

## Slide 50
https://www.microscopeclub.com/dark-field-microscopy/
https://www.olympus-lifescience.com/en/discovery/what-is-darkfield-microscopy/
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (DARKFIELD MICROSCOPY)
μεγάλη αντίθεση, ευκρίνεια, Δ.Ι.
ορατες λεπτομέρειες που καλύπτονται από σκιές στη τεχνική φωτεινού πεδίου (bright field microscopy)

## Slide 51
https://microscopewiki.com/brightfield-vs-darkfield-microscope/
σκοτεινή εικόνα σε φωτεινό πεδίο
φωτεινή εικόνα σε σκοτεινό πεδίο
https://www.cn-microscope.com/zh_cn/biological-microscope2/what-is-bright-field-phase-contrast-dark-field-dic-microscope.html

## Slide 52
https://www.cn-microscope.com/zh_cn/biological-microscope2/what-is-bright-field-phase-contrast-dark-field-dic-microscope.html
Διαφορετικές τεχνικές φωτομικρογραφίας

## Slide 53
https://www.cn-microscope.com/zh_cn/biological-microscope2/what-is-bright-field-phase-contrast-dark-field-dic-microscope.html
Διαφορετικές τεχνικές φωτομικρογραφίας

## Slide 54
https://www.custom-images.sciencesource.com/science-source-blog/2020/6/8/types-of-micrographs
Διαφορετικές τεχνικές φωτομικρογραφίας

## Slide 55: Πολωτικό μικροσκόπιο
microscopyu.com

## Slide 56: Πόλωση φωτός
“Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light Circular.Polarizer Creating. Left.Handed.Helix.View-el”, από Ggia διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 57
By And1mu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49759107
Γραμμικά Πολωμένο φως
By Original: Rogilbert at French WikipediaDerivative work: User:Waugsberg - This file was derived from:Animation polariseur.gifPolariseur1.JPGPolariseur2.JPGPolariseur3.JPGPolariseur4.JPGPolariseur5.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1337176

## Slide 58: Κυκλικά Πολωμένο φως
By de:Benutzer:Averse - http://www.radartutorial.eu/06.antennas/pic/zirkulanim.gif via de.wikipedia.org, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4849061
By Dave3457 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9862801

## Slide 59
Π. Λάζος πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Αθήνας 2013
Γραμμικά φίλτρα κάθετα

## Slide 60
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ

## Slide 61
ΔΙΠΛΟΘΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (CaCO3)
τακτική ακτίνα
έκτακτη ακτίνα
τακτική & έκτακτη ακτίνες
https://www.microscopyu.com/techniques/polarized-light/introduction-to-polarized-light

## Slide 62
διεύθυνση διάδοσης της φωτεινής ακτίνας για την οποία η ταχύτητα διάδοσης (και κατά συνέπεια ο δ.δ. ) είναι ανεξάρτητη της πόλωσης
https://en.wikipedia.org/wiki/Birefringence
ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ

## Slide 63: Πολωτικό μικροσκόπιο (εικόνες)
Πηγή: Εικόνα μικροσκόπιο πόλωσης των υγρών κρυστάλλων (εικόνα) - εικόνες από gr.hdstockphoto.com
“Fluorescent uric acid”, από Bobjgalindo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 4.0
© Sucrose (4X, Polarized) από Kevin Collins
cargocollective.com
“Birefringence Stress Plastic”, από Zephyris pics διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 64: Οπτικές Διατάξεις για Φωτομικρογραφία
Στήριξη απλής μηχανής Compact.
Μηχανές SLR με εναλλακτικούς φακούς.
Ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες χρήσεις.

## Slide 65: Μηχανές compact με σταθερά προσαρμοσμένους φακούς
Εστίαση στο άπειρο.
Μέγιστο δυνατό διάφραγμα.
Εύρεση περιοχή εστίασης.
Εξάλειψη παρείσακτου φωτισμού.
Πειραματικός ο προσδιορισμός του σημείου εστίασης.
Μηχανισμός σταθερής στήριξης μηχανής.

## Slide 66: Στήριξη μηχανής Compact
microscopyimaging.co.uk

## Slide 67: Μηχανές SLR με εναλλακτικούς φακούς
Απομάκρυνση φακού από το σώμα της μηχανής.
Η εστίαση μέσα από το σκόπευτρο της μηχανής.
Ύπαρξη κατάλληλου προσαρμογέα, σταθερή στήριξη στο οπτικό μικροσκόπιο.
Φωτομέτρηση (σημειακή, κεντρικά ισοσταθμισμένη).

## Slide 68: Στήριξη σώματος μηχανής SLR
hotfrog.in

## Slide 69: Συνδεσμολογία πειραματικής διάταξης
masteringphoto.com

## Slide 70: Πιθανά σφάλματα κατά την φωτομικρογράφιση
Απώλεια οξύτητας ειδώλου (κακή εστίαση, κραδασμοί, κλείδωμα κατόπτρου Φ.Μ.).
Θολό είδωλο (όχι καθαρές οπτικές επιφάνειες).
Ανομοιόμορφος φωτισμός (κακή ευθυγράμμιση).
Μικρή ή μεγάλη αντίθεση.
Χαμηλή ανάλυση (σε υπερβολικές μεγεθύνσεις).
Ανεστίαστες κηλίδες (παρουσία κόκκων σκόνης).