## Slide 1
ΦΩΤΟΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

## Slide 2: Οπτικό μικροσκόπιο – Ιστορική Αναδρομή 1/2
zeiss-campus.magnet.fsu.edu

## Slide 3: Οπτικό μικροσκόπιο 2/2
ucsdnews.ucsd.edu
olympusmicro.com

## Slide 4: Κατηγορίες Σύγχρονων Οπτικών Μικροσκοπίων
Μονοφθάλμιο οπτικό μικροσκόπιο
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο
Πολωτικό μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων
Αντεστραμμένο μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
Μικροσκόπιο φθορισμού
Συνεστιακό μικροσκόπιο

## Slide 5
Διακρίνουμε λεπτομέρειες σε αντικείμενα πολύ μικρών διαστάσεων
Μεγέθυνση Μ
Διακριτική Ικανότητα Δ.Ι.
Ποια είναι η βασική λειτουργία του οπτικού μικροσκοπίου; Γιατί το χρησιμοποιούμε;

## Slide 6
Μεγέθυνση Μ
Σύνθετο Οπτικό Μικροσκόπιο :
Σύστημα 2 φακών
Απλό μικροσκόπιο (λούπα) :
Μεγεθυντικός φακός
αντικειμενικός
προσοφθάλμιος

## Slide 7
By Pieter Kuiper and Arabella B. Buckley - Own work, from Through Magic Glasses and Other Lectures, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18820381
ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
LOUPE (ΛΟΥΠΑ)
Par WolfenSilva — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251975

## Slide 8
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_angle available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
ΓΩΝΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ : «γωνιακό» μέγεθος ειδώλου
Ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικές αποστάσεις → διαφορετική γωνία οράσεως
διαφορετικό μέγεθος ειδώλου στον αμφιβληστροειδή

## Slide 9
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ: ΤΟ ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
1. Παρατήρηση με γυμνό οφθαλμό
2. Παρατήρηση μέσω μεγεθυντικού φακού
Γωνιακή Μεγέθυνση
Γωνία οράσεως θ1
Γωνία οράσεως θ2

## Slide 10
Μεγέθυνση που επιτυγχάνεται με Μεγεθυντικό Φακό :
(α)
(β)
(α) Αντικείμενο στην Εστία → Είδωλο στο ∞
(β) Αντικείμενο σε θέση για την οποία το Είδωλο στο Δ

## Slide 11
Αντικείμενο στην κύρια εστία του φακού
γωνία οράσεως ανεξάρτητη της θέσης του οφθαλμού
είδωλο στο άπειρο

## Slide 12
By Fountains of Bryn Mawr, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29413860
ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
object
image 2

## Slide 13
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
θ2
Α
Β
Α΄
Β΄
Β΄΄
Α΄΄
f1
f2
L
& ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
θ1
Α
Β
Δ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Α
Β
Α΄
Β΄
f2
θ2

## Slide 14
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ (γωνιακή) - είδωλο στο οπτικό άπειρο
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ:
θ2
Α
Β
Α΄
Β΄
Β΄΄
Α΄΄
f1
f2
L
β=L+f1
β=L+f1

## Slide 15
Ε
Ε΄
Ο
h0
hi
Εγκάρσια Γραμμική Μεγέθυνση :
MΤ < 0 → είδωλο ανεστραμμένο
MΤ > 0 → είδωλο ορθό

## Slide 16
Δ. Βουρδούσης Πτυχιακή εργασία
Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών τεχνών ΠΑΔΑ Σεπτέμβριος 2025

## Slide 17
By Rama - Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=638784
Αντικειμενικός φακός (objective lens)
Μεγέθυνση mo
Αριθμητικό Άνοιγμα
Ν.Α.

## Slide 18: Χαρακτηριστικά αντικειμενικού φακού
Μx, τιμή μεγέθυνσης π.χ. 4x ή 20x → μεγάλη Μ → μικρή
Ν.Α., αριθμητικό άνοιγμα π.χ. 0.8 → μεγάλο Ν.Α. → μικρό Βάθος Πεδίου
g (mm), μήκος οπτικού σωλήνα π.χ. 160mm (g=f1+L+f2)
d (mm), πάχος καλυπτρίδας π.χ. 0.6mm
Σκοπός: συλλογή φωτεινών ακτίνων από το αντικείμενο
δημιουργία πραγματικού ειδώλου
μεγεθυμένου :
απαλλαγμένου από σφάλματα
μικρή
Αντικειμενικός φακός

## Slide 19: Αντικειμενικός φακός
olympusmicro.com
Απλανητικός: απαλλαγμένος από σφάλμα σφαιρικότητας & κόμης
(flat-field correction)
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/microscopy/understanding-microscopes-and-objectives/

## Slide 20: Αριθμητικό άνοιγμα αντικειμενικού φακού
microscopyu.com

## Slide 21
Aριθμητικό άνοιγμα N.A.
Ικανότητα συλλογής φωτός
By Dietzel65, vectorized by Leyo based on Image:Immersionsvorteil.jpg - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4590157
καταδυτικοί φακοί n≈ 1.5

## Slide 22: Διακριτικό όριο - Διακριτική ικανότητα
Η απόσταση δ μεταξύ δυο γειτονικών φωτεινών σημείων που οριακά διακρίνονται ως ξεχωριστά ονομάζεται διακριτικό όριο.
Το διακριτικό όριο έχει μονάδες μήκους.
Η διακριτική ικανότητα είναι το αντίστροφο του διακριτικού ορίου δ, πρόκειται δηλαδή για το πηλίκο 1/δ.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ :
περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να διακρίνουμε
μικρότερο διακριτικό όριο
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διακριτική ικανότητα

## Slide 23: Διακριτικό όριο αντικειμενικού φακού
Το διακριτικό όριο αντικειμενικού φακού δίνεται από την σχέση:
δ = λ / 2 (Ν.Α.)
Όπου λ: το μήκος κύματος του φωτός (550nm) και
Ν.Α. : το αριθμητικό άνοιγμα του φακού.

## Slide 24: Δίσκοι Airy, Διακριτικό όριο
intranet.tdmu.edu.ua

## Slide 25: Περίθλαση - Άνοιγμα

## Slide 26: Περίθλαση φωτός
Η «κάμψη» του φωτός στα όρια ενός αδιαφανούς εμπόδιου έχει σαν αποτέλεσμα την «αλλοίωση» των άκρων της γεωμετρικής σκιάς. Το φαινόμενο αυτό που καταστρατηγεί την λογική της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός καλείται περίθλαση.

## Slide 27: Laser – κυκλικό άνοιγμα

## Slide 28: Laser – κυκλικό άνοιγμα
Poisson/Arago spot (1820)
Περίθλαση φωτός
ακτίνα δίσκου Airy = 1.22 (f λ / d ),
όπου : f : εστιακή απόσταση φακού
λ : μήκος κύματος φωτός
d : διάμετρος φακού

## Slide 29: Κριτήριο Rayleigh
Για την παρατήρηση δυο γειτονικών σημείων σαν ξεχωριστά πρέπει : η γωνία οράσεως > 1.22 (λ / d)

## Slide 30
Aριθμητικό άνοιγμα N.A.
Ικανότητα συλλογής φωτός
Διακριτική Ικανότητα
intranet.tdmu.edu.ua
By Dietzel65, vectorized by Leyo based on Image:Immersionsvorteil.jpg - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4590157
καταδυτικοί φακοί n≈ 1.5

## Slide 31
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
d
L=15mm
δ0/2
(ΑΒ)/2
α
δ0

## Slide 32
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (3/5)
d
L=15mm
δ0/2
(ΑΒ)/2
α
δ0
γωνιακό διακριτικό όριο :

## Slide 33
ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (4/5)
d
L=15mm
δ0/2
(ΑΒ)/2
α
δ0
γωνιακό διακριτικό όριο :

## Slide 34
By Halfblue, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2140308
Προσοφθάλμιοι φακοί
Μεγέθυνση: 1Χ →30Χ

## Slide 35
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ:
Μεγεθυντικός φακός: δημιουργία φανταστικού ειδώλου
Γωνιακή Μεγέθυνση
Συνολική Μεγέθυνση Μικροσκοπίου
Δ=25cm
διακριτικό όριο οφθαλμού: 1΄

## Slide 36: Μεγέθυνση μικροσκοπίου
Η μεγέθυνση με χρήση διαφόρων οπτικών οργάνων (π.χ. μικροσκόπιο) δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός.
Ο τελικός στόχος είναι η αναγνώριση των λεπτομερειών του παρατηρούμενου αντικειμένου. Αυτή η δυνατότητα διάκρισης των λεπτομερειών ονομάζεται διακριτική ικανότητα.

## Slide 37: Κενή μεγέθυνση
Μεγεθύνσεις μεγαλύτερες από την αναγκαία (ή ωφέλιμη) λέγονται «κενές μεγεθύνσεις». Αυξάνουν τις διαστάσεις των ειδώλων στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή χωρίς όμως να βελτιώνουν ταυτόχρονα και το διακριτικό του όριο.
Η αναγκαία μεγέθυνση ενός οπτικού μικροσκοπίου με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. δίνεται από την σχέση : Μ={500 - 1000} (Ν.Α.).

## Slide 38
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
By Egmason - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15234890
Φωτισμός Nelson

## Slide 39: Φωτισμός παρασκευάσματος
Το φως που προέρχεται από την επιφάνεια του δείγματος κατανέμεται στην πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια του ειδώλου. Έτσι, είναι πάντα απαραίτητος ο ισχυρός φωτισμός του αντικειμένου.
Σωστή ευθυγράμμιση οπτικών στοιχείων.
Ο κώνος του φωτός να υπερκαλύπτει το άνοιγμα του αντικειμενικού φακού.

## Slide 40: Φωτεινότητα ειδώλου
Η φωτεινότητα (ή λαμπρότητα) του σχηματιζόμενου ειδώλου δίνεται από την σχέση:
Β = (Ν.Α. / mo)2
Όπου Ν.Α. : το αριθμητικό άνοιγμα και
mo : η τιμή της μεγέθυνσης του αντικειμενικού φακού

## Slide 41: Φωτιστικές πηγές 1/2
Λαμπτήρας πυρακτώσεως (νήμα βολφραμίου).
Λαμπτήρας αλογόνου (π.χ. ιωδίου).
Πηγή βολταϊκού τόξου.
Ατμοί υδρογόνου (μονοχρωματικό για ασπρόμαυρη απεικόνιση).
Φωτεινή πηγή Ξένου (film daylight).
Φωτεινή πηγή Ζιρκονίου.
Φως από πηγή laser.

## Slide 42: Φωτιστικές πηγές 2/2
zeiss-campus.magnet.fsu.edu

## Slide 43: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 1/2
Τα ανεπιθύμητα χρωματικά αποτελέσματα προέρχονται συνήθως από:
Διαφορά θερμοκρασίας χρώματος φιλμ (ή αισθητήρα) – φωτιστικής πηγής.
Χρωματικά σφάλματα της οπτικής διάταξης.
Μεταβολή στη τάση λειτουργίας της πηγής.
Παρουσία της UV και IR ακτινοβολίας.
Δράση επικολλητικών ουσιών στις πλάκες.

## Slide 44: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 2/2
Η χρησιμοποίηση κατάλληλων φίλτρων στη πορεία των ακτίνων που φωτίζουν το προς φωτογράφιση θέμα περιορίζουν σημαντικά το χρωματικό σφάλμα.
Κατηγορίες Φίλτρων:
1. Έγχρωμα φίλτρα ή φίλτρα ισορροπίας.
2. Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.
3. Φίλτρα απορρόφησης θερμότητας.

## Slide 45: Χρήση φίλτρων στη φωτομικρογραφία 2/2
Η χρησιμοποίηση κατάλληλων φίλτρων στη πορεία των ακτίνων που φωτίζουν το προς φωτογράφιση θέμα περιορίζουν σημαντικά το χρωματικό σφάλμα.
Κατηγορίες Φίλτρων:
1. Έγχρωμα φίλτρα ή φίλτρα ισορροπίας.
2. Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.
3. Φίλτρα απορρόφησης θερμότητας.

## Slide 46: 1. Έγχρωμα Φίλτρα Ισορροπίας
Φίλτρα Μετατροπής (Conversion Filters)
Αύξηση T (Kelvin) Μπλε, σειρά : 80 (A,B,C,D)
Μείωση T (Kelvin) Κίτρινα, σειρά 85 (C,B)
π.χ. φίλτρο 80 A (+2300 K), φίλτρο 85 B (- 2300 K).
Φίλτρα Ισορροπίας ( Light Balancing Filters)
Αύξηση T (Kelvin) Μπλε, σειρά : 82 (A,B,C)
Μείωση T (Kelvin) Κίτρινα, σειρά 81 (A,B,C,D,F).
Φίλτρα Αντιστάθμισης (CC : Color Compensating F)
Απορροφούν τις ακτινοβολίες από συγκεκριμένες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

## Slide 47: Πίνακας φίλτρων χρωματικής διόρθωσης
α.α. | Χρώμα που χρειάζεται να μειωθεί | Χρώμα Αντιστάθμισης | Φίλτρο που χρησιμοποιείται
1 | Blue | Yellow | CCY
2 | Cyan | Red | CCR
3 | Green | Magenta | CCM
4 | Yellow | Blue | CCB
5 | Red | Cyan | CCC
6 | Magenta | Green | CCG

## Slide 48: 2. Φίλτρα Ουδέτερης Πυκνότητας
Τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας (ND : Neutral Density) είναι χρώματος γκρι (ουδέτερη απόχρωση) και έτσι με τη δράση τους μειώνουν την συνολική φωτεινότητα του θέματος χωρίς να επηρεάζουν τη σχετική χρωματική ισορροπία.

## Slide 49: 3. Φίλτρα Απορρόφησης Θερμότητας
Η παρουσία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (IR) εμφανίζεται ως θερμότητα που απειλεί το δείγμα αλλά και τα ευαίσθητα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου.
Τα συγκεκριμένα φίλτρα απορροφούν σημαντικά ποσά από την ανεπιθύμητη υπέρυθρη ακτινοβολία.

## Slide 50: Οπτικές Διατάξεις για Φωτομικρογραφία
Στήριξη απλής μηχανής Compact.
Μηχανές SLR με εναλλακτικούς φακούς.
Ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες χρήσεις.

## Slide 51: Μηχανές SLR με εναλλακτικούς φακούς
Απομάκρυνση φακού από το σώμα της μηχανής.
Η εστίαση μέσα από το σκόπευτρο της μηχανής.
Ύπαρξη κατάλληλου προσαρμογέα, σταθερή στήριξη στο οπτικό μικροσκόπιο.
Φωτομέτρηση (σημειακή, κεντρικά ισοσταθμισμένη).

## Slide 52: Στήριξη σώματος μηχανής SLR
hotfrog.in

## Slide 53: Συνδεσμολογία πειραματικής διάταξης
masteringphoto.com

## Slide 54: Πιθανά σφάλματα κατά την φωτομικρογράφιση
Απώλεια οξύτητας ειδώλου (κακή εστίαση, κραδασμοί, κλείδωμα κατόπτρου Φ.Μ.).
Θολό είδωλο (όχι καθαρές οπτικές επιφάνειες).
Ανομοιόμορφος φωτισμός (κακή ευθυγράμμιση).
Μικρή ή μεγάλη αντίθεση.
Χαμηλή ανάλυση (σε υπερβολικές μεγεθύνσεις).
Ανεστίαστες κηλίδες (παρουσία κόκκων σκόνης).

## Slide 55: Αρχείο φωτομικρογραφίας
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (ISO) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ : | 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ : | 

## Slide 56
Aριθμητικό άνοιγμα (N.A.): | N.A.=n ∙sinθ
Σχετικό άνοιγμα: | 
Διακριτική Όριο δ: | 
Βάθος πεδίου (Β.Π.): | 
Βάθος εστίασης (Β.Ε.): | (Β.Ε.) = (Β.Π.) (Μtot)2
Ωφέλιμη Μεγέθυνση : | 
Φωτεινότητα ειδώλου Β: | Β = (Ν.Α. / mo)2
Aριθμητικό άνοιγμα (N.A.): | N.A.=n ∙sinθ
Σχετικό άνοιγμα: | 
Διακριτική Όριο δ: | 
Βάθος πεδίου (Β.Π.): | 
Βάθος εστίασης (Β.Ε.): | (Β.Ε.) = (Β.Π.) (Μtot)2
Φωτεινότητα ειδώλου Β: | Β = (Ν.Α. / mo)2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

## Slide 57
1
αντικείμενο
είδωλο 1
x
2
E
E΄
x΄
είδωλο 2
Όταν το αντικείμενο πλησιάζει το φακό:

## Slide 58
1
αντικείμενο
είδωλο 1
x
2
E
E΄
x΄
είδωλο 2
Όταν το αντικείμενο πλησιάζει το φακό:
είδωλο 3
∞
3
Το πραγματικό είδωλο απομακρύνεται από το φακό και μεγαλώνει
Έως :

## Slide 59
1
αντικείμενο
είδωλο 1
x
2
E
E΄
x΄
είδωλο 2
Όταν το αντικείμενο πλησιάζει το φακό:
είδωλο 3
∞
3
4
είδωλο 4
Γφανταστικό είδωλο : (4)

## Slide 60
x
x΄
Το φανταστικό είδωλο πλησιάζει στο φακό και μικραίνει
Όταν το αντικείμενο πλησιάζει το φακό για x < f :