## Slide 1: Pinhole Camera ή Κάμερα Μικροσκοπικής Οπής
Αρχή λειτουργίας
Φωτογραφικής Μηχανής

## Slide 2: Ανθρώπινος Οφθαλμός - Κάμερα

## Slide 3: Κάμερα - Ανθρώπινος Οφθαλμός
Κάμερα – φωτοευαίσθητο υλικό
Φωτογραφικός Φακός
Κλείστρο
Διάφραγμα
Φιλμ ή φωτοστοιχείο
Οφθαλμός – εγκέφαλος
Κερατοειδής – κρυσταλοειδής φακός
Βλέφαρο
Ίριδα
Αμφιβληστροειδής

## Slide 4: ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ( ή ΚΛΕΙΣΤΡΟ)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ή ΑΝΟΙΓΜΑ)
ΦΙΛΜ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ή ΨΗΦΙΑΚΟ)

## Slide 5: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
Σκοπός : Η συλλογή του φωτός από το θέμα και η κατάλληλη εστίαση του σε φωτοευαίσθητη επιφάνεια.
Εστιακή απόσταση : Η απόσταση που χωρίζει το εστιασμένο είδωλο ενός πολύ μακρινού αντικειμένου από τον φωτογραφικό φακό.
Μεγάλη εστιακή απόσταση αντιστοιχεί σε μεγάλη μεγέθυνση.

## Slide 6: ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ (ή ΚΛΕΙΣΤΡΟ)
Σκοπός : «Προστατεύει» την φωτοευαίσθητη επιφάνεια από το εισερχόμενο φως, καθορίζει
τον χρόνο έκθεσης.
Πρόκειται για Φωτοφράκτη ή κλείστρο
(εστιακού επιπέδου ή διαφραγματικός).
Αναφέρεται και σαν «ταχύτητα» φωτογράφισης, η τιμή της αντιστοιχεί σε αντίστροφα του δευτερολέπτου (π.χ. ταχύτητα 125 σημαίνει ότι ο χρόνος έκθεσης έχει διάρκεια : 1/125 sec).

## Slide 7: ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ (ή ΚΛΕΙΣΤΡΟ)
Ισχύουν :
Διπλάσια η τιμή ταχύτητας ~ μισή η ποσότητα του φωτός που αξιοποιείται.
Μισή η τιμή ταχύτητας ~ διπλάσια η ποσότητα του φωτός.
Φωτογραφικές Επιπτώσεις :
Μικρές Ταχύτητες ~ «κουνημένη» απεικόνιση.
Μεγάλες Ταχύτητες ~ «παγωμένη» η κίνηση.

## Slide 8: ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ή ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΟΥ ή ΣΤΟΠ)
Σκοπός : Πρόκειται για άνοιγμα κυκλικού σχήματος πολύ κοντά στον φωτογραφικό φακό. Καθορίζει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στη φωτογραφική μηχανή.
Αναφέρεται σαν αριθμός f και είναι το πηλίκο
(εστιακή απόσταση προς την διάμετρο του ανοίγματος δηλαδή f / D).
Έτσι, μεγάλο f number σημαίνει μικρό άνοιγμα.

## Slide 9: ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ή ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΟΥ ή ΣΤΟΠ)
Ισχύουν :
Αύξηση κατά 1 στοπ
( x 1.414 ) ~ μισή ποσότητα φωτός
Ελάττωση κατά 1 στοπ
( : 1.414 ) ~ διπλάσια ποσότητα φωτός
Φωτογραφικές Επιπτώσεις :
Μεγάλο f number (π.χ. 11 ή και 16) ~ Μεγάλο βάθος πεδίου.
Μικρό f number (π.χ. 2 ή 2.8) ~ Μικρό βάθος πεδίου.

## Slide 10: ΦΙΛΜ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ή ΨΗΦΙΑΚΟ)
Σκοπός : Η ανίχνευση φωτός, φωτόνια προσπίπτουν στην επιφάνεια και προκαλούν χημική ή άλλη διαδικασία
(π.χ. φωτοηλεκτρικό φαινόμενο).
Ευαισθησία (ή Ταχύτητα) φιλμ : Εκφράζεται σε ISO ή ASA.
Μεγάλη τιμή ISO ή ASA σημαίνει γρήγορο φιλμ δηλαδή λειτουργεί και σε πολύ «χαμηλά» επίπεδα φωτισμού.

## Slide 11: ΦΙΛΜ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ή ΨΗΦΙΑΚΟ)
Φιλμ διπλάσιας ευαισθησίας (ISO) λειτουργούν με 1 στοπ λιγότερο.
Σε έντονο ηλιακό φως ισχύει : Διάφραγμα f16 και ταχύτητα 1/ISO (π.χ. 1 / 125).
Φωτογραφικές επιπτώσεις : Το ευαίσθητο (ή γρήγορο φιλμ) διαθέτει μεγάλο κόκκο και έτσι έχει μικρή διακριτική ικανότητα.

## Slide 12: Διάχυση ηλιακών ακτίνων

## Slide 13: Φωτεινά ίχνη ανοιγμάτων
Τα φωτεινά ίχνη των ηλιακών ακτίνων για όλα ανεξαρτήτως τα ανοίγματα είναι
ΚΥΚΛΙΚΟΥ σχήματος.

## Slide 14: Φωτεινά ίχνη ανοιγμάτων
Τα φωτεινά ίχνη των ηλιακών ακτίνων για όλα
τα ανοίγματα είναι φωτεινοί δίσκοι ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

## Slide 15: Ανοίγματα σε φυλλώματα

## Slide 16: Ηλιακά ίχνη σε επίπεδες επιφάνειες

## Slide 17: Ηλιακά ίχνη, περίπτωση έκλειψης

## Slide 18: Ηλιακά ίχνη, περίπτωση έκλειψης

## Slide 19: Μικροσκοπικά ανοίγματα

## Slide 20: Διάχυση ηλιακών ακτίνων

## Slide 21: Διέλευση ακτίνας μέσω μικρού ανοίγματος

## Slide 22: Διέλευση ακτίνων μέσω μικρού ανοίγματος

## Slide 23: Μεταβολή της αντίθεσης με το μέγεθος του ανοίγματος

## Slide 24: Τι είναι Pinhole Φωτογράφιση ;
Πρόκειται για φωτογραφική μέθοδο όπου η θεματολογία απεικονίζεται μέσω της διέλευσης (σε σκοτεινό θάλαμο) φωτεινών ακτίνων από ιδιαίτερα μικρό άνοιγμα κυκλικού συνήθως σχήματος.
Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί το φαινόμενο της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός.

## Slide 25: Pinhole, αρχή λειτουργίας

## Slide 26: Camera obscura Έκλειψη ήλιου 24. 1. 1544

## Slide 27: Pinhole Camera ή Κάμερα μικροσκοπικής οπής

## Slide 28: Μεταβολή της σαφήνειας με την διάμετρο του ανοίγματος

## Slide 29: Μεταβολή της σαφήνειας με την διάμετρο του ανοίγματος

## Slide 30: Γεωμετρική Οπτική «εναντίον» Κυματικής Οπτικής
Μεγάλη pinhole σημαίνει ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ, ευθύγραμμη διάδοση φωτός.
Μικρή pinhole σημαίνει ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ, φαινόμενο περίθλασης.

## Slide 31: Υπολογισμός της κατάλληλης διαμέτρου d για pinhole
Στη περιοχή της τομής θα πρέπει να ισχύει :
( 1.22 λ f ) / d = d
και έτσι υπολογίζεται η τιμή της διαμέτρου d :
d2 ~ 1.22 (λ f)

## Slide 32: Υπολογισμός της κατάλληλης διαμέτρου D για pinhole (f=20cm)

## Slide 33: Μέγεθος pinhole (d) – εστιακή απόσταση (f)

## Slide 34: Τι ταχύτητα απαιτείται ;
Ο γενικός εμπειρικός κανόνας είναι :
Ο χρόνος έκθεσης είναι 1000 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που χρειάζεται
(με διάφραγμα f / 5.6) η συμβατική φωτογράφιση της ίδιας θεματολογίας.
Εάν π.χ. χρειάζεται 1/125 s τότε με την pinhole η χρονική διάρκεια της έκθεσης είναι περίπου : 1000 1/125 = 8 s.

## Slide 35: Ενδεικτικοί χρόνοι έκθεσης pinhole (d=0.5mm, f =100mm και 100 ISO)
Έντονο ηλιακό φως με ανακλάσεις
Έντονο ηλιακό φως
Ήλιος ομιχλώδης
(hazy sun)
Λίγα σύννεφα
Πυκνή συννεφιά
(overcast)
1 second
2 seconds
4 seconds
10 seconds
25 seconds

## Slide 36: Γνωρίσματα Ειδώλων από Pinhole
Είναι αντεστραμμένα ως προς τα φωτογραφούμενα αντικείμενα.
Είναι ελάχιστα φωτεινά (έχουν δηλαδή μικρή λαμπρότητα)
Έχουν σχετική ασάφεια στην εστίαση (κύκλοι σύγχυσης)

## Slide 37: Φωτογραφική μηχανή pinhole

## Slide 38: Φωτογραφική μηχανή pinhole

## Slide 39: Μικροσκοπικά ανοίγματα (pinhole)

## Slide 40: Πανοραμική pinhole camera

## Slide 41: Πανοραμική pinhole camera

## Slide 42: Πανοραμική διάταξη με 6 pinholes

## Slide 43: Στερεοσκοπική pinhole camera

## Slide 44: Στερεοσκοπική pinhole camera

## Slide 45: Ερασιτεχνική Pinhole camera

## Slide 46: Διαφορές της συμβατικής με την pinhole φωτογράφιση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
Μικρή έκθεση
Σχετικά μικρό βάθος πεδίου
Χρωματικό σφάλμα
Καμπύλωση πεδίου
Όχι απαραίτητος ο μηχανισμός στήριξης
PINHOLE
Μεγάλη έκθεση (>5s)
Πάρα πολύ μεγάλο βάθος πεδίου
Δεν παρουσιάζει Χ.Σ.
Όχι παραμορφώσεις (αρχιτεκτονική φωτ.)
Μηχανισμός στήριξης είναι απαραίτητος

## Slide 47: Pinhole Φωτογραφίες

## Slide 48: Pinhole Φωτογραφίες

## Slide 49: Pinhole Φωτογραφίες

## Slide 50: Pinhole Φωτογραφίες

## Slide 51: Pinhole Φωτογραφίες

## Slide 52: Worldwide Pinhole day
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο, καλλιτεχνικό γεγονός όπου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο, με πλήθος από εκδηλώσεις, η «Ημέρα της Pinhole».
Ομιλίες, καλλιτεχνικά γεγονότα, εκθέσεις, φωτογραφικοί διαγωνισμοί είναι κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις.
Η τελευταία Κυριακή του Απριλίου της κάθε χρονιάς.

## Slide 53: Worldwide Pinhole day

## Slide 54: The next pinhole day : Sunday, 25 April 2021

## Slide 55
Ευχαριστώ πολύ
για την
προσοχή σας