## Slide 1: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ
Όταν ανακινείται μηχανικά ένα μίγμα λαδιού και νερού με έναν γαλακτωματοποιητή παράγονται αρχικά διασπορές και των δυο τύπων, δηλαδή W/O και O/W

## Slide 2: Tαχύτητα συνένωσης
f = παράγων σύγκρουσης
w = όρος σχετικός με το φράγμα ενέργειας, το οποίο πρέπει να υπερνικηθεί για να γίνει η συνένωση
R = σταθερά του Arrhenius
T = απόλυτη θερμοκρασία
e = βάση των φυσικών λογαρίθμων
U = f.e –w/RT

## Slide 3: 2.7 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ
Η σταθεροποίηση του γαλακτώματος μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω μηχανισμούς:
Α) Μείωση της μεσεπιφανειακής τάσης και της ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας. επιφανειακοενεργών ουσιών.
Β) Αύξηση του ιξώδους της εξωτερικής φάσης και μείωση έτσι της κινητικότητας των σταγονιδίων της εσωτερικής μέσα στην εξωτερική.
Η αύξηση του ιξώδους της εξωτερικής φάσης γίνεται με τη χρήση πηκτωματοποιητών που μπορεί να είναι υδρόφιλα κολλοειδή ή λιπόφιλα κολλοειδή για τα Ο/Wή W/O ή συνθετικά πολυμερή και για τους δυο τύπους

## Slide 4: 2.7 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ
Γ) Ομοιόμορφη μείωση του μεγέθους των σταγονιδίων και Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών συσκευών που ονομάζονται ομογενοποιητές.
Δ) Δημιουργία και ισχυροποίηση του στρώματος που περιβάλλει τα διεσπαρμένα σταγονίδια ώστε να μην είναι εύκολη η ρήξη του. Έτσι μειώνεται η άμεση επαφή των σταγονιδίων μεταξύ τους και η μείωση του κίνδυνου συνένωσης τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των γαλακτωματοποιητών που μπορεί να είναι επιφανειακοενεργές ουσίες, υδρόφιλα κολλοειδή και στερεά σε λεπτό καταμερισμό.

## Slide 6: 2.8 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
Επιφανειακοενεργές ουσίες: Προσροφούνται με μορφή μονομοριακού στρώματος στην επιφάνεια διαχωρισμού λαδιού/νερού με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεσεπιφανειακή τάση και συνεπώς και την ελεύθερη επιφανειακή ενέργεια.
Υδρόφιλα κολλοειδή διαλύματα: Σχηματίζουν ένα πολυμοριακό στρώμα γύρω από τα διεσπαρμένα σταγονίδια σε γαλακτώματα του τύπου Ο/ W.
Λεπτώς διαμελισμένα σωματίδια στερεών ουσιών: Προσροφούνται στην επιφάνεια διαχωρισμού και σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα στερεών σωματιδίων που εμποδίζει το σταγονίδια να συνενωθούν

## Slide 7: Ι: Επιφανειακοενεργή ουσία, ΙΙ: υδρόφιλο κολλοειδές και ΙΙΙ: στερεά σε λεπτό διαμελισμό

## Slide 8: 2.9 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Μειώνουν την μεσεπιφανειακή τάση και την ελεύθερη επιφανειακή ενεργεία
2. Σχηματίζουν ένα μονομοριακό στρώμα γύρω από τα διεσπαρμένα σταγονίδια ως αποτέλεσμα της προσρόφησης τους πάνω στην επιφάνεια διαχωρισμού. Έτσι εμποδίζονται τα διεσπαρμένα σταγονίδια να συνενωθούν, όταν πλησιάζουν μεταξύ τους σε πολύ μικρές αποστάσεις, γιατί είναι εύκαμπτο και ξανασχηματίζεται αμέσως σε περίπτωση που σπάσει ή παραμορφωθεί εξ αιτίας της μεταξύ τους σύγκρουσης.
3. Φορτίζουν τα διεσπαρμένα σταγονίδια θετικά ή αρνητικά, όταν χρησιμοποιούνται ιονικές επιφανειακοενεργές ουσίες, με αποτέλεσμα να απωθούνται μεταξύ τους.

## Slide 9: 2.10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΦΑ/ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
1. Να φορτίζεται ηλεκτρικώς το στρώμα της επιφανειακοενεργής ουσίας που περιβάλλει τα διεσπαρμένα σταγονίδια.
2. Να σχηματίζεται ένα πυκνό στρώμα από την επιφανειακοενεργή ουσία πάνω στην επιφάνεια διαχωρισμού, δηλαδή να προσροφούνται πάνω σ' αυτή όσο το δυνατόν πιο πολλά μόρια από την ουσία.
3. Να σχηματίζεται ένα μοριακό πλέγμα στην επιφάνεια διαχωρισμού που να αποτελείται από μια υδρόφιλη επιφανειακοενεργή ουσία (HLΒ = 10-16) και μια λιπόφιλη (ΗLB = 3- 8)
4.Nα υπάρχει περίσσεια από την επιφανειακοενεργή ουσία στην εξωτερική φάση. Δηλαδή, άν είναι γαλάκτωμα του τύπου Ο/W να υπάρχει σε περίσσεια η υδρόφιλη επιφανειακοενεργή ουσία στην υδατική φάση και αν είναι γαλάκτωμα του τύπου W/O να υπάρχει σε περίσσεια η λιπόφιλη επιφανειακοενεργή ουσία στην ελαιώδη φάση. Θα πρέπει η ποσότητα της επιφανειακοενεργής ουσίας να είναι ικανοποιητική ώστε να σχηματίζεται μια στιβάδα γύρω από τα σταγονίδια της διεσπαρμένης φάσης και αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των σταγονιδίων.
5.Θα πρέπει η ποσότητα της επιφανειακοενεργής ουσίας να είναι ικανοποιητική ώστε να σχηματίζεται μια στιβάδα γύρω από τα σταγονίδια της διεσπαρμένης φάσης και αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των σταγονιδίων.

## Slide 11: 2.10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΦΑ/ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
7. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χημική συμβατότητα των συστατικών της κάθε φάσης και του γαλακτωματοποιητή π.χ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανιονικός γαλακτωματοποιητής σε γαλάκτωμα με χαμηλό pH όπως οι κρέμες α-υδροξυοξέων.
8. Το γεγονός ότι οι τιμές HLB μπορούν να προστεθούν αλγεβρικά δίνει τη δυνατότητα να παρασκευασθούν μίγματα από γαλακτωματοποιητές με την επιθυμητή τιμή HLB σύμφωνα με την εξίσωση :
HLB=xHLB1 + (1-x)HLB2

## Slide 12: 2.11 ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
Δεν προκαλούν μεγάλη ελάττωση της μεσεπιφανειακής τάσης
Σχηματίζουν πολυμοριακό στρώμα στην επιφάνεια διαχωρισμού σε αντίθεση με τις επιφανειακοενεργές ουσίες που σχηματίζουν μονομοριακό.
Η δράση τους, ως γαλακτωματοποιητές, βασίζεται κυρίως στο σχηματισμό αυτού του πολυμοριακού στρώματος στην επιφάνεια διαχωρισμού που είναι αρκετά ισχυρό ώστε εμποδίζεται η συνένωση των σταγονιδίων της διεσπαρμένης φάσης και συνεπώς και ο διαχωρισμός του συστήματος σε δύο φάσεις.
Μία ακόμη ιδιότητα τους είναι ότι δρουν ως πηκτωματοποιητές και αυξάνουν το ιξώδες του μέσου διασποράς (εξωτερικής φάσης) με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των διεσπαρμένων σταγονιδίων και συνεπώς και η πιθανότητα σύγκρουσης και συνένωσης τους.

## Slide 13: ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ

## Slide 14: 2.12 ΛεπτώΣ διαμελισμνα στερεά
Προσροφώνται στην επιφάνεια διαχωρισμού, στρώμα γύρω από τα διεσπαρμένα σταγονίδια
Διαβρέχονται από την υδατική και την ελαιώδη φάση
Ο/W, W/O
Δευτεροταγείς Γαλακτωματοποιητές =
Yδρόφιλλα κολλοειδή και λεπτώς διαμελισμένα στερεά

## Slide 15: 2.12 Παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο του γαλακτώματος είναι:
Α) Ο σχηματισμός των σταγονιδίων της διεσπαρμένης φάσης και η ταχύτητά τους για συνένωση
Β) Ο σχηματισμός και το είδος της προστατευτικής στιβάδας γύρω από κάθε σταγονίδιο-Είδος γαλακτωματοποιητή
Γ) Η αναλογία υδατικής/ελαιώδους φάσης
Όταν ανακινείται μηχανικά ένα μίγμα λαδιού και νερού με έναν γαλακτωματοποιητή παράγονται αρχικά διασπορές και των δυο τύπων, δηλαδή W/O και O/W

## Slide 16: 2.13 Γαλακτωματοποιητές πυριτίου
Υγροί στη θερμοκρασία δωματίου
Αναμιγνύονται εύκολα με λάδια σιλικόνης και οργανικά λάδια
Μπορούν να δώσουν γαλάκτωμα με εσωτερική φάση 80 % νερό
Συνήθως δεν απιτούνται πηκτωματοποιητές για την αύξηση της σταθερότητας
w/s
s/w