ΑΣΚΗΣΗ 8

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

Σκοπός : Ο προορισμός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του θερμικού ισοζυγίου σε μόνιμη κατάσταση ενός θερμαντήρα σε μορφή μακρού μεταλλικού κυλίνδρου που θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια και προσβάλλεται καθέτως από ρεύμα αέρα ελεγχόμενης ταχύτητας.

Διαδικασία: Με την βοήθεια της ανοικτής αεροσήραγγας, της πειραματικής διάταξης που φαίνεται στο σχήμα και του υπόλοιπου εργαστηριακού εξοπλισμού που περιγράφεται διεξοδικά στο ενημερωτικό φύλλο της άσκησης, ρυθμίζεται η ισχύς εσόδου Joule του θερμαντήρα που καθορίζεται από την τάση τροφοδοσίας του (20 < Vh <30 V). Ρυθμίζεται επίσης η ταχύτητα του ρεύματος αέρα με την βοήθεια της τάσης του VARIAC  (100 < Vo < 240 V) και το σύστημα αφήνεται μέχρις της αποκατάστασης συνθηκών θερμικής ισορροπίας.Μετρώνται σε Μ.Κ. οι θερμοκρασίες της επιφάνειας θερμαντήρα και περιβάλλοντος Τs και T∞ αντιστοίχως και ελέγχεται το θερμικό ισοζύγιο. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Για την μελέτη της παραμετρικής επίδρασης της ταχύτητας στην διαμόρφωση των θερμικών απωλειών του συστήματος είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας για διαδοχικά αυξανόμενες τιμές ταχύτητας κάθετης προσβολής του αέρα.

Υπολογισμοί: Με βάση τις θερμοκρασίες M.K. Τs, T∞,  υπολογίζονται οι μέσες τιμές των ,    και

Σκαρίφημα της μετρητικής διάταξης

Με βάση την τιμή Vvar υπολογίζεται από το διάγραμμα 5 η τιμή Vo(m/s) και με την βοήθεια της τιμής  οι σταθερές C και n από τον Πίνακα 4.2 σελίδα 144, με την βοήθεια των οποίων ο Νusselt, και ο μέσος  .

Με την τιμή του γνωστή όπως και την επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας από τη σχέση με W=0.280 m , lp=0.010 m  και d=0.014 m, υπολογίζονται οι απώλειες συναγωγής από την σχέση .

Οι θερμικές απώλειες ακτινοβολίας και αγωγής υπολογίζονται αντιστοίχως από τις,

και

Το άθροισμά τους  που αντιπροσωπεύει τις συνολικές θερμικές απώλειες, συγκρίνεται με την ισχύ εισόδου Joule από την σχέση  .

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους ενδιάμεσους υπολογισμούς για κάθε Μ.Κ. καταχωρούνται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

| Α/Α Μ.Κ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vvar (Variac) (V) |  |  |  |  |
| Vo(m/s) |  |  |  |  |
| Vh (V) |  |  |  |  |
| Τs, T∞ (○C) |  |  |  |  |
| (W) |  |  |  |  |
| (W/m.K) |  |  |  |  |
| (m2/s) |  |  |  |  |
| ( - ) |  |  |  |  |
| ( - ) |  |  |  |  |
| ( - ) |  |  |  |  |
| (W/m2.K) |  |  |  |  |
| (W) |  |  |  |  |
| (W) |  |  |  |  |
| (W) |  |  |  |  |

Σχολιασμός αποτελεσμάτων: