## Slide 1
Κεφάλαιο 6
Κύματα (Θαλάσσια)
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
6.1. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
6.1.1. Κατηγορίες θαλάσσιων κυμάτων
6.1.2. Είδη θαλασσίων κυμάτων
6.2. ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
6.2.1. Θεωρίες γραμμικών κυματισμών
6.2.2. Θεωρίες μη-γραμμικών κυματισμών
6.2.3. Προϋποθέσεις εφαρμογής των κυματικών θεωριών
6.3. ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.3.1. Ανάλυση χρονοσειράς κυματισμών
6.3.2. Ενεργειακό φάσμα κυματισμού
6.3.3. Προγνωστικές εξισώσεις δημιουργίας ανεμογενών κυμάτων
6.4. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ
6.4.1. Ανάκλαση των κυμάτων
6.4.2. Ρήχωση – Διάθλαση των κυμάτων
6.4.3. Περίθλαση των κυμάτων
6.4.4. Θραύση των κυμάτων
6.4.5. Υδροδυναμικές συνθήκες στην ζώνη κυματωγής και διαβροχής
6.5. ΚΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
6.5.1. Ελληνικές Θάλασσες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Slide 2
Εμπειρική κλίμακα Beaufort με βάση την κατάσταση της θάλασσας
Σχεδόν άπνοια
Πολύ ασθενής
Ασθενής
Σχεδόν Μέτριος
Μέτριος
Ισχυρός
Σχεδόν θυελλώδης
Θυελλώδης
Πολύ θυελλώδης
Θύελλα
Ισχυρή θύελλα
Τυφώνας

## Slide 3
Στην Εικόνα δίνονται γραφικά τα διάφορα είδη επιφανειακών κυμάτων με βάση τη φασματική τους συχνότητα και την ενέργεια τους, καθώς και οι κύριες δυνάμεις αναταραχής (disturbing forces) που τα προκαλούν, δηλαδή η έλξη Ηλίου και Σελήνης, σύστημα καταιγίδων, σεισμοί, κατολισθήσεις άνεμος και οι δυνάμεις επαναφοράς / αποκατάστασης (restoring forces), δηλαδή η δύναμη Coriolis, η βαρυτική έλξη και η επιφανειακή τάση (surface tension) (δηλαδή η τάση των μορίων του νερού να παραμένουν ενωμένα προσφέροντας την ελάχιστη δυνατή επιφάνεια για την επαφή άρα και την επίδραση του αέρα).
Δυνάμεις που διαμορφώνουν τα θαλάσσια κύματα
Στην περίπτωση των επιφανειακών κυμάτων για μήκη κύματος <1,7 cm, η κυρίαρχη δύναμη είναι η επιφανειακή τάση, ενώ για μήκη κύματος 1,7 cm είναι η δύναμη της βαρύτητας. Επιπλέον, αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους διαμορφώνεται και ο ρόλος της δύναμης Coriolis με την επίδρασή της να μειώνεται από τους πόλους (μέγιστη) προς τον Ισημερινό (μηδενική).

## Slide 4
Βασικά χαρακτηριστικά των κυμάτων και της τροχιακής κίνησης των σωματιδίων του νερού (κόκκινα βέλη).

## Slide 5
(η): η στιγμιαία απομάκρυνση της στάθμης της θάλασσας από την κατάσταση ηρεμίας
(Η): το ύψος του κύματος, δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ κορυφής και κοιλίας
(a): το πλάτος της μετατόπισης (amplitude), το οποίο στην περίπτωση μιας ιδανικής
ημιτονοειδούς κυματομορφής ισούται με Η/2.
(L): το μήκος του κύματος, δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ή κοιλιών
(Τ): η περίοδος του κύματος, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί για να περάσουν δύο διαδοχικές κορυφές
(ή κοιλίες) του κύματος από κάποιο σταθερό σημείο (στην περίπτωση μιας χρονοσειράς είναι ο χρόνος
μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών).
(f): Η συχνότητα του κύματος (f) είναι η αντίστροφη ποσότητα της περιόδου (f = 1/T).
(C): η φασική ταχύτητα (η ταχύτητα μιας συνιστώσας της κυματομορφής) ενός μονοκατευθυντικού κύματος
(ξ): η οριζόντια απόσταση της τροχιακής κίνησης των σωματιδίων του νερού
(ζ): η κατακόρυφη απόσταση της τροχιακής κίνησης των σωματιδίων του νερού
(u): η μέγιστη οριζόντια συνιστώσα της τροχιακής ταχύτητας των σωματιδίων του νερού
(w): η μέγιστη κατακόρυφη συνιστώσα της τροχιακής ταχύτητας των σωματιδίων του νερού.
(k): αριθμός κύματος k=2 π / L
(ω): η κυκλική συχνότητα του κύματος ω = 2·π /Τ = 2·π·f
(s): η κλίση (καμπυλότητα) του κύματος s=H/L
(ε): η διασπορά εύρους (d: βάθος) ε=Η/d
(fd): η διασπορά συχνότητας s = d/L
(cd): η ταχύτητα διασποράς των κυμάτων (g=9,814 m/s2)

## Slide 6
Γραφική απεικόνιση των τροχιών (αριστερά) των σωματιδίων του νερού (κατά Lagrange) και των γραμμών ροής (δεξιά) που διαγράφουν (κατά Euler) κατά τη διάδοση ενός επιφανειακού κύματος που διαδίδεται σε συνθήκες βαθιών, ενδιάμεσων και ρηχών νερών (τροποποιημένη από Knauss 2005).

## Slide 7
Κατηγορίες θαλάσσιων κυμάτων
Τα διάφορα είδη των θαλάσσιων κυμάτων, ανάλογα με το χώρο, το μηχανισμό δημιουργίας και τον τρόπο διάδοσής τους, ταξινομούνται αρχικά σε 8 βασικές κατηγορίες που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τέσσερα ζεύγη κατηγοριών:
(1) Κύματα ανοικτής (βαθιάς) θάλασσας – Κύματα Παράκτια (υφαλοκρηπίδας) (offshore (deep) water)
waves -–Coastal (shelf) waters waves
(2) Επιφανειακά – Εσωτερικά (surface – internal)
(3) Προελαύνοντα -Στάσιμα (progressive – stationary)
(4) Ελεύθερα – Παγιδευμένα (free – trapped)
Ειδικότερα, στην παράκτια ζώνη και με βάση τον παράγοντα βάθος (d) και τη σχέση του με το μήκος κύματος (L), τα κύματα διαδίδονται σε συνθήκες:
Βαθιών νερών : d>L/2 (διάδοση ανεξάρτητη του πυθμένα)
Νερών ενδιάμεσου βάθους: L/2<d<L/20 (διάδοση μερικώς ελεγχόμενη από τον πυθμένα)
Ρηχών νερών d<L/2 (διάδοση εξαρτώμενη από τον πυθμένα)

## Slide 8
1. Κύματα ανοικτής (βαθιάς) θάλασσας – Κύματα Παράκτια (υφαλοκρηπίδας)
H διακριτοποίηση μεταξύ τω βαθιών ωκεάνιων νερών και των σαφώς ρηχότερων παράκτιων νερών, ως προς τη δημιουργία και τη διάδοση των θαλάσσιων κυμάτων βασίζεται στους παρακάτω λόγους:
(α) στην επίδραση του βάθους κατά τη διάδοση των κυμάτων εξαιτίας της παρουσίας τριβών μεταξύ ρευστού και πυθμένα, που στην περίπτωση των παράκτιων νερών αναφερόμαστε σε βάθη <1/2 μήκος κύματος,
(β) στο φαινόμενο της παλίρροιας, το οποίο στην παράκτια ζώνη ενισχύεται από τη βαθυμετρία, ούτως ώστε ενώ στον ωκεανό τα παλιρροιακό κύμα έχει πολύ μεγάλο μήκος κύματος και γενικά μικρό ύψος, όσο πλησιάζει την ακτή το ύψος τους αυξάνει ενώ και η ταχύτητα διάδοσής της κορυφής επιβραδύνεται,
(γ) η παρουσία των ακτών επηρεάζει την κίνηση των θαλάσσιων μαζών προκαλώντας συχνά συσσώρευσή τους κοντά στην ακτή (π.χ. κύματα θαλάσσιας καταιγίδας),
(δ) τα περιορισμένα βάθη στης παράκτιας ζώνης ευνοούν την ταχύτερη εποχιακή διαστρωμάτωση των υδάτινων μαζών (εποχιακό θερμοκλινές) σε σχέση με το ανοικτό ωκεανό, ευνοώντας έτσι τη δημιουργία και εσωτερικών κυμάτων και
(ε) την επιρροή της παρακείμενης χέρσου είτε μέσω της εκδήλωσης της θαλάσσιας ή απόγειας αύρας αλλά και επηρεάζοντας και την θερμοαλατική κατάσταση των παράκτιων νερών μέσω των ποτάμιων απορροών.

## Slide 9
Διάδοση ανεξάρτητη του πυθμένα
Διάδοση μερικώς ελεγχόμενη από τον πυθμένα
Διάδοση εξαρτώμενη από τον πυθμένα
Κύματα Παράκτια (υφαλοκρηπίδας) –
Διάδοση σε συνθήκες βαθιών, ενδιάμεσων και ρηχών νερών

## Slide 10
2. Επιφανειακά – Εσωτερικά
Τα κύματα επίσης διακρίνονται σε αυτά που αναπτύσσονται στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή στη διεπειφάνεια μεταξύ της θαλάσσιας επιφανείας και της κατώτερης ατμόσφαιρας, που είναι και τα πλέον συνήθη, και σε αυτά που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της θαλάσσιας μάζας (εσωτερικά κύματα) και ειδικότερα στην διεπιφάνεια μεταξύ θαλάσσιων μαζών διαφορετικής πυκνότητας όταν αυτή διαταραχθεί από εξωτερικό αίτιο (π.χ. παλιρροιακές κινήσεις). Τα εσωτερικά κύματα αν και παρόμοια με τα επιφανειακά κύματα σε σχήμα και δομή, διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και διαμορφώνουν πολύ μεγάλα ύψη όταν προσπίπτουν επί του ηπειρωτικού περιθωρίου. Τα μεγαλύτερα γνωστά εσωτερικά κύματα συναντώνται στο Στενό Λουζόν στη Νότια Θάλασσα της Κίνας όπου φθάνουν σε ύψος περίπου τα 150 μέτρα (Trujillo & Thurman 2011).

## Slide 11
3. Προελαύνοντα - Στάσιμα
Τρέχον (ή προελαύνον) κύμα (progressive wave) είναι το κύμα εκείνο που επιτρέπει τη μεταφορά της ενέργειας προς την κατεύθυνση διάδοσής του, διατηρώντας το πλάτος του σταθερό (δεν λαμβάνεται υπόψη η εσωτερική τριβή). Βασικά, τα σωματίδια του νερού στο τρέχον κύμα μεταφέρουν την ενέργεια της ταλάντωσής τους στη διεύθυνση διάδοσής του και η απομάκρυνση κάθε ενός από αυτά από τη θέση ισορροπίας θα λάβει όλες τις τιμές του πλάτους της ταλάντωσης (από μηδενική έως τη μέγιστη) στη διάρκεια μιας περιόδου.
Στάσιμα κύματα είναι τα κύματα που ενώ παρουσιάζουν κατακόρυφη ταλάντωση, δεν μεταφέρουν την κίνηση (ενέργεια) κατά την οριζόντια διεύθυνση. Είναι το αποτέλεσμα της υπέρθεσης δύο ταυτόσημων κυμάτων του ίδιου πλάτους και συχνότητας που διαδίδονται προς την αντίθετη κατεύθυνση (Εικόνα 6.6). Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σημείου παραμένει σταθερό, με τα σωματίδια του νερού που αντιστοιχούν σε κόμβο να παραμένουν ακίνητα, ενώ αυτά που βρίσκονται ανάμεσα στους κόμβους και σε ίση απόσταση από αυτούς να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης. Τα υπόλοιπα σημεία εμφανίζουν ενδιάμεσα πλάτη ταλάντωσης, εξαρτώμενα από τις αποστάσεις τους από τους κόμβους.

## Slide 12
Ελεύθερα κύματα (free waves) είναι εκείνα τα κύματα τα οποία μπορούν να εγκαταλείψουν το χώρο γένεσής τους και να διαδοθούν, ενώ παύουν να υπάρχουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αφότου σταματά το αίτιο που τα δημιούργησε (π.χ. τα ανεμογενή κύματα).
Παγιδευμένα (trapped) κύματα είναι αυτά των οποίων η διάδοση περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του μέσου διάδοσης (π.χ. παγιδευμένα κοντά στην ακτή λόγω διάθλασης), ενώ τα εξαναγκασμένα (forced) είναι αυτά των οποίων η ταλάντωση συνεχίζει να συντηρείται από άλλο αίτιο από αυτά που αρχικά τα προκάλεσε (το δευτερογενές αίτιο συνεχίζει να προσφέρει ενέργεια ώστε να διατηρηθεί η ταλάντωση, όπως στη περίπτωση της περιόδου αδράνειας). Πολλές φορές η ύπαρξή τους συνδυάζεται με την παρουσία είτε ενός φυσικού ορίου (π.χ. της ακτογραμμής) είτε ενός δυναμικού ορίου (π.χ. ο ισημερινός), ενώ χαρακτηρίζονται γενικά από περιόδους της τάξης από μερικές ώρες έως και μερικές ημέρες.
4. Ελεύθερα – Παγιδευμένα & Εξαναγκασμένα.

## Slide 13
(1) τριχοειδή
(2) ανεμογενή (βαρύτητας)
(3) ρεστίας (ή αποθαλασσιάς)
(4) κυματανάπαλσης
(5) υποβαρυτικά
(6) Rossby
(7) Kelvin
(8) edge (άκρης)
(9) υφαλοκρηπίδας
(10) παλιρροιακά
(11) θυέλλης
(12) tsunamis
(13) γιγάντια
(14) κύματα θραύσης
Είδη
θαλασσίων κυμάτων

## Slide 14
Τριχοειδή (capillary waves)
Τα τριχοειδή κύματα (Capillary waves) έχουν τυπικά μήκη κύματος <1,5 cm και περιόδους < 0,1 s. Οφείλονται πρωτογενώς στην επιφανειακή τάση που ασκεί ο άνεμος στην θαλάσσια επιφάνεια, ενώ η δύναμη αποκατάστασης τους οφείλεται στις δυνάμεις συνοχής των μορίων του νερού. Προκαλούνται από ήπιους ανέμους ταχύτητας 3-4 m/s (στα 10 m πάνω από την επιφάνεια του νερού). Συνήθως είναι τα πρώτα μικρά κύματα που δημιουργούνται κατά τη έναρξη πνοής του ανέμου.

## Slide 15
Ανεμογενή Κύματα
Η τάση που ασκεί ο αέρας στην επιφάνεια του νερού είναι ανάλογη του τετράγωνου της ταχύτητάς του:
όπου, (ρ) είναι η πυκνότητα του αέρα, CD σταθερά τριβής και W η ταχύτητα του αέρα.
Επίσης τα κύματα ταξινομούνται ανάλογα με το μήκος (L, m) τους σε:
Βραχέα (μικρού μήκους) όταν: L< 100
Μεσαία (μέσου μήκους) όταν: 100< L <200
Μακρά (μεγάλου μήκους) όταν: L>200
Και ανάλογα με το ύψος (H, m) τους σε:
Χαμηλά (μικρού ύψους) όταν: Η< 2
Mέτρια (μέτριου ύψους) όταν: < H <4
Υψηλά (μεγάλου ύψους) όταν: Η >4

## Slide 16
Κατάταξη των ανεμογενών κυμάτων με βάση το ύψος τους στην 9βαθμη κλίμακα του Douglas (https://www.metoffice.gov.uk/
Κατάσταση θάλασσας |  | Ύψος Κύματος (m) | Κλίμακα Beaufort
Κωδικός | Χαρακτηρισμός |  | 
0 | Ήρεμη σαν καθρέπτης | 0 | 0
1 | Ήρεμη με ρυτιδώσεις | 0 – 0,1 | 1
2 | Μικρά κυματίδια | 0,1 – 0,5 | 2 & 3
3 | Ελαφρά ταραγμένη | 0, 5 – 1,0 | 4
4 | Μετρίως ταραγμένη | 1,25 – 2,5 | 5
5 | Ταραγμένη | 2,5 – 4,0 | 6
6 | Πολύ ταραγμένη | 4 - 6 | 7
7 | Τρικυμιώδης | 6 - 9 | 8
8 | Πολύ τρικυμιώδης | 9 - 14 | 9 & 10
9 | Απίστευτα τρικυμιώδης | >14 | 11 & 12

## Slide 17
      Κύματα ρεστίας ή αποθαλασσιάς
Tα κύματα ρεστίας ή αποθαλασσιάς (swell). Είναι κυματισμοί που έχουν παραχθεί από αιολικά πεδία μακριά από τις παράκτιες περιοχές ενδιαφέροντος και στις οποίες καταφθάνουν αφού έχουν διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις μέχρι και 2000 ναυτικά μίλια (WMO 1998). Συνήθως οι περίοδοί τους κυμαίνονται μεταξύ 0,5 και 1,5 φοράς των αντίστοιχων ανεμογενών κυμάτων σε συνθήκες διάδοσης βαθιών νερών, ενώ το ύψος τους ποικίλει καθώς εξαρτάται από το αρχικό ύψος στην περιοχή δημιουργίας τους,
Κύματα κυματανάπαλσης
Τα κύματα κυματανάπαλσης (seiche waves) είναι στάσιμα κύματα με περιόδους ταλάντωσης της στάθμης του νερού μεγαλύτερες από 3 ώρες. Τα στάσιμα αυτά κύματα μπορούν να σχηματιστούν σε οποιοδήποτε τύπο ημίκλειστου ή κλειστού συστήματος νερού. Τα κύματα κυματανάπαλσης δημιουργούνται είτε μετά από απότομες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση είτε μετά από ισχυρούς ανέμους που σπρώχνουν και τελικά συσσωρεύουν το νερό στη μια πλευρά της κλειστής λεκάνης.
Υποβαρυτικά
Τα υποβαρυτικά κύματα (infragravity waves) είναι επιφανειακά κύματα βαρύτητας, ανοικτής βαθιάς θάλασσας με τυπικές περιόδους της τάξης των 0,5-5 min. Ενώ αρχικά χαρακτηρίζονται από μικρά ύψη, κοντά στην ακτή μπορούν να φτάσουν σε ύψος μέχρι μερικά μέτρα και έτσι να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην κίνηση του νερού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων καταιγίδων (π.χ. Herbers et al. 1995).

## Slide 18
      Κύματα Rossby
Τα κύματα Rossby είναι τεράστια ωκεάνια κύματα που διασχίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα κινούμενα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο βόρειο ημισφαίριο και αντίθετα στο νότιο ημισφαίριο. Είναι τόσο μεγάλα και τεράστια που μπορούν να αλλάξουν τις κλιματικές συνθήκες της Γης ενώ σε μερικές περιοχές του κόσμου συμβάλλουν στη διαμόρφωση υψηλών παλιρροιακών σταθμών και στην πρόκληση παράκτιων πλημμυρών.
Κύματα Kelvin
Τα κύματα Kelvin είναι μακρές (σε σύγκριση με το βάθος) βαρυτικές ταλαντώσεις της επιφάνειας της θάλασσας πάνω από ομοιογενή και επίπεδο βυθό, οι οποίες διαδίδονται στο πλευρικό όριο της λεκάνης παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ανύψωση επί του ορίου (στην άκρη) της λεκάνης (δηλαδή την ακτή) και οι οποίες μειώνονται εκθετικά προς τα ανοικτά (Εικόνα 6.11).

## Slide 19
Κύματα άκρης (Edge waves
Τα edge waves (κύματα άκρης) είναι παγιδευμένα κύματα που αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτογραμμής και μεταξύ της ζώνης θραύσης και της ακτογραμμής, χωρίς απαραίτητα το μέγεθος τους να εξαρτάται από αυτή. Τα edge waves είναι δευτερογενείς ταλαντώσεις, ημιτονοειδείς κατά μήκος της ακτογραμμής, με το μέγιστο πλάτος τους στην ακτογραμμή. Στη διεύθυνση την κάθετη στην ακτογραμμή το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με την απόσταση από την ακτογραμμή και μηδενίζεται μετά από 1-2 διελεύσεις από τη στάθμη ισορροπίας
Κύματα υφαλοκρηπίδας
Τα κύματα υφαλοκρηπίδας (shelf waves) είναι μεγάλα κύματα, ανάλογα με τα κύματα Kelvin, που εμφανίζονται όμως με περιόδους μικρότερες από την τοπική αδρανειακή περίοδο (εξίσωση 6.23), έχοντας όμως ως κύριο παράγοντα της δημιουργίας τους την παράμετρο Coriolis. Σε αντίθεση με τα κύματα Kelvin, τα κύματα υφαλοκρηπίδας δεν εξαρτώνται τόσο από τη βαρύτητα όσο και από τη δύναμη αποκατάστασης.

## Slide 20
Παλιρροιακά κύματα
Tα παλιρροιακά κύματα (tidal waves) είναι “εξαναγκασμένα» παγιδευμένα κύματα επειδή δημιουργούνται από κανονικές (περιοδικές) εξωτερικές δυνάμεις (έλξη ηλίου και σελήνης) και επομένως δεν συμπεριφέρονται ακριβώς όπως τα κύματα βαρύτητας. Ωστόσο, στην πράξη μπορούν να θεωρηθούν ως κύματα βαρύτητας, ειδικά στα βαθιά ωκεάνια νερά. Να σημειωθεί ότι η περιγραφή των κυμάτων tsunamis ως παλιρροιακά κύματα δεν είναι ορθή, καθώς διαφέρει εντελώς ο μηχανισμός δημιουργίας τους.
Κύματα θυέλλης
Ως κύματα θύελλας (storm waves) εκλαμβάνoνται τα κύματα που αναπτύσσονται στη διάρκεια μιας θαλάσσιας καταιγίδας (ακραίες κυματικές συνθήκες) και η οποία προκαλείται από τον συνδυασμό (χαμηλής) ατμοσφαιρικής πίεσης και υψηλών ταχυτήτων ανέμου. Ο χώρος και ο χρόνος εκδήλωση των κυμάτων θυέλλης έχουν άμεση σχέση (σχεδόν ταυτίζονται) με το χώρο και το χρόνο εκδήλωσης της θαλάσσιας καταιγίδας που τα παράγει και η οποία συνήθως καλύπτει θαλάσσια περιοχή με μήκος μερικών 100αδων km και έχει διάρκεια 1-2 ημέρες.

## Slide 21
Γιγάντια Κύματα
Τα γιγάντια κύματα (giant ή rogue waves) είναι ασυνήθιστα πολύ μεγάλα και απροσδόκητα εμφανιζόμενα και μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, ακόμη και για μεγάλα πλοία όπως τα υπερωκεάνια. Για παράδειγμα, ένα σύγχρονο πλοίο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε κύμα βάρους 15 t/m2, όταν ένα μεγάλου ύψους κύμα των 12 m του ασκεί πίεση ίση με 6 t/m2 ενώ ένα γιγάντιο κύμα μπορεί να εξασκεί πίεση ακόμη και 100 t/m2. Το πρώτο αξιόπιστα μετρημένο ύψος γιγάντιου κύματος ήταν έως 34 m και ήταν αυτό που συνάντησε το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Ramapo, καθ 'οδόν από τη Manila προς το San Diego στο Βόρειο Ειρηνικό, το 1933.

## Slide 22
Κύματα τσουνάμι
Η λέξη tsunami (τσουνάμι) είναι ιαπωνική λέξη, καθώς η Ιαπωνία είναι πιθανώς η χώρα που επηρεάζεται συχνότερα από αυτά και ετυμολογικά προέρχεται από την σύνθεση των ιαπωνικών λέξεων «tsu» που σημαίνει λιμάνι και «nami» που σημαίνει κύμα. Έτσι μεταφράζεται περίπου σε «κύματα λιμανιού». Το μεγαλύτερο μέρος του κύματος τσουνάμι (περίπου 80%) οφείλεται σε μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς και το υπόλοιπο 20 % σε υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, ηφαιστειακές εκρήξεις, ακόμα και σε πτώση μετεωριτών. Ταξιδεύουν με πολύ υψηλές ταχύτητες, έτσι είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και καταστροφικά.
Θεωρούνται βαρυτικά κύματα περιόδου 5-30 min, των οποίων η δημιουργία σχετίζεται άμεσα με τον πυθμένα, έχοντας πολύ μικρό ύψος πάνω από το σημείο γένεσης τους (<1 m, και γενικά από 0,6 με 0,9 m) και επειδή το μήκος του συνήθως υπερβαίνει τα 200 km δεν γίνεται αντιληπτό. ‘Ετσι, με δεδομένο ότι τα βαθύτερα σημεία του ωκεανού είναι από 5,5 km έως 10,8 km, τα αντίστοιχα κύματα με μήκος μεγαλύτερο των 275-540 km θα διαδίδονται υπό συνθήκες ρηχών νερών (βάθος< 1/20 μήκους κύματος), που είναι και η συνηθέστερη των περιπτώσεων διάδοσης κυμάτων tsunami.
Indonesia, 2018
India, 2004
Sumatra, 2004

## Slide 23
Διάδοση των κυμάτων tsunami
H ταχύτητα διάδοσης:
H συνολική ενέργεια:

## Slide 24
Βαθμός | Χαρακτηρισμός | Περιγραφή επιπτώσεων
I | Πολύ ελαφρύ | Κύμα τόσο αδύναμο ώστε να είναι αντιληπτό μόνο σε καταγραφή παλίρροιας
II | Ελαφρύ | Κύμα που γίνεται αντιληπτό από εκείνους που ζουν κατά μήκος της ακτής και είναι εξοικειωμένοι με τη θάλασσα. Οι επιπτώσεις αφορούν ακτές με πολύ μικρή κλίση.
III | Μάλλον δυνατό | Γίνεται γενικά αντιληπτό, προκαλώντας πλημμύρα σε ελαφρά επικλινείς ακτές. Στις επιπτώσεις συγκαταλέγονται η παράσυρση ελαφρών ιστιοπλοϊκών, ελαφρές ζημιές σε ελαφρές κατασκευές που βρίσκονται κοντά στην ακτή. Σε εκβολές ποταμών παρατηρείται αναστροφή της ροής του ποταμού για κάποια απόσταση από τις εκβολές προς τα ανάντη.
IV | Δυνατό | Προκαλούνται παράκτιες πλημμύρες σε κάποιο βάθος που συνοδεύονται από καταστροφή προστατευτικών αναχωμάτων, ελαφρών κατασκευών κοντά στην ακτή και βλάβες σε στέρεες κατασκευές. Μεγάλα ιστιοπλοϊκά σκάφη και μικρά πλοία παρασύρονται στην ενδοχώρα ή μεταφέρονται στη θάλασσα και γενικά οι ακτές είναι γεμάτες με επιπλέοντα συντρίμμια.
V | Πολύ δυνατό | Γενική πλημμύρα της ακτής σε σημαντικό βάθος που συνοδεύεται με καταστροφή στερεών κατασκευών όπως αποβάθρες, τοίχοι και στερεές κατασκευές κοντά στη θάλασσα, ελαφριές υποδομές. Απόπλυση καλλιεργούμενης γης και επίστρωση της ακτής με επιπλέοντα αντικείμενα και θαλάσσια ζώα. Με εξαίρεση τα μεγάλα πλοία, όλα τα άλλα είδη σκαφών μεταφέρονται είτε στην ενδοχώρα είτε στη θάλασσα. Μεγάλα επιπτώσεις σε περιοχές εκβολών ποταμών, καταστροφή λιμένων, ανθρώπινες απώλειες (λόγω πνιγμού). Το κύμα συνοδεύεται από δυνατό βρυχηθμό.
VI: | Καταστροφικό | Μερική ή ολική καταστροφή ανθρωπογενών κατασκευών για κάποια απόσταση από την ακτή. Πλημμύρες των ακτών σε μεγάλο βάθος. Μεγάλα πλοία υπόκεινται σε σοβαρές ζημιές, δένδρα ξεριζωμένα ή σπασμένα και πολλά ανθρώπινα θύματα.
Χαρακτηρισμός των κυμάτων tsunami με βάση τις επιπτώσεις τους (κλίμακα Sieberg - Ambraseys (από Ambraseys 1962).

## Slide 25
Κύματα θραύσης
Η θραύση των επιφανειακών κυμάτων του νερού συμβαίνει οπουδήποτε στην επιφάνεια του θαλασσινού νερού. Ωστόσο, μπορεί κανείς να δει θραύσματα επιφανειακών κυμάτων πιο συχνά σε μια ακτογραμμή, εφόσον τα ύψη κύματος συνήθως ενισχύονται στις πιο ρηχές παράκτιες περιοχές. Έτσι τα κύματα θραύσης μπορούν να διακριθούν:
(β) σε εκείνα που προκαλούνται από την παρουσία του πυθμένα.
(α) σε εκείνα που η θραύση τους είναι ανεξάρτητη της παρουσίας ή μη του πυθμένα και

## Slide 26
Οι θεωρίες των κυμάτων διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες:
Γραμμικοί κυματισμοί:
(α) απολύτως ημιτονοειδή κύματα (sinusoidal waves) (θεωρία Airy),
(β) τα σχεδόν ημιτονοειδή κύματα Stokes 2ης τάξης,
(γ) τα τροχοειδή κύματα (trochoidal waves) (θεωρία Gerstner),
(δ) κνοειδή κύματα (cnoidal waves) και
(ε) τα μεμονωμένα κύματα (solitary waves)
Μη-γραμμικοί κυματισμοί:
(α) η θεωρία Stokes 3ης τάξης,
(β) η θεωρία Stokes 5ης τάξης και (γ) η ροϊκή συνάρτηση.
  ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

## Slide 27
Η περιοχή εφαρμογής των κυματικών σύμφωνα με τον Le Méhauté (1976) για συνθήκες βαθιών, ενδιάμεσων και ρηχών νερών (από Kraaiennest [2]).
Κυματική θεωρία Stokes 2ης τάξης
Η κίνηση ενός σωματιδίου νερού σε χρονική διάρκεια δύο περιόδων (το βέλος δείχνει τη φορά διεύθυνσης διάδοσης του κυματισμού (Κomar 1976).

## Slide 28
Κυματικές συνιστώσες – Ομαδική ταχύτητα κυματισμού
Γραφική παράσταση δύο κυμάτων με διαφορετική γωνιακή ταχύτητα (ω) και του προκύπτοντας κυματισμού του οποίου η περιβάλλουσα (διακεκομμένη γραμμή) απεικονίζει το συνολικό (ομαδικό) πακέτο του κύματος που διαδίδεται με την ομαδική ταχύτητα (Cg) (τροποποιημένη από Open University 1999).
Η σχέση μεταξύ της ταχύτητας της μιας συνιστώσας (άνω κυματομορφή), της φασικής ταχύτητας, σε σχέση με την ομαδική ταχύτητα του τελικού κυματισμού (μετά τη σύνθεση των συνιστωσών) και η οποία φαίνεται να διανύει την μισή απόσταση από ότι η κυματική συνιστώσα (τροποποιημένη από Open University 1999).
Για συνθήκες βαθιών νερών: Cg ≅ Co / 2
Για συνθήκες ρηχών νερών: Cg = Cs

## Slide 29
Τα βασικά χαρακτηριστικά των κυμάτων (γραμμική θεωρία Airy):
Η (φασική) ταχύτητα του κύματος (C): C = gT/2π (m/s)
Το μήκος κύματος (L): L = gT2/2π (m)
Η γωνιακή συχνότητα (σ): σ = 2π/Τ (s-1)
O αριθμός κυμάτων (k) k = 2π/L (m-1)
Η κλίση του κύματος (s): s = H/L
Η συνολική ενέργεια (Ε) ανά μονάδα επιφανείας
του κύματος: E = (1/8) ρ g Η2 (J/m2)
Η ισχύς (Ρ) του κύματος ανά μονάδα μήκους
κορυφής του κύματος, (διάδοση της κυματικής
ενέργειας στη μονάδα του χρόνου): P = E Cg (W/m)
όπου, ρ η πυκνότητα του νερού (1025 kg/m3), g η σταθερά της βαρύτητας (9,81 m/s),π=3,1416 και Cg η ομαδική ταχύτητα των κυμάτων.

## Slide 30
Σημαντικό ύψος κύματος (Ηs) (significant wave height):
Ο μέσος όρος του 1/3 των υψηλότερων κυμάτων που συνιστούν το συνολικό φάσμα των κυμάτων.
Χρονοσειρά κύματος, όπου (●) είναι οι προς τα άνω και (○) οι προς τα κάτω διελεύσεις από τη στάθμη ηρεμίας (ΤΡ, ΤΤ η περίοδος μεταξύ 2 διαδοχικών κορυφών και κοιλιών, αντίστοιχα, ΤU και ΤD η περίοδος μεταξύ 2 διαδοχικών προς τα άνω και κάτω διελεύσεων από τη θέση ηρεμίας, αντίστοιχα).
Ανάλυση χρονοσειράς κυματισμών

## Slide 31
    Προγνωστικές εξισώσεις δημιουργίας ανεμογενών κυμάτων
Τα ανεμογενή κύματα δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της δράσης του ανέμου στην επιφάνεια του νερού. Τα χαρακτηριστικά του κυματισμού (ύψος κύματος, περίοδος κύματος, κατεύθυνση διάδοσης και διάρκεια) σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία εξαρτώνται από:Το πεδίο ανέμου (ταχύτητα, κατεύθυνση και διάρκεια)Το εύρος του ανεμολογικού (αιολικού) πεδίου (meteorological fetch) και την διαθέσιμη απόσταση επί της θαλάσσιας επιφάνειας για να αναπτυχθεί ο κυματισμός (geographical fetch) Το βάθος νερού στην περιοχή ανάπτυξης των κυμάτων
Τρόποι υπολογισμού ενεργού μήκους ανάπτυξης κυματισμού. (α) και (β) σύμφωνα με Smith (1991)και (γ) σύμφωνα με Καραμπάς κ.α. (2015).

## Slide 32
Α. Συνθήκες πλήρους ανάπτυξης κυματισμού | Β. Συνθήκες περιορισμένης ανάπτυξης λόγω του μήκους ανάπτυξης κυματισμού
Α. Συνθήκες πλήρους ανάπτυξης κυματισμού | Β. Συνθήκες περιορισμένης ανάπτυξης λόγω του μήκους ανάπτυξης κυματισμού
Προγνωστικές εξισώσεις του σημαντικού ύψους κύματος (Ηs,o), της περιόδου (Τm) και της ελάχιστης διάρκειας πνοής του ανέμου (t) που απαιτείται για να διαμορφωθούν οι μέγιστες τιμές τους.

## Slide 33
Διεργασίες που επιδρούν στη διαμόρφωση των κυματισμών
Ανάκλαση
Διάθλαση
Περίθλαση
Θραύση
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ τους ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ
Τα κύματα κατά τη διάδοση τους από τα βαθιά νερά προς τα ρηχά νερά και πριν τη θραύση τους, δύναται να υπόκεινται στις διεργασίες: ρήχωσης (shoaling) και διάθλασης (refraction) λόγω του συνεχώς μειούμενου βάθους, περίθλασης (refraction) εάν συναντήσουν κάποιο φυσικό (π.χ. νησί) ή τεχνητό (π.χ. κυματοθραύστη παράλληλο στην ακτή) εμπόδιο και ανάκλαση (reflection), είτε επί του πυθμένα με απότομα αυξημένη κλίση, είτε επί τεχνικής κατασκευής, είτε επί απότομης ακτής.

## Slide 34
Ανάκλαση
Διεργασία μετατροπής των προσπιπτόντων κυμάτων (στην ακτογραμμή ή σε ένα εμπόδιο) σε ανακλώμενα
Ανάκλαση των κυμάτων σε κατακόρυφο εμπόδιο με δημιουργία στάσιμων κυμάτων
ΣΥΜΒΟΛΗ Προσπίπτοντος - Ανακλώμενου
Όταν τα κύματα προσπίπτουν υπό γωνία (α) στην επιφάνεια ανάκλασης, τότε η ανακλώμενη κυματοσειρά απομακρύνεται υπό ίση γωνία (δηλαδή, η ανακλώμενη γωνία είναι συμπληρωματική της προσπίπτουσας) με τη συμβολή τους να διαμορφώνει μια επιφάνεια διασταυρούμενων κυματισμών γνωστή ως «clapotis gaufré» (waffled clapotis).

## Slide 35
H παράμετροw Iribarren (ξ):
όπου,
tan(θ) η εφαπτομένη της κλίσης του πυθμένα, και
ΗΙ/LΙ η κλίση του προσπίπτοντος κυματισμού.
O συντελεστή ανάκλασης (KN) που δίνεται από το λόγο των υψών του προσπίπτοντος (ΗΙ) προς τον ανακλώμενο (ΗR) κυματισμό:
0< ΚΝ < 1
1: πλήρης ανάκλαση της προσπίπτουσας ενέργειας
0: μηδενική ανάκλαση λόγω ολικής απορρόφησης της προσπίπτουσας ενέργειας).

## Slide 36
ΡΗΧΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΚΥΜΆΤΩΝ
Συντελεστής ρήχωσης

## Slide 37
Διάθλαση
Η χωρική διαφοροποίηση της ταχύτητας προώθησης του κύματος (C) λόγω της επίδρασης του βάθους της θαλάσσιας περιοχής (ρήχωση). Προκαλείται καμπύλωση
των αρχικά ευθύγραμμων κορυφογραμμών με τάση να γίνουν παράλληλες προς τις ισοβαθείς.

## Slide 38
Συντελεστής διάθλασης

## Slide 39
Ακρωτήρια (υποθαλάσσιο ήβωμα)  Σύγκλιση κυμάτων (Συγκέντρωση κυματικής ενέργειας)
Κόλποι (Υποθαλάσσιο βύθισμα)  Απόκλιση κυμάτων (Διασπορά κυματικής ενέργειας)
Ακτίνες είναι οι θεωρητικές γραμμές κάθετες στις γραμμές κορυφής των κυμάτων
Σύγκλιση – απόκλιση των κυμάτων λογω διάθλασης σε πυθμένα που παρουσιάζει βυθίσματα και ανυψώσεις

## Slide 40
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ

## Slide 41
KD=∫ (θ, β, r/L)
Το ύψος του περιθλώμενου κυματισμού (ΗD) σε σχέση με το αρχικό ύψος (Η), δίνεται από τη σχέση:
Συντελεστής περίθλασης
Περίθλαση των κυμάτων στην περίπτωση ενός ημιαπείρου εμποδίου

## Slide 42
Πίνακας τιμών (θ, β)
του Wiegel (CERC 1984)

## Slide 43
Kύματα Θραύσης

## Slide 44
Madsen (1976):
Sunamura (1981):
Komar & Gaughan (1972):
Sakai & Battjes (1980): για )
για
όταν
Συντελεστής θραύσης (γ)
Ύψος κύματος θραύσης (Ηb)

## Slide 45
Είδη κυμάτων θραύσης.
(α) Κύματα διασκόρπισης (spilling breakers). Κυματισμοί μικρής κλίσης που θραύονται διασκορπιζόμενοι πάνω από πυθμένες, επίσης μικρής κλίσης (<30), με δημιουργία αφρού και έντονη τύρβη στην κατάντη (μπροστινή) παρειά τους.
(β) Κύματα κατάδυσης (plunging breakers) που θραύονται σε πυθμένες με σχετικά αυξημένες κλίσεις (3 ο-7ο) έχοντας μια τοξοειδή δομή με κοίλο μέτωπο στην κατάντη (μπροστινή) παρειά και κυρτή την πίσω πλευρά τους. Είναι συνήθως κύματα προερχόμενα από μακρινές καταιγίδες και είναι τα πλέον αγαπημένα στους αθλητές με σανίδα (surfers).
(γ) Κύματα κατάρρευσης (collapsing breakers), που είναι παρόμοια με τα κύματα κατάδυσης, με τη διαφορά ότι η κορυφή τους κατά τη θραύση δεν ξεπερνά το κύριο σώμα του κύματος, αλλά υφίσταται καθολική κατάρρευση με δημιουργία πολύ αφρού στο μέτωπο τους. Τέτοια κύματα δημιουργούνται από μέτριους ανέμους και τα συναντάμε σε ακτές με σχετικά απότομες κλίσεις (70-150)
(δ) Κύματα διόγκωσης (surging breakers) που είναι ομαλά κύματα (μικρής κλίσης), μακρινής προέλευσης και που ουσιαστικά διογκούμενα χωρίς να θραύονται (σχηματίζουν λίγο αφρό) προσπίπτουν πάνω στην ακτή όπου ανέρχονται και κατέρχονται. Η δημιουργία τους σχετίζεται με μεγάλες κλίσεις του πυθμένα (>150).

## Slide 46
Ο Komar (1998) με βάση το κυματικό καθεστώς διακρίνει τρεις επιμέρους ζώνες στην παρά τον αιγιαλό ζώνη (nearshore zone):
τη ζώνη θραύσης (breaking zone),
τη ζώνη κυματωγής (surf zone) και
(iii) τη ζώνη παφλασμού ή διαβροχής (swash zone), η οποία εκτείνεται και επί του αιγιαλού μέχρι το
ανώτατο όριο της αναρρίχησης των κυμάτων σε περιόδους έντονου κυματισμού.
Υδροδυναμικές συνθήκες στη ζώνη κυματωγής και διαβροχής

## Slide 47
Tο υποθαλάσσιο όριο της παραλίας καθορίζεται από την υδροδυναμική παράμετρο του μέγιστου βάθους κινητοποίησης των ιζημάτων του πυθμένα (dc: closure depth), όπου ολοκληρώνονται (κλείνουν) οι μεταβολές του αναγλύφου του, που δίνεται από την εξίσωση του Hallermeyer (1981):
όπου, (Ηe) είναι το σημαντικό ύψος των κυμάτων θυέλλης με ετήσια συχνότητα εμφάνισης 0,137% (12 ώρες) πριν τη θραύση και (Te) η αντίστοιχη περίοδός τους.
H μέγιστη (υψομετρικά) αναρρίχησης των μέγιστων 2% των αναβάσεων, ανάλογα με τη κλίση του αιγιαλού (bf, η κλίση περί το μέτωπο της παραλίας (beachface slope) και την υδραυλική κλίση του εγγύς υποθαλάσσιου πυθμένα (παράμετρο Iribarren (ξο)) με βάση την οποία η παραλία χαρακτηρίζεται ως απόσβεσης (ξο<0,3) ενδιάμεσης κατάστασης και ανάκλασης (ξο>1,25):
για

## Slide 48
Αυξομείωση της μέσης θαλάσσιας στάθμης
Στην παράλια ζώνη παρατηρείται αυξομείωση της μέσης θαλάσσιας στάθμης (wave set-up and set-down) λόγω της διεργασίας της ρήχωσης και ακολούθως της θραύσης των κυμάτων

## Slide 49: κυματικό καθεστώς Μεσογείου
Απλοποιημένη χωρική κατανομή του μέσου ετήσιου σημαντικού ύψους κύματος (m) στη Μεσόγειο, με βάση την ανάλυση δεδομένων ERA5 (1979 - 2018) του επιχειρησιακού μοντέλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου μετεωρολογικών προβλέψεων μεσαίου εύρους. Το σημαντικό ύψος κύματος ορίζεται ως το μέσο ύψος των υψηλότερων 1/3 κυμάτων σε ένα φάσμα κυμάτων.

## Slide 50: Απεικόνιση (α) του μέσου ετήσιου σημαντικού ύψους κύματος και (β) των μέσων ετήσιων περιόδων κορυφής φάσματος κατάστασης θάλασσας στον ελλαδικό χώρο (από Σουκισιάν κ.ά. 2007).
Ελληνικές Θάλασσες
Θαλάσσια περιοχή | Χειμώνας | Άνοιξη | Καλοκαίρι | Φθινόπωρο
Δ. Κρήτη & Ν. Πελοπόννησος | 0,80-1,60 | 0,60-0,90 | 0,60-0,97 | 0,70-1,10
Α. Κάρπαθος & ΒΑ. Ρόδος | 0,70-1,60 | 0,70-1,2 | 0,48-1,1 | 0,55-0,95
ΝΔ. Πελοπόννησος | 0,50-0,90 | 0,90-1,35 | 0,40-0,65 | 0,55-0,80
Α. Σποράδες | 0,90-1,25 | 0,50-0,76 | 0,40-0,56 | 0,65-0,88
Τήνος - Ικαρία | 0,90-1,15 | 0,50-0,76 | 0,56-0,75 | 0,65-0,81
Σαντορίνη | 0,90-1,25 | < 0,87 | < 0,97 | 0,94-1,10
Εποχιακές τιμές ύψους κύματος στις διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδος (από Χριστοφοράκη 2016).

## Slide 51: Θαλάσσιες καταιγίδες – Ακραία κυματικά επεισόδια
Οι θαλάσσιες καταιγίδες στην Ελλάδα είναι κυρίως συνδυασμός μετεωρολογικής παλίρροιας και ανεμογενών κυματισμών που συνδέονται με έντονες κακοκαιρίες, δηλαδή με το πέρασμα μετεωρολογικών μετώπων βαθιάς ύφεσης (άρα άνεμοι πολύ μεγάλης ταχύτητας, με ταυτόχρονη πτώση της βαρομετρικής πίεσης).
Εικόνες από θαλάσσιες καταιγίδες που έπληξαν παράκτιες περιοχές της Ελλάδος (πηγή: Χαρίση 2013 και Διαμαντή 2014).

## Slide 52: Τσουνάμις στις Ελληνικές ακτές
Οι Ελληνικές ακτές έχουν πολλές φορές υποστεί τις συνέπειες κυμάτων τσουνάμι, των οποίων η παρουσία οφείλεται στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, ως επακόλουθο της υποβύθισης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική κατά μήκος της Ελληνικής αύλακας και τα οποία δημιουργούνται από μετατοπίσεις κατά μήκος μεγάλων διαρρήξεων του πυθμένα (μήκος ρηγμάτων πολλών δεκάδων χιλιομέτρων) αλλά και λόγω υποθαλάσσιων κατολισθήσεων, όπως στην περίπτωση του Κορινθιακού Κόλπου
Ιστορικά καταστροφικά κύματα tsunami στην Ελλάδα με ένταση Κο (V και VI) της 6βάθμιας κλίμακας των Sieberg-Ambraseys (1962) που προκλήθηκαν από σεισμούς μεγέθους (Μs) μεγαλύτερου των 6 Richter (από Poulos et al. 2003).
Ημερομηνία | Περιοχή | Ms | Παράκτια περιοχή με τις δυσμενέστερες επιπτώσεις | Κο
426 π.Χ. | Μαλιακός Κόλπος | 7,1 | Σκάρφια | V
373 π.Χ. | Κορινθιακός | 6,8 | Ελίκη | VI
21/7/365 | Ανατολική Κρήτη | 8,3 | Ανατολική ακτή | VI
6/1402 | Κορινθιακός Κόλπος | 6,8 | Δυτική ακτή | V
9/10/1650 | Νήσος Θήρα | 6,3 | Σαντορίνη | V
9/7/1956 | Νήσος Αμοργός | 7,5 | Αμοργός | V

## Slide 53
Οι βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές δίνονται στο τέλος του Κεφαλαίου του Βιβλίου
«Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία ή Ωκεανολογία»
του Καθηγητή Σεραφείμ Ε. Πούλου
Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2021