## Slide 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ - ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΔΑ

## Slide 2: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ- ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στόχοι του εισαγωγικού μαθήματος
Κατανόηση
  των περιορισμών κάτω από τις οποίες εκτελείται μια μέτρηση,
  της έννοιας αβεβαιότητας
  των σημαντικών ψηφίων μιας μέτρησης
  τρόπου υπολογισμού αβεβαιότητας
  του τρόπου παρουσίασης της μέτρησης
Γενικότερα, ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας των δεδομένων και αξιολόγησης των μετρήσεων

## Slide 3
Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ - ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.ΠΑΔΑ

## Slide 4
Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ - ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.ΠΑΔΑ

## Slide 6: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Πραγματοποιώντας μια μόνο μέτρηση με ένα όργανο, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι η μικρότερη υποδιαίρεση του οργάνου ή κλάσμα της. Μπορεί επίσης να δίδεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.
Ο τρόπος με τον οποίο γράφω το αποτέλεσμά μου, δείχνει την αβεβαιότητα με την οποία μετρήθηκε
Π.Χ
α) 50±1 (49 έως51)
β) 50.0 50.0 ± 0.1 (49.9 έως50.1)
( η αληθής τιμή μπορεί να βρίσκεται με μεγάλη πιθανότητα στο διάστημα μεταξύ 49 και 51στην περίπτωση α και μεταξύ 49.9 και 50.1 στην περίπτωση β)

## Slide 7: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ OΛΑ ΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΒΕΒΑΙΟ
2.5 → δύο σημαντικά ψηφία

## Slide 8
Το αποτέλεσμα με τον χάρακα β) είναι περισσότερο λεπτομερές γιατί έχει περισσότερες υποδιαιρέσεις. Δεδομένου ότι ο δείκτης είναι μεταξύ 2.4 και 2.5, το αποτέλεσμα εκτιμάται ότι είναι 2.45. Το 2.4 το γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ενώ το 5 προέρχεται από υποκειμενική εκτίμηση, άρα φέρει αβεβαιότητα. Με τον χάρακα αυτό μπορούμε να μετρήσουμε διαφοροποιήσεις του μεγέθους που βρίσκονται μεταξύ 2.40 και 2.50, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε με τον χάρακα α). Στην περίπτωση αυτή η μέτρηση έχει 3 σημαντικά ψηφία.

## Slide 9: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δύο σημαντικά – Αβεβαιότητα ± 0.1
4 σημαντικά– Αβεβαιότητα ± 0.001

## Slide 10: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ
1.OΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
π.χ 2.3 (2) , 2.30 (3) ,0.2 (1), 0.02 (1) 0.020 (2)
2. OΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ
π.χ 15 (2),15000 (2), 15050 (4)

## Slide 11: ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
1) Όταν προσθέτουμε η αφαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα όσα ΔΕΚΑΔΙΚΑ έχει ο αριθμός με τα λιγότερα δεκαδικά.
π.χ.: 2.37+1.2 =3.6 και όχι 3.57
2) Όταν πολλαπλασιάζουμε η διαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα όσα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ έχει ο αριθμός με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία .
π.χ.: 3.21*0.02=0.06 και όχι 0.0642

## Slide 12: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της σύγχρονης μετρολογίας, η ακρίβεια μιας μέτρησης συνδέεται με το σφάλμα και η ποιότητα της μέτρησης με την «αβεβαιότητα» των μετρητικών αποτελεσμάτων.
Ως σφάλμα ορίζεται: η διαφορά μεταξύ μετρούμενης και «αληθούς» ή πραγματικής αλλά άγνωστης τιμής ενός μετρούμενου μεγέθους
Σφάλμα =Ι μετρούμενη τιμή- πραγματική τιμή Ι
Ως αβεβαιότητα ορίζεται: η ποσοτική έκφραση της «αμφιβολίας» που υπάρχει σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης.

## Slide 13: ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ | ↔ ΣΦΑΛΜΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ | ↔ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ

## Slide 14: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Ένα αποτέλεσμα μέτρησης θεωρείται αποδεκτό, μόνο εάν αναφέρεται μαζί με το διάστημα αβεβαιότητας που καλύπτει την «πραγματική τιμή» του μετρούμενου μεγέθους με μια δεδομένη πιθανότητα (π.χ. 68%). Η εκτίμηση της αβεβαιότητας βασίζεται στον οδηγό ISO-GUM (Guide for the Uncertainty of Measurement).
Πχ .
Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι με πιθανότητα 68% η πραγματική μας τιμή βρίσκεται στο διάστημα από 8.256 mm έως 8.264 mm.

## Slide 15: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Γενικά αν δεν ξέρουμε ποια είναι η αβεβαιότητα μιας μέτρησης, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε:
αν υπάρχει διακριτή διαφορά μεταξύ δύο διαφορετικών τιμών του ίδιου μεγέθους (βλ. παράδειγμα 1).
αν η μετρούμενη τιμή χαρακτηρίζει πχ το α ή β υλικό (βλ. παράδειγμα 2).
αν η απόκλιση της μέτρησης ενός μεγέθους ως προς τη θεωρητική του τιμή είναι αποδεκτή μέσα στα πλαίσια της αβεβαιότητας (βλ. παράδειγμα 3).

## Slide 16: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Παράδειγμα 1: Δύο μετρήσεις της ίδιας αντίστασης. Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει μια βέλτιστη εκτίμηση, που συμβολίζεται με μια τελεία και ένα εύρος πιθανών τιμών, που συμβολίζεται με μια κατακόρυφη γραμμή σφάλματος
α) υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων,
β) ΔΕΝ υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τιμών διότι υπάρχει επικάλυψη του εύρους των πιθανών τιμών (μη διακριτές μετρήσεις)

## Slide 17: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Παράδειγμα 2: Έστω ότι υπολογίσαμε την πυκνότητα ενός μετάλλου και βρήκαμε 7.9 g/cm3
Από τη βιβλιογραφία, η πυκνότητα του σιδήρου είναι 7.25 g/cm3 και του χαλκού 8.22 g/cm3.
Αν δεν ξέρουμε την αβεβαιότητα που συνοδεύει τη μέτρησή μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποιο είναι το υλικό που μετρήσαμε. Αν ξέρουμε ότι η αβεβαιότητα είναι πχ 0.4 g/cm3 τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ο χαλκός
Αν όμως η αβεβαιότητα είναι 0.8 g/cm3 δεν μπορούμε να απαντήσουμε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρούμε τρόπο να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του πειράματός μας.

## Slide 18: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΥΧΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

## Slide 19: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
20
40
60
Ο
Ο
40
20
60
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

## Slide 20: ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Τι εκφράζει η τυπική απόκλιση

## Slide 21: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες: επίδραση του περιβάλλοντος (θόρυβος, παρεμβολές), ατέλειες οργάνων, αλληλεπίδραση οργάνου-μετρούμενου μεγέθους, υποκειμενικοί παράγοντες κλπ.
ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΩ:
Χ : ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, Ν : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

## Slide 22: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Ή ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ Ν<20 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΟ
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟΣΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

## Slide 23: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΟ ΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟΣΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ
1
2
3

## Slide 24: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ | 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ | 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ | 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ | 

## Slide 25: ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Η ακρίβεια μιας μέτρησης μας λέει πόσο κοντά στην τιμή που θεωρούμε «πραγματική» βρίσκεται η μέτρησή μας.
Κάθε μέτρηση φέρει πάντα μια αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα ορίζεται ως η ποσοτική έκφραση της «αμφιβολίας» που υπάρχει σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Λαμβάνοντας πολλές μετρήσεις του ιδίου μεγέθους για να υπολογίσουμε μέση τιμή, μειώνουμε την αβεβαιότητα τύπου Α.
Αλλάζοντας την τεχνική μέτρησης μπορεί να περιοριστεί ή να εκμηδενιστούν αβεβαιότητες τύπου Β.

## Slide 26: ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης γράφεται πάντα μαζί με την αβεβαιότητα που τη συνοδεύει και τις μονάδες της.
Π.χ Το αποτέλεσμα m ± σ(m) = (83.45 ± 0.04) g ορίζει ένα διάστημα (μεταξύ 83.41 g και 83.49 g) στο οποίο περιμένουμε να βρούμε ένα μεγάλο μέρος των μετρήσεων της μάζας με μια πιθανότητα 68% .
(Υπενθύμιση: Δεν μπορούμε ποτέ να μάθουμε την πραγματική τιμή της μάζας)