## Slide 1
Μικροελεγκτές
Arduino
Ι. Έλληνας
Σεπτέμβριος 2016

## Slide 2
Αναφορές
Παναγιώτης Παπάζογλου, Σπύρος Λιωνής, “Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016
Michael Margolis, “Arduino Cookbook”, O’Reilly, 2012
Arduino cheatsheet

## Slide 3
Με μια ματιά

## Slide 4
Microcontroller: ATMega328P
(http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx?tab=documents)
Τάση λειτουργίας | + 5 V
Εξωτερική τροφοδοσία | 7-12 V
Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | 14
Υποστήριξη PWM | 6 από τις 14
Αναλογικές είσοδοι | 6
Μέγιστο ρεύμα για κάθε Ι/Ο | 40 mA
Μέγιστο ρεύμα για τα 3.3 V | 50 mA
Μνήμη προγράμματος (Flash) | 32 KB (0.5 KB bootloader)
Μνήμη δεδομένων (SRAM) | 2 KB
Μνήμη EEPROM | 1 KB
Ρολόϊ | 16 MHz
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | UART, SPI, I2C
Διαθέτει το ATMega16U2 σαν μετατροπέα USB-to-serial, για σύνδεση με υπολογιστή. Μπορεί να λειτουργήσει με την τροφοδοσία του USB για ρεύμα έως 500 mA.
Ενσωματώνει ένα LED το οποίο είναι συνδεδεμένο με το pin 13.
Διαθέτει την είσοδο AREF μέσω της οποίας μπορεί να δοθεί εξωτερική τάση αναφοράς στον ενσωματωμένο A/D.
Διαθέτει ένα πλήκτρο RESET.
Διαθέτει δύο LED (RX και TX) τα οποία αναβοσβήνουν όταν υπάρχει επικοινωνία με τον υπολογιστή μέσω USB.

## Slide 6
Compile
Upload to board
New sketch
Open existing sketch
Save sketch
https://www.arduino.cc/en/Main/Software (version 1.6.10)
Serial monitor
Code Editor
Satus and Error messages

## Slide 7
Η συνάρτηση setup() καλείται κατά την έναρξη του προγράμματος ή μετά από Reset και εκτελείται μόνο μια φορά. Χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση των μεταβλητών, της λειτουργικότητας των χρησιμοποιούμενων pins, κλπ.
Η συνάρτηση loop() εκτελείται μετά την setup() και είναι το κυρίως πρόγραμμα που εκτελείται συνεχώς.

## Slide 8
int led=13;
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT)
}
const int led=13; //read-only variable
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT)
}
define led 13
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT)
}

## Slide 9
Άσκηση
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να κάνει blink το led 13 10 φορές και μετά να το αφήνει σβηστό.

## Slide 10
Arduino cheatsheet

## Slide 12
Data types
uint16_t
word
uint8_t
short
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

## Slide 13
Παραδείγματα
Συναρτήσεις για character strings
strlen(string)
strcpy(destination, source)
strncpy(destination, source, 6)
strcat(destination, source)
strcmp(str, "Arduino")

## Slide 14
Συναρτήσεις της κλάσης String

## Slide 15
Παραδείγματα
number  string
String str = String(13)  str=“13”
String str = String(13,HEX)  str=“D”
String str = String(13,BIN)  str=“1101”
number  string
int value1 = 13;
long value2 = 1234;
char buffer1[7];
char buffer2[12];
itoa(value1,buffer1,10);
itoa(value2,buffer2,10);
string  number
char str[]="13";
int var=atoi(str);
string  number
String str1="1234";
char str2[5];
str1.toCharArray(str2,5);
int var=atoi(str2);
string  number
String str1="1234";
int var=str1.toInt();
Compare strings
char string1[] = ‘1234’;
char string2[] = ‘4567’;
if(strcmp(string1,string2) == 0) {
}
int x = 6;
int result = x << 1; // 6 shifted left 1 is 12
int result = x >> 2; // 12 shifted right 2 is 3;
int x = 258; // 258 is 0x102 in HEX
hiByte = highByte(x); // hiByte=01
loByte = lowByte(x); // loByte=02
x = word(hiByte,loByte); // x=258

## Slide 16
constrain(x, min, max)  Επιστρέφει τιμή μεταξύ min και max
min(x,y)  Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ x και y
max(x,y)  Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ x και y
pow(x, y)  Επιστρέφει xy
sqrt(x)  Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του x
floor(x)  Επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι μικρότερη του x
ceil(x)  Επιστρέφει την ακέραια τιμή που είναι μεγαλύτερη του x
sin(x)-cos(x)-tan(x)  Ημίτονο-Συνημίτονο-Εφαπτομένη της γωνίας x σε rad.
(x=degrees*PI/180)
random(max)  Επιστρέφει τυχαία τιμή από 0 έως max-1
random(min,max)  Επιστρέφει τυχαία τιμή από min έως max-1
randomSeed(1234)  Επανεκκινεί την ψευδοτυχαία γεννήτρια
bitSet(x, bitPosition)
bitClear(x, bitPosition)
bitRead(x, bitPosition)
bitWrite(x, bitPosition, value)

## Slide 17
Arduino schematic

## Slide 18
7-12 V
Low dropout +5 V regulator
Low dropout +3.3 V regulator
Min VIN
USB controller
Atmega 328P
Arduino analog pins
Arduino digital pins
Serial com leds
Power ON led
Led pin 13

## Slide 19
NCP1117-5 V (1 A)
Max dropout voltage=1.2 V
LP2985 150-mA Low-noise Low-dropout Regulator – 3.3 V

## Slide 20
Digital pin 0  Rx (pin 2/RxD of μC)
Digital pin 1  Tx (pin 3/TxD of μC)
Digital pin 2  General I/O (pin 4/PD2/INT0 of μC)
Digital pin 3  General I/O ή PWM (pin 5/PD3/INT1 of μC)
Digital pin 4  General I/O (pin 6/PD4/T0 of μC)
Digital pin 5  General I/O ή PWM (pin 11/PD5/T1 of μC)
Digital pin 6  General I/O ή PWM (pin 12/PD6/ΑΙΝ0 of μC)
Digital pin 7  General I/O (pin 13/PD7/ΑΙΝ1 of μC)
Σημείωση: Οι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας των digital pins φαίνονται στο data sheet, σελ. 88, Πίνακας 13-9.
Digital pin 8  General I/O (pin 14/PB0/ICP of μC)
Digital pin 9  General I/O ή PWM (pin 15/PB1/OC1 of μC)
Digital pin 10  General I/O ή PWM (pin 16/PB2/SS of μC)
Digital pin 11  General I/O ή PWM (pin 17/PB3/MOSI of μC)
Digital pin 12  General I/O (pin 18/PB4/MISO of μC) ICSP header
Digital pin 13  General I/O (pin 19/PB5/SCK of μC)
Σημείωση: Οι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας των digital pins φαίνονται στο data sheet, σελ. 82, Πίνακας 13-3.

## Slide 21
Analog pin 0  General I/O ή Analog in (pin 23/PC0/ADC0 of μC)
Analog pin 1  General I/O ή Analog in (pin 24/PC1/ADC1 of μC)
Analog pin 2  General I/O ή Analog in (pin 25/PC2/ADC2 of μC)
Analog pin 3  General I/O ή Analog in (pin 26/PC3/ADC3 of μC)
Analog pin 4  General I/O ή Analog in (pin 27/PC4/ADC4 of μC)
Analog pin 5  General I/O ή Analog in (pin 28/PC5/ADC5 of μC)
Σημείωση: Οι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας των digital pins φαίνονται στο data sheet, σελ. 85, Πίνακας 13-6.
AREF  pin 21/AREF of μC (Εξωτερική είσοδος αναφοράς για τις αναλογικές εισόδους. Ο A/D είναι 10 bits με εσωτερική τάση αναφοράς 5 V. Δηλαδή μετατρέπει τάσεις από 0 έως 5V σε 0 έως 1024 ή 000h έως 3FFh).
GND  pin 22/AGND of μC (Αναλογική γείωση).

## Slide 23
ICSP header (In-Circuit Serial Programming)
e.g. Plug a programmer to flash the bootloader (AVRISP mkII)

## Slide 24
Λειτουργικότητα
Εισόδων-Εξόδων

## Slide 25
Digital pins  μπορεί να είναι HIGH ή LOW
Ο ακροδέκτης που προγραμματίζεται σαν INPUT με την εντολή pinMode() τίθεται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης. Είναι σαν να υπάρχει μια αντίσταση 100 Megohms μπροστά από τον ακροδέκτη. Ο τρόπος είναι χρήσιμος για την ανάγνωση αισθητήρων αλλά δεν χρησιμοποιείται για την οδήγηση LED.
Ο ακροδέκτης που προγραμματίζεται σαν OUTPUT με την εντολή pinMode() παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διαθέσει αρκετό ρεύμα για να οδηγήσει άλλα κυκλώματα. Οι ακροδέκτες του Atmega μπορούν να δώσουν (source) ή να πάρουν (sink) ρεύμα μέχρι 40 mA. Επομένως, μπορούν να οδηγήσουν LED αλλά δεν χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση αισθητήρων. Οι ακροδέκτες που προγραμματίζονται σαν έξοδοι μπορούν να καταστραφούν εάν συνδεθούν στη γείωση ή την τάση. Το παραπάνω ρεύμα δεν είναι αρκετό για την οδήγηση ρελαί ή μοτέρ και γι’ αυτόν το λόγο χρειάζονται ενδιάμεσα κυκλώματα σε αυτές της περιπτώσεις.

## Slide 26
Λειτουργία των digital pins σαν εξόδων PWM
(Pulse Width Modulation)
Τα Digital pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία PWM, δηλαδή να κάνουν έξοδο τετραγωνικούς παλμούς με μεταβλητό Duty Cycle. Η εντολή με την οποία δημιουργούμε PWM είναι η analogWrite(pin, value), όπου value είναι μια τιμή από 0 έως 255. Εάν η τιμή είναι 0, τότε η τάση εξόδου είναι μηδενική. Εάν η τιμή είναι 255 τότε η τάση εξόδου είναι +5 V, ενώ με ενδιάμεσες τιμές έχουμε τετραγωνικούς παλμούς όπως αυτοί απεικονίζονται στην εικόνα. Η συχνότητα των τετραγωνικών παλμών είναι περίπου 500 Hz και επομένως η περίοδος είναι περίπου 2ms.

## Slide 27
Λειτουργία των ψηφιακών ακροδεκτών
Input
pinMode(pin,INPUT)
Το digitalRead(pin) επιστρέφει HIGH εάν η τάση εισόδου είναι >=3V και LOW εάν είναι <=2 V.
Εάν ο ακροδέκτης εισόδου γίνει HIGH με το digitalWrite(pin,HIGH), η εσωτερική pull-up αντίσταση των 20 KΩ ενεργοποιείται. Τότε, διαβάζοντας αυτόν τον ακροδέκτη με digitalRead(pin) θα επιστρέψει HIGH εκτός εάν γίνεται LOW από το εξωτερικό κύκλωμα. Αυτό χρησιμοποιείται για να έχουμε κάποιον ακροδέκτη σε γνωστή κατάσταση και όχι στον αέρα.
Output
pinMode(pin,OUTPUT)
Το digitalWrite(pin,HIGH) θα δώσει έξοδο 5V και θα δώσει ρεύμα 40
mA (source).
Το digitalWrite(pin,LOW) θα δώσει έξοδο 0V και θα τραβήξει ρεύμα
40 mA (sink).

## Slide 28
Τα Analog pins του Arduino είναι 6 και προσδιορίζονται σαν Analog 0 έως 5. Οι αναλογικές είσοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάγνωση αισθητήρων μέσω των 6 καναλιών του Analog to Digital Converter (ADC). Ο ADC μετατρέπει την τάση εισόδου (0V to 5V) σε ακέραιους από 0 έως 1023 (ανάλυση 10 bits). Η ανάγνωση της αναλογικής εισόδου γίνεται με τη συνάρτηση analogRead(). Η τάση αναφοράς ρυθμίζεται με τη συνάρτηση analogReference() ως εξής:
DEFAULT (+5V)
INTERNAL (built-in 1.1V)
EXTERNAL (Voltage to pin AREF)

## Slide 29
Σειριακή οθόνη

## Slide 30
Το περιβάλλον ανάπτυξης διαθέτει την οθόνη σειριακής επικοινωνίας (serial monitor) η οποία απεικονίζει τη σύνδεση του υπολογιστή με τον Arduino Uno μέσω USB. Οι ακροδέκτες που πραγματοποιούν τη σειριακή επικοινωνία είναι τα pins 0 (RX) και 1 (TX) της κάρτας. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε έξοδο στην οθόνη του υπολογιστή (χαρακτήρες ASCII) και είσοδο από τον υπολογιστή (χαρακτήρες ASCII). Η προ-τοποθετημένη ταχύτητα σειριακής επικοινωνίας είναι 9600 bps.
Η ενεργοποίηση της σειριακής επικοινωνίας στον Arduino γίνεται με την εντολή:
Serial.begin(9600);
Tools  Serial Monitor
Χαρακτήρες εισόδου στον Arduino
Χαρακτήρες εξόδου από τον Arduino
Εάν δεν υπάρχει σειριακή επικοινωνία εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα. Για τη διόρθωση του σφάλματος πρέπει να έχουν εγκατασταθεί οι σωστοί drivers, επιλεγεί η σωστή κάρτα και η σωστή σειριακή θύρα επικοινωνίας.
avrdude; stk500_getsync(): resp=0x00

## Slide 31
Σύνοψη εντολών

## Slide 32
ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ | 
pinMode(pin, INPUT/OUTPUT) | Ο ψηφιακός ακροδέκτης pin γίνεται είσοδος/έξοδος
pinMode(pin, INPUT_PULLUP) | Ο ψηφιακός ακροδέκτης pin γίνεται είσοδος ενεργοποιώντας την εσωτερική αντίσταση pull-up
int x = digitalRead(pin) | Ανάγνωση της λογικής κατάστασης του ψηφιακού ακροδέκτη pin
digitalWrite(pin, LOW/HIGH) | Εγγραφή 0/1 (0 V/+5 V) στον ψηφιακό ακροδέκτη pin
analogWrite (pin,value) | Εγγραφή της τιμής value (0 έως 255) στον ψηφιακό ακροδέκτη pin
int x = analogRead(pin) | Ανάγνωση της αναλογικής εισόδου pin (0 έως 5)
analogReference(“DEFAULT/INTERNAL/EXTERNAL”) | Τοποθέτηση της τάσης αναφοράς του A/D στα +5 V/+1.1 V/AREF
Serial.begin(9600) | Ενεργοποίηση της σειριακής επικοινωνίας με baud rate=9600 bps
Serial.println(x) | Εκτύπωση στη σειριακή οθόνη της μεταβλητής x
delay(ms) | Καθυστέρηση ms. Ο επεξεργαστής δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο (π.χ. να χειριστεί εισόδους ή εξόδους). Δεν επηρεάζονται: η σειριακή επικοινωνία, οι έξοδοι PWM και οι διακοπές.
millis() | Επιστρέφει τον αριθμό ms από την έναρξη του προγράμματος (σαν unsigned long). Μηδενίζεται μετά από 50 ημέρες.

## Slide 33
Παραδείγματα
προγραμματισμού
Είσοδος δεδομένων

## Slide 34
Digital Input Pull-up
R
Vcc
(p1)

## Slide 35
Read Analog Voltage
Ρυθμίζουμε το ποτενσιόμετρο έτσι ώστε η τάση που εφαρμόζεται στην αναλογική είσοδο Α0 να είναι περίπου 2.52 V
Στα +5 V η έξοδος του A/D είναι 1023
Στα voltage (+2.52 V) η έξοδος του A/D είναι sensorValue
Θόρυβος γείωσης
(p2)

## Slide 36
Σύνδεση πλήκτρου (Debounce)
Όταν το πλήκτρο δεν είναι πατημένο, η τάση στην είσοδο είναι 5 V. Όταν είναι πατημένο, η τάση είναι 0 V. Ένα πάτημα (ON-OFF) δημιουργεί έναν παλμό.
Ο παρακάτω κώδικας ανάβει το LED που είναι μόνιμα συνδεδεμένο στον Arduino Uno (pin 13) όσο το πλήκτρο είναι πατημένο και το σβήνει όταν το αφήσουμε.
(p3)

## Slide 37
Δημιουργούμε την τρέχουσα τιμή του πλήκτρου val και την προηγούμενη τιμή του previous, που αρχικά είναι και τα δύο “HIGH” (κατάσταση ηρεμίας).
Όταν πατηθεί το πλήκτρο, τα val και previous σταθεροποιούνται σε κατάσταση “LOW” (πλήκτρο πατημένο).
Όταν αφεθεί το πλήκτρο, για να θεωρηθεί ότι έγινε πληκτρολόγηση, πρέπει το val να είναι “HIGH” ενώ το previous να είναι “LOW” και να έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από 200 ms (μεταβλητή “debounce”) από το τελευταίο πάτημα.
Η συνάρτηση millis() δίνει το χρόνο από τη στιγμή εκκίνησης του προγράμματος.
(p4)

## Slide 38
Παραδείγματα
προγραμματισμού
Έξοδος δεδομένων

## Slide 39
Σύνδεση LED
Συνδεσμολογία (α)
Όταν η έξοδος Digital Pin 3 γίνει HIGH (VOH=5V) θα υπάρξει ένα ρεύμα προς το LED (source IOH) το οποίο από τα χαρακτηριτικά του μικροελεγκτή είναι περίπου 18 mA για έξοδο 4.5 V.
Το ρεύμα αυτό είναι αρκετό για να ανάψει το LED. Εάν τοποθετήσουμε αντίσταση περιορισμού R πρέπει να υπολογίσουμε την τιμή της. Για ρεύμα IF=18mA, δημιουργείται πτώση τάσης VF=1.85 V, όπως δείχνει η χαρακτηριστική καμπύλη του LED στο Σχήμα 2.9. Επομένως:
R = (4.5-1.85) V/18 mA = 147 Ω R = 120 Ω
Συνδεσμολογία (β)
Όταν η έξοδος Digital Pin 3 γίνει LOW (VOL=0V) θα υπάρξει ένα ρεύμα από την πηγή προς το LED (sink IOL) το οποίο από τα χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή είναι περίπου 18 mA για έξοδο 0.5 V.
Ο υπολογισμός της αντίστασης R γίνεται τώρα ως εξής:
R = (5-1.85-0.5) V/18 mA = 147 Ω R = 120Ω

## Slide 40
Παλμική οδήγηση (PWM)
Η παλμική οδήγηση χαρακτηρίζεται από τον κύκλο οδήγησης ή Duty Cycle, που ορίζεται ως εξής:
Duty cycle = τ*100/Τ
Οι λόγοι που οδηγούμε τα LED με παλμικό ρεύμα είναι οι εξής:
Παρέχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα λόγω της παραβολικής μορφής της καμπύλης φωτεινότητας των LED’s σε σχέση με το ρεύμα ορθής πόλωσης. Ένα LED που οδηγείται με παλμικό ρεύμα 100 mA και Duty Cycle=10% (μέση τιμή ρεύματος 10 mA) παρέχει μεγαλύτερη φωτεινότητα από τη συνεχή του οδήγηση με ρεύμα 10 mA.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Μικρότερη κατανάλωση.
Η συχνότητα της οδήγησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 Hz για να μην υπάρχει τρεμόπαιγμα (συνήθως είναι >=200 Hz). Το πρόγραμμα για PWM οδήγηση ανάβει και σβήνει το LED προοδευτικά (dimming).
Μια τιμή value=64 (256/64=4) σημαίνει ότι το LED θα μένει αναμμένο το ¼ της περιόδου Τ και συνεπώς θα βλέπουμε το ¼ της μέγιστης φωτεινότητας. Η συχνότητα είναι περίπου 500 Hz ή T=2 ms.
(p5)

## Slide 41
Shield
με αισθητήρια

## Slide 42
Reset
2N2222
Servo
LM35D
Proximity
Φωτοαντίσταση
DC Motor
Button
2 X LED

## Slide 44
Στατική οδήγηση LED
#define led 2
#define btn 4
int ledStatus = HIGH;
int count = 5;
void setup() {
Serial.begin(9600); // for serial monitor
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
int x=digitalRead(btn);
while (x==LOW) {
delay(50); // delay 50 ms
x=digitalRead(btn);
if (x==HIGH) {
count=count-1;
if (count==0) {
count=5;
toggleLed();
}
break;
}
}
}
Σε πέντε πλήρη πατήματα του πλήκτρου το LED θα γίνεται ON/OFF
void toggleLed() {
digitalWrite(led, ledStatus);
ledStatus = (ledStatus == LOW) ? HIGH : LOW;
}
(p6)
Αφαιρέστε το delay(50) και εξηγείστε τη λειτουργία του προγράμματος

## Slide 45
Παλμική οδήγηση LED
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα ανάβει ένα LED στο pin 3 του Arduino με PWM. Την τιμή PWM θα δίνουμε μέσω της σειριακής οθόνης.
int led = 3;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
while (Serial.available()>0) {
int x = Serial.read();
Serial.println(x);
analogWrite(led, x);
}
}
Serial.available()
Δεδομένα τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στο σειριακό buffer και είναι διαθέσιμα. Μέγιστο 64 bytes.
Serial.read()
Διαβάζει το πρώτο διαθέσιμο σειριακό δεδομένο από τον buffer.
(p7)
128
ASCII του 1
ASCII του 2
ASCII του 8

## Slide 46
Παλμική οδήγηση LED (Ορθό)
int led = 3;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
while (Serial.available()>0) {
int x = Serial.parseInt();
Serial.println(x);
analogWrite(led, x);
}
}
(p8)
128
Serial.parseInt()
Διαβάζει το πρώτο ακέραιο σειριακό δεδομένο από τον buffer (long).

## Slide 47
Μέτρηση θερμοκρασίας
LM35 D
LM35 D – 10 mV/0C
Ανάλυση μετατροπέα (Resolution) = 10 bits
Τάση αναφοράς = +5 V
Είσοδος = 0 V – Έξοδος = 000h
Είσοδος = +5 V – Έξοδος = 3FFh (210-1=1023)
Κάθε υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε 5000 mV/1023 = 4.9 mV δηλαδή σε περίπου 0.5 0C.
Για 0 0C - Είσοδος = 0 V  Έξοδος = 0
Για 100 0C – Είσοδος = 1 V  Έξοδος = 1023/5 = 205 ή μεταβολή 2.05 (~=2) υποδιαιρέσεων για κάθε βαθμό Κελσίου  μη εκμετάλλευση όλης της κλίμακας.
Εσωτερική τάση αναφοράς = 1.1 V (συνάρτηση analogReference(INTERNAL))
Κάθε υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε 1100 mV/1023 = 1.08 mV δηλαδή σε περίπου 0.1 0C.
Για 100 0C – Είσοδος = 1 V  Έξοδος = 1023/1.1 = 930 ή μεταβολή 9.3 υποδιαιρέσεων για κάθε βαθμό Κελσίου  ευαισθησία στο θόρυβο.

## Slide 48
Ανάλυση A/D ή Resolution – 10 bits ή 1024 υποδιαιρέσεις (από 0 έως 1023).
Ανάλυση μέτρησης ή ανάλυση απεικόνισης – 0 έως 100 0C σε μορφή nn.n (ενός δεκαδικού ή 0.1). Π.χ. 32.6 0C
(Display Resolution) Γι’ αυτήν την κλίμακα χρειάζονται 1000 υποδιαιρέσεις, άρα ο A/D είναι κατάλληλος.
Ακρίβεια μέτρησης – Η ακρίβεια της ψηφιακής ένδειξης με την ένδειξη ενός προτύπου οργάνου.
Επαναληψιμότητα ή Repeatability – Η απεικόνιση παραμένει σταθερή σε επαναλήψεις μετρήσεων.
Αύξηση της τάσης αναφοράς  Μεγαλύτερο βήμα, μικρότερη ανάλυση απεικόνισης, πιθανή ανεκμετάλλευτη περιοχή
Μείωση της τάσης αναφοράς  Μικρότερο βήμα, μεγαλύτερη ανάλυση απεικόνισης, ευαισθησία στο θόρυβο.

## Slide 49
Αλγόριθμοι μέτρησης θερμοκρασίας
Τάση αναφοράς +5 V
Temperature = Analog Reading from A0/2
Για την αποφυγή του θορύβου που δημιουργεί η γείωση του κυκλώματος δημιουργούμε ένα φίλτρο κινουμένης μέσης τιμής (moving average filter), με το οποίο λαμβάνουμε 20 διαδοχικές μετρήσεις και βρίσκουμε τη μέση τιμή τους.
Τάση αναφοράς +1.1 V
Temperature = Analog Reading from A0/9.3

## Slide 50
#define pin A0 // (or int pin=A0;)
int temperature;
void setup() {
Serial.begin(9600); // for serial monitor
analogReference(INTERNAL); // reference to 1.1 V
Serial.println("Ready to start...");
}
void loop() {
int span = 20;
int analog = 0;
for (int i = 0; i < span; i++) {
analog = analog + analogRead(pin);
}
analog = analog / 20;
temperature = analog/9.3;
Serial.println(temperature);
}
(p9)

## Slide 51
Άσκηση
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη θερμοκρασία με ακρίβεια 0.1 0C.

## Slide 52
Μέτρηση φωτεινότητας
Χαρακτηριστικά φωτο-αντίστασης LDR 5 mm
Αντίσταση φωτός = 8~20 ΚΩ
Αντίσταση σκότους = 1 MΩ (min)
Σε πλήρη φωτεινότητα, η τάση που εφαρμόζεται στην αναλογική είσοδο του μετατροπέα είναι +0.45 V, ενώ σε πλήρες σκοτάδι η τάση αυτή είναι τα 2/3 των +5 V ή 3.24 V.
Εάν η τάση αναφοράς του μετατροπέα είναι +5 V, τότε σε πλήρη φωτεινότητα ο μετατροπέας δίνει 92 ενώ σε πλήρες σκοτάδι δίνει 663.
Για κλίμακα φωτεινότητας από 0 έως 100% και με δεδομένο ότι η ένδειξη του μετατροπέα αυξάνεται όσο το φως γίνεται λιγότερο:
=10 ΚΩ
Intensity = 100-(analog reading-92)*100/(663-92)

## Slide 53
663-x
663-92
Φ
100

## Slide 54
#define pin A1 // (or int pin=A1;)
int intensity;
void setup() {
Serial.begin(9600); // for serial monitor
Serial.println("Ready to start...");
}
void loop() {
int span = 20;
double analog = 0;
for (int i = 0; i < span; i++) {
analog = analog + analogRead(pin);
}
analog = analog / 20;
intensity = 100-(analog-92)*100/(663-92);
// intensity = map(analog, 92, 663, 100, 0);
Serial.println(intensity);
delay(2000);
}
Η συνάρτηση map() μετατρέπει την κλίμακα [92 663] στην κλίμακα [100 0].
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);
(p10)

## Slide 55
Μέτρηση απόστασης
Το αισθητήριο εγγύτητας που χρησιμοποιείται είναι ένας πομπο-δέκτης υπερύθρου, το TCRT5000 στα 950 nm.
Φωτοδίοδος και φωτο-τρανσίστορ υπερύθρου σε συσκευασία που μπλοκάρει το ορατό φως.
Μήκος κύματος υπερύθρου 950 nm.
Απόσταση για μέγιστη μεταφορά ρεύματος Iout/Iin (CTR-Current Transfer Ratio) 2.5 mm.
Περιοχή λειτουργίας 0.2-15 mm.

## Slide 56
Όταν δεν υπάρχει αντικείμενο πάνω από το αισθητήριο, ο δέκτης δίνει τάση 4.77 V. Όταν πλησιάσουμε μια λευκή επιφάνεια σε απόσταση 3 cm από το αισθητήριο η τάση εξόδου είναι περίπου 4 V, ενώ σε απόσταση 0.5 cm είναι περίπου 0.2 V.
Επομένως η δυναμική περιοχή λειτουργίας του αισθητηρίου εγγύτητας είναι 3.8 V για μια απόσταση από 0.5 έως 3 cm.
Με τάση αναφοράς στο μετατροπέα +5 V, τα 0.2 V αντιστοιχούν σε 0.2*1023/5 ή σε 41 υποδιαιρέσεις ενώ τα 4 V σε 818 υποδιαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι για 2.5 cm ή για 25 mm (πάντοτε μέσα στην περιοχή από 0.5 cm έως 3 cm) ο μετατροπέας θα μεταβάλλεται 777 υποδιαιρέσεις και επομένως 1 mm μετατόπισης του αντικειμένου θα αντιστοιχεί σε μεταβολή 31 υποδιαιρέσεων.
Θεωρούμε ότι αποστάσεις μικρότερες των 5 mm ή μεγαλύτερες των 30 mm είναι εκτός κλίμακας μέτρησης.

## Slide 57
Σύμφωνα με τα παραπάνω x1=5 mm, x2=30 mm, a1=41, a2=818. Από τα δύο σχηματιζόμενα όμοια τρίγωνα, προκύπτει η σχέση:
Επομένως η απόσταση σε mm δίνεται από τη σχέση:
Για να μην υπάρχουν ψευδείς ενδείξεις, εάν η έξοδος του μετατροπέα είναι μικρότερη του 41 ή μεγαλύτερη του 818, η εφαρμογή θα δείχνει “Out of range”.

## Slide 58
#define pin A2 // (or int pin=A2;)
int distance;
void setup() {
Serial.begin(9600); // for serial monitor
Serial.println("Ready to start...");
}
void loop() {
int span = 20;
double analog = 0;
for (int i = 0; i < span; i++) {
analog = analog + analogRead(pin);
}
analog = analog / 20;
distance = 5 + (analog-41)*25/777;
Serial.println(distance);
delay(2000);
}
(p11)

## Slide 59
Οδήγηση DC κινητήρα
Τάση λειτουργίας για τους κινητήρες στην ακίδα VC από 4.5 έως 36 V.
Ρεύμα λειτουργίας για τους κινητήρες 600 mA.
Ξεχωριστή τάση λειτουργίας του λογικού κυκλώματος, VSS.
Έλεγχος των δύο οδηγών από τα CHIP INHIBIT 1 και CHIP INHIBIT 2.
L293

## Slide 60
Δεξιόστροφη κίνηση όταν pin 4 = H και pin 2 = L.
Αριστερόστροφη κίνηση όταν pin 4 = L και pin 2 = H.
Η ταχύτητα περιστροφής ελέγχεται με PWM στο pin 3.
Όταν pin 3 = L, ο κινητήρας σταματά.
Για εξοικονόμηση μιας εξόδου, μπορεί το CHIP INHIBIT 1 να συνδεθεί στα +5 V αλλά τα σήματα ελέγχου της φοράς του κινητήρα πρέπει να συνδεθούν σε εξόδους PWM έτσι ώστε να ελέγχεται η ταχύτητα.

## Slide 61
int motor = 5; // motor connected to digital pin 5
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(motor, OUTPUT);
}
void loop() {
while (Serial.available()>0) {
int x = Serial.parseInt();
Serial.println(x);
analogWrite(motor,x);
}
}
Ρύθμιση ταχύτητας κινητήρα DC με τιμή 0 έως 255 από τη σειριακή οθόνη.
(p12)

## Slide 62
Οδήγηση σερβο-κινητήρα
Τύπος Tower Pro MG90.
Τάση λειτουργίας 4.8 έως 6 V.
Ταχύτητα 0.1 sec/60 degrees (στα 4.8V), 0.08 sec/60 degrees (στα 6.0V).
Ροπή: Στα 4.8V: 1.8 kg-cm. Στα 6.0V: 2.2 kg-cm.
Περιστροφή 180ο.
Η θέση ενός σερβο-κινητήρα καθορίζεται από το μήκος ενός παλμού HIGH σε ένα χρονικό διάστημα 20 ms. Εάν αυτός ο παλμός είναι HIGH για 1 ms, τότε η γωνία του σέρβο θα είναι μηδέν μοίρες, εάν είναι 1.5 ms θα είναι 90 μοίρες και εάν είναι 2ms θα πάρει θέση στις 180 μοίρες.

## Slide 64
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int pin = 9; // servo connected to digital pin 9
int pos = 0; // angle = 0 degrees
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pin, OUTPUT);
myservo.attach(pin); // attach servo on pin 9
myservo.write(pos); // initialize servo
delay(15); // 15 ms to reach position
}
void loop() {
while (Serial.available()>0) {
int x = Serial.parseInt();
Serial.println(x);
pos = map(x, 0, 255, 0, 180);
Serial.println(pos);
myservo.write(pos);
}
}
Ρύθμιση γωνίας servo από 0 έως 180 δίνοντας μια τιμή 0 έως 255 από τη σειριακή οθόνη.
Η εντολή map() μετατρέπει το διάστημα 0-255 στο διάστημα 0-180.
(p13)

## Slide 65
Multi-tasking

## Slide 66
Πρόβλημα!
Ο επεξεργαστής δεν μπορεί να κάνει καμιά άλλη δουλειά.

## Slide 67
Χρήση της millis() για προσδιορισμό μιας χρονικής στιγμής αντί για την χρήση της delay()

## Slide 68
// constants won't change. Used here to set a pin number :
const int ledPin1 = 13; // the number of the LED1 pin
const int ledPin2 = 12; // the number of the LED2 pin
// Variables will change :
int ledState1 = LOW; // ledState used to set the LED1
int ledState2 = LOW; // ledState used to set the LED2
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis1 = 0; // will store last time LED1 was updated
unsigned long previousMillis2 = 0; // will store last time LED1 was updated
// constants won't change :
const long interval1 = 1000; // interval at which to blink LED1
const long interval2 = 500; // interval at which to blink LED2
void setup() {
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
}
Multi-tasking με 2 LED

## Slide 69
void loop() {
// here is where you'd put code that needs to be running all the time.
// check to see if it's time to blink the LED1; that is, if the
// difference between the current time and last time you blinked
// the LED1 is bigger than the interval at which you want to blink the LED1.
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis1 >= interval1) {
// save the last time you blinked the LED1
previousMillis1 = currentMillis;
// if the LED1 is off turn it on and vice-versa:
if (ledState1 == LOW) {
ledState1 = HIGH;
} else {
ledState1 = LOW;
}
// set the LED1 with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin1, ledState1);
}
// check to see if it's time to blink the LED2
if (currentMillis - previousMillis2 >= interval2) {
// save the last time you blinked the LED2
previousMillis2 = currentMillis;
// if the LED2 is off turn it on and vice-versa:
if (ledState2 == LOW) {
ledState2 = HIGH;
} else {
ledState2 = LOW;
}
// set the LED2 with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin2, ledState2);
}
}
(p14)

## Slide 70
Multi-tasking with Object Oriented Programming!
class Blink {
// Class Member Variables initialized at startup
int ledPin; // the number of the LED pin
long interval; // delay time
// These maintain the current state
int ledState; // ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis; // will store last time LED was updated
1
Δημιουργία της κλάσης “Blink “
2
Δημιουργία κατασκευαστή αντικειμένου (Constructor)
// Constructor - creates a Blink and initializes the member variables and state
public:
Blink(int pin, long delay) {
ledPin = pin;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
interval = delay;
ledState = LOW;
previousMillis = 0;
}

## Slide 71
3
Δημιουργία συνάρτησης στην κλάση (class function)
void Update() {
//record the current time
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
} else {
ledState= LOW;
}
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
}
};

## Slide 72
4
Κυρίως πρόγραμμα
// creation of the two led objects with constructor parameters (pin, delay)
Blink led1(12, 500);
Blink led2(13, 1000);
void setup() {
//initialization is done in the constructor
}
void loop() {
led1.Update();
led2.Update();
}

## Slide 73
class Blink {
// Class Member Variables initialized at startup
int ledPin; // the number of the LED pin
long interval; // delay time
// These maintain the current state
int ledState; // ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis; // will store last time LED was updated
// Constructor - creates a Blink and initializes the member variables and state
public:
Blink(int pin, long delay) {
ledPin = pin;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
interval = delay;
ledState = LOW;
previousMillis = 0;
}
void Update() {
//record the current time
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
} else {
ledState = LOW;
}
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
}
}
};
// creation of the two led objects with constructor parameters (pin, delay)
Blink led1(12, 500);
Blink led2(13, 1000);
void setup() {
//initialization is done in the constructor
}
void loop() {
led1.Update();
led2.Update();
}
Κλάση ή αντικείμενο “Blink”
Κυρίως πρόγραμμα
(p15)

## Slide 74
External Interrupts

## Slide 75
Πηγές Διακοπών στον Arduino
External interrupts Timer interrupts
INT0 – pin2 Timer 0, 1, 2
INT1 – pin3
PCINT0 έως PCINT23
Διαδικασία διακοπής
Εκτέλεση τρέχουσας εντολής
Αποκλεισμός άλλων διακοπών
Αποθήκευση του καταχωρητή προγράμματος στο σωρό
Το πρόγραμμα θα μεταπηδήσει στην ΥΕΔ (ISR) – Interrupt handler
Επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα με εντολή return
Ανάκτηση του καταχωρητή προγράμματος από το σωρό
Ενεργοποίηση των διακοπών

## Slide 76
Οι διακοπές είναι ενεργοποιημένες by default.
Οι διακοπές απενεργοποιούνται με την εντολή noInterrupts().
  Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να επηρεαστούν κάποιες συναρτήσεις και η σειριακή επικοινωνία.
  Οι διακοπές επανενεργοποιούνται με την εντολή interrupts().
    Σε αυτήν την περίπτωση επηρεάζεται ο χρονισμός.
    Η εξυπηρέτηση μιας διακοπής γίνεται με την εντολή:
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)
      ή
      attachInterrupt(0 ή 1, ISR, mode)
  pin = το pin διακοπής (π.χ. 2 ή 3)
  ISR = η υπορουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής
  mode = LOW – όποτε το pin είναι 0 V
  = CHANGE – όποτε το pin αλλάζει κατάσταση από 0 V σε +5 V ή αντίστροφα
  = RISING – όποτε το pin αλλάζει κατάσταση από 0 V σε +5 V
  = FALLING - όποτε το pin αλλάζει κατάσταση από +5 V σε 0 V

## Slide 77
Η εξυπηρέτηση διακοπών από συγκεκριμένο pin απενεργοποιείται με την εντολή:
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin))
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο κυρίως πρόγραμμα και στην ΥΕΔ δηλώνονται σαν volatile. Έτσι ο compiler συγχρονίζει τις τιμές τους.
Οι συναρτήσεις delay() και millis() δεν λειτουργούν μέσα στην ΥΕΔ.

## Slide 78
Παράδειγμα εξωτερικών διακοπών
Χρησιμοποιώντας το παραπάνω κύκλωμα, να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να ανάβει/σβήνει το Led 13 σε κάθε 10 πλήρη πατήματα του πλήκτρου.
const int ledPin = 13;
const int btn = 2;
volatile int ledStatus = HIGH;
volatile int count = 10;
void Update() {
count=count-1;
if (count==0) {
count=10;
digitalWrite(ledPin, ledStatus);
ledStatus = (ledStatus == LOW) ? HIGH : LOW;
}
}
void setup() {
pinMode(btn,INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(btn), Update, RISING);
}
void loop() {
}
Ο θόρυβος του πλήκτρου δημιουργεί πρόβλημα στο μέτρημα του αριθμού πατημάτων επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί debounce με καθυστέρηση στην ΥΕΔ.
(p16)

## Slide 79
const int ledPin = 13;
const int btn = 2;
int ledStatus = HIGH;
int count = 10;
volatile boolean flag = false;
void Update() {
flag=true;
}
void toggleLed() {
digitalWrite(ledPin, ledStatus);
ledStatus = (ledStatus == LOW) ? HIGH : LOW;
}
void setup() {
pinMode(btn,INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(btn), Update, FALLING);
}
void loop() {
if (flag==true){
flag=false;
int x=digitalRead(btn);
while (x==LOW) {
delay(50);
x=digitalRead(btn);
if (x==HIGH) {
count=count-1;
if (count==0) {
count=10;
toggleLed();
}
break;
}
}
}
}
(p17)
Λύση του προβλήματος

## Slide 80
Ο ATMega328 και κατ’ επέκταση ο Arduino διαθέτει δυνατότητα διακοπών στις μεταβολές ενός εκ των παρακάτω pins. Οι αντιστοιχίες με τα pins του Arduino ευρίσκονται στο ATMega pin mapping.
PCINT[7:0] – PORT B [7:0]
PCINT[14:8] – PORT C [6:0]
PCINT[23:16] – PORT D [7:0]
Οι διακοπές ενεργοποιούνται μέσω του καταχωρητή PCICR για κάθε ομάδα pins.
Οι είσοδοι κάποιας ομάδας μπορούν να αποκλειστούν (masking) με τον αντίστοιχο καταχωρητή PCMSK0, PCMSK1, PCMSK2. Ο αποκλεισμός γίνεται με εγγραφή του “0” στο αντίστοιχο bit. Η μορφή ενός τέτοιου καταχωρητή είναι:
PORTB
PORTC
PORTD

## Slide 81
Οι ΥΕΔ που καλούνται όταν υπάρξει διακοπή από κάποια ομάδα είναι:
ISR(PCINT0_vect){} // Port B, PCINT0 - PCINT7
ISR(PCINT1_vect){} // Port C, PCINT8 - PCINT14
ISR(PCINT2_vect){} // Port D, PCINT16 - PCINT23
Όταν προκληθεί διακοπή από κάποια ομάδα, το αντίστοιχο flag του καταχωρητή PCIFR γίνεται “1”. Το flag αυτό γίνεται ξανά “0” μόλις εξυπηρετηθεί η διακοπή.
Συνδέστε το digital pin 13 με το PCINT0. Κάνετε blink το Led 13 με χρονοκαθυστέρηση 1 s για 10 φορές. Προγραμματίστε το PCINT0 έτσι ώστε στο τέλος να εκτυπώνεται στη σειριακή οθόνη ο αριθμός των εναλλαγών σε αυτό το pin.
Άσκηση

## Slide 82
Arduino Timers
&
Timer Interrupts

## Slide 83
Αρχή λειτουργίας χρονιστών/μετρητών (Timers/Counters)
Η βασική λειτουργία ενός timer/counter είναι να μετράει χρόνο σύμφωνα με ένα ρολόϊ το οποίο προκύπτει από την συχνότητα του μικροελεγκτή διαιρεμένη με ένα συντελεστή (prescaler). Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα με συχνότητα 16 MHz και prescaler=64, ένας timer των 8 bits μπορεί να μετρήσει μέγιστο χρόνο από 0 έως 255 οπότε και υπερχειλίζει:
t=1/(16.000.000/64) X 256 = 1,024 ms
Εάν ο καταχωρητής του μετρητή (TCNT-Timer Counter) φορτωθεί με μια τιμή από το 0 – 255 τότε ο χρόνος γίνεται μικρότερος. Για παράδειγμα αν TCNT = 100, τότε ο χρόνος μέτρησης μέχρι την υπερχείλιση είναι:
t=1/(16.000.000/64) X (256-100) = 0,624 ms
Σε κάθε υπερχείλιση η σημαία υπερχείλισης (TOV-Timer Overflow) γίνεται 1 και μηδενίζεται για την επόμενη μέτρηση. Στην υπερχείλιση μπορεί να προγραμματιστεί η δημιουργία διακοπής. Επομένως, αν ο μετρητής μας ξεκινήσει από το “100” και υπερχειλίσει 5 φορές, ο μετρούμενος χρόνος θα είναι:
t=1/(16.000.000/64) X (256-100) + 4 Χ 1/(16.000.000/64) X 256= 4,72 ms

## Slide 84
Prescaler
Clock
Εκτός από τη λειτουργία χρονισμού, ένας timer/counter μπορεί να συγκρίνει την τιμή του με μια προ-τοποθετημένη τιμή (OCR-Output Compare Register) και να παράγει μια έξοδο όταν είναι ίση με αυτήν. Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση κάποιο flag τοποθετείται και μπορεί να γίνει κλήση μιας διακοπής.

## Slide 85
Ένας timer/counter μπορεί να έχει είσοδο για να ανιχνεύει παλμούς (capturing) ή να μετράει παλμούς (counting) και στη συνέχεια να παράγει παλμούς σε κάποια έξοδο ή σήματα PWM.

## Slide 86
Ο Arduino διαθέτει 3 χρονιστές (Timers): Timer0, Timer1 και Timer2. Στο multi-tasking χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση millis() για να πραγματοποιηθεί μια καθυστέρηση. Ο Timer0 χρησιμοποιείται για να δημιουργεί μια διακοπή κάθε 1 ms και έτσι ενημερώνεται ο μετρητής της συνάρτησης millis().
Οι χρονιστές είναι και μετρητές που μετρούν με βάση το ρολόϊ του επεξεργαστή (16 MHz ή 62.5 ns) διαιρεμένο με ένα συντελεστή (clock divisor ή prescaler) και με διάφορους τρόπους (modes).
Timer0: Timer0 is an 8 bit timer. Ο timer0 χρησιμοποιείται για τις συναρτήσεις χρόνου delay(), millis() και micros(). Επίσης χρησιμοποιείται για την analogWrite στα pins 5 και 6. Timer1: Timer1 is a 16 bit timer. Ο timer1 χρησιμοποιείται για τη βιβλιοθήκη <Servo.h>. Επίσης χρησιμοποιείται για την analogWrite στα pins 9 και 10. Timer2: Timer2 is an 8 bit timer. Ο timer2 χρησιμοποιείται για τη συνάρτηση tone(). Επίσης χρησιμοποιείται για την analogWrite στα pins 3 και 11.

## Slide 87
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ TIMERS | 
Timer Counter Control Register A (TCCRnA) | Καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας (mode)
Timer Counter Control Register B (TCCRnB) | Καθορίζει τον διαιρέτη (prescaler)
Timer Counter Register (TCNTn) | Περιέχει την επιθυμητή μέτρηση (count)
Input Capture Register (ICR1) | Παίρνει την τιμή του TCNT1 σε κάθε γεγονός στο pin ICP1
Output Compare Register A (OCRnA) | Δημιουργία διακοπής στην επιθυμητή μέτρηση
Output Compare Register B (OCRnB) | Δημιουργία διακοπής στην επιθυμητή μέτρηση
Timer/Counter Interrupt Mask Register (TIMSKn) | Συνθήκες δημιουργίας διακοπής
Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register (TIFRn) | Ένδειξη δημιουργίας διακοπής
Τρόποι λειτουργίας (modes)
Normal Timer
Clear Timer on Compare Match (CTC)
Fast PWM
Phase Correct PWM

## Slide 89
Ο χρονιστής (π.χ. Timer0) μετράει από την τιμή TCNT0 (min=0x00 ή BOTTOM) στην τιμή 0xFF (TOP).
Με την επιστροφή του μετρητή στην τιμή BOTTOM, τοποθετείται το flag TOV0.
Χρήσιμο mode για μέτρηση χρόνου, δημιουργία χρονοκαθυστερήσεων.
ftimer = fclock / 256

## Slide 90
Ο χρονιστής μηδενίζεται κάθε φορά που o μετρητής TCNT0 γίνεται ίσος με τον OCR0A ή OCR0B.
Το flag OCF0A ή OCF0B τοποθετείται.
Το pin εξόδου OC0 μπορεί να πάρει κάποια τιμή.
Δημιουργείται διακοπή αν το flag OCIE0A ή OCIE0B στον καταχωρητή TIMSK0 είναι ενεργοποιημένο.
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παλμών ή κυματομορφών ακριβείας.

## Slide 91
Ο μετρητής TCNT0 μετράει από BOTTOM σε TOP και στη συνέχεια από TOP σε BOTTOM συνεχώς.
Κάθε φορά που η τιμή του γίνεται ίση με τον OCR0A ή OCR0B, το flag OCF0A ή OCF0B τοποθετείται και έτσι δημιουργείται στην έξοδο παλμός PWM.

## Slide 92
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σήματος ακριβείας PWM στην επιθυμητή συχνότητα και με το επιθυμητό Duty Cycle.
Καλείται Fast PWM επειδή η μέγιστη συχνότητα είναι διπλάσια εκείνης του Phase Correct PWM.
Όταν ο μετρητής TCNT0 γίνει ίσος με τον OCR0A ή OCR0B, θα προκαλέσει μεταβολή στο σήμα PWM σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει προηγηθεί. Ο μετρητής TCNT0 συνεχίζει να μετράει μέχρι την τιμή TOP οπότε τοποθετεί το flag υπερχείλισης TOV0.

## Slide 93
Καταχωρητές του Timer0
Ενεργοποίηση διακοπών σαν Timer
Flag υπερχείλισης σαν Timer
Flag όταν TCNT0=OCR0A ή OCR0B
Ενεργοποίηση διακοπών όταν TCNT0=OCR0A ή OCR0B
Μετρητές

## Slide 94
Prescaler
Καταχωρητές TCCR0A και TCCR0B του Timer0

## Slide 95
Παράδειγμα με τον Timer1 σε λειτουργία χρονιστή (Normal mode)

## Slide 96
Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable: Όταν TOIE1=1 δημιουργείται διακοπή μόλις ο χρονιστής ή μετρητής υπερχειλίσει.
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να αναβοσβήνει το Led 13 κάθε φορά που υπερχειλίζει ο χρονιστής Timer1. Να επιλεγεί prescaler 256.
O prescaler 256 επιλέγεται αν στον καταχωρητή TCCR1B τοποθετηθεί τιμή 00000100 ή 0x4. Αυτό σημαίνει ότι η συχνότητα λειτουργίας του χρονιστή θα είναι 16 MHz/256 = 62.5 KHz ή θα μειώνεται κάθε 1/62500 = 16 μs. Επομένως το Led 13 θα αλλάζει κατάσταση κάθε 65536 * 16 μs ~= 1 s (Ο Timer1 είναι 16 bits και επομένως μπορεί να μετρήσει από 0 έως 65535). Για την ακρίβεια είναι 1.048576 s.
Ο καταχωρητής TCCR1A τοποθετείται σε μηδενική τιμή έτσι ώστε το mode να είναι 0, δηλ. Normal.
Το bit TOIE1 του καταχωρητή TIMSK1 γίνεται 1 για να μπορεί να ενεργοποιήσει διακοπή στην υπερχείλιση.
Μετά την υπερχείλιση καλείται η ΥΕΔ “ISR(TIMER1_OVF_vect)”.
Ο προγραμματισμός των χρονιστών γίνεται με τις διακοπές απενεργοποιημένες.

## Slide 97
#include <avr/io.h> // AVR microcontrollers library
const int ledPin = 13;
void setup() {
pinMode(ledPin,OUTPUT);
// Timer1 initialization
noInterrupts(); //disable interrupts. Also with cli().
// mode=NORMAL
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
// set CS12 bit of TCCR1B (prescaler=256)
TCCR1B |= (1 << CS12); // shift 00000001 to CS12 position
// equivalent: TCCR1B = _BV(CS12) --> 1<<CS12
// equivalent: bitSet(TCCR1B,CS12)
// enable TOIE1 of TIMSK1
bitSet(TIMSK1, TOIE1);
interrupts(); //enable interrupts. Also with sei().
}
void loop() {
}
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
// or PORTB ^= _BV(PB5); --> PB5=pin 19 or digital pin 13
}
Το πρόγραμμα είναι ισοδύναμο με το Blink το οποίο χρησιμοποιεί την χρονοκαθυστέρηση delay(1000), δηλαδή 1 s.
Τι πρέπει να γίνει ώστε αυτή η χρονοκαθυστέρηση να γίνει περίπου 4 s?
(p18)

## Slide 98
Στο προηγούμενο παράδειγμα, με CS12=1 ή με prescaler=256, ο χρόνος υπερχείλισης ήταν 1,048576 s. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ο χρόνος αυτός να γίνει ακριβώς 1 s?
Είναι φανερό ότι αν ο Timer1 ξεκίναγε να μετράει από μια μεγαλύτερη τιμή και όχι από το 0, τότε η χρονοκαθυστέρηση θα ήταν μικρότερη επειδή θα μετρούσε λιγότερα βήματα από 65536. Επομένως για χρονοκαθυστέρηση 1 s ο Timer1 πρέπει να μετρήσει 65536/1.048576 = 62500 βήματα.
Άρα η τιμή εκκίνησής του δεν θα είναι το 0 αλλά το 65535-62500 = 3035 ή το 0x0BDC.
Η τιμή εκκίνησης του Timer1 αποθηκεύεται στον καταχωρητή TCNT1 με την εντολή: TCNT1 = 0x0BDC;
Στο παραπάνω πρόγραμμα θα τοποθετηθεί στο setup() και στην ΥΕΔ.

## Slide 99
Παράδειγμα με τον Timer1 σε λειτουργία CTC
Η λειτουργία αυτή λέγεται CTC (Clear Timer on Compare match). Ο χρονιστής αντί να υπερχειλίζει, συγκρίνει κάθε φορά την τιμή του με την τιμή ενός άλλου προ-φορτωμένου καταχωρητή (OCR1A). Όταν οι δύο τιμές είναι ίδιες, τότε τοποθετείται κάποιο flag ή δημιουργείται διακοπή.
Χρονοκαθυστέρηση = (Τιμή preset+1)/(16 MHz / prescaler). Το +1 τοποθετείται στη σχέση υπολογισμού επειδή όταν ο χρονιστής φτάσει στην επιθυμητή τιμή του άλλου καταχωρητή, μηδενίζεται δηλαδή κάνει ένα κύκλο παραπάνω.
Επομένως για να δημιουργηθεί χρονοκαθυστέρηση ακριβείας 1 s πρέπει να διαλέξουμε prescaler=256 και να φορτώσουμε τον καταχωρητή OCR1A με την τιμή: Τιμή preset = Χρονοκαθυστέρηση * (16 MHz/256) -1, δηλαδή με την τιμή 62499.
Σε αυτήν την περίπτωση ο χρονιστής Timer1 τοποθετείται σε CTC mode (WGM12=1 του TCCR1B) και ενεργοποιείται το αντίστοιχο interrupt flag (OCIE1A=1 του TIMSK1).
Η ΥΕΔ σε αυτό το mode λειτουργίας είναι η ISR(TIMER1_COMPA_vect).

## Slide 100
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να αναβοσβήνει το Led 13 κάθε 10 s χρησιμοποιώντας το CTC mode του χρονιστή Timer1.
#include <avr/io.h> // AVR microcontrollers library
const int ledPin = 13;
volatile int seconds=0;
void setup() {
pinMode(ledPin,OUTPUT);
// Timer1 initialization
noInterrupts(); //disable interrupts. Also with cli().
// iniialize TCCR1A and TCCR1B
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
// set compare match register to desired value for 1 s delay
OCR1A = 62499;
// CTC mode
bitSet(TCCR1B,WGM12); // or TCCR1B |= (1<<WGM12);
// set CS12 bit of TCCR1B (prescaler=256)
bitSet(TCCR1B,CS12);
//TCCR1B |= (1 << CS12); // shift 00000001 to CS12 position
// or TCCR1B = _BV(CS12) --> 1<<CS12
// enable OCIE1A of TIMSK1
bitSet(TIMSK1,OCIE1A);
interrupts(); //enable interrupts. Also with sei().
}
void loop() {
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
seconds++;
if(seconds == 10){
seconds = 0;
digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
}
}
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις.
(p19)

## Slide 101
Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να μετρά εξωτερικούς παλμούς στην είσοδο Τ1
Το pin PD5 του ATMega328 μπορεί να λειτουργήσει σαν είσοδος T1 και αντιστοιχεί στο digital pin 5 του Arduino Uno.
Εάν TCCR1A=0 και TCCR1B=7 (CS12, CS11, CS10=1), η είσοδος Τ1 μπορεί να διεγείρεται σε ανόδους παλμών. Σε κάθε άνοδο παλμού το περιεχόμενο του TCNT1 αυξάνεται κατά 1.
Συνδέουμε το digital pin 13 με το digital pin 5 και κάνουμε το Led 13 ON/OFF 10 φορές με χρονοκαθυστέρηση 1 s.
Απεικονίζουμε το περιεχόμενο του TCNT1 στη σειριακή οθόνη.
#include <avr/io.h>
const int ledPin = 13;
int count=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
// Reset Timer1
TCCR1A=0;
TCCR1B=0;
// Program CS10, CS11, CS12=1 for rising edge
bitSet(TCCR1B,CS10);
bitSet(TCCR1B,CS11);
bitSet(TCCR1B,CS12);
}
void loop() {
for (int i=0;i<10;i++) {
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(1000);
}
count=TCNT1;
TCNT1=0;
Serial.println(count);
}
(p20)

## Slide 102
Input Capture Unit
Το digital pin 8 μπορεί να λειτουργήσει και σαν ICP1 (Input Capture του Timer1).
Σε αυτήν τη λειτουργία, ο ICR1 (Input Capture Register 1) φορτώνεται με την τιμή του TCNT1 όταν στον ακροδέκτη ICP1 εμφανιστεί η επιθυμητή ακμή.
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διάρκειας παλμών, συχνοτήτων, PWM, κλπ.
Να υπολογιστεί η διάρκεια των ON και OFF ενός PWM παλμού στην είσοδο ICP1
T
TH
TL
Σύλληψη των ακμών σε μια περίοδο

## Slide 103
Συνδέουμε το digital pin 13 με το digital pin 8 στον Arduino Uno και δημιουργούμε μια περίοδο με TH=100 ms και TL=200 ms.
Ενεργοποιούμε τον Timer1, τη μονάδα ICP και τις διακοπές που τα αφορούν.
Ανιχνεύουμε την ακμή ανόδου και αποθηκεύουμε την τιμή του ICR1 (capt1).
Ανιχνεύουμε την ακμή καθόδου, αποθηκεύουμε τη νέα τιμή του ICR1 (capt2) και τις φορές που ο Timer1 έχει υπερχειλίσει (tov_1).
Ανιχνεύουμε την ακμή ανόδου, αποθηκεύουμε τη νέα τιμή του ICR1 (capt3) και τις φορές που ο Timer1 έχει υπερχειλίσει (tov_2).
TH = (capt2-capt1)+tov_1* 65536 και TL = (capt3-capt2)+tov_2* 65536
Επειδή δεν χρησιμοποιείται prescaler, ο καταχωρητής TCNT1 υπερχειλίζει αφού μετρήσει 65536 περιόδους ρολογιού Τ (Τ=1/f=1/16 MHz).
Το flag ICES1 του TCCR1B καθορίζει την ακμή με την οποία διεγείρεται η είσοδος ICP1. Εάν ICES1=0 η είσοδος διεγείρεται με πτώση παλμού ενώ εάν ICES1=1 διεγείρεται με άνοδο παλμού.
Η διέγερση τοποθετεί το αντίστοιχο flag ICF1 και δημιουργεί διακοπή αν το flag ICIE1 είναι ενεργοποιημένο στον TIMSK1.
Η υπερχείλιση δημιουργεί διακοπή αν το flag ΤΟΙΕ1 είναι ενεργοποιημένο στον TIMSK1.

## Slide 104
#include <avr/io.h>
const int ledPin = 13;
const long interval1 = 100;
const long interval2 = 200;
volatile unsigned long tov_1, tov_2; //overflows counters
volatile unsigned long capt1, capt2, capt3; //TCNT1 values for each capture
volatile int flag=0; //defines the edge
void myDelay(long interval) {
unsigned long previousMillis = millis();
while (millis() - previousMillis < interval) {
}
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin,LOW);
noInterrupts();
//Set Initial Timer value
TCNT1=0;
//Enable first capture on rising edge
bitSet(TCCR1B,ICES1);
//enable capture and overflow interrupts
bitSet(TIMSK1,ICIE1);
bitSet(TIMSK1,TOIE1);
//Start timer without prescaller
bitSet(TCCR1B,CS10);
interrupts();
digitalWrite(ledPin,HIGH);
myDelay(interval1);
digitalWrite(ledPin,LOW);
myDelay(interval2);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
while(1) {
//calculate TH and TL
if (flag==3){
long th = capt2-capt1+tov_1*65536;
long t = capt3-capt1+tov_2*65536;
long tl=t-th;
Serial.print("CAPT1="); Serial.println(capt1);
Serial.print("CAPT2="); Serial.println(capt2);
Serial.print("CAPT3="); Serial.println(capt3);
Serial.print("OVERFLOW-1="); Serial.println(tov_1);
Serial.print("OVERFLOW-2="); Serial.println(tov_2);
Serial.print("TH="); Serial.println(th);
Serial.print("T="); Serial.println(t);
Serial.print("TL="); Serial.println(tl);
//clear flag
flag=0;
//clear interrupt flags to avoid any pending interrupts
bitClear(TIFR1,ICF1);
bitClear(TIFR1,TOV1);
}
}
}

## Slide 105
void loop() { }
//capture the edges
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
if (flag==0){
//save captured timestamp
capt1=ICR1;
//reset overflows
tov_2=0;
//enable capture on falling edge
bitClear(TCCR1B,ICES1);
}
if (flag==1){
capt2=ICR1;
//save first overflow counter
tov_1=tov_2;
//change capture on rising edge
bitSet(TCCR1B,ICES1);
}
if (flag==2){
capt3=ICR1;
//stop input capture and overflow interrupts
bitClear(TIMSK1,ICIE1);
bitClear(TIMSK1,TOIE1);
}
//increment Flag
flag++;
}
//Overflow ISR
ISR(TIMER1_OVF_vect){
//increment overflow counter
tov_2++;
}
(p21)
Να υπολογιστούν οι χρόνοι HIGH και LOW.

## Slide 106
Βιβλιοθήκες για τους Timers/Counters
Timer0  SimpleTimer (http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer)
Timer1  Timer1 (http://playground.arduino.cc/Code/Timer1)
Timer2  MsTimer2 (http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2) ή
 FlexiTimer2 (http://playground.arduino.cc/Main/FlexiTimer2)

## Slide 107
Διασύνδεση SPI

## Slide 108
SPI – Serial Peripheral Interface
Σύγχρονη Σειριακή Μετάδοση δεδομένων
Χρήση των εντολών shiftOut() και shiftIn()
Χρήση της βιβλιοθήκης <SPI.h>
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
byte incoming = shiftIn(dataPin, clockPin, bitOrder)
MSBFIRST ή LSBFIRST
MISO – Master In Slave Out
MOSI – Master Out Slave In
SCLK – Κοινό ρολόϊ συγχρονισμού
SS – Slave Select, επιλογή περιφερειακού σαν Slave

## Slide 109
Το SPI ενεργοποιείται όταν φορτωθεί ένα byte στον Master SDR.
Κοινό ρολόϊ  Σύγχρονη μετάδοση. Σε 8 ανόδους ή καθόδους ρολογιού έχει μετακινηθεί ένα byte από τον Master στον Slave και ένα byte από τον Slave στον Master.
Μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση του ενός byte τοποθετείται το flag SPIF στον Master και στον Slave (SPI Interrupt Flag) που βρίσκεται στον καταχωρητή SPSR.
Μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων σε σχέση με το UART ή το I2C.

## Slide 110
Η βιβλιοθήκη <SPI.h>
SPISettings(frequency, bitOrder, spiMode)
frequency – 16000000 για τη συχνότητα του Arduino.
bitOrder – MSBFIRST ή LSBFIRST
spiMode – Όπως στον Πίνακα
SPI.beginTransaction()
SPI.transfer() - Πριν την κλήση το pin SS του Slave πρέπει να γίνει LOW και αμέσως μετά την κλήση πρέπει να γίνει HIGH.
SPI.endTransaction()
Mode | Clock Polarity (CPOL) | Clock Phase (CPHA) | Output
SPI_MODE0 | 0 | 0 | Falling
SPI_MODE1 | 0 | 1 | Rising
SPI_MODE2 | 1 | 0 | Falling
SPI_MODE3 | 1 | 1 | Rising

## Slide 111
Παράδειγμα SPI: Σύνδεση δύο Arduino Uno
PC
Master
Slave

## Slide 112
Σενάριο-1
Ο Master στέλνει στον Slave μια σειρά από χαρακτήρες.
Ο Slave λαμβάνει τους χαρακτήρες και τους τοποθετεί σε έναν buffer.

## Slide 113
#include <SPI.h>
char msg[]="SAM-Arduino\n";
void setup (){
digitalWrite(SS, HIGH); // disable slave
SPI.begin();
}
void loop (){
// send test string
for (int i=0;i<12;i++){
// enable Slave Select
digitalWrite(SS, LOW);
SPI.transfer(msg[i]);
// disable Slave Select
digitalWrite(SS, HIGH);
}
delay (1000); // 1 seconds delay
}
Master code
(p22m)

## Slide 114
#include <SPI.h>
char buf [100];
volatile byte pos;
volatile boolean process_it;
void setup (void){
Serial.begin (115200);
// turn on SPI in slave mode
bitSet(SPCR,SPE);
// have to send on master in, *slave out*
pinMode (MISO, OUTPUT);
// get ready for an interrupt
pos = 0; // buffer empty
process_it = false;
// now turn on interrupts
bitSet(SPCR,SPIE);
}
Slave code
(p22s)
// SPI interrupt routine
ISR (SPI_STC_vect){
byte c = SPDR; // take byte from SPI Data Register
// add to buffer if there is space
if (pos < sizeof buf){
buf [pos++] = c;
// newline means the end of the buffer
if (c == '\n')
process_it = true;
}
}
void loop (void){
if (process_it){
buf [pos] = 0;
Serial.println (buf);
pos = 0;
process_it = false;
}
}

## Slide 115
Σενάριο-2
Ο Master στέλνει στον Slave την εντολή “a” (που σημαίνει add) ή την εντολή “s” (που σημαίνει subtract) και 4 bytes.
Ο Slave προσθέτει ή αφαιρεί στα 4 bytes ένα συγκεκριμένο αριθμό (π.χ. προσθέτει το 15 ή αφαιρεί το 8) και στέλνει στον Master το αποτέλεσμα της πράξης το οποίο εμφανίζεται στη Σειριακή Οθόνη του.

## Slide 116
Master code
#include <SPI.h>
void setup (void){
Serial.begin(115200);
Serial.println("Start SPI...");
digitalWrite(SS, HIGH); //ensure slave not selected
SPI.beginTransaction (SPISettings (16000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
}
byte transferAndWait (const byte what){
byte a = SPI.transfer (what);
delayMicroseconds (20);
return a;
}
void loop (void){
byte a, b, c, d;
digitalWrite(SS, LOW); // enable Slave Select
transferAndWait('a'); // add command
transferAndWait(10);
a = transferAndWait(17);
b = transferAndWait(33);
c = transferAndWait(42);
d = transferAndWait(0);
digitalWrite(SS, HIGH); // disable Slave Select
Serial.println("Adding results:");
Serial.println(a, DEC);
Serial.println(b, DEC);
Serial.println(c, DEC);
Serial.println(d, DEC);
digitalWrite(SS, LOW); // enable Slave Select
transferAndWait('s'); // subtract command
transferAndWait(10);
a = transferAndWait(17);
b = transferAndWait(33);
c = transferAndWait(42);
d = transferAndWait(0);
digitalWrite(SS, HIGH); // disable Slave Select
Serial.println("Subtracting results:");
Serial.println(a, DEC);
Serial.println(b, DEC);
Serial.println(c, DEC);
Serial.println(d, DEC);
delay (1000);
}
(p23m)

## Slide 117
Slave code
// command for incoming data
volatile byte command = 0;
void setup (){
// slave sends data with MISO
pinMode(MISO, OUTPUT);
// turn on SPI in slave mode
bitSet(SPCR,SPE);
// turn on interrupts
bitSet(SPCR,SPIE);
}
void loop (){
// if SPI not active, clear current command
if (digitalRead (SS) == HIGH)
command = 0;
}
// SPI interrupt routine
ISR (SPI_STC_vect){
byte c = SPDR;
switch (command){
// first dummy byte
case 0:
command = c;
SPDR = 0;
break;
// add to incoming byte, return result
case 'a':
SPDR = c + 15; // add 15
break;
// subtract from incoming byte, return result
case 's':
SPDR = c - 8; // subtract 8
break;
}
}
(p23s)

## Slide 118
Σειριακή οθόνη
Παρατηρήσεις
Ο Master στέλνει: “a”  10  17  33  42  0
Όταν ο Master στείλει το “a” θα πάρει πίσω την τιμή SPDR του Slave που είναι 0. Ο Slave παίρνει το “a” και το αποθηκεύει command=“a”.
Όταν ο Master στείλει το 10 θα πάρει πίσω το 0.
Όταν ο Master στείλει το 17 θα πάρει πίσω το άθροισμα 10+15.
Όταν ο Master στείλει το 33 θα πάρει πίσω το άθροισμα 17+15.
Όταν ο Master στείλει το 42 θα πάρει πίσω το άθροισμα 33+15.
Όταν ο Master στείλει το 0 θα πάρει πίσω το άθροισμα 42+15.
Επομένως πρέπει να στείλουμε ένα επί πλέον δεδομένο (dummy) για να πάρουμε πίσω το τελευταίο επιθυμητό.
Επί πλέον πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στον Master μια χρονοκαθυστέρηση (π.χ. 20 μs) για να μπορεί να ανταποκριθεί ο Slave.

## Slide 119
Διασύνδεση I2C

## Slide 120
I2C (Inter-Integrated Circuit) – Πρωτόκολλο της Philips για την απλοποίηση σύνδεσης συσκευών.
Δύο γραμμές σύνδεσης – SDA για τα δεδομένα και SCL για το ρολόϊ συγχρονισμού που παράγεται από τον Master.
Γραμμές “Open Drain”  2 αντιστάσεις από 2 ΚΩ ( ταχύτητα 400 kbps) έως 10 ΚΩ (ταχύτητα 100 kbps).
Τα pins που χρησιμοποιεί ο Arduino είναι: Α4 = SDA και A5= SCL
2X4.7 KΩ

## Slide 121
Παλμός έναρξης με ακμή πτώσης (Start).
Διεύθυνση συσκευής Slave (7 bits) με πρώτο το MSB  έως 128 συσκευές.
Bit για ένδειξη ανάγνωσης ή εγγραφής (R-/W).
Συνθήκη γνωστοποίησης λήψης (ACKnowledge) με HIGH ή μη λήψης (NACK-Not ACKnowledge) με LOW.
Διεύθυνση εσωτερικού καταχωρητή (8 bits).
Δεδομένα 8 bits κάθε φορά τα οποία ακολουθούνται πάντα από ένα ACK.
Παλμός τέλους με ακμή ανόδου (STOP).

## Slide 122
Το επιταχυνσιόμετρο ADXL345 έχει μια μοναδική διεύθυνση 0x53 και τρεις εσωτερικούς καταχωρητές στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα για την επιτάχυνση στους 3 άξονες x, y και z. Η εσωτερική διεύθυνση του καταχωρητή x είναι 0x32.
Η αποστολή ή λήψη δεδομένων εξαρτάται από τον παλμό R-/W.

## Slide 123
Η βιβλιοθήκη <Wire.h>
O ATMega328 διαθέτει τη μονάδα TWI (Two Wire Interface) η οποία διαχειρίζεται την επικοινωνία I2C. Η διαδικασία επικοινωνίας βασίζεται στη μετάδοση δεδομένων σε μορφή bytes με τη δημιουργία διακοπής όταν αυτή ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο η MCU μπορεί να ασχοληθεί με κάποια άλλη διαδικασία.
Η βιβλιοθήκη <Wire.h>, αντίθετα, δεσμεύει την MCU στη διαδικασία I2C μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό, τότε η επικοινωνία πρέπει να γίνει με κατάλληλες εντολές και χρήση των εσωτερικών καταχωρητών της μονάδας TWI.

## Slide 124
Συναρτήσεις για συσκευή Master – Αποστολή δεδομένων | 
Wire.begin() | Η εντολή αυτή καλεί τη συνάρτηση twi_init() η οποία αρχικοποιεί την επικοινωνία I2C. Πρέπει να βρίσκεται στο setup().
Wire.begin(address) | Αρχικοποίηση της επικοινωνίας I2C θέτοντας τον Arduino σαν Slave με μια μοναδική αυθαίρετη διεύθυνση 7-bits.
Wire.beginTransmission(address) | Σηματοδοτεί την έναρξη αποστολής δεδομένων σε μια συσκευή Slave η οποία έχει συγκεκριμένη διεύθυνση.
Wire.send(value) Wire.send(string) Wire.send(data, quantity) | Εγγραφή δεδομένων στον buffer για αποστολή στη συσκευή Slave, σε μορφή byte ή string ή bytes με δεδομένο μήκος μέχρι το BUFFER_LENGTH το οποίο είναι μέγιστο 32.
Wire.endTransmission() | Αποστολή στη συσκευή Slave και λήξη της επικοινωνίας με αποτέλεσμα: 0 = Επιτυχής αποστολή δεδομένων. 1 = Αποστολή περισσοτέρων των 32 bytes. 2 = Λήψη NACK μετά την αποστολή της διεύθυνσης του Slave. Λάθος διεύθυνση ή ο Slave δεν υπάρχει. Ο Master πρέπει να στείλει STOP. 3 = Λήψη NACΚ μετά την αποστολή δεδομένων. Ο Master πρέπει να στείλει STOP ή να ξεκινήσει πάλι με START. 4 = Κάποιο άλλο σφάλμα επικοινωνίας έχει συμβεί.
Wire.requestFrom(address, count) | Ο Master ζητά από τον Slave με διεύθυνση address να του στείλει count αριθμό bytes που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 32.

## Slide 125
Συναρτήσεις για συσκευή Master – Λήψη δεδομένων | 
Wire.requestFrom(address, count) | Ο Master ζητά από τον Slave με διεύθυνση address να του στείλει count αριθμό bytes που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 32.
Wire.available() | Επιστρέφει τον αριθμό των bytes που υπάρχουν στον buffer της Wire. Ο buffer αυτός γεμίζει με τη μέθοδο requestFrom() ή τη μέθοδο onReceiveService(). Η τελευταία καλείται μετά από αποστολή STOP ή επαναλαμβανόμενων START από τον Master.
Wire.receive() | Επιστρέφει το επόμενο byte από τον buffer της Wire.
Συναρτήσεις για συσκευή Slave | 
Wire.onReceive(handler) | Καλεί τη συνάρτηση handler όταν η συσκευή Slave λάβει δεδομένα. Η μορφή της είναι: void handler (int byteCount), όπου byteCount είναι ο αριθμός των bytes που έχουν ληφθεί. Στον handler χρησιμοποιείται η μέθοδος receive() για διάβασμα των δεδομένων.
Wire.onRequest(handler) | Καλεί τη συνάρτηση handler όταν η συσκευή Slave θέλει να στείλει δεδομένα. Η μορφή της είναι: void handler (). Ανταποκρίνεται όταν ο Master έχει στείλει διεύθυνση Slave και Read και χρησιμοποιεί τη μέθοδο send() για να γεμίσει τον buffer.

## Slide 126
Σύνδεση δύο Arduino μέσω I2C
Η σύνδεση πραγματοποιείται ενώνοντας μεταξύ τους τα Α4, Α5 και Ground. Δεν χρειάζονται αντιστάσεις pull-up γιατί η βιβλιοθήκη ενεργοποιεί τις εσωτερικές των δύο ακροδεκτών με τη συνάρτηση begin().
Ο Master στέλνει ή δέχεται δεδομένα από τον Slave με σύγχρονο τρόπο με τη χρήση των μεθόδων send()/write() ή receive()/read().
Ο Master στέλνει δεδομένα στον Slave
void setup(){
// Start I²C bus as master
Wire.begin();
}
void loop(){
int input=analogRead(AnalogPin);
// Send two bytes to slave
Wire.beginTransmission(SlaveDeviceId);
Wire.send(input >> 8); //MSB digit
Wire.send(input & 0xFF); //LSB digit
Wire.endTransmission();
delay(1000);
}
Ο Master δέχεται δεδομένα από τον Slave
void loop(){
// Request data from slave
Wire.beginTransmission(SlaveDeviceId);
int available = Wire.requestFrom(SlaveDeviceId, 2);
if (available==2){
int receivedValue = Wire.receive()<<8 | Wire.receive();
Serial.println(receivedValue);
}
else{
Serial.print(“Unexpected number of bytes received=“);
Serial.println(available);
}
Wire.endTransmission();
delay(1000);
}

## Slide 127
Ο Slave λειτουργεί ασύγχρονα μέσω των μεθόδων επανάκλησης onReceive() και onRequest() για να λάβει ή να στείλει δεδομένα στον Master και μετά από εντολή του Master.
Ο Slave δέχεται δεδομένα από τον Master
const byte SlaveDeviceId = 1;
void setup(){
// Start I²C bus as a slave
Wire.begin(SlaveDeviceId);
// Set the callback method when data received
Wire.onReceive(receiveCallback);
// Watch received data
Serial.begin(9600);
}
void loop(){ }
void receiveCallback(int byteCount){
if (byteCount==2){
int receivedValue = Wire.receive() << 8 | Wire.receive();
Serial.println(receivedValue);
}
else{
Serial.print(“Unexpected number of bytes received=“);
Serial.println(byteCount);
}
}
Ο Slave στέλνει δεδομένα στον Master
const byte AnalogPin = 0;
const byte SlaveDeviceId = 1;
void setup(){
// Start I²C bus as a slave
Wire.begin(SlaveDeviceId);
// Set the callback method when data requested by Master
Wire.onRequest(requestCallback);
}
void loop(){ }
void requestCallback(){
//read & transmit to Master the analog reading from A0
int input = analogRead(AnalogPin);
// To send multiple bytes fill your own buffer and send it all at once
uint8_t buffer[2];
buffer[0] = input >> 8;
buffer[1] = input & 0xff;
Wire.send(buffer, 2);
}

## Slide 128
Παράδειγμα I2C: Σύνδεση μνήμης EEPROM στον Arduino
Θα χρησιμοποιηθεί η μνήμη 24C256 η οποία έχει χωρητικότητα 256 kbits ή 32 ΚΒ.
Σύνδεση των SDA και SCL στα αντίστοιχα pins του Arduino (A4 και Α5).
Σύνδεση του WP στο Ground  Επιτρέπεται η εγγραφή της EEPROM.
Η διεύθυνση του ολοκληρωμένου είναι “0101A2A1A0” και επομένως μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8. Εάν Α2Α1Α0=000, τότε η διεύθυνση είναι 0x50 (μόνο τα 7 λιγότερο σημαντικά αποστέλλονται στον Slave).
Arduino SCL (A5)
Arduino SDA (A4)

## Slide 129
#include <Wire.h>
#define eeprom1 0x50 //Address of 24LC256 eeprom chip
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
unsigned int address = 0;
writeEEPROM(eeprom1, address, 123);
Serial.print(readEEPROM(eeprom1, address), DEC);
}
void loop(){ }
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.send((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.send(data);
Wire.endTransmission();
delay(5);
}
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
byte rdata = 0xFF;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.send((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
if (Wire.available())
rdata = Wire.receive();
return rdata;
}
(p24)

## Slide 130
Μεταφορά δεδομένων
(Processing)

## Slide 131
(proc1)

## Slide 132
(proc2)

## Slide 133
Αποστολή δεδομένων από τον Arduino στο Processing
int x=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(x);
x++;
delay(2000);
}
(p25)
import processing.serial.*;
Serial myPort; // Create object from Serial class
int portIndex = 0; // set this to the port connected to Arduino
void setup(){
println(" Connecting to -> " + Serial.list()[portIndex]);
myPort = new Serial(this, Serial.list()[portIndex], 9600);
myPort.bufferUntil('\n');
}
void draw(){}
void serialEvent(Serial myPort){
String str=myPort.readStringUntil('\n');
print(str);
}
(proc3)

## Slide 134
Παράδειγμα: Αποστολή δεδομένων από τον Arduino στο Processing
Ο Arduino στέλνει σειριακά έναν Header και δύο τυχαίους ακέραιους αριθμούς από 0 έως 400.
Το Processing τους παίρνει σειριακά και σχηματίζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
int val;
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.print('H'); // send a header character
// send a random integer
val = random(400); // random number between 0 and 400
// send the two bytes that comprise an integer
Serial.write(lowByte(val)); // send the low byte
Serial.write(highByte(val)); // send the high byte
// send another random integer
val = random(400); // random number between 0 and 400
// send the two bytes that comprise an integer
Serial.write(lowByte(val)); // send the low byte
Serial.write(highByte(val)); // send the high byte
delay(5000);
}
(p26)
import processing.serial.*;
char HEADER = 'H';
int val1, val2; // Data received from the serial port
Serial myPort; // Create object from Serial class
int portIndex = 0; // set this to the port connected to Arduino
void setup(){
size(500,500);
println(" Connecting to -> " + Serial.list()[portIndex]);
myPort = new Serial(this, Serial.list()[portIndex], 9600);
myPort.bufferUntil('\n');
}

## Slide 135
void draw(){
// read the header and two integers (5 bytes)
if ( myPort.available() >= 5){
if( myPort.read() == HEADER){ // is this the header?
val1 = myPort.read(); // read the LSB of first integer
val1 = myPort.read() * 256 + val1; // add the MSB
val2 = myPort.read(); // read the LSB of second integer
val2 = myPort.read() * 256 + val2; // add the MSB
println("Message received: " + val1 + "," + val2);
}
}
background(255); // set background to white
fill(0); // set fill to black
// draw rectangle with coordinates based on the integers received from Arduino
rect(0, 0, val1,val2);
}
(proc4)

## Slide 136
Αποστολή δεδομένων από τον Arduino και λήψη με αποθήκευση σε αρχείο
Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα (p26) για τον Arduino.
Το Processing καταχωρεί τις τιμές σε αρχείο με όνομα την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Το αποθηκεύει στον ίδιο φάκελο με το sketch μόλις πατηθεί ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
import processing.serial.*;
import java.util.Date;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
PrintWriter output;
DateFormat df = new SimpleDateFormat("ddMMyyyy_hhmm");
DateFormat tf = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss");
String fileName;
Serial myPort; // Create object from Serial class
short portIndex = 0;
char HEADER = 'H';
void setup(){
size(200, 200);
// Open the serial port is connected to Arduino.
String portName = Serial.list()[portIndex];
println(" Connecting to -> " + portName);
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
Date now = new Date();
fileName = df.format(now);
output = createWriter(fileName + ".csv"); // save file in sketch folder
}
void draw(){
int val1, val2;
if ( myPort.available() >= 5){ // wait the entire message
if( myPort.read() == HEADER){ // is this the header
String timeString = tf.format(new Date());
output.print(timeString);
val1 = myPort.read(); // read the LSB of first integer
val1 = myPort.read() * 256 + val1; // add the MSB
val2 = myPort.read(); // read the LSB of second integer
val2 = myPort.read() * 256 + val2; // add the MSB
println("Message received: " + val1 + "," + val2);
output.print("," + val1 + "," + val2);
output.println();
}
}
}
void keyPressed() {
output.flush(); // Writes the remaining data to the file
output.close(); // Finishes the file
exit(); // Stops the program
}
(proc5)

## Slide 137
Άνοιγμα σαν csv
Άνοιγμα Excel  Δεδομένα  Λήψη Εξωτερικών Δεδομένων  Από Κείμενο  Αρχείο  Επόμενο  Τικ στο Κόμμα  Τέλος
Chart: 
| 0.25750000000000001 | 0.25752314814814814 | 0.25754629629629627 | 0.25756944444444446 | 0.2575925925925926 | 0.25761574074074073 | 0.25763888888888892 | 0.25766203703703705 | 0.25768518518518518 | 0.25770833333333332
 | 7 | 73 | 130 | 344 | 323 | 40 | 92 | 387 | 327 | 40
 | 49 | 58 | 72 | 78 | 109 | 165 | 242 | 103 | 129 | 212

## Slide 138
Σύνδεση Arduino
με το Matlab

## Slide 139
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SIMULINK ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ARDUINO UNO
Matlab R2013a
Δημιουργούμε ένα account στην Mathworks
Add-Ons  Get Hardware Support Packages  Arduino
Παράδειγμα 1 – Οδήγηση ενός LED με γεννήτρια παλμών (mat1.slx)
Matlab  Simulink Library  Simulink Support Package for Arduino Hardware
Matlab  New  Simulink Model  mat1.slx
Σύρουμε από το “Simulink Support Package for Arduino Hardware” το μπλοκ “Digital Output” στο mat1
Σύρουμε από το “Sources” ένα “Pulse Generator”
Σύρουμε από το “Sinks” ένα “Scope”
Το path του Matlab πρέπει να δείχνει τον φάκελο του παραδείγματος
mat1  Tools  Run On Target Hardware  Prepare to Run ή Options  Target Hardware: Arduino Uno  Set host COM port: Manually  COM port number: 3 (Η COM που έχει συνδεθεί ο Arduino)
mat1  Tools  Run On Target Hardware  Run
Το αντίστοιχο πρόγραμμα φορτώνεται στον Arduino και εκτελείται
Συμβουλευτείτε το αρχείο “ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ MATLAB ΜΕ ΤΟΝ ARDUINO UNO.docx” για περισσότερες λεπτομέρειες

## Slide 141
Παράδειγμα 2 – Ανάγνωση ποτενσιομέτρου (mat2.slx)
New  Simulink Model και το αποθηκεύουμε με το όνομα “mat2.slx”
Simulink Support Package for Arduino Hardware  Analog Input
Simulink Support Package for Arduino Hardware  PWM
Simulink  Commonly Used Blocks  Gain  Τοποθετούμε K=255/1023 για περιοχή λειτουργίας 0-255
Συνδέουμε στο pin A4 του Arduino ένα ποτενσιόμετρο μεταξύ τάσης +5 V και Gnd
Συνδέουμε στο pin 5 του Arduino ένα LED
Run και παρατηρούμε την ένδειξη του LED ανάλογα με την τιμή του ποτενσιομέτρου

## Slide 142
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SIMULINK ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ARDUINO UNO
Φορτώνουμε στον Arduino το “adioes.pde”.
Εκτελούμε a=arduino(‘COM3’);  Arduino successfully connected !
Στο Simulink δημιουργούμε το read.slx από το “ArduinoIO Library”
Αρχείο read.mat

## Slide 143
Μετατροπή του αρχείου “read.mat” στο αρχείο Excel “read.xls”
>> load read
>> x=ans.data;
>> xlswrite('read.xls',x);
Chart: 

## Slide 144
Αποθήκευση δεδομένων
σε κάρτα SD

## Slide 145
Σύνδεση 5V και GND με τα αντίστοιχα του Arduino
Σύνδεση CLK στο pin 13 (SCK)
Σύνδεση DO στο pin 12 (MISO)
Σύνδεση DI στο pin 11 (MOSI)
Σύνδεση CS στο pin 10 (SS)
CD=0 όταν η κάρτα είναι μέσα
Βιβλιοθήκη <SD.h>
Τα αρχεία πρέπει να έχουν τύπο 8.3 (π.χ. LOGGER00.CSV)
Υπάρχουν έτοιμα παραδείγματα στο Arduino IDE
https://www.arduino.cc/en/Reference/SD για τις συναρτήσεις

## Slide 146
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define LOG_INTERVAL 1000 // mills between entries
#define SYNC_INTERVAL 1000 // mills between write data to the card
uint32_t syncTime = 0; // time of last sync()
#define sdSelect 10 // SD cs line
#define flexPin 0 // data logging analog input 0
// the logging file
File logfile;
void error(char *str){
Serial.print("error: ");
Serial.println(str);
while(1);
}
void setup(){
Serial.begin(9600);
// initialize the SD card
Serial.print("Initializing SD card...");
pinMode(sdSelect, OUTPUT);
// card initialization
if (!SD.begin(sdSelect)) {
error("Card failed, or not present");
}
Serial.println("card initialized");
// create a new file
char filename[] = "LOGGER00.CSV";
for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
filename[6] = i/10 + '0';
filename[7] = i%10 + '0';
if (! SD.exists(filename)) {
// only open a new file if it doesn't exist
logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
break; // leave the loop!
}
}
if (! logfile) {
error("couldnt create file");
}
Serial.print("Logging to: ");
Serial.println(filename);
logfile.println("TIME, ANGLE");
Serial.println("TIME, ANGLE");
}
void loop(){
// delay between readings
delay((LOG_INTERVAL -1) - (millis() % LOG_INTERVAL));
// log milliseconds since starting
uint32_t m = millis();
logfile.print(m); // milliseconds since start
logfile.print(", ");
int flexReading = analogRead(flexPin);
logfile.print(flexReading);
logfile.println();

## Slide 147
Serial.print(m); // milliseconds since start
Serial.print(", ");
Serial.print(flexReading);
Serial.println();
// write data to disk
// Don't sync too often - requires 2048 bytes of I/O to SD card
if ((millis() - syncTime) < SYNC_INTERVAL) return;
syncTime = millis();
logfile.flush();
}

## Slide 148
Δημιουργία βιβλιοθήκης

## Slide 149
int led 13;
void pwm_1(){
analogWrite(led,0);
}
void pwm_2(){
analogWrite(led,255);
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
pwm_1();
delay(5000);
pwm_2();
delay(5000);
}
#include <PWM.h>
PWM pwm(13);
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
pwm.pwm_1 ();
delay(5000);
pwm.pwm_2();
delay(5000);
}
PWM.h
PWM.cpp
keywords.txt

## Slide 150
Header file: PWM.h
#ifndef PWM_h
#define PWM_h
#include <Arduino.h>
class PWM{
public:
PWM(int pin); // CLASS CONSTRUCTOR
void pwm_1(); // CLASS FUNCTION
void pwm_2(); // CLASS FUNCTION
int pinout; // CLASS VARIABLE
};
#endif
Access to the standard types and constants of the Arduino language
Αποφεύγουμε την διπλή δήλωση μιας βιβλιοθήκης

## Slide 151
Source file: PWM.cpp
#include <PWM.h>
PWM::PWM(int pin){
pinMode(pin, OUTPUT);
pinout=pin;
}
void PWM::pwm_1(){
analogWrite(pinout, 0);
}
void PWM::pwm_2(){
analogWrite(pinout, 255);
}

## Slide 152
Δημιουργία της βιβλιοθήκης
Δημιουργούμε έναν φάκελο “PWM” στον φάκελο libraries της διανομής Arduino.
Τοποθετούμε μέσα το PWM.h και το PWM.cpp.
Επειδή ο Arduino δεν αναγνωρίζει τις κλάσεις και τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης μας, δημιουργούμε ένα αρχείο “keywords.txt” το οποίο περιέχει δηλώσεις για αυτά. Έτσι μπορεί να χρωματίσει τα keywords. Δεν ισχύει πλέον.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε και έναν φάκελο με όνομα “examples”, όπου θα τοποθετήσουμε ένα παράδειγμα χρήσης της βιβλιοθήκης και θα φαίνεται στα Examples του Arduino.
PWM KEYWORD1
pwm_1 KEYWORD2
pwm_2 KEYWORD2
Δηλώνει κλάση
Δηλώνει συνάρτηση