## Slide 1
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ

## Slide 2
Αναλογικά (analog) είναι τα σήματα, η τιμή των οποίων μπορεί να πάρει όλες τις δυνατές τιμές μιας συνεχούς περιοχής τάσεως ή εντάσεως ρεύματος ή άλλου μεγέθους και αντίστοιχα αναλογικά είναι τα συστήματα που επεξεργάζονται, μεταδίδουν ή αποθηκεύουν αναλογικά σήματα.
Ψηφιακά (digital) είναι τα σήματα, η τιμή των οποίων μπορεί να πάρει περιορισμένες διακριτές τιμές τάσεως, ή εντάσεως ρεύματος ή άλλου μεγέθους και αντίστοιχα ψηφιακά είναι τα συστήματα που επεξεργάζονται, μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ψηφιακά σήματα.
Αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα

## Slide 3
Αναλογικό (α) και ψηφιακό (β) σήμα

## Slide 4
Σύστημα με αναλογικά και ψηφιακά σήματα

## Slide 5
Το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, βασισμένο στα δέκα δάκτυλα των χεριών του ανθρώπου είναι αυτό που χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές.
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χρησιμοποιούνται εκτός από το δεκαδικό και άλλα αριθμητικά συστήματα, όπως το δυαδικό, το δεκαεξαδικό και το οκταδικό.
Αυτά τα αριθμητικά συστήματα ανήκουν όπως το δεκαδικό, στα αριθμητικά συστήματα θέσεως (positional number systems) στα οποία κάθε αριθμός παρίσταται με μία παράθεση ψηφιών, όπου κάθε θέση ψηφίου έχει καθορισμένο βάρος.
Αριθμητικά συστήματα θέσεως

## Slide 6
Παράσταση αριθμού σε αριθμητικό σύστημα θέσεως
Τιμή του αριθμού
ή
b: βάση
ak: ψηφία

## Slide 7
Ψηφία των βασικών αριθμητικών συστημάτων

## Slide 8
Αρίθμηση στα βασικά
αριθμητικά συστήματα

## Slide 9
Στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης (binary number system) η βάση είναι το 2, ενώ τα ψηφία του είναι τα 0 και 1.
Τα ψηφία 0 και 1 ονομάζονται bit. Η ονομασία bit προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων της αγγλικής γλώσσης binary digit (δυαδικό ψηφίο).
Η χρήση δύο ψηφίων για την παράσταση των αριθμών στο δυαδικό σύστημα το κάνει κατάλληλο για χρήση στα ψηφιακά συστήματα.
Δυαδικό σύστημα αρίθμησης

## Slide 10
Αρίθμηση στο δυαδικό σύστημα με 4 bit

## Slide 11
Τιμές ορισμένων δυνάμεων του 2 στο δεκαδικό σύστημα

## Slide 12
Αρίθμηση στο δυαδικό σύστημα με 4 bit

## Slide 13
Παράδειγμα 2.1. Η τιμή του μη προσημασμένου δυαδικού αριθμού 110011002 είναι:
110011002 = 127+126+025+024+123+122+021+020 =
= 1128+164+032+016+18+14+02+01 =
= 128+64+8+4 = 20410
Παράδειγμα 2.2. Η τιμή του δυαδικού αριθμού 0.10012 είναι:
0.10012 = 12-1+02-2+02-3+12-4 =
= 10.5+00.25+00.125+10.0625 =
= 0.5+0.0625
= 0.562510
Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα

## Slide 14
Παράδειγμα. Υπολογίστε την τιμή του δυαδικού αριθμού 100002 στο δεκαδικό σύστημα.
100002 = 124+023+022+021+020 =
= 24 =
= 1610
Παράδειγμα. Υπολογίστε την τιμή του δυαδικού αριθμού 11112 στο δεκαδικό σύστημα.
11112= 10000-1
= 24-1
= 16-1=
=15

## Slide 15
Περιοχές τάσεων για τα λογικά 0, 1

## Slide 16
Κωδικοποίηση των 0, 1 για μετάδοση (FSK) δεδομένων

## Slide 17
Θεώρημα 2.1. Έστω ο μη προσημασμένος ακέραιος αριθμός Ν του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Ο αντίστοιχος δυαδικός αριθμός προκύπτει από τα υπόλοιπα των διαδοχικών διαιρέσεων του αριθμού Ν με το 2.
Απόδειξη: Βιβλίο θεωρίας
Θεώρημα 2.2. Έστω ο μη προσημασμένος κλασματικός αριθμός N του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Ο αντίστοιχος δυαδικός αριθμός προκύπτει από τα ακέραια μέρη των διαδοχικών πολλαπλασιασμών του αριθμού Ν με το 2.
Απόδειξη: Βιβλίο θεωρίας
Μετατροπή αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα

## Slide 18
Μετατροπή του δεκαδικού αριθμού 12010 στο δυαδικό με διαδοχικές διαιρέσεις.
Άρα 12010 =11110002

## Slide 19
Παράδειγμα 2.6. Να μετατραπεί ο αριθμός 12010 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα.
Η μετατροπή με διαδοχικές διαιρέσεις γίνεται όπως στη συνέχεια
120 = 260+0  0 (LSB)
60 = 230+0  0
30 = 215+0  0
15 = 27+1  1
7 = 23+1  1
3 = 21+1  1
1 = 20+1  1 (MSB)
Άρα 12010 =11110002

## Slide 20
Παράδειγμα 2.8. Να μετατραπεί ο αριθμός 0.812510 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό.
Η μετατροπή γίνεται με διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς ως εξής:
0.81252 = 1.6250  1
0.6252 = 1.250  1
0.252 = 0.50  0
0.52 = 1.0  1
Άρα, 0.812510 = 0.11012

## Slide 21
Παράδειγμα. Να μετατραπεί ο αριθμός 120.812510 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό.
120.812510=1111000.11012
Μετατρέπουμε χωριστά το ακέραιο και το κλασματικό μέρος όπως στα προηγούμενα παραδείγματα
Τελικά
Υπόδειξη

## Slide 22
Λόγω του μεγάλου μήκους, το οποίο μπορεί να έχουν οι δυαδικοί αριθμοί, κωδικοποιούνται στο οκταδικό και κυρίως στο δεκαεξαδικό σύστημα.
Η κωδικοποίηση αριθμών του δυαδικού συστήματος στο οκταδικό και στο δεκαεξαδικό σύστημα γίνεται εύκολα λόγω του ότι οι βάσεις των συστημάτων αυτών είναι δυνάμεις του 2
(8 = 23, 16 =24).
Κωδικοποίηση του δυαδικού συστήματος

## Slide 23
Οκταδικό σύστημα
Η βάση του οκταδικού συστήματος είναι το 8 (b=8) και τα ψηφία του είναι από 0 έως 7, δηλαδή τα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Το οκταδικό σύστημα, λόγω της ευκολίας με την οποία μετατρέπεται σε αυτό το δυαδικό σύστημα, χρησιμοποιείτο παλαιότερα για την κωδικοποίηση των δυαδικών αριθμών. Σήμερα χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση του δυαδικού συστήματος κυρίως το δεκαεξαδικό σύστημα που παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.

## Slide 24
Παράδειγμα 2.3. Η τιμή του οκταδικού αριθμού 3658 στο δεκαδικό σύστημα είναι:
3658 = 3.82+6.81+5.80 = 3.64+6.8+5 =192+48+5=24510
Παράδειγμα 2.4. Η τιμή του οκταδικού αριθμού 0.4528 είναι
0.4528=4.8-1+5.8-2+2.8-3=4/8+5/82+2/83=4·82/83+5·8/83+2/83 =4·64/512+5·8/512+2/512=(256+40+2)/512=0.5820312510

## Slide 25
Αντιστοίχιση των ψηφίων
του οκταδικού συστήματος
στο δυαδικό σύστημα

## Slide 26
H κωδικοποίηση ενός ακέραιου δυαδικού αριθμού στο οκταδικό σύστημα γίνεται με χωρισμό των ψηφίων του σε τριάδες από δεξιά προς τα αριστερά αρχίζοντας από την υποδιαστολή.
H κωδικοποίηση ενός κλασματικού δυαδικού αριθμού στο οκταδικό σύστημα γίνεται με χωρισμό των bit σε τριάδες από αριστερά προς τα δεξιά αρχίζοντας από την υποδιαστολή. Εάν απαιτείται προσθέτουμε μηδενικά στο τέλος.
Κωδικοποίηση δυαδικού αριθμού στο οκταδικό σύστημα

## Slide 27
Παράδειγμα. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=110011002 του δυαδικού συστήματος στο οκταδικό σύστημα.
N=3148
Παράδειγμα. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=0.10112 του δυαδικού συστήματος στο οκταδικό σύστημα.
N=0.548

## Slide 28
Παράδειγμα 2.10. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=11001100.10112 του δυαδικού συστήματος στο οκταδικό σύστημα.
Παράδειγμα 2.11. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=537.58 του οκταδικού συστήματος αρίθμησης στο δυαδικό σύστημα.

## Slide 29
Δεκαεξαδικό σύστημα
Η βάση του δεκαεξαδικού συστήματος αρίθμησης (hexadecimal number system) είναι ο αριθμός 16 (b=16) του δεκαδικού συστήματος και τα ψηφία του είναι τα εξής : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Α, B, C, D, E, F. Είναι προφανές ότι
A=1010, B=1110, C=1210, D=1310, E=1410, F=1510.
Το δεκαεξαδικό σύστημα, λόγω της ευκολίας με την οποία μετατρέπεται σε αυτό το δυαδικό σύστημα χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των δυαδικών αριθμών.
Το δεκαεξαδικό σύστημα έχει επικρατήσει του οκταδικού διότι δίδει συμπαγέστερη κωδικοποίηση των δυαδικών αριθμών, ενώ η απεικόνιση των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται για το συμβολισμό κάποιων ψηφίων του δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.

## Slide 30
Παράδειγμα 2.5. Η τιμή του δεκαεξαδικού αριθμού 72FE.2C16 στο δεκαδικό σύστημα είναι
72FE.2C16 = 7.163+2.162+15.161+14.160+2.16-1+12.16-2 =
= 7.4096+2.256+15.16+14+2/16+12/256=
= 28672+512+240+14+(2.16+12)/256 =
= 29438.17187510

## Slide 31
Αντιστοίχιση των ψηφίων
του δεκαεξαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα

## Slide 32
H κωδικοποίηση ενός ακέραιου δυαδικού αριθμού στο δεκαεξαδικό σύστημα γίνεται με χωρισμό των ψηφίων του σε τετράδες από δεξιά προς τα αριστερά αρχίζοντας από την υποδιαστολή.
H κωδικοποίηση ενός κλασματικού δυαδικού αριθμού στο δεκαεξαδικό σύστημα γίνεται με χωρισμό των bit σε τετράδες από αριστερά προς τα δεξιά αρχίζοντας από την υποδιαστολή.
Κωδικοποίηση δυαδικού αριθμού στο δεκαεξαδικό σύστημα

## Slide 33
Παράδειγμα 2.12. Nα μετατραπεί ο αριθμός Ν = 1100 0100.001112 του δυαδικού συστήματος αρίθμησης στο δεκαεξαδικό σύστημα.
Παράδειγμα 2.13. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=3AF.416 του δεκαεξαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα.
Ν = C4.3816

## Slide 34
Μετατροπή από οποιοδήποτε σύστημα στο δεκαδικό
Παράδειγμα 2.16. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν = 10011.012 του δυαδικού συστήματος αρίθμησης στο δεκαδικό σύστημα.
Για b=2 ισχύει
Ν = 124+023+022+121+120+02-1+12-2
= 116+04+12+11+00.5+00.25
= 19.2510
Παράδειγμα 2.17. Να μετατραπεί ο αριθμός Ν=7FE16 του δεκαεξαδικού συστήματος αρίθμησης στο δεκαδικό σύστημα.
Για b=16 ισχύει
Ν = 7162+F161+E160
= 7256+1516+141
= 1792+240+14=204610

## Slide 35
Πρόσθεση μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών των n-bit
Χ+Υ=2ncout+S
X=xn-1xn-2…x1x0, Y=yn-1yn-2…y1y0, S=sn-1sn-2…s1s0

## Slide 36
Πρόσθεση δύο δυαδικών ψηφίων
Πρόσθεση δύο δυαδικών ψηφίων και κρατουμένου

## Slide 37
Παράδειγμα 2.18. Να γίνει ή πρόσθεση των μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών 001110112 (=5910), 001010102 (=4210).

## Slide 38
Παράδειγμα. Να γίνει ή πρόσθεση των μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών 101110112 (=24510), 001010102 (=4210).

## Slide 39
Αφαίρεση μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών των n-bit

## Slide 40
Αφαιρέσεις των δύο δυαδικών ψηφίων
Αφαιρέσεις των δύο δυαδικών ψηφίων και δανεικού ψηφίου

## Slide 41
Παράδειγμα 2.19. Να γίνει η αφαίρεση 8510-5710 στο δυαδικό σύστημα.
8510=010101012 5710=001110012.

## Slide 42
Ο πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών μπορεί να γίνει με τρόπο ανάλογο με αυτόν για τους δεκαδικούς αριθμούς, δηλαδή με την πρόσθεση μας λίστας ολισθημένων πολλαπλασιαστέων ανάλογα με την τιμή των ψηφίων του πολλαπλασιαστή.
Αντί για την πρόσθεση του συνόλου των ολισθημένων πολλαπλασιαστέων ο δυαδικός πολλαπλασιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαδοχικές προσθέσεις των ολισθημένων πολλαπλασιαστέων και το σχηματισμό μερικών γινομένων (partial products).
Πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών

## Slide 43
Πολλαπλασιασμός μη προσημασμένου δυαδικού αριθμού με δύναμη του 2
Παράδειγμα:
1101
X 100
---------
110100

## Slide 44
Πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών με την μέθοδο των μερικών γινομένων.

## Slide 45
Πηλίκο και υπόλοιπο της διαίρεσης του μη προσημασμένου δυαδικού αριθμού 111101012 με τους δυαδικούς αριθμούς 102 (=2) και 1002 (=4) του δυαδικού συστήματος.
Διαίρεση μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών
3567:10=π 356 υ7
3567:100=π 35 υ 67

## Slide 46
Διαίρεση μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών

## Slide 47
Κωδικοποιήσεις προσημασμένων αριθμών στο δυαδικό σύστημα
α) Σύστημα προσημασμένου μέτρου
β) Σύστημα συμπληρώματος του 1
γ) Σύστημα συμπληρώματος του 2
+  0
-  1

## Slide 48
Παράσταση με n bit αριθμών σε σύστημα προσημασμένου μέτρου

## Slide 49
Παράδειγμα 2.26. Να παρασταθούν οι αριθμοί +14, -14 σε σύστημα προσημασμένου μέτρου με 8 bit.
Ο μη προσημασμένος αριθμός 14 παρίσταται σαν 1110 στο δυαδικό σύστημα. Για n=8, ο αριθμός +14 παρίσταται στο σύστημα προσημασμένου μέτρου σαν 00001110 και ο αριθμός –14 σαν 10001110.
Παράδειγμα 2.27. Να βρεθεί ποιους αριθμούς παριστάνουν οι δυαδικοί αριθμοί 00011110, και 10011110 όταν θεωρήσουμε ότι είναι σε σύστημα προσημασμένου μέτρου.
Ο αριθμός 00011110 =+0011110=+30, ενώ ο αριθμός 10011110=-0011110=-30.

## Slide 50
Παράδειγμα 2.28. Έστω ότι δυαδικοί αριθμοί 00000111, 11110001 είναι σε σύστημα προσημασμένου μέτρου. Να παρασταθούν με 16 bit στο ίδιο σύστημα.
000001110000000000000111,
111100011000000001110001

## Slide 51
Παράσταση με n bit αριθμών σε σύστημα συμπληρώματος του 1

## Slide 52
+5  00000101
-5  11111010
+14  00001110
-14  11110001
5=101
14=1110
00001010  +10
10001010  - 1110101= -

## Slide 53
Παράδειγμα 2.29. Να γίνει παράσταση των αριθμών +14, -14 σε σύστημα συμπληρώματος του 1 για 8 bit (n=8).
Ο μη προσημασμένος αριθμός 14 παρίσταται σαν 1110. O αριθμός +14 παριστάνεται για n=8 σαν 00001110. Το συμπλήρωμα ως προς 1 του αριθμού 0001110 είναι το 1110001 και ο αριθμός –14 παρίσταται σαν 11110001.
Παράδειγμα 2.30. Να βρεθεί ποιους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος παριστάνουν οι αριθμοί 00010011, 11101111 όταν θεωρούμε ότι είναι σε σύστημα συμπληρώματος του 1.
Ισχύει 00010011 = +(0010011) = +19 και
11101111=-(0010000)=-16

## Slide 54
Παράσταση με n bit αριθμών σε σύστημα συμπληρώματος του 2
Στο σύστημα συμπληρώματος του 2 υπάρχει η δυνατότητα αναπαράστασης του αρνητικού αριθμού -2n-1 σαν

## Slide 55
Παράδειγμα 2.34. Να γίνει παράσταση των αριθμών +14, -14 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης στο σύστημα συμπληρώματος του 2 για n = 8 bit.
Ο αριθμός 14=1110 +14 0001110 αναπαρίσταται για n=8 σαν 00001110, ενώ ο –14 σαν -(1110001+1) =11111010.
Παράδειγμα 2.35. Να βρεθεί ποιους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης παριστάνουν οι αριθμοί 00010011, 11101111, 10000000 όταν θεωρούμε ότι είναι σε σύστημα συμπληρώματος του 2.
000100112’s = +(0010011) = +19,
111011112’s = -(0010000+1) =-(0010001)= -17, .
10000000 = -27 = -128
Παράδειγμα X

## Slide 56
Παράδειγμα 2.36. Να παρασταθούν οι προσημασμένοι αριθμοί 00000111, 11110001 του δυαδικού συστήματος με 16 bit. Θεωρήστε ότι και στις δύο παραστάσεις οι αριθμοί είναι σε σύστημα συμπληρώματος του 2.
Τοποθετείται στα 8 πιο σημαντικά ψηφία η τιμή του ψηφίου του προσήμου.
000001110000000000000111, 111100011111111111110001

## Slide 57
Κωδικοποίηση προσημασμένων αριθμών με 4-bit

## Slide 58
Πρόσθεση σε σύστημα συμπληρώματος του 2

## Slide 59
Υπερχείλιση κατά την πρόσθεση αριθμών σε παράσταση συμπληρώματος του 2.
Στα συστήματα συμπληρωμάτων υπάρχει υπερχείλιση (overflow) όταν το αποτέλεσμα της πρόσθεσης δεν μπορεί να παρασταθεί με το επιλεγμένο μήκος λέξης. Είναι προφανές ότι υπερχείλιση δεν μπορεί να υπάρξει στην πρόσθεση ετεροσήμων αριθμών. Υπερχείλιση σε μία πρόσθεση υπάρχει όταν οι προσθετέοι είναι ομόσημοι και το πρόσημο του αθροίσματος είναι διαφορετικό από αυτό των προσθετέων.

## Slide 60
Παράδειγμα

## Slide 61
Κωδικοποίηση δεκαδικών ψηφίων στον κώδικα BCD

## Slide 62
Παράδειγμα 2.41. Να κωδικοποιηθεί ο αριθμός 970610 του δεκαδικού συστήματος στον κώδικα BCD.
H κωδικοποίηση δίδεται στη συνέχεια
970610 = 1001 0111 0000 0110BCD

## Slide 63
Οι κώδικες χαρακτήρων είναι πίνακες αμφιμονοσήμαντης απεικόνισης ενός συνόλου χαρακτήρων με σειρές από bit. Υπάρχουν σήμερα σε χρήση πολλοί κώδικες χαρακτήρων όπως ο ASCII, ο UNICODE, κλπ.
Κώδικες χαρακτήρων

## Slide 64
Ο κώδικας ASCII χρησιμοποιεί 7 bit για την κωδικοποίηση 128 (=27) χαρακτήρων. Ο κώδικας ASCII ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και σύντομα τυποποιήθηκε διεθνώς σαν IA5 (International Alphabet 5). Από τους 128 χαρακτήρες που περιλαμβάνει, οι 95 είναι χαρακτήρες γραφής και οι 33 χαρακτήρες ελέγχου.
Οι χαρακτήρες ελέγχου χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν ή να τροποποιήσουν λειτουργίες κατά την εγγραφή, την επεξεργασία και τη μετάδοση δεδομένων.

## Slide 65
Κώδικας ASCII

## Slide 66
Παράδειγμα 2.46. Να κωδικοποιηθούν στο κώδικα ASCII ο χαρακτήρας του λατινικού αλφαβήτου Α και ο αριθμός 5.
Α100 0001ASCII, 5011 0101ASCII
a110 0001ASCII

## Slide 67
UNICODE και UTF-8
Ο κώδικας UTF-8 (Unicode Transformation Format-8) είναι μία παραλλαγή μεταβλητού μήκους του Unicode. Ο UTF-8 χρησιμοποιεί ένα byte για τους χαρακτήρες του ASCII, δύο byte για την κωδικοποίηση των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών γλωσσών, και τρία και τέσσερα byte για την κωδικοποίηση χαρακτήρων και ιδεογραμμάτων ασιατικών γλωσσών.
Ο Unicode είναι ένα πρότυπο για την αποδοτική κωδικοποίηση, αναπαράσταση και την επεξεργασία κειμένου γραμμένου στα περισσότερα συστήματα γραφής που υπάρχουν στον κόσμο. Ο Unicode υλοποιείται με διαφορετικούς τρόπους. Οι ποιο διαδεδομένες υλοποιήσεις είναι οι UTF-8, UTF-16 και η εκλείπουσα UCS-2.

## Slide 68
UTF-8

## Slide 69
Κωδικοποίηση στον UTF-8 και τον UTF-16

## Slide 70
Παράσταση αριθμών και γλώσσα C

## Slide 71
Type | Storage size | Value range
char | 1 byte | -128 to +127
unsigned char | 1 byte | 0 to 255
signed char | 1 byte | -128 to +127
int | 2 or 4 bytes | -32768 to +32767 or -2147483648 to +2147483647
unsigned int | 2 or 4 bytes | 0 to 65535 or 0 to 4294967295

## Slide 72
Type | Storage size | Value range
word | 2 byte | 0 to 65535
short | 2 byte | -32768 to +32767
unsigned short | 2 byte | 0 to 65535
long | 4 byte | -2147483648 το +2147483647
unsigned long | 4 byte | 0 to 4294967295

## Slide 73
2.1 Από τα σήματα που δίδονται στην συνέχεια ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

## Slide 74
2.2 Να μετατραπεί ο αριθμός 121 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
2.3 Να μετατραπεί ο αριθμός 0.625 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
2.4 Να μετατραπεί ο αριθμός 121.625 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
2.5 Να μετατραπεί ο αριθμός 111001 του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα.
2.6 Να μετατραπεί ο αριθμός 0.1101 του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα.
2.7 Να μετατραπεί ο αριθμός 111010.1101 του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα.

## Slide 75
2.8 Να μετατραπεί ο αριθμός 100000 του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Γενικεύσατε.
2.9 Να μετατραπεί χωρίς πράξεις ο αριθμός 11111 του δυαδικού συστήματος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Γενικεύσατε.
2.10 Να μετατραπεί ο αριθμός 1001100.1010001 του δυαδικού συστήματος αρίθμησης στο δεκαεξαδικό σύστημα.
2.11 Να μετατραπεί ο αριθμός 1001100.1010001 του δυαδικού συστήματος αρίθμησης στο οκταδικό σύστημα.
2.12 Να μετατραπεί ο αριθμός 3EF.114 του δεκαεξαδικού συστήματος αρίθμησης στο δυαδικό σύστημα.
2.13 Να μετατραπεί ο αριθμός 367.134 του οκταδικού συστήματος αρίθμησης στο δυαδικό σύστημα.

## Slide 76
2.15 Να γίνουν οι προσθέσεις που δίδονται στην συνέχεια. Θεωρήστε ότι οι αριθμοί είναι μη προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί.
2.14 Από τους μη προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς που δίδονται στην συνέχεια ποιοι είναι άρτιοι και ποιοι περιττοί.
00011101
00011110
0000000

## Slide 77
2.16 Να γίνει χωρίς πράξεις o πολλαπλασιασμός που δίδεται στη συνέχεια στο δυαδικό σύστημα. Θεωρήστε ότι οι αριθμοί είναι μη προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί.

## Slide 78
2.17 Να βρεθεί το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης του μη προσημασμένου δυαδικού αριθμού 11110101 με τους δυαδικούς αριθμούς 10 (=2) και 100 (=4) του δυαδικού συστήματος.
2.18 Να γίνει η διαίρεση του αριθμού 111110102=25010 με τον αριθμό 11002=1210 στο δυαδικό σύστημα.

## Slide 79
2.19 Να μετατραπούν (αναλυτικά) οι αριθμοί +88, -88 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης στους αντίστοιχους αριθμούς του δυαδικού συστήματος αρίθμησης.
1) σε σύστημα προσημασμένου μέτρου,
2) σε σύστημα συμπληρώματος του 1,
3) σε σύστημα συμπληρώματος του 2.
Η παράσταση να γίνει για 8 bit.
2.20 Να βρεθεί αναλυτικά ποιους προσημασμένους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης παριστάνουν οι αριθμοί του δυαδικού συστήματος 10101011, 01100110 όταν θεωρούμε ότι είναι,
1) σε σύστημα προσημασμένου μέτρου,
2) σε σύστημα συμπληρώματος του 1,
3) σε σύστημα συμπληρώματος του 2.

## Slide 80
2.21 Να παρασταθεί ότι ο προσημασμένος δυαδικός αριθμός 00001010 με 16 bit. Θεωρήστε ότι ο αριθμός είναι
1) σε παράσταση προσημασμένου μέτρου
2) σε παράσταση συμπληρώματος του 1
3) σε παράσταση συμπληρώματος του 2
2.22 Να παρασταθεί ότι ο προσημασμένος δυαδικός αριθμός 10001010 με 16 bit. Θεωρήστε ότι ο αριθμός είναι
1) σε παράσταση προσημασμένου μέτρου
2) σε παράσταση συμπληρώματος του 1
3) σε παράσταση συμπληρώματος του 2

## Slide 81
2.23 Να γίνει η πράξη 11110100+00010001 όταν θεωρήσουμε ότι οι αριθμοί είναι σε σύστημα συμπληρώματος του 2. Σχολιάστε τον χειρισμό του κρατουμένου.
2.24 Να γίνει η πράξη 11110100+00010001 όταν θεωρήσουμε ότι οι αριθμοί είναι σε σύστημα συμπληρώματος του 1. Σχολιάστε τον χειρισμό του κρατουμένου.

## Slide 82
2.25 Να δοθούν οι παραστάσεις του μηδενός σε παράσταση προσημασμένου μέτρου, σε σύστημα συμπληρώματος του 1 και σε σύστημα συμπληρώματος του 2. Οι παραστάσεις να δοθούν για 8 bit.
2.26 Να δοθούν στο δυαδικό και στο δεκαδικό σύστημα ο μέγιστος και ο ελάχιστος προσημασμένος αριθμός που μπορούμε να παραστήσουμε με 8 bit σε σύστημα προσημασμένου μέτρου, σε σύστημα συμπληρώματος του 1 και σε σύστημα συμπληρώματος του 2.

## Slide 83
2.27 Υποθέστε ότι οι επόμενοι αριθμοί είναι σε παράσταση προσημασμένου συμπληρώματος του 2.
Α =0111, Β=0111, C=1100, D = 1110, E = 1000
Σε ποιες από τις επόμενες πράξεις γίνεται υπερχείλιση
A+B, A+C, C+D, D+E
2.28 Να κωδικοποιηθεί στον κώδικα BCD (8421) o αριθμός 338 του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης.
2.29 Να βρεθεί σε ποιον αριθμό του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί ο δυαδικός 10011000011, όταν θεωρήσουμε ότι είναι κωδικοποιημένος στον κώδικα BCD(8421).

## Slide 84
2.37 Δώστε τη διάταξη των bit που απεικονίζει το δεκαδικό αριθμό 235 α) στο δυαδικό σύστημα β) στον κώδικα BCD (Binary Coded Decimal) γ) στον κώδικα ASCII (7 bit).
2.38 Να κωδικοποιηθούν στον κώδικα ASCII οι χαρακτήρες:
#, Α, Β, C, a, b, c
2.39 Να βρεθεί ποιοι χαρακτήρες του κώδικα ASCII αντιπροσωπεύουν οι επόμενοι δυαδικοί αριθμοί:
1101110, 0111001, 0111000

## Slide 85
2.30Για τον κώδικα ASCII ποιο bit πρέπει να αλλάξουμε για να κάνουμε τα μικρά γράμματα του Αγγλικού αλφαβήτου κεφαλαία.
2.31 Δώστε την διάταξη των bit που απεικονίζει τον δεκαδικό αριθμό 235 α) στο δυαδικό σύστημα β) στον κώδικα BCD (Binary Coded Decimal) γ) στον κώδικα ASCII (7 bits).