## Slide 1: ΕΙΔΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΟΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
ghatzik@uniwa.gr
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 2
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΩΝ
Σχήμα 1
Σχήμα 2
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 3
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΩΝ
Σχήμα 3 α
Σχήμα 3 β
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 4: Επιβατηγά πλοία - κρουαζιερόπλοια
Τα επιβατηγά πλοία μεταφέρουν επιβάτες για σκοπούς κυρίως τουριστικούς. Είναι κατασκευασμένα με πολλά καταστρώματα στους χώρους των οποίων υπάρχουν θάλαμοι επιβατών (καμπίνες), κοινόχρηστοι χώροι (σαλόνια, τραπεζαρίες, χώροι υγιεινής), αλλά και χώροι για τη φόρτωση οχημάτων. Εκτός από τα επιβατηγά πλοία που καλύπτουν ανάγκες συγκοινωνίας, υπάρχουν και κρουαζιερόπλοια δηλαδή σύγχρονα και με υπερπολυτελή ξενοδοχειακό εξοπλισμό πλοία, που κυρίως χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες για διακοπές.
“MSMajestyOfTheSeasEdit1”, by JJ Harrison available under CC BY-SA 3.0 Σχήμα 4
“Silver Cloud Cruise ship”, by kenjonbro available under CC BY-NC 2.0 Σχήμα 5
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 5: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ
Εξυπηρέτηση αγκυροβολημένων πλοίων
ημερόπλοιο
Σχήμα 6
Σχήμα 7
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 6: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ
ημερόπλοιο
ημερόπλοιο
Σχήμα 9
Σχήμα 8
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 7: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ
ημερόπλοιο
Σχήμα 10
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 8: Επιβατηγά - 0χηματαγωγά πλοία Ανοικτού τύπου
Αμφίπλωρο Ε/Γ-Ο/Γ Απλό Ε/Γ-Ο/Γ
Πορθμείο (Π/Θ), ή Επιβατηγό - οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ), χαρακτηρίζεται γενικά οποιοδήποτε πλωτό ναυπήγημα που χρησιμοποιείται για τη ζεύξη δύο αντίπερα συνήθως ακτών.
Με την άδεια του πλοιοκτήτη
Με την άδεια του πλοιοκτήτη
Σχήμα 11
Σχήμα 12 α
Σχήμα12 β
Σχήμα 12 γ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 9: Επιβατηγά - 0χηματαγωγά πλοία Kλειστού τύπου
Commercial - RORO PASSENGER-CAR-TRUCK-CARGO CLOSED FERRIES
Σχήμα 13
Σχήμα 14
Σχήμα 15
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 10: ΠΛΟΙΑ ΤΥΠΟΥ Ro – Ro (Roll – on / Roll – off) 1/2
Τα πλοία αυτά μεταφέρουν διαφόρων τύπων τροχοφόρα φορτία, όπως φορτία σε φορτηγά και σε συρόμενα εμπορευματοκιβώτια. Η φορτο – εκφόρτωση επιτυγχάνεται με ειδικούς καταπέλτες (ράμπες) που τοποθετούνται στην πλώρη ή και στην πρύμνη του πλοίου.
9
“Ship Vinni”, by Tvabutzku1234 available under public domain.
www.davidgoddard.org
Σχήμα 17
Σχήμα 16
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 11: ΠΛΟΙΑ ΤΥΠΟΥ Ro – Ro (Roll – on / Roll – off) 2/2
Ro-Ro
www.sea-bridge.de
www.myepicentre.org
Σχήμα 18
Σχήμα 19
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 12: Φορτηγό πλοίο πολλαπλής χρήσης (multi purpose vessel)
Σχήμα 20 α
Σχήμα 20 β
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 13: Πλοία γενικού φορτίου (general cargo)
Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά .
12
“Bonasia at phu My”, by pete available under CC BY 2.0
Σχήμα 21
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 14: Πλοία ψυγεία
Τα πλοία αυτά είναι εξοπλισμένα με ψυκτικές εγκαταστάσεις σε θερμοκρασίες συντήρησης ή και κατάψυξης σε θερμοκρασίες -30 0C έως 12 0C για να μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα σε συσκευασίες. Τέτοια φορτία μπορεί να είναι κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα φρούτα. Τα πλοία είναι εξοπλισμένα με γερανούς και ανελκυστήρες, για την φορτοεκφόρτωση των φορτίων.
Στο κατάστρωμα του πλοίου υπάρχουν τα απαραίτητα ανοίγματα των κυτών φορτίου (αμπαριών), αντίστοιχα δε ανοίγματα υπάρχουν και στα ενδιάμεσα καταστρώματα εάν το πλοίο διαθέτει.
13
“Maestro Reefers Starboard”, by Klaus Ottes available under CC BY-NC-SA 2.0
Σχήμα 23
Σχήμα 22
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 15: Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships)
www.tovima.gr
“Container Ship MOL Paramount”, by Mr. T in DC available under CC BY-NC-ND 2.0
Τα πλοία αυτά μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια μέσα στο κύτος τους (αμπάρια) καθώς και στο κύριο κατάστρωμα.
Τα κύτη έχουν ειδική κατασκευαστική διάταξη για την τοποθέτηση των κιβωτίων, επί του κυρίου καταστρώματος υπάρχει ειδική διάταξη για τη στήριξη αυτών. Η φορτο-εκφόρτωση των κιβωτίων πραγματοποιείται με γερανογέφυρες και μεγάλους γερανούς. Τα κιβώτια υπάρχουν σε συγκεκριμένες διαστάσεις και ανάλογα προσδιορίζεται το μέγεθος του πλοίου.
Προσδιορισμός και αρίθμηση
Σχήμα 25
Σχήμα 26
Σχήμα 24
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 16: Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 17
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 18: Πλοία μεταφοράς φορτίων ΧΥΔΗΝ (bulkcarrier ships) 1/2
Η κατηγορία αυτών των πλοίων περιλαμβάνει πλοία που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ξηρά κυρίως φορτία χύδην (χύμα) όπως σιτηρά, μεταλλεύματα, τσιμέντο, ζάχαρη, λιπάσματα, ζωοτροφές, κάρβουνο και άλλα. Για τη φορτο – εκφόρτωση των φορτίων, χρησιμοποιούνται αντλητικά συστήματα ή κυλιόμενος μηχανισμός ανάλογα με το βάρος και το είδος του φορτίου.
17
“Brosen bulk carrier m rataj”, by Brosen available under CC BY-SA 3.0
Σχήμα 27
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 19: Πλοία μεταφοράς φορτίων ΧΥΔΗΝ (bulkcarrier ships) 2/2
Τυπική εγκάρσια τομή
Στοιχεία Ναυπηγίας Εμ. Ζωγραφάκης Ιδρυμα Ευγενίδου
Σχήμα 28
Σχήμα 29
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 20: Δεξαμενόπλοια 1/2
Τα πλοία αυτά είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν υγρά φορτία, όπως προϊόντα πετρελαίου, χημικά, μέσα σε δεξαμενές. Η μελέτη - σχεδίαση των δεξαμενόπλοιων, κυρίως σε ό,τι αφορά στη διάταξη των δεξαμενών φορτίου, γίνεται ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η φορτο-εκφόρτωση γίνεται με αντλίες.
19
“Bridgeton 1993”, by Dual Freq available under public domain
Σχήμα 30
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 21: Δεξαμενόπλοια 2/2
Τυπική διάταξη
Στοιχεία Ναυπηγίας Εμ. Ζωγραφάκης Ιδρυμα Ευγενίδου
Σχήμα 31
Απλού τοιχώματος
Διπλού τοιχώματος
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 22: Πλοία μεταφοράς Χημικών (Chemical Tankers)
Πολύπλοκο σύστημα σωληνώσεων
Chemical tanker of 43,851 tonnes deadweight (DWT)
1986 built Al Farabi, carrying molasses,
Για ΧΗΜΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
MARPOL Annex II (Παράρτημα ΙΙ MarPol)
Chapter 17 of the International Bulk Chemical Code (Κεφάλαιο 17 του Διεθνούς Κώδικα Χημικών ουσιών χύδην)
Σχήμα 32 α
Σχήμα 32 β
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 23: Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων
Τα πλοία μεταφέρουν φυσικά αέρια για τις ανάγκες μεταφοράς τους, υγροποιούνται είτε με την αύξηση της πίεσης είτε με τη μείωση της θερμοκρασίας σε τιμές κάτω των 0 0C.
Πλοία L.P.G. (Liquified Petroleum Gas) : μεταφορά υγροποιημένων αερίων προϊόντων πετρελαίου .
Πλοία L.N.G. (Liquified Natural Gas) : μεταφορά φυσικών υγροποιημένων αερίων .
22
“LNG Carrier”, by Magnus Manske available under CC BY-SA 3.0
www.namura.co.jp LPG Carrier
Σχήμα 33
Σχήμα 34
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 24: Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων
Τομές δεξαμενών υγροποιημένων αερίων
Στοιχεία Ναυπηγίας Εμ. Ζωγραφάκης Ιδρυμα Ευγενίδου
Σχήμα 35
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 25: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ 1/2
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ
Γρι – Γρι (μέσης αλιείας)
Μηχανότρατα (μέσης και υπερπόντιας αλιείας )
Τρεχαντήρι (παράκτιας αλιείας)
Σχήμα 36
Σχήμα 37
Σχήμα 38
Σχήμα 39
Σχήμα 40
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 26: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ 2/2
Αλιευτικά πλοία
Ολική χωρητικότητα πάνω από 4.000 τόνους / Ισχύς μηχανής πάνω από 5.000 kW / Μεταφορική ικανότητα 2.000 τόνων και πάνω / Ικανότητα αποθήκευσης ιχθύων 3.700 κυβικών μέτρων και πάνω
veganism-now.blogspot.com
Σχήμα 41
Σχήμα 42
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 27: Υδροπτέρυγα (hydrofoils)
Χαρακτηριστική η ύπαρξη πτερυγίων υδροδυναμικής μορφής βυθισμένα στο νερό : όταν το σκάφος κινείται παράγεται υδροδυναμική άνωση η οποία ανυψώνει το σκάφος πάνω από την επιφάνεια του νερού.
Hydrofoil Passenger Ferry AGS1071www.workboatsinternational.com
Σχήμα 43
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 28: ΔΙΓΑΣΤΡΑ ΣΚΑΦΗ 1/3
Το σκάφος αποτελείται από δύο συμμετρικές ή ασύμμετρες γάστρες με υπερυψωμένη υπερκατασκευή. Η μορφή αυτή γάστρας συνεπάγεται το μεγάλο πλάτος του καταστρώματος .
34m Quaranta Catamaran Motor Yacht by Curvelle.
The yacht is ...www.pinterest.com
Σχήμα 44 α
wikipedia
Σχήμα 45 β
74
Σχήμα 45 γ (τριμαράν)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 29: ΔΙΓΑΣΤΡΑ ΣΚΑΦΗ 2/3
Σχήμα 45 δ
Σχήμα 45 ε
Σχήμα 45 στ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 30: ΔΙΓΑΣΤΡΑ ΣΚΑΦΗ 3/3
Η κάθε γάστρα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η επιφάνεια ισάλου να είναι ελάχιστη.
SWATH ships www.yachtforums.com popup_bilder11.jpg
SWATH SMALL WATERPLANE AREA TWIN HULLSwww.bluebird-electric.net
Σχήμα 46 β
Σχήμα 46 γ
Σχήμα 46 α
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 31: Ολισθάκατοι (planning hulls)
Αναπτύσσονται κατά την κίνηση του σκάφους υδροδυναμικές δυνάμεις για τη δυναμική υποστήριξη του σκάφους με ένα σημαντικό τμήμα της γάστρας εκτός νερού (πλανάρισμα σκάφους).
Η γάστρα σχεδιάζεται με οξείες ακμές και πρύμνη μορφής ΄΄καθρέπτη΄΄ (αποκόλληση ροής , ενίσχυση της υδροδυναμικής άνωσης).
Planing Hulllezeaids.tumblr.com Planing Hull
www.yanmarhelp.com Planning hull : a hull designed to climb up and sit on the bow wave as it moves forward.
Σχήμα 47
Σχήμα 48
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 32: Αερόστρωμνα σκάφη 1/2
Η στήριξη του πλοίου στην επιφάνεια του νερού επιτυγχάνεται από τη δημιουργία στρώματος αέρα μεταξύ σκάφους και επιφάνειας νερού.
1ος τύπος : ACV (=Air Cushion Vehicle ή Hovercraft) : κατάλληλοι φυσητήρες παρέχουν κάτω από το σκάφος μεγάλο όγκο αέρα με πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής και αυτή η διαφορά πίεσης δημιουργεί δυναμική άνωση με αποτέλεσμα την ανύψωση του σκάφους πάνω από την επιφάνεια (νερό , έδαφος κλπ).
www.janes.com
File:PA Griffon 2000TDX Mk II, 2006, deflated.jpg
Σχήμα 49
Σχήμα 50
Σχήμα 51
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 33: Αερόστρωμνα σκάφη 2/2
2ος τύπος : Surface Effect Ship (SES) ή Sidewall Hovercraft
Σκάφος με ΄΄μαξιλάρι αέρα και δύο πλευρικές συμμετρικές γάστρες.
Πλεονεκτήματα ως προς τα Hovertcrafts σε πλόες ανοικτής θάλασσας :
α. Αντιστέκεται περισσότερο σε πλευρικές μετατοπίσεις εξ αιτίας αέρα ή και θάλασσα.
β. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υδροβολές (waterjets) για πρόωση αφού τα στόμια των προφυσίων είναι πάντοτε μέσα στο νερό
Shipbuilding, www.marinelog.com
Σχήμα 52
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 34
ΡΥΜΟΥΛΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
ΠΡΥΜΝΗ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
Σχήμα 53
Σχήμα 54
Σχήμα 55
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 35: ΒΥΘΟΚΟΡΟΣ
Η Βυθοκόρος (βυθός + κορέω =καθαρίζω) (dredger , βορβοραφάγος ή φαγάνα ή ντράγκα ) είναι ιδιαίτερος τύπος πλοίου , συνήθως πλωτό ναυπήγημα χωρίς δική του πρόωση. Χρησιμοποιείται για εκβαθύνσεις, διανοίξεις, διαπλατύνσεις και γενικά τον καθαρισμό των βυθών, την αξιοποίηση διαμόρφωση ακτών για κατασκευή λιμενικών, τουριστικών κλπ. έργων.
Ο κλασσικός τύπος της βυθοκόρου συνίσταται από μια μηχανική διάταξη με ατέρμονα αλυσίδα που φέρεται σε τύμπανα μεταλλικού πλαισίου. Στους κρίκους της αλυσίδας αυτής φέρονται μικροί κάδοι που όταν φθάνουν στο βυθό με κάποια κλίση παραλαμβάνουν την λάσπη ("ιλύ") και κατά την επιστροφή τους την απορρίπτουν σε φορτηγίδες ή σε ίδια κύτη (αμπάρια) της βυθοκόρου που όταν γεμίσουν μετακινείται μακράν και τα απορρίπτει από ύφαλα ανοίγματα.
Σχήμα 56
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 36: ΦΑΡΟΠΛΟΙΟ
File:Lv-Nore.jpg
File:Lv-Nore.jpg
Σχήμα 57
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 37: Φορτηγίδα (μπάρζα, μαούνα)
36
Σχήμα 58
Σχήμα 60
Σχήμα 59
Σχήμα 61
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 38: Πλωτός γερανός
37
Σχήμα 62
Σχήμα 63
Σχήμα 64
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 39: Παγοθραυστικό
38
Σχήμα 65
Σχήμα 66
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 40: Πλωτή δεξαμενή
39
Σχήμα 67
Σχήμα 68
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 41: Μόνιμη δεξαμενή
40
Commons.wikipedia.org
File:Dry Dock, Falmouth
www.davie.ca
www.scran.ac.uk-
Peterhead dry dock
Σχήμα 69
Σχήμα 71
Σχήμα 70
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 42
41
Πλοίο μεταφοράς φορτίων/ φορτηγίδων
LASH (Light Aboard Ship)
Σχήμα 72
Σχήμα 73
Σχήμα 74
Σχήμα 75
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 43: ΕΞΕΔΡΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Τέξας, Βενεζουέλα, Μέση Ανατολή, Βραζιλία, Βόρεια θάλασσα (Σκανδιναβική ακτή)
Σχήμα 76
Σχήμα 77
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 44: ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΟΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ
Κ.Υ.Α. 4113.203/01/2005/Β’ 1281 – Ν. 4256/2014/Α’ 92 - Υ.Α.4200/08/2015/Β’ 92
Παραδοσιακό σκάφος :
- Να έχει ναυπηγηθεί (ανεξάρτητα χρόνου και μεθόδου κατασκευής) σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός από τους τεκμηριωμένους τύπους ελληνικών και ευρωπαϊκών παραδοσιακών σκαφών, όπως περιγράφονται στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
Να έχει κατασκευαστεί (ανεξάρτητα χρόνου και μεθόδου κατασκευής) κατά το μεγαλύτερο μέρος του και ειδικότερα η βασική κατασκευή ( = γάστρα, φρακτές, κατάστρωμα, υπερκατασκευές, ιστοί) με υλικά που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή παραδοσιακή ναυπηγική.
Διαφορετικά μπορεί να είναι :
- τα υλικά που χρησιμοποιούνται για εσωτερικές επενδύσεις και διαμορφώσεις
που δεν αλλοιώνουν την όψη του σκάφους
- διατάξεις, συστήματα, υλικά, εξοπλισμός που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης του σκάφους με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
νομοθεσίας περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας ναυσιπλοϊας, πρόληψης
ρύπανσης και ενδιαίτησης.
- Η ιστιοφορία όταν τοποθετείται, να ανταποκρίνεται στα είδη ιστιοφορίας που έφερε ο συγκεκριμένος τύπος σκάφους, όπως τεκμηριώνεται από την Ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία.
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 45
ΓΑΣΤΡΑ οξύπρυμνα σκάφη (τρεχαντήρι, γατζάο, μπότης, τσερνίκι, πέραμα, τράτα) σκάφη με άβακα (καθρέπτης , τάκος) στην πρύμνη (βαρκαλάς, μπομπάρδα, συμιακή σκάφη, υδραίϊκος βαρκαλάς, χανιώτικη γαϊτα) σκάφη με έντονη κυρτότητα της πρύμνης (λίμπερτυ) σκάφη με ελλειψοειδή πρύμνη (καραβόσκαρο) | ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ σταύρωση (σταυρωτό πανί) λατίνι σακολέβα ψάθα μπούμα
ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΟΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ γάστρας παραδοσιακών σκαφών
Μορφή Πλώρης / Πρύμνης ανάλογα με το τύπο του σκάφους
Σχήμα 78
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 46
Τρεχαντήρι
Τσερνίκι
Το Καραβόσκαρο
Λίμπερτυ
ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΟΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ : Γ Α Σ Τ Ρ Α
Σχήμα 7
Σχήμα 79
Σχήμα 79
Σχήμα 80
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 47
Βαρκαλάς
Το Πέραμα
Μπότης
Σχήμα 81
Σχήμα 82
Σχήμα 83
Σχήμα 84
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 48: ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΟΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ : Ι Σ Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Ι Α
σταύρωση
(σταυρωτό πανί)
λατίνι
σακολέβα
ψάθα
μπούμα
Σχήμα 85
Σχήμα 86
Σχήμα 87
Σχήμα 88
Σχήμα 89
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 49: Πλοία
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Κ αλιευτικό F/S (F/V) Π/Γ πλωτός γερανός F/C
Α/Π ατμόπλοιο S/S Π/Δ πλωτή δεξαμενή F/D
Α/Σ αερόστρωμνο H/C Π/Θ Πορθμείο F/B
Β/Θ βυθοκόρος D/S (dredger ship) Π/Φ Πετρελαιοφόρο O/C
Δ/Ξ δεξαμενόπλοιο Tanker Ρ/Κ Ρυμουλκό T/B
Ε/Γ επιβατηγό P/S Τ/Φ Τσιμεντοφόρο C/S
Ε/Φ εμπορ/κιβ/φόρο C/S Υ/Π Υδροπτέρυγο H/F
Η/Π ημερόπλοιο D/S Υ/Φ Υδροφόρο WT/S
Ι/Φ ιστιοφόρο S/B Φ/Φ Φορτηγιδοφόρο LASH
Κ/Ζ κρουαζιερόπλοιο Cr/S Φ/Π Φαρόπλοιο L/S
Ο/Γ οχηματαταγωγό C/F
Ε/Γ-0/Γ επιβατηγό – οχηματαγωγό C/P/F
48
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 50: Πλοία
49
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α Alfa I India Q Quebec
B bravo J Juliet R romeo
C charlie K Kilo S siera
D delta L Lima T tango
E echo M maik U uniform
F foxtrot N november V victor
G golf O oscar W whiskey
H hotel P papa X xray
Y yankie
Z zulu
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής
Notes: Παράδειγμα 1 από 2
Hyperlink ok

## Slide 51
50
ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ (Γ.Φ.)
ή L.L. (Load Line) (για πλοία L > 24,01 m.)
Σχήμα 90
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 52
ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Μεταλλικά υλικά : χάλυβας - αλλουμίνιο
Μη Μεταλλικά υλικά : ξυλεία – σύνθετα υλικά
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 53
Ο ναυπηγήσιμος χάλυβας (mild steel) είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο και φθηνότερο υλικό για την κατασκευή των πλοίων.
Πλεονεκτήματα
-χαμηλό κόστος
-ελάσιμος σε συνθήκες περιβάλλοντος
-πρακτικά ισότροπος
-κατασκευάζεται εύκολα βιομηχανικά και κατεργάζεται εύκολα
-επεξεργάζεται εύκολα εν θερμώ για ειδικές εργασίες
-επισκευάζεται εύκολα
-καλή αντίσταση στην πυρκαιά
-γνωστή η συμπεριφορά του
Μειονεκτήματα
-διαβρώνεται εύκολα κυρίως σε θαλάσσιο περιβάλλον
-βαρύς
-μαγνητικός
-ψαθυρός σε χαμηλές θερμοκρασίες
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟ : Το δεύτερο πιο διαδεδομένο υλικό για ναυπηγικές κατασκευές είναι το αλουμίνιο. Το βασικό πλεονέκτημα του αλουμινίου είναι ότι είναι ελαφρύ και από πλευράς αντοχής κάποια κράματα συγκρινόμενα με το χάλυβα παρουσιάζουν καλλίτερο λόγο ΑΝΤΟΧΗ / ΒΑΡΟΣ.
Πλεονεκτήματα
- μικρό βάρος
- αντίσταση στη διάβρωση
- διαμορφώνεται εύκολα
- κατασκευάζεται εύκολα
- έχουν ελαστικότητα
- δεν είναι μαγνητικά
Μειονεκτήματα
- φτωχές ιδιότητες κόπωσης
- Χαμηλό σημείο τήξεως και θερμοκρασία αποσκλήρυνσης
- κακή συμπεριφορά σε πυρκαιά
αντοχή και ακαμψία χαμηλώτερα του χάλυβας
-Τα κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή γρήγορων επιβατηγών πλοίων και ταχυπλόων σκαφών. Η ελαφρύτερη κατασκευή οδηγεί σε ταχύτερα πλοία και σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 54
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά αυτά αποτελούνται από περισσότερα του ενός υλικά και συγκεκριμένα από συνδετική ύλη, ενισχυτική ύλη και ύλη εξωτερικής προστασίας.
Συνδετική ύλη μπορεί να είναι πολυεστερική, βινυλεστερική ή εποξική ρητίνη η οποία έχει καλύτερη αντοχή.
Η γενική ονομασία των υλικών αυτών είναι FRP = fibre – reinforced plastics = πλαστικά ενισχυμένα με ίνες.
Η ενισχυτική ύλη είναι συνήθως ίνες υαλοβάμβακα, οπότε γίνεται αναφορά στα GRP = glass – reinforced plastics = πλαστικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού.
Οι ίνες επίσης είναι και ίνες άνθρακα, οπότε γίνεται αναφορά στα carbon fibre = ίνες άνθρακα.
Υπάρχουν επίσης τα σύνθετα υλικά στα οποία οι ίνες άνθρακα είναι ίνες αραμιδίου, δηλαδή μια οργανική σύνθεση με βάση τον άνθρακα που ονομάζεται kevlar (αλλοιώς, ανθρακονήματα), με αντοχή υψηλότερη από τα υπόλοιπα σύνθετα υλικά.
Οι μηχανικές ιδιότητες ενός σύνθετου πολυμερούς εξαρτώνται από τις ιδιότητες των ενισχυτικών ινών και τη ρητίνη καθώς επίσης από τη διάταξη των στρώσεων.
Πλεονεκτήματα του GRP :
όχι μαγνητικά
μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα
καλός λόγος αντοχή / βάρος
καλές ιδιότητες κόπωσης
διατήρηση ιδιοτήτων στις χαμηλές θερμοκρασίες
διαθεσιμότητα
σκληρότητα και αντοχή προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κατασκευής
άριστη θερμική μόνωση
μικρό βάρος
Μειονεκτήματα
χαμηλή αντοχή μεταξύ των στρώσεων
επηρρεπές στις βλάβες λόγω πυρκαιάς
η ποιότητα της κατασκευής εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 55
Για την κατασκευή του σκάφους πλοίων χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ξυλείας.
Η ξυλεία έχει μικρή και ανισότροπη αντοχή κατά συνέπεια τα κατασκευαστικά μέλη έχουν μεγάλες διαστάσεις.
Είναι ένα είδος υλικού το οποίο χρειάζεται περισσότερη συντήρηση.
Οι ιδιότητες της ξυλείας επηρεάζονται από τη διεύθυνση των ινών και από τα ελαττώματα (ρόζοι, σχισμές, αποκλίσεις των ινών) που υπάρχουν.
Ειδική περίπτωση αποτελεί το αγιόξυλο (με ειδικό βάρος 1,25 t / m3 αποξηραμένο) το οποίο χρησιμοποιείται στους στορείς των ελικοφόρων αξόνων.
Σήμερα, η ξυλεία χρησιμοποιείται μόνο για την κατασκευή μικρών σκαφών, λέμβων, θαλαμηγούς πολυτελείας, καθώς επίσης για εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
Στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνονται μερικά είδη ξυλείας.
ΞΥΛΕΙΑ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 56
ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
Ονομασία | Χρώμα | Ιδιότητες | Χρήση
Μαόνι | Υπέρυθρο πρός κανελλόχρωμα | Εκλεκτό είδος μετρίου βάρους. Σκληρό | Σε πολυτελή σκάφη για περιβλήματα και καταστρώματα
Τικ | Σκοτεινόχρωμα | Εκλεκτό είδος.Βαρύ.Σκληρό. Αντοχής στη θάλασσα | Σε καταστρώματα
Πίτς - Πάιν | Ερυθρό και σε αποχρώσεις ερυθρού | Εκλεκτό είδος.Βαρύ,σκληρό, μεγάλης διάρκειας | Περίβλημα και κατάστρωμα. Γενική χρήση
Όρεγκον - Πάιν | Σομφός : υπόλευκο Καρδιά : ανοικτό ερυθρό | Ελαφρό, μέτριας σκληρότητας | Σε καταστρώματα
Λάρτζινο | Σομφός : υπόλευκο Καρδιά : αποχρώσεις ερυθρού | Ελαφρό, μέτριας σκληρότητας. Ξυλεία δεύτερης ποιότητας | Περίβλημα, κατατσρώματα και γενική χρήση
Βελανιδιά | Υποκίτρινο έως υπέρυθρο ή και φαιό σκοτεινό | Βαρύ, σκληρό, ανθεκτικό και μεγάλης διάρκειας | Τμήματα ανθεκτικού σκελετού. Ευρεία χρήση
Δεσποτάκι | Σομφός : υποκίτρινο Καρδιά : μέχρι σκοτεινόχρωμο | Βαρύ, σκληρό, αντοχής | Σε τμήματα σκελετού και σε κουπιά
Πεύκη | Υποκίτρινο έως ερυθρό | Μαλακό, ιδιότητες αναλόγως προελεύσεως και ποιότητας | Περίβλημα και κατάστρωμα. Γενική χρήση. Σε εγχώρια σκάφη χρησιμοποιείται συχνά το πεύκο Σάμου.
Καραγάτσι | Σομφός : Ανοικτό κίτρινο Καρδιά : φαιόχρωμο έως καστανόχρωμο | Βαρύ, σκληρό, μεγάλης διάρκειας | Για τμήματα σκελετού. Βραστοί νομείς. Ακατάλληλο για περίβλημα
Έλατο | Υπόλευκο ή υποκίτρινο έως υπέρυθρο | Ελαφρύ, μαλακό | Ιστοί
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 57: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α. Υποχρεωτικές Αρχική Ετήσια Ενδιάμεση Ξηράς (Δεξαμενισμού) Ειδική Έκτακτη Β. Πλοιοκτητών Ναυτασφαλιστές Ναύλωσης Αποναύλωσης Αγοραπωλησίας Ζημιών | ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ Ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός ο οποίος καταρτίζει κανόνες ασφαλείας τόσο επί της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του εξοπλισμού τους, με σκοπό την κατάταξη των πλοίων αυτών σε κλάση. | I.M.O. (International Maritime Organization) (Δ.Ν.Ο. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανσμός) Εξειδικευμένος οργανισμός του Ο.Η.Ε., διακρατικού χαρακτήρα. Ίδρυση : 17-3-1948 /Γενεύη= I.M.C.O. : 1982 / Λονδίνο = I.M.O. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΝΟ 1. Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (Ν. 1045/1980, Safety Of Life At Sea, SOLAS). 2. Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία του 1973 (Ν.1269 /1982, Maritime Pollution, MARPOL). 3. Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Παρακολούθησης των Ναυτικών 1978 (Ν. 1314/1983, Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW).
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 58
Κανονισμοί Νηογνωμόνων
Περιλαμβάνουν απαιτήσεις για :
• Τις επιθεωρήσεις των πλοίων
• Τα ναυπηγικά υλικά και τις
συγκολλήσεις
• Τη διαστασιολόγηση των στοιχείων
της μεταλλικής κατασκευής
• Τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και
τα δίκτυα
• Τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
• Την πυρασφάλεια των πλοίων
• Ειδικές απαιτήσεις για κάθε τύπο
πλοίου
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Πιστοποιητικό ταξινόμησης ή κλάσεως (certificate of class) Σκάφους / Μηχανής (hull / machinery)
Μπορούν ακόμα να χορηγούν και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας (tonnage certificate)
Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (load line certificate)
Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (certificate of
seaworthiness)
- Πιστοποιητικό ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων (cargo gear certificate)
Πιστοποιητικό βλαβών (παρακολούθησης) (certificate of damages)
άλλα ειδικότερης φύσεως.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 59: I.M.O. (International Maritime Organization) 1/2
Κύριο καθήκον είναι η βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας της διεθνούς ναυτιλίας και η πρόληψη της προερχόμενης από τα πλοία ρύπανσης. Ασχολείται, επίσης, με τη διευκόλυνση της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας και με νομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ευθύνης και αποζημίωσης.
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) Είναι το υψηλότερο τεχνικό σώμα του Οργανισμού. Αποστολή της είναι να «εξετάζει κάθε θέμα σχετικά με τις ενισχύσεις στη ναυσιπλοΐα, την κατασκευή και τον εξοπλισμό των σκαφών, την επάνδρωση από άποψη ασφάλειας, τους κανόνες για την πρόληψη συγκρούσεων, τον χειρισμό επικίνδυνων φορτίων, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις υδρογραφικές πληροφορίες, τα ημερολόγια και τα αρχεία πλοήγησης, τις έρευνες ναυτικού ατυχήματος, τη διάσωση φορτίου και ανθρώπων και οποιεσδήποτε άλλες πτυχές επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια στη θάλασσα». | Νομική Επιτροπή Έχει την εξουσία να ασχολείται με οιοδήποτε νομικό θέμα εμπίπτει στο σκοπό του Οργανισμού.
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 60: I.M.O. (International Maritime Organization) 2/2
Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) Είναι αρμόδια να εξετάζει κάθε ζήτημα που εμπίπτει στο σκοπό του Οργανισμού σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από τα πλοία. | Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας Ασχολείται με την υλοποίηση έργων τεχνικής συνεργασίας για τα οποία ο Οργανισμός ενεργεί ως εκτελεστικός ή συνεργαζόμενος οργανισμός και οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της τεχνικής συνεργασίας. | Επιτροπή Διευκόλυνσης Ασχολείται με την εξάλειψη περιττών διατυπώσεων και γραφειοκρατίας στη διεθνή ναυτιλία και τη διευκόλυνση της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας.
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 61
I.A.C.S.
(International Association of Classification Societes)
(Δ.Ε.Ν. = Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων)
Κύριο αντικείμενο : συμβολή σε :
επίπεδα ασφάλειας των πλοίων
μέτρα διατήρησης καθαρών θαλασσών από τη ρύπανση
συλλογική τεχνική υποστήριξη / έλεγχο – συμμόρφωση / έρευνα / ανάπτυξη
Αποτελεί : τον κύριο συνεργάτη με συμβουλευτικό χαρακτήρα του Ι.Μ.Ο. και μέσα από τον I.A.C.S. εκδίδονται οι διάφορες οδηγίες του Ι.Μ.Ο.
Μέλη της ΔΕΝ (IACS)
- Αγγλικός Νηογνώμονας, (LR) [Register LLOYD'S]
- Αμερικανικός Νηογνώμονας, (ABS) [American Bureau of Shipping].
- Γαλλικός Νηογνώμονας, (BV) [Bureau Veritas].
- Γερμανικός Νηογνώμονας, (GL) [Germanischer Lloyd].
- Ιαπωνικός Νηογνώμονας, (NK) [Nippon Kaiji Kyokai] (Class NK).
- Ιταλικός Νηογνώμονας, (RINA) [Registro Italiano Navale].
- Κινεζικός Νηογνώμονας, CCS [China Classification Society].
- Κορεατικός Νηογνώμονας, (KR) [K. Register of Shipping].
- Νορβηγικός Νηογνώμονας (DNV) [Det Norske Veritas], και
- Ρωσικός Νηογνώμονας, (RS) [R. Register of Shipping].
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής

## Slide 62
Τέλος Παρουσίασης
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής 2025 Επικ. Καθηγητής