## Slide 1
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
Γενικά
Δίκτυο πυρόσβεσης / Περιγραφή – Υπολογισμοί
(13 και 14 / 6 / 2024)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής / ghatzik@uniwa.gr
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός / M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιόοτητας’’
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 2
Το δίκτυο (σωληνώσεων) είναι ένα σύνολο που αποτελείται από τα διάφορα εξαρτήματα (φίλτρα, συνδέσμους, γωνίες, επιστόμια), μηχανήματα (αντλίες) καθώς και τις απαραίτητες σωληνώσεις.
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
Τα δίκτυα των σωληνώσεων εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς :
1. δίκτυα που σχετίζονται με τον προορισμό του πλοίου (όπως για παράδειγμα τα δίκτυα φορτίου στα
δεξαμενόπλοια)
2. δίκτυα που σχετίζονται με την πρόωση (δίκτυο καυσίμου, δίκτυο ψύξεως κυρίων μηχανών κ.λ.π.)
3. δίκτυα που εξυπηρετούν τους επιβαίνοντες (πλήρωμα και επιβάτες) στο πλοίο (δίκτυο ποσίμου ύδατος,
λάτρας, υγιεινής)
4. δίκτυα που εξυπηρετούν την ασφάλεια του πλοίου (δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο ερματισμού κ.λ.π.)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 3
Δίκτυο κύτους (bilge),
έρματος (ballast), - φορτίου (cargo), - πόσιμου νερού (freshwater), - υγιεινής (sanitary), - πυρόσβεσης (fire fighting),
μεταγγίσεως καυσίμου (fuel oil transfer), - καυσίμου (fuel service line), - λιπάνσεως (lubricating oil),
γλυκού νερού ψύξεως (freshwater cooling), πεπιεσμένου αέρα (compressed air),
δίκτυο θέρμανσης δεξαμενών φορτίου ή/και καυσίμου (tank heating),
- κλιματισμού χώρων επιβατών – πληρώματος (air conditioning passenger – crew accommodation)
- αδρανούς αερίου (inert gas) - υδραυλικό σύστημα πηδαλίου (steering gear), - ψύξης γλυκού νερού (fresh water cooling)
- δίκτυο κυκλοφορίας θάλασσας ( sea water circulating)
- βοηθητικού ατμού (auxiliary steam)
Μερικά από τα δίκτυα σωληνώσεων που υπάρχουν στα πλοία είναι :
Υπάρχουν και ειδικά δίκτυα σε συγκεκριμένου τύπου πλοία, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα ατμού στα
ατμο-στροβιλοκίνητα πλοία :
- δίκτυο ατμού : κύριο / βοηθητικό (main steam / auxiliary steam system (line)
- δίκτυο ατμού απομάστευσης (turbine bleed system)
- τροφοδοτικού νερού (feed water)
- αποστράγγισης / συμπυκνωμάτων (drain / condensate line)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 4
ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Η επιτυχημένη εκλογή υλικών έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής και
λειτουργίας του πλοίου.
Η εκλογή του κατάλληλου υλικού δυσκολεύεται από το περιβάλλον, τις συνθήκες λειτουργίας και τις
απαιτήσεις ασφαλείας.
Για τα υλικά των σωληνώσεων των πλοίων οι απαιτήσεις συνοψίζονται στα παρακάτω
σημεία :
1. αντοχή σε χημική και μηχανική διάβρωση από το περιβάλλον του σωλήνα αλλά και από το ρευστό που
ρέει μέσα σ’ αυτόν.
2. μηχανική αντοχή στην εσωτερική πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας του ρευστού, αντοχή στις συστολές
- διαστολές, υδραυλικές κρούσεις.
3. ολκιμότητα, για να είναι εύκολη η κατεργασία και διαμόρφωσή τους.
4. δυνατότητα στεγανής σύνδεσης με άλλα τμήματα σωλήνα και εξαρτήματα.
5. ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης
6. διάρκεια ζωής
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 5
Χημική διάβρωση γίνεται όταν κάποιο αέριο ή υγρό προσβάλλει ένα μέταλλο ή άλλο υλικό. Η διάβρωση αυτή εύκολα αποφεύγεται με εκλογή κατάλληλου υλικού ή με βαφή με προστατευτικό στρώμα.
Το πρόβλημα όμως που ιδιαίτερα παρουσιάζεται στην εκλογή υλικών των σωληνώσεων, είναι η φθορά των μετάλλων με τη βοήθεια ηλεκτρολύτη και με κάποια ηλεκτροχημική αντίδραση, δηλαδή η ηλεκτρομηχανική διάβρωση (GALVANIC CORROSION).
Η γαλβανική (ή ηλεκτροχημική) σειρά των μετάλλων δίνει την τάση κάθε μετάλλου (πίνακας 1) ως προς το
ίδιο ηλεκτρόδιο αναφοράς, συνεπώς και την τάση μεταξύ των διαφόρων μετάλλων.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 6
Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά μέταλλα όπου η διαφορά τάσεως μεταξύ τους είναι σημαντική και από τη
μια μεριά βρίσκονται σε ηλεκτρική επαφή ενώ από την άλλη είναι βυθισμένα σε ηλεκτρολύτη (θάλασσα ή
γλυκό νερό), δημιουργείται γαλβανική δράση και τότε φθείρεται το περισσότερο ανοδικό από τα δύο μέταλλα.
Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας σημαντικός από τους οποίους είναι η
ηλεκτρική αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη (πίνακας 2 για την ηλεκτρική αγωγιμότητα του θαλασσινού νερού).
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 7
Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 δίδεται η πιθανότητα ηλεκτροχημικής διάβρωσης ανάμεσα σε διάφορα ζεύγη μετάλλων.
Πίνακας 3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 8
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 9
Στον ΠΙΝΑΚΑ (5 α και 5 β) δίδονται τα καταλληλότερα υλικά για κάθε δίκτυο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 10
Στον ΠΙΝΑΚΑ 6 δίδεται η διάρκεια ζωής διαφόρων σωληνώσεων πλοίων (στατιστικός προσδιορισμός).
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 11
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 12
Εγκατάσταση δικτύων
Γραφική παρουσίαση
Σχεδιασμός - Υπολογισμοί
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 13
Αρχές για την εγκατάσταση των δικτύων
Απλή και με τάξη τοποθέτηση (εύκολη : κατασκευή / συντήρηση / λειτουργία / πιθανή αντικατάσταση τμημάτων)
Προσιτές σωληνώσεις / καλή στήριξη
Προστασία σωληνώσεων
Όχι μέσα από χώρους ενδιαίτησης (εκτός από δίκτυο ζεστού – κρύου νερού / δίκτυο κλιματισμού)
Σωληνώσεις καυσίμου δεν διέρχονται μέσα από δεξαμενές :
τροφοδοτικού νερού / πόσιμου νερού / έρματος / λιπαντικών.
Μπορεί να επιτραπεί εάν διέρχονται μέσα από άλλη σωλήνωση μεγαλύτερης διαμέτρου
6. Διατήρηση στεγανότητας στα σημεία διέλευσης από στεγανές φρακτές
Σχεδιασμός - μελέτη δικτύων
η απαίτηση λειτουργίας από το δίκτυο
οι παροχές
οι πιέσεις
οι θερμοκρασίες.
Επιλογή
κατάλληλου
υλικού
για το
συγκεκριμένο δίκτυο
Υπολογισμός διαμέτρου σωλήνων
Υπολογισμός πάχους τοιχώματος / μονώσεως (όπου απαιτείται)
Έλεγχος πάχους τοιχώματος (όπου απαιτείται)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 14
Γραφική παρουσίαση (σελ. 6 Σημειώσεων)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 15
ΔΙΚΤΥΟ
ΚΥΤΟΥΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 16
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 17
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 18
1. Παροχή
2. Ταχύτητα ρευστού
3. Επιλογή σωλήνα
4. Έλεγχος ταχύτητας
Υπολογισμός εσωτερικής διαμέτρου
Από πίνακα διαφάνειας 16
Από πίνακα διαφάνειας 17
Από τον τύπο της παροχής
σε συνδυασμό
με τον πίνακα διαφάνειας 16 και 17
Ονομαστική
διάμετρος
Εξωτερική διάμετρος
Πάχος τοιχώματος σωλήνα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 19
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 20
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ NW
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 21
Υπολογισμός πάχους τοιχώματος σωλήνα (όπου απαιτείται)
Το πάχος σε (mm) των σωλήνων υπό πίεση υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση :
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 β
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 22: Παράδειγμα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 23
Για τη ψύξη των κυλίνδρων κύριας μηχανής Diesel απαιτείται παροχή γλυκού νερού .
Ζητούνται οι διάμετροι των σωλήνων αναρρόφησης και κατάθλιψης του δικτύου αυτού από τις τυποποιημένες κατά LRS.
Επίσης να υπολογιστούν οι οριστικές ταχύτητες του γλυκού νερού στις σωληνώσεις.
Παράδειγμα
(1)
Γραμμή αναρρόφησης
(2)
Από (1) και (2)
Επιλέγεται από τον ΠΙΝΑΚΑ 9 / διαφ. 17 :
NW = 175
Από (1) και (3)
Από ΠΙΝΑΚΑ 8 / διαφ. 16
Αποδεκτή ταχύτητα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 24
ΔΙΚΤΥΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 25
ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Παροχή
Από απαιτήσεις
για το δίκτυο κυτών
Διάμετρος δικτύου κυτών
ΠΔ 379/1996/άρθρο 57
ΟΔΗΓΙΑ 98/18 Κεφάλαιο 2
Επιβατηγά πλοία
Άλλα πλοία εκτός επιβατηγών
(mm)
[ΠΔ 379/1996]
(mm)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 26
Ισχύς αντλίας πυρόσβεσης
Συντελεστής τριβής
Διάγραμμα Moody
Συντελεστής τραχύτητας (διαφάνεια 24)
διαφάνεια 24
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 27
Τοπικές αντιστάσεις (Πίνακας 21)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 28
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 29
Διάγραμμα Moody
Συντελεστής τραχύτητας υλικών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 30
Ενδεικτικές
διατάξεις
Πυρασφάλειας / σωστικών μέσων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 31
ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΟΨΗ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 32
ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ (ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 33
ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ : ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 34
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ : ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 35
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ : ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 36
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ – ΛΗΨΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 37
ΛΗΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Πυροσβεστική φωλιά / Λήψη σε κατάστρωμα επιβατών
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 38
Πυροσβεστική φωλιά / Λήψη / Σωλήνωση ανόδου
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024

## Slide 39
Αντλία πυρόσβεσης ανάγκης
/ Λήψη θάλασσας (εκτός μηχανοστασίου)
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 2024