## Slide 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1
Έννοια πλοίου - Χαρακτηριστικά πλοίου - Παρουσίαση γάστρας - απεικόνιση
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
Ναυπηγικό Σχέδιο και Αρχές Casd
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Slide 2
ΠΛΟΙΟ = γενικά θεωρείται ένα κοίλο σώμα (σκάφος) (μια ειδική κατασκευή - ναυπήγημα) που έχει ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ /
ΜΟΡΦΗ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ώστε να επιπλέει και να μετακινείται στο νερό στον επιθυμητό πλού, με
κατάλληλη ταχύτητα και με την απαραίτητη ασφάλεια. Προορίζεται για να εκπληρώνει ναυτιλιακό προορισμό (μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, αλιεία,
ρυμούλκηση, ναυαγιαίρεση, κλπ)
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ |  |  |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ |  | ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ |  | 
Κ.Δ.Ν.Δ. Ν.Δ. 187/ΦΕΚΑ261/3-10-1973 | Κ.Ι.Ν.Δ. Ν. 3816/1958/ΦΕΚΑ32/8-2-1958 | ΔΗΜΟΣΙΟ ή Δίκαιο της Θάλασσας | ΙΔΙΩΤΙΚΟ | 
κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις παρέμβασης του Κράτους στη ναυτιλία (ακτοπλοϊα, ναυτικά ατυχήματα, ασφάλεια ναυσιπλοϊας, σύνθεση πληρωμάτων, ρυμούλκηση, ναυτική εκπαίδευση, Διοικητικός έλεγχος, Πειθαρχικό και Ποινικό Δίκαιο) Πλοίο θεωρείται : - σκάφος - κίνηση στο νερό | κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις στο θαλάσσιο εμπόριο (πλοιοκτησία, εκμετάλλευση πλοίου, σύμβαση ναυτολόγησης, κυριότητα πλοίου, θαλάσσια ασφάλιση) Πλοίο θεωρείται : - σκάφος - κ.κ.χ. >10 - αυτοδύναμη κίνηση - κίνηση στη θάλασσα | Θέματα σχετικά με ναυσιπλοϊα μεταξύ χωρών (προστασία, χρήση / εκμετάλλευση πλούτου στη θάλασσα, επιστημονική έρευνα, επίλυση διαφορών μεταξύ των Κρατών) | Ποιό εσωτερικό δίκαιο εφαρμόζεται σε ναυτιλιακές σχέσεις (Διεθνείς συμβάσεις , ρύπανση, ναυαγιαίρεση , κλπ) | Α. ικανότητα να : - πλέει με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές - μεταφέρει με ασφάλεια πλήρωμα/ επιβάτες / φορτίο - κινείται με ασφάλεια στο νερό Β. σύνολο ερευνών βελτιστοποίησης και συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ναυπηγικό Σχέδιο και Αρχές CASD Καθηγητής Γ.Χατζηκωνσταντής 2024

## Slide 3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
(ταυτότητα πλοίου)
Όνομα : α. αναγράφεται σε πρύμνη / παρειές
β. τα κρατικά φέρουν κωδικό αριθμό.
Λιμάνι νηολόγησης (= προσδιορίζει την Εθνικότητα - Σημαία) :
αναγράφεται κάτω από το όνομα . Στα κρατικά αρκεί μόνο η σημαία.
Αριθμός Νηολογίου (αύξων αριθμός καταχώρησης)
Δ.Δ.Σ. (=Διεθνές Διακριτικό Σήμα / SVAA – SZZZ) (άνω από 30 κ.κ.χ.)
(επιπρόσθετες ομάδες : J4AA – J4ZZ , SVAA2 – SVBZ9)
Χωρητικότητα (Ολική : κ.ο.χ. / Καθαρή : κ.κ.χ.) Εθνική Σύμβαση /
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) G.T. Διεθνής Σύμβαση
ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ : υπόχρεο κάθε πλοίο σε λιμάνι επιλογής του πλοιοκτήτη .
Τα κρατικά στο κυρίως λιμάνι της χώρας.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 4
Γενικοί ορισμοί
Το πλοίο, ως κοίλο σώμα που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού, αποτελείται από ένα τμήμα μέσα στο νερό και ένα τμήμα έξω από το νερό, είναι κατασκευασμένο να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό, ευρίσκεται σε ισορροπία στην επιφάνεια του νερού, μεταφέρει φορτίο κάθε είδους σε σχέση με το είδος και την υπηρεσία του.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 1
Σχήμα 2

## Slide 5: ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Σχήμα 3
Σχήμα 4
Σε κατάσταση ισορροπίας εφαρμόζονται :
Βάρος πλοίου = ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ Δ
Άνωση = δύναμη S που εξασκεί το νερό
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 6
Γενικά 1/2
ΔΕΞΙΑ (starboard side) και ΑΡΙΣΤΕΡΑ (port side) του πλοίου ονομάζονται οι δύο πλευρές του πλοίου που ευρίσκονται δεξιά και αριστερά ενός παρατηρητή που κοιτάζει προς πλώρη.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 5

## Slide 7
Γενικά 2/2
Το τμήμα μέσα στο νερό ανήκει σε ένα στεγανό περίβλημα (υδατοστεγές κέλυφος) που εξασφαλίζει στο πλοίο την απαραίτητη πλευστότητα.
Το στεγανό περίβλημα αυτό οριοθετείται :
από πάνω από μια συνεχή επιφάνεια
που ονομάζεται
ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ή
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΞΑΛΛΩΝ
περιφερειακά από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ , που αποτελείται από
από τις ΠΛΕΥΡΕΣ (πλευρικές επιφάνειες)
από τον ΠΥΘΜΕΝΑ (κάτω μέρος)
Σχήμα 6
Σχήμα 7
Το στεγανό περίβλημα του πλοίου μέχρι το υψηλότερο συνεχές κατάστρωμα , πάνω από το οποίο ευρίσκονται οι υπερκατασκευές, είναι ικανό να αντέχει σε εξωτερικές δράσεις (υδροστατικές δυνάμεις, δυνάμεις από κυματισμό κ.λ.π.) ενισχύεται κατάλληλα και ονομάζεται σκάφος.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2043

## Slide 8
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 9
Απεικόνιση του σκάφους 1/2
εσωτερικά του περιβλήματος
εξωτερικά του περιβλήματος
Σχήμα 8
Σχήμα 9
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 10
Στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία, το σκάφος ενός χαλύβδινου (ή από άλλο μεταλλικό υλικό) πλοίου, παριστάνεται εσωτερικά του πάχους των ελασμάτων που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα.
Στα σκάφη κατασκευασμένα από ξυλεία, πλαστικό (σύνθετα υλικά) στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία παριστάνεται η επιφάνεια εκτός περιβλήματος.
Απεικόνιση του σκάφους 2/2
Σχήμα 10
Σχήμα 11
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 11
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 1/6
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βασική γραμμή (base line)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 12 (οριζόντια τρόπιδα)
Σχήμα 12 α (κατακόρυφη τρόπιδα)

## Slide 12
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 2/6
Σχήμα 13
ΙΣΑΛΟΣ
Ίσαλος σχεδίασης
DWL = Design Water line
Έμφορτη ίσαλος
LLWL = LoadLine Water Line
Παρίσαλοι
WLs = Water Lines,
WL1 , WL2, ..
Ίσαλος ζώνη
Waterline zone
Άφορτη ίσαλος
LWL = Light Water Line
Seatrans Chemical Tankers / High quality ships – One high
www.seatrans.no 1200 x 781
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 13
είναι το κάθετο διάμηκες (κατεύθυνση ΠΡΥΜΑ – ΠΡΩΡΑ) επίπεδο το οποίο χωρίζει το σκάφος σε δύο ίσα συμμετρικά μέρη (στην πλειονότητα των ναυπηγημάτων).
Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 3/6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 14

## Slide 14
Σπάνιο παράδειγμα καρένας χωρίς διάμηκες επίπεδο συμμετρίας είναι η βενετσιάνικη γόνδολα.
tavolachioggia.altervista.org
Σχήμα 15
http://commons.wikimedia.org/wiki/File : Gondola_2_(7224012446).jp
Σχήμα 15α
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 4/6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
(Σχήμα 15 β)

## Slide 15
Περί συμμετρίας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 5/6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 16 στ
Σχήμα 16 α
Σχήμα 16 γ
Σχήμα 16 ε
Σχήμα 16 ζ
Σχήμα 16
Σχήμα 16 δ
Σχήμα 16 β

## Slide 16
Οι διαστάσεις του πλοίου ονομάζονται :
- μήκη = οι διαστάσεις που τις μετράμε κατά τον διαμήκη άξονα (OX)
- πλάτη = οι διαστάσεις που τις μετράμε κατά τον εγκάρσιο άξονα (OY)
- ύψη = οι διαστάσεις που τις μετράμε κατά τον κατακόρυφο άξονα (OZ)
Σε κάθε πλοίο ορίζεται :
ΠΡΩΡΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΠΡΥΜΝΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 6/6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 17

## Slide 17
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΡΑΙΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ
ΠΡΥΜΝΑΙΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 18
Πρωραία Κάθετος 1/2
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από την τομή της ισάλου σχεδίασης με το ακροπρωραίο περίγραμμα
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 18

## Slide 19
Σχήμα 19
Σχήμα 19α
Σχήμα 19 γ
Πρωραία Κάθετος 2/2
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 20: Πρυμναία κάθετος (1/3)
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από τον άξονα περιστροφής του πηδαλίου.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 20
Notes: ΓΧ

## Slide 21
Πρυμναία Κάθετος 2/3
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες
επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από τον άξονα περιστροφής του πηδαλίου
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 21
Σχήμα 21 α
Σχήμα 21 β

## Slide 22
Πρυμναία Κάθετος 3/3
Στα πλοία με δύο πηδάλια,
η πρυμναία κάθετος ορίζεται
σαν η ευθεία τομής μεταξύ
του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας
και του εγκάρσιου επιπέδου που
περιέχει τους άξονες των δύο πηδαλίων.
μερικές φορές στα πολεμικά πλοία
και στα πλοία με πρύμνη ΄΄καθρέπτη΄΄,
ως πρυμναία κάθετος λαμβάνεται
η κάθετη ευθεία που διέρχεται από
την χαμηλή ακμή του ΄΄καθρέπτη΄΄.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 23
Σχήμα 22

## Slide 23
Μεσαία Κάθετος
Σχήμα 24
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 24
Μεσαία Κάθετος
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο εγκάρσιο επίπεδο το οποίο ισαπέχει από την πρωραία και την πρυμναία κάθετο.
Σημειώνεται με Μ.Κ. (M.S.), συνήθως όμως συμβολίζεται με το σύμβολο
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
24
Σχήμα 25

## Slide 25
ΜΗΚΗ 2/2
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ή ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ) =
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ =
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ =
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 26
ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ =

## Slide 26
ΠΛΑΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΙΣΑΛΟΥ
ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΟΜΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
(ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΥΑΞΥ ΚΑΘΗΕΤΩΝ)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 27
Σχήμα 27 α

## Slide 27
ΥΨΗ 1/3
Ύψος κατασκευής ή Κοίλο D (Depth)
Σχήμα 28
Σχήμα 28 α
Σχήμα 28 β
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 28
Πλοίο χωρίς διαγωγή
Πλοίο με διαγωγή έμπλωρη
Πλοίο με διαγωγή έμπρυμνη
ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΒΥΘΙΣΜΑ : d ή (T)
ΠΡΥΜΝΑΙΟ
ΒΥΘΙΣΜΑ
ΒΥΘΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ
ΠΡΩΡΑΙΟ ΒΥΘΙΣΜΑ
ΥΨΗ 2/3
Σχήμα 29
Σχήμα 30
Σχήμα 31
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 29
ΥΨΗ 3/3
ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΛΩΝ = D - d
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 32
Υ.Ε. = ύψος εξάλων
D = κοίλο
d = βύθισμα

## Slide 30
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ολικό μήκος
Μήκος μεταξύ καθέτων
Κοίλο (ύψος κατασκευής)
Βύθισμα
Μήκος καταστρώματος οχημάτων
Ύψος διαδρόμου
΄Υψος ανώτερου καταστρώματος
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 31
31
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
το μήκος γάστρας διαφέρει από το μήκος ισάλου
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Μήκος γάστρας είναι το μήκος ισάλου
Σχήμα 33 α
Σχήμα 33 β
ΜΗΚΗ 1/2

## Slide 32
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ - ΠΛΑΤΗ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 34

## Slide 33
Παρουσίαση
της
γάστρας
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 34: Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 1/6
Η γάστρα ενός πλοίου είναι μια πολύπλοκη τρισδιάστατη μορφή. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων δεν είναι δυνατό να περιγραφεί πλήρως με μαθηματικές εξισώσεις. Για το λόγο αυτό οι ναυπηγοί δίδουν μεγάλη σημασία στη γραφική παρουσίαση. Η σχεδίαση γινόταν «με το χέρι».
Σήμερα σχεδιαστικά προγράμματα Η/Υ βοηθούν το ναυπηγό στη σχεδίαση, όμως τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη φαντασία και την κρίση του ναυπηγού - σχεδιαστή – μελετητή.
Η μορφή της γάστρας ενός πλοίου απεικονίζεται σε ένα σχέδιο υπό κλίμακα , εφαρμόζοντας μεθόδους της παραστατικής γεωμετρίας.
Το σχέδιο αυτό ονομάζεται ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ή ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΩΝ (LINES PLAN ή LINES DRAWING), το οποίο περιλαμβάνει ΠΡΟΟΨΗ / ΚΑΤΟΨΗ / ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ που προκύπτουν από την τομή της γάστρας με κατάλληλα επίπεδα.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 35
Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 2/6
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 35

## Slide 36
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Οι καμπύλες που προκύπτουν ονομάζονται Διαγώνιοι ή φούρμες
Σχήμα 35 β
Σχήμα 35 α
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 3/6

## Slide 37
Τα τρία επίπεδα και οι άξονες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδιαστική απεικόνιση των ναυπηγικών γραμμών είναι :
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 36
Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 4/6

## Slide 38
επίπεδο Χ-Υ : το οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το χαμηλότερο σημείο της εγκάρσιας τομής στο μέσον του μήκους μεταξύ καθέτων του πλοίου
επίπεδο Χ-Ζ : το διάμηκες κατακόρυφο επίπεδο που ταυτίζεται με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας.
επίπεδο Υ-Ζ : το εγκάρσιο επίπεδο κάθετο στα δύο προηγούμενα , που εμπεριέχει την εγκάρσια τομή στο μέσον του μήκους μεταξύ καθέτων
Σχήμα 36
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Τα τρία επίπεδα και οι άξονες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδιαστική απεικόνιση των ναυπηγικών γραμμών είναι :
Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 5/6

## Slide 39
Στο σχέδιο των ναυπηγικών γραμμών οι τρεις όψεις
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ – ΚΑΤΟΨΗ - ΠΡΟΟΨΗ
εμφανίζονται με διαφορετική, από τα παραπάνω, ονομασία :
Σχέδιο ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΤΟΜΩΝ (Profile , Sheer plan) , το οποίο αντιστοιχεί
στην ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ (ή Διαμήκης όψη).
Σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΤΟΜΩΝ / ΙΣΑΛΩΝ (Waterlines plan ή Half – Breadth plan),
το οποίο αντιστοιχεί στην ΚΑΤΟΨΗ.
Σχέδιο ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ / ΝΟΜΕΩΝ (Body plan), το οποίο αντιστοιχεί στην
ΠΡΟΟΨΗ.
Βασικό γνώρισμα της γάστρας (στην πλειονότητα των περιπτώσεων)
του πλοίου είναι η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ της ως προς ένα (διάμηκες) επίπεδο το
οποίο ονομάζεται ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ή ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
(LONGITUDINAL PLAN).
Από τα παραπάνω επίπεδα (τέμνοντας το πλοίο) προκύπτουν τρεις οικογένειες
καμπυλών.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Τρόπος Παρουσίασης Της Γάστρας 6/6

## Slide 40
Σχέδιο Διαμήκων Τομών
Σχέδιο
Εγκάρσιων τομών (Νομέων)
Σχέδιο Οριζόντιων τομών (Ισάλων)
(Profile / Sheer Plan)
(Body Plan)
(Water Liles Plan / Half Breadth Plan)
Perspective
Front
Rright
Top
Πλάγια όψη
Πρόοψη
Κάτοψη
Σχεδίαση με Rhinoceros
Συμβατική Σχεδίαση
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 37
Σχήμα 38

## Slide 41
Σχεδίαση με Rhinoceros
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
(αρχική σελίδα στο πρόγραμμα σχεδίασης)
Σχήμα 38 α

## Slide 42
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΜΠΥΛΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024

## Slide 43
1η οικογένεια καμπυλών : Προκύπτει από εγκάρσια κατακόρυφα επίπεδα , δηλαδή επίπεδα κάθετα ως προς το επίπεδο συμμετρίας και την επιφάνεια της θάλασσας.
Αποτελούν το : ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (επίπεδο εγκαρσίων τομών) (body plan)
Οι καμπύλες αυτές ονομάζονται ΝΟΜΕΙΣ (FRAMES) (ή σταθμοί)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 39

## Slide 44
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Στο επίπεδο εγκαρσίων τομών (ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) σχεδιάζονται οι καμπύλες οι οποίες οι οποίες προκύπτουν από την τομή της επιφάνειας του σκάφους (της γάστρας) με μια σειρά επιπέδων παράλληλων προς αυτό, που χωρίζουν το μήκος μεταξύ καθέτων σε (10 ή 20) ισαποστάσεις.
1η οικογένεια καμπυλών
Σχήμα 39 α

## Slide 45: 1η Οικογένεια Καμπυλών (4 από 4)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
13
Σχήμα 39 β
Notes: GX
45

## Slide 46
2η οικογένεια καμπυλών : Προκύπτει από επίπεδα οριζόντια , δηλαδή επίπεδα παράλληλα προς την επιφάνεια της θάλασσας.
Αποτελούν το : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (water lines plan ή half breadth plan)
Οι καμπύλες αυτές ονομάζονται ΙΣΑΛΟΙ (WATER LINES
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 40

## Slide 47
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Στο οριζόντιο επίπεδο σχεδιάζονται οι καμπύλες οι οποίες οι οποίες προκύπτουν από την τομή της επιφάνειας του σκάφους (της γάστρας) με μια σειρά επιπέδων παράλληλων προς αυτό (παράλληλο με την επιφάνεια της θαλασσας), που χωρίζουν σε ισαποστάσεις το μέγιστο βύθισμα του πλοίου.
2η οικογένεια καμπυλών
Σχήμα 40 α

## Slide 48: 2η Οικογένεια Καμπυλών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
16
Σχήμα 40 β

## Slide 49
3η οικογένεια καμπυλών : Προκύπτει από επίπεδα παράλληλα προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου, δηλαδή από κατακόρυφα επίπεδα.
Αποτελούν το : ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (sheer plan)
Οι καμπύλες αυτές ονομάζονται
ΔΙAΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ BUTTOCKS ή LONGITUDINALS ή VERTICALS
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 41
Η γραμμή που προκύπτει από την τομή του σκάφους με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας, είναι το ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ του σκάφους

## Slide 50
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Στο διάμηκες επίπεδο προβάλλονται οι καμπύλες οι οποίες οι οποίες προκύπτουν από την τομή της επιφάνειας του σκάφους (της γάστρας) με μια σειρά επιπέδων παράλληλων προς αυτό, χωρίζοντας σε ισαποστάσεις το μέγιστο πλάτος.
3η οικογένεια καμπυλών
Σχήμα 41 α

## Slide 51: 3η Οικογένεια Καμπυλών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
45
Σχήμα 41 β
Notes: GX
51

## Slide 52: Συνολικά οι Οικογένειες Καμπυλών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
46
Σχήμα 42
Notes: GX
52

## Slide 53
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ / AΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 43

## Slide 54
1η οικογένεια καμπυλών
2η οικογένεια καμπυλών
3η οικογένεια καμπυλών
Σχήμα 44 α
Σχήμα 44 β
Σχήμα 44 γ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
ΕΠΙΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
πρόοψη
πρόοψη
πρόοψη
κάτοψη
κάτοψη
κάτοψη
Πλάγια όψη
Πλάγια όψη
Πλάγια όψη

## Slide 55
ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 46

## Slide 56
ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 47

## Slide 57
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024
Σχήμα 45
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΨΕΩΝ

## Slide 58
Απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία : - Οι βασικές / κύριες διαστάσεις του πλοίου : ολικό μήκος – μήκος μεταξύ καθέτων – πλάτος μέγιστο – πλευρικό ύψος (κοίλο) - βύθισμα - Ισαπόσταση εγκαρσίων τομών (σταθμών ή νομέων) - Ισαπόσταση οριζοντίων τομών (ισάλων) - Ισαπόσταση διαμήκων τομών - Σχεδίαση κατάλληλου περιγράμματος / πλέγματος Περιγραφή περιγράμματος πλώρης και περιγράμματος πρύμνης. - Πίνακας συντεταγμένων (table of offsets) χαρακτηριστικών σημείων της επιφάνειας αναφοράς. | Απαραίτητες όψεις σχεδίου Σχέδιο διαμήκων τομών (sheer plan) = πλάγια όψη Σχέδιο εγκάρσιων τομών (body plan) = πρόοψη Σχέδιο ισάλων (half- breadth plan / waterline plan) = κάτοψη Σημ. Το σχέδιο των ναυπηγικών γραμμών συμπληρώνεται με τις καμπύλες των διαγωνίων
Χάραξη Ναυπηγικών Γραμμών : Για τη χάραξη του σχεδίου των Ναυπηγικών γραμμών
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2024