## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (1)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 2
ΓΕΝΙΚΑ
Θερμότητα
Έργο
Θερμοδυναμικός κύκλος
Θερμική μηχανή
Μηχανές εσωτερικής καύσης
Μηχανές εξωτερικής καύσης
Παλινδρομικές
μηχανές
Περιστροφικές
μηχανές
Ατμοστρόβιλος
Μ.Ε.Κ.
Αεριοστρόβιλοι
Κοινό χαρακτηριστικό
των θερμικών μηχανών
Αυθόρμητη ροή θερμότητας από
πηγή υψηλή θερμοκρασία σε
πηγή χαμηλότερης θερμοκρασίας
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 3
Βαθμός απόδοσης
η = =
Θερμικός Βαθμός απόδοσης
Η μέγιστη τιμή του βαθμού απόδοσης
για ίδιες θερμοκρασίες μέγιστη και ελάχιστη,
λαμβάνεται για έναν ιδανικό κύκλο
Ένας κύκλος που αποτελείται από αντιστρέψιμες μεταβολές
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 4
Κύκλος Carnot
1 – 2 : αδιαβατική συμπίεση
2 – 3 : ισόθερμη καύση
3 – 4 : αδιαβατική εκτόνωση
4 - 1 : ισόθερμη ψύξη
Βαθμός απόδοσης
Για συνολική ποσότητα συστήματος
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 5
Αντίστροφος κύκλος Carnot
14 : ισόθερμη εκτόνωση
43 : αδιαβατική συμπίεση
32 : ισόθερμη συμπίεση
21 : αδιαβατική εκτόνωση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 6
Ψυκτική μηχανή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 7
Αντλία θερμότητας
Από
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 8
σχέση του CLAUSUS, σύμφωνα με την οποία :
‘’σε ένα κύκλο Carnot το άθροισμα των μεγεθών που προκύπτουν από τη διαίρεση των συναλλασσομένων ποσών θερμότητας διαιρουμένων δια των αντίστοιχων θερμοκρασιών, είναι ίσο με το μηδέν’’

## Slide 9
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΕΝΤΡΟΠΙΑ 1/3
ολοκλήρωμα του CLAUSIUS
Η συνάρτηση
είναι μια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
το
Είναι η μεταβολή ενός μεγέθους που περιέχεται στο σύστημα : ΕΝΤΡΟΠΙΑ , συμβολισμός : S

## Slide 10
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΕΝΤΡΟΠΙΑ 2/3
Μεταβολή εντροπίας για στοιχειώδη μεταβολή
Για αντιστρέψιμη
αδιαβατική
μεταβολή
Για μεταβολές μη αντιστρέψιμες
Αύξηση ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ
2ο Θ.Α. :
Μη διαθέσιμη ενέργεια
ΕΝΤΡΟΠΙΑ
δείκτης
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αταξία του συστήματος

## Slide 11
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
2ο Θ.Α. : το αλγεβρικό άθροισμα των μεταβολών της εντροπίας ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του
είναι θετικό για κάθε μη αντιστρέψιμη μεταβολή και γίνεται μηδέν μόνο στις αντιστρέψιμες μεταβολές
ΕΝΤΡΟΠΙΑ 3/3
Ποσοτική διατύπωση του 2ου Θ.Α.
Μεταβολές
Ιδανικές :
Πραγματικές :
Εντροπία μη αντιστρεψιμότητας

## Slide 12
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΕΚΤΟΝΩΣΗ : ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΙΔΑΝΙΚΗ και ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΙΔΑΝΙΚΗ
= 0
0
Μεταβολή 12
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
= 0
Μεταβολή 12’
Καμπύλη 12’ ισοδύναμη πραγματική
της αντιστρέψιμης 12
Ισοεντροπικός
βαθμός απόδοσης εκτόνωσης

## Slide 13
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΣΥΜΠΙΕΣΗ : ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΙΔΑΝΙΚΗ και ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΙΔΑΝΙΚΗ
= 0
0
Μεταβολή 12
ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
= 0
Μεταβολή 12’
Καμπύλη 12’ ισοδύναμη πραγματική
της αντιστρέψιμης 12
Ισοεντροπικός
βαθμός απόδοσης συμπίεσης

## Slide 14
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
1Ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ
(
για σύστημα μάζας (m)
Εντροπία S
d
α)
β)

## Slide 15
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ
ο βαθμός απόδοσης του κύκλου Carnot εξαρτάται από τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία
2ο :
Στο διάγραμμα T-S το εμβαδόν που περικλείεται στον κύκλο είναι το έργο στον κύκλο
1ο :

## Slide 16
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
1.
2.
)
3.
)
Θεωρώντας :
,
1.
2.
)
3.
)
Notes: Type equation here.
"Type equation here."

## Slide 17
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
1. ΙΣΟΘΕΡΜΗ :
dT = 0
2. ΙΣΟΧΩΡΗ : dυ =0
3. ΙΣΟΒΑΡΗΣ : dp = 0
4. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ

## Slide 18
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

## Slide 19
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
2ο ΒΗΜΑ
Προσδιορισμός είδους κάθε μεταβολής και υπολογισμός των καταστατικών μεγεθών στην κάθε κατάσταση του συστήματος
3ο ΒΗΜΑ
Εξισώσεις που απαιτούνται για την επίλυση
1ο ΒΗΜΑ
Καταγραφή δεδομένων / ζητούμενων
4ο ΒΗΜΑ
Χρήση πινάκων / διαγραμμάτων
5ο ΒΗΜΑ
Εφαρμογή των εξισώσεων και επίλυση

## Slide 20
ΑΣΚΗΣΗ
Α. Σύστημα με αέρα μάζας 0,3 (kg) βρίσκεται σε πίεση 350 (kPa) [= 3,5 (bar)] και θερμοκρασία 35 ( 0C) .
Ο αέρας θερμαίνεται υπό σταθερό όγκο μέχρι η πίεση να γίνει 700 (kPa) [= 7,0 (bar)].
Να υπολογιστεί η μεταβολή εντροπίας.
Β. 2 (kg) ιδανικού αερίου CO2 καταλαμβάνουν αρχικά όγκο 0,4 (m3) σε πίεση 3 x 105 (Pa). Το αέριο εκτονώνεται υπό σταθερή πίεση και ο όγκος του γίνεται 0,6 (m3). Να υπολογιστούν :
Το έργο
Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας