## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 2: Περιεχόμενα ενότητας
Ιδανικά αέρια – Ορισμός
Καταστατική εξίσωση – έννοια
Νόμοι ιδανικών αερίων
Καταστατικές εξισώσεις
Παράγων συμπιεστότητας
Διάγραμμα συμπιεστότητας
Αρχή των αντίστοιχων καταστάσεων – Γενικευμένο διάγραμμα συμπιεστότητας
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 3: Ιδανικά αέρια
Το Ιδανικό αέριο είναι ένα εξιδανικευμένο μοντέλο που ισχύει για πολύ χαμηλή πυκνότητα δηλαδή για χαμηλές πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες τιμές πίεσης και θερμοκρασίας του κρίσιμου σημείου.
Χαρακτηριστικά ιδανικών αερίων
Κρίσιμο σημείο
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 4: Καταστατική εξίσωση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 5
Καταστατική εξίσωση ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
= γραμμομοριακός όγκος =
  Για συγκεκριμένο αέριο :
  - με γνωστή μάζα (m)
  - με γνωστό μοριακό βάρος ΜΒ (:
=
Είναι :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 6: Νόμοι ιδανικών αερίων 1/3
Όταν η πίεση μειώνεται
ο όγκος αυξάνεται
Ισόθερμη εκτόνωση
Όταν η πίεση αυξάνεται
ο όγκος μειώνεται
Ισόθερμη συμπίεση
Ισόθερμη μεταβολή
Νόμος Boyle - Marriotte
T = σταθ.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 7: Νόμοι ιδανικών αερίων 2/3
Νόμος Gay – Lussac (ή 1ος Νόμος Charles)
P = σταθ.
Όταν ο όγκος αυξάνεται
Όταν ο όγκος μειώνεται
η θερμοκρασία αυξάνεται
η θερμοκρασία μειώνεται
Ισοβαρής εκτόνωση ή θέρμανση
Ισοβαρής συμπίεση ή ψύξη
Ισοβαρής μεταβολή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 8: Νόμοι ιδανικών αερίων 3/3
2ος Νόμος Charles (ή Νόμος Gay – Lussac για ισόχωρη)
V = σταθ.
Όταν η πίεση αυξάνεται
η θερμοκρασία αυξάνεται
Ισόχωρη θέρμανση
Όταν η πίεση μειώνεται
η θερμοκρασία μειώνεται
Ισόχωρη ψύξη
Ισόχωρη μεταβολή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 9
Παράγων (συντελεστής) συμπιεστότητας
ή
Ζ = 1 ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Απόκλιση από τη συμπεριφορά του ιδανικού αερίου
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 10: Διάγραμμα συμπιεστότητας
(Appunti di Fisica Tecnica / Cap. 3 Termodinamica degli stati/ Paolo di Marco/ 00.02-28.02.01)
Συντελεστής συμπιεστότητας για το άζωτο σε συνάρτηση της πίεσης
ΣΧΗΜΑ 36 α
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 11
Αρχή των αντίστοιχων καταστάσεων - Γενικευμένο Διάγραμμα Συμπιεστότητας
Για πολλά διαφορετικά αέρια οι καμπύλες παρουσιάζουν ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ όταν σχεδιάζονται στους ίδιους άξονες αλλά με κατάλληλα τροποποιημένες συντεταγμένες
Ο συντελεστής συμπιεστότητας Ζ
παριστάνεται γραφικά σε συνάρτηση :
Ανηγμένη πίεση
Ανηγμένη θερμοκρασία
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 12
Γενικευμένο Διάγραμμα Συμπιεστότητας
[Yunus A. Gengel / Mc Graw-Hill, 2005, page 43 Fig.2.40]
ΣΧΗΜΑ 36 β
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 13
(Διάγραμμα Συμπιεστότητας Nelson- Obert, Mc Graw- Hill/ Yunus A. Gengel, Seconda edizione, 2005)
Σχήμα 36 γ
Σχήμα 36 δ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 14
Nelson – Obert
Διάγραμμα
(Διάγραμμα Συμπιεστότητας Nelson- Obert, Mc Graw- Hill/ Yunus A. Gengel, Seconda edizione, 2005)
Σχήμα 36 γ
Σχήμα 36 δ
( ΜΕΡΟΣ 8ο Β )
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 15: Παράδειγμα 1 α
Να υπολογιστεί ο ειδικός όγκος του υπέρθερμου ατμού νερού στην πίεση των 10 (MPa) και θερμοκρασία 400 0 C , εφαρμόζοντας την Κ.Ε.Ι.Α. και να υπολογιστεί το σφάλμα , συγκρίνοντας με την πραγματική τιμή του ειδικού όγκου που είναι 0,02641 (m3 / kg).
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 16
Λύση
Από ΠΙΝΑΚΑ Α1 - 11ο ΜΕΡΟΣ
Εάν η αρχική πίεση μετατραπεί σε kPa, τότε η σχέση (1) γράφεται :
(1)
Και επειδή :
Η σχέση (1) είναι :
Το σφάλμα είναι :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 17: Παράδειγμα 1 β
Να υπολογιστεί ο ειδικός όγκος του υπέρθερμου ατμού νερού στην πίεση των 10 (MPa) και θερμοκρασία 400 0 C χρησιμοποιώντας το ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑΣ και να υπολογιστεί το σφάλμα , συγκρίνοντας με την πραγματική τιμή του ειδικού όγκου που είναι 0,02641 (m3 / kg).
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 18: Λύση
Για τον υπολογισμό του ειδικού όγκου με χρήση του γενικευμένου διαγράμματος συμπιεστότητας, πρέπει να υπολογιστεί ο παράγων συμπιεστότητας Ζ, επομένως χρειάζονται η ανηγμένη πίεση και η ανηγμένη θερμοκρασία :
Επειδή η ανηγμένη πίεση είναι
χρησιμοποιείται το διάγραμμα του σχήματος 36 δ
Από ΠΙΝΑΚΑ Α1 - 11ο ΜΕΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 19
Αυτό το διάγραμμα διότι
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 20
Εύρεση του Ζ με :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 21
Λύση (συνέχεια)
Στην περίπτωση αυτή το σφάλμα είναι :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 22
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
Οι τιμές του
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ παρουσιάζονται ως καμπύλες στο γενικευμένο διάγραμμα συμπιεστότητας.
Με χρήση των καμπυλών του υπολογίζεται το μέγεθος που λείπει χωρίς να χρειάζεται να βρεθεί ο παράγων συμπιεστότητας Ζ.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 23
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
( 8ο ΜΕΡΟΣ Β )
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 24: Παράδειγμα 2
Να υπολογιστεί η πίεση του υπέρθερμου ατμού νερού στη θερμοκρασία των 400 0C όπου έχει ειδικό όγκο 0,02641 (m3 / kg) , χρησιμοποιώντας :
- την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων
- το γενικευμένο διάγραμμα συμπιεστότητας
Να συγκριθούν τα αποτελέσματα με την πραγματική τιμή της πίεσης, η οποία είναι 10 ΜΡα [= 100 (bar)] και να υπολογιστεί το σφάλμα της κάθε τιμής της πίεσης.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 25: Λύση
Α. από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων προκύπτει :
Το σφάλμα στην περίπτωση αυτή είναι :
1/3
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 26: Λύση 2/3 (συνέχεια)
Β. Για τον υπολογισμό της πίεσης στο διάγραμμα συμπιεστότητας, αντί να υπολογιστεί ο παράγων συμπιεστότητας Ζ, μπορεί να υπολογιστεί ο ανηγμένος ειδικός όγκος του οποίου οι καμπύλες υπάρχουν στο διάγραμμα συμπιεστότητας.
Για τον υπολογισμό αυτό , χρειάζονται η ανηγμένη θερμοκρασία και ο ανηγμένος ειδικός όγκος :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 27
Εύρεση του Ζ με : και
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 28: Λύση 3/3 (συνέχεια)
Σημείο τομής των :
.
Το σφάλμα στην περίπτωση αυτή είναι :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 29
1. Καταστατική Εξίσωση Van der Waals
Καταστατικές εξισώσεις 1/2
,
,
Η εξίσωση γράφεται για μονάδα συστήματος
Ως προς πίεση :
Ως προς θερμοκρασία :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 30
Καταστατικές εξισώσεις 2/2
Καταστατική Εξίσωση Beattie – Bridgeman
Καταστατική Εξίσωση Benedict – Webb – Rubin
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 31
[Yunus A. Gengel / Mc Graw-Hill, 2005, Capitolo 2, pag. 48]
Σύγκριση των καταστατικών εξισώσεων
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 32
Παράδειγμα
Να υπολογιστεί η πίεση του αζώτου σε θερμοκρασία 150 Κ έχει ειδικό όγκο 0,041884 (m3 / kg), εφαρμόζοντας :
α. εξίσωση καταστατικών αερίων
β. εξίσωση Van der Waals
γ. εξίσωση Beattie – Bridgeman
δ. εξίσωση Benedict – Webb – Rubin,
συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με την πραγματική τιμή της πίεσης που είναι 1000 kPa.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 33
α. από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων προκύπτει :
Το σφάλμα στην περίπτωση αυτή είναι :
Όπου από ΠΙΝΑΚΑ Α1 – 11ο ΜΕΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 34
β. Εξίσωση Van der Waals
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 35
γ. εξίσωση Beattie – Bridgeman
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 36
δ. εξίσωση Benedict – Webb – Rubin
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022