## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
1ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 2
ΓΕΝΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 3
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Για ένα κλειστό σύστημα που υποβάλλεται σε κυκλική διαδικασία, ο λόγος μεταξύ του αλγεβρικού αθροίσματος των θερμικών ποσοτήτων και του αλγεβρικού αθροίσματος των ποσοτήτων έργου είναι σταθερός.
1ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ για κλειστά συστήματα και κλειστή μεταβολή
Θερμότητα 1000 (cal) μετατρέπεται σε έργο 427 (kp.m)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 4
Κλειστό σύστημα – ανοικτή μεταβολή
Αρχική κατάσταση 1 :
Τελική κατάσταση 2 :
1ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Για μονάδα συστήματος :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 5
Για το σύνολο του συστήματος :
1ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ιδανικά αέρια
Πραγματικά αέρια
ΠΙΝΑΚΑΣ 3α ΜΕΡΟΣ 8ο Α
Τιμές Εσωτερικής ενέργειας
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 6
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Για τα ιδανικά αέρια , η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε οποιαδήποτε είναι ίση με το γινόμενο της ποσότητας του αερίου επί τη διαφορά θερμοκρασίας επί την ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο , ακόμα και στην περίπτωση που η μεταβολή δεν είναι υπό σταθερό όγκο.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 7
Κλειστό σύστημα – ανοικτή μεταβολή
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
=
Έργο μεταβολής όγκου
Έργο κάθε μορφής εκτός του έργου όγκου
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 8: Ανοικτό σύστημα
Για σύστημα μάζας (1 kg) προκύπτει :
)
Αρχική κατάσταση 1 :
Τελική κατάσταση 2 :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 9
Για σύστημα μάζας (1 kg) προκύπτει :
)
)
Από τη σχέση του 1ο Θ.Α.
προκύπτει
ΕΝΘΑΛΠΙΑ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 10
Για το σύνολο του συστήματος :
Τιμές Ενθαλπίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 3α ΜΕΡΟΣ 8ο Α
Πραγματικά αέρια
Ιδανικά αέρια
Για μια στοιχειώδη μεταβολή :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 11
Ανοικτό σύστημα (συνέχεια)
Ροή
Θερμότητας
Ισχύς
(για μονάδα συστήματος)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 12: Τεχνικό έργο
Εκτόνωση :
αποδίδεται ΑΠΟ το σύστημα
προσδίδεται ΣΤΟ σύστημα
Συμπίεση :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 13
Εφαρμογές ανοικτών συστημάτων
= [
Στραγγαλισμός
Στρόβιλος
Αντλία
> 0
Επειδή >
( 1 )
Από την (1) :
Από την (1) :
Από την (1) :
Επειδή >
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 14
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Εάν η πίεση στο μανόμετρο είναι 10 x 105 (Pa) και η ατμοσφαιρική πίεση είναι 770 Torr, να υπολογιστεί η απόλυτη πίεση
Λύση
+
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 15
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Αέριο μάζας 60 (kg) περιέχεται σε κύλινδρο με έμβολο που έχει επιφάνεια 0,04 (m2). Εάν η τοπική πίεση είναι 0,97 x 10 5 (Pa) , να υπολογιστεί η πίεση στο εσωτερικό του κυλίνδρου.
= (
= +
(Pa) = 1,117 (bar)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 16
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Σε ένα δοχείο περιέχονται 4(kg) οξυγόνου σε πίεση 12 bar. Εάν ο όγκος του δοχείου είναι 0,5 (m3) να υπολογιστεί ο ειδικός όγκος του συστήματος και η θερμοκρασία του σε ( 0C ).
Λύση
- Ειδικός όγκος :
- Θερμοκρασία : εφαρμόζεται η Κ.Ε.Ι.Α.
υ =
Από ΠΙΝΑΚΑ 2 – ΜΕΡΟΣ 8ο –Α
=262
12 (bar) = 12 )
= = 572,52 (K)
Θερμοκρασία σε ( 0C ) :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 17
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (χρήση πίνακα)
Ποσότητα 10 kp αζώτου έχουν εσωτερική ενέργεια 1800 kcal. Ποια η θερμοκρασία και η ενθαλπία .
Πίνακας 3α – ΜΕΡΟΣ Α
Γραμμική παρεμβολή
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 18
Λύση
T | u | h
1200 | 175,71 | 239,640
ΤΧ | 180 | hx
1400 | 220,00 | 297,86
TX =
hX =kcal / kp
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 19
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Σε ένα ανοικτό σύστημα θερμαίνεται αέρας από θερμοκρασία 27 ( 0C) σε θερμοκρασία 127 ( 0C).
Η ταχύτητα στην είσοδο είναι 1 (m/sec) και στην έξοδο είναι 4 (m/sec). Τα κέντρα της διατομής εισόδου και εξόδου απέχουν από το σύστημα αναφοράς z1 = 0,5 (m) και z2 = 1,45 (m) αντιστοίχως.
α. Να υπολογιστεί το τεχνικό έργο που προσφέρεται στο σύστημα
β. Να υπολογιστεί η ισχύς του μηχανήματος εάν η παροχή του αέρα είναι 50 (kg / h).
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 20: Λύση
(1)
=
)
Υπολογισμός τιμών ενθαλπίας
= 300,15 (Κ)
= 400,15 (Κ)
Από ΠΙΝΑΚΑ 3α ΜΕΡΟΣ 8ο Α
Τιμές ενθαλπίας στο Δ.Σ.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 21: Λύση (συνέχεια)
9,32]
ΙΣΧΥΣ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 22
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 β
Σε ένα ανοικτό σύστημα θερμαίνεται αέρας από θερμοκρασία 27 ( 0C) σε θερμοκρασία 127 ( 0C).
Η ταχύτητα στην είσοδο είναι 1 (m/sec) και στην έξοδο είναι 4 (m/sec). Τα κέντρα της διατομής εισόδου και εξόδου απέχουν από το σύστημα αναφοράς z1 = 0,5 (m) και z2 = 1,45 (m) αντιστοίχως.
α. Να υπολογιστεί το τεχνικό έργο που προσφέρεται στο σύστημα
β. Να υπολογιστεί η ισχύς του μηχανήματος εάν η παροχή του αέρα είναι 50 (kp / h).
Να λυθεί στο Τεχνικό σύστημα μονάδων
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022

## Slide 23
P = 1 (kp)
Όπου P = 1 (kp)
H εξίσωση του 1ου Θ.Α. για ανοικτά συστήματα γράφεται :
1ο : υπολογισμός θερμότητας
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Οι όροι (2) , (4) και (5)
Πολλαπλασιάζονται επί
2ο : υπολογισμός έργου :
Οι όροι (1) , (3)
Πολλαπλασιάζονται επί
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2022