## Slide 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ενότητα : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγικής
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TEI ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 2: Γενικοί ορισμοί (1 από 4)
Το πλοίο , ως κοίλο σώμα που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού , αποτελείται από ένα τμήμα μέσα στο νερό και ένα τμήμα έξω από το νερό , είναι κατασκευασμένο να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό, ευρίσκεται σε ισορροπία στην επιφάνεια του νερού , μεταφέρει φορτίο κάθε είδους σε σχέση με το είδος και την υπηρεσία του.
1

## Slide 3: Γενικοί ορισμοί (2 από 4)
Το τμήμα μέσα στο νερό ονομάζεται ΓΑΣΤΡΑ ή ΥΦΑΛΑ,
Το τμήμα έξω από το νερό αποτελεί τα ΕΞΑΛΑ του πλοίου.
2
Notes: ΓΧ

## Slide 4: Γενικοί ορισμοί (3 από 4)
Το τμήμα μέσα στο νερό ανήκει σε ένα στεγανό περίβλημα (υδατοστεγές κέλυφος) που εξασφαλίζει στο πλοίο την απαραίτητη πλευστότητα.
Το στεγανό περίβλημα αυτό οριοθετείται :
  από πάνω από μια συνεχή επιφάνεια που ονομάζεται ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ή ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΞΑΛΛΩΝ
3
Notes: ΓΧ

## Slide 5: Γενικοί ορισμοί (4 από 4)
  περιφερειακά από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ , που αποτελείται από
    από τις ΠΛΕΥΡΕΣ (πλευρικές επιφάνειες)
    από τον ΠΥΘΜΕΝΑ (κάτω μέρος)
4
Το στεγανό περίβλημα του πλοίου μέχρι το υψηλότερο συνεχές κατάστρωμα , πάνω από το οποίο ευρίσκονται οι υπερκατασκευές, είναι ικανό να αντέχει σε εξωτερικές δράσεις (υδροστατικές δυνάμεις, δυνάμεις από κυματισμό κ.λ.π.) ενισχύεται κατάλληλα και ονομάζεται σκάφος.
Notes: ΓΧ

## Slide 6: Γενικοί ορισμοί Πλώρη – Πρύμνη (1 από 2)
5
Πλώρη : το άκρο του πλοίου προς την κανονική πορεία του πλοίου. Η καμπύλη της πλώρης εξομαλύνεται κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή και έχει σφηνοειδή μορφή για να σχίζει εύκολα το νερό.
5

## Slide 7: Γενικοί ορισμοί Πλώρη – Πρύμνη (1 από 2)
Πρύμνη : το αντίθετο άκρο του πλοίου ως προς την κανονική πορεία του πλοίου. Η καμπύλη της πρύμνης εξομαλύνεται και είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να διευκολύνεται το ΄΄κλείσιμο΄΄ της ροής του νερού στην πρύμνη και να μειώνονται όσο το δυνατό περισσότερο οι αντιστάσεις κατά την κίνηση του πλοίου.

## Slide 8: Γενικοί ορισμοί Πλώρη – Πρύμνη (2 από 2)
7
ΔΕΞΙΑ (starboard side) και ΑΡΙΣΤΕΡΑ (port side) του πλοίου ονομάζονται οι δύο πλευρές του πλοίου που ευρίσκονται δεξιά και αριστερά ενός παρατηρητή που κοιτάζει προς πλώρη.
Notes: ΓΧ

## Slide 9: Γενικοί ορισμοί Πλώρη – Πρύμνη (3 από 3)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Line0534.jpg

## Slide 10: Γενικοί ορισμοί Πλώρη – Πρύμνη – Δεξιά – Αριστερά – Γάστρα - Έξαλλα
9
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lod_Schema.png

## Slide 11: Γενικοί ορισμοί Περιγραφή χώρων πλοίου
Πρόστεγο – Μεσόστεγο - Επίστεγο

## Slide 12: Γενικοί ορισμοί Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας (1 από 2)
είναι το κάθετο διάμηκες (κατεύθυνση ΠΡΥΜΑ – ΠΡΩΡΑ) επίπεδο το οποίο χωρίζει το σκάφος σε δύο ίσα συμμετρικά μέρη (στην πλειονότητα των ναυπηγημάτων).
Notes: ΓΧ

## Slide 13: Γενικοί ορισμοί Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας (2 από 2)
Αριστερή πλευρά
Δεξιά πλευρά
Γωνία κλίσης
tavolachioggia.altervista.org
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gondola_Gondolier_Grand_Canal.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gondola_2_(7224012446).jpg
Σπάνιο παράδειγμα καρένας χωρίς διάμηκες επίπεδο συμμετρίας είναι η βενετσιάνικη γόνδολα.

## Slide 14: Γόνδολα

## Slide 15: Απεικόνιση του σκάφους (1 από 3)
Επιφάνεια αναφοράς (molded surface):
είναι η ιδεατή επιφάνεια (ανάλογα με το υλικό κατασκευής) η οποία χρησιμοποιείται για τον ορισμό των κυρίων διαστάσεων του πλοίου.

## Slide 16: Απεικόνιση του σκάφους (2 από 3)
15
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ :
εσωτερικά του περιβλήματος
ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ :
εξωτερικά του περιβλήματος
Notes: ΓΧ

## Slide 17: Απεικόνιση του σκάφους (3 από 3)
16
Στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία , το σκάφος ενός χαλύβδινου (ή από άλλο μεταλλικό υλικό) πλοίου , παριστάνεται εσωτερικά του πάχους των ελασμάτων που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα.
Στα σκάφη κατασκευασμένα από ξυλεία , στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία παριστάνεται η επιφάνεια εκτός περιβλήματος.
Notes: ΓΧ

## Slide 18
ΚΥΡΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 19: Κύριες διαστάσεις 1/8
18
18
Notes: ΓΧ
18

## Slide 20: Κύριες διαστάσεις 2/8
Στα πλοία χωρίς βολβό στην πλώρη , το μήκος γάστρας είναι το μήκος ισάλου

## Slide 21: Κύριες διαστάσεις 3/8 Μήκος ολικό / ισάλου / μεταξύ καθέτων
Μήκος ολικό = η απόσταση μεταξύ πρωραίου και πρυμναίου άκρου
Μήκος μεταξύ καθέτων = είναι η απόσταση μεταξύ της πρωραίας
και πρυμναίας καθέτου.
Μήκος ισάλου = η απόσταση από το πρωραίο σημείο τομής του περιγράμματος της πλώρης με το αντίστοιχο σημείο τομής στο περίγραμμα της πρύμνης στο έμφορτο βύθισμα θέρους (ίσαλος σχεδίασης)
20
Notes: ΓΧ

## Slide 22: Κύριες διαστάσεις 4/8 Πρωραία κάθετος
η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από την τομή της ισάλου σχεδίασης με το ακροπρωραίο περίγραμμα.
21
η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από την τομή της ισάλου σχεδίασης με το ακροπρωραίο περίγραμμα.
Notes: ΓΧ

## Slide 23: Κύριες διαστάσεις 5/8 Πρυμναία κάθετος (1 από 2)
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από τον άξονα περιστροφής του πηδαλίου.
22
Notes: ΓΧ

## Slide 24: Κύριες διαστάσεις 6/8 Πρυμναία κάθετος (2 από 2)
Στα πλοία με δύο πηδάλια , η πρυμναία κάθετος ορίζεται σαν η ευθεία τομής μεταξύ του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας και του εγκάρσιου επιπέδου που περιέχει τους άξονες των δύο πηδαλίων.
Μερικές φορές στα πολεμικά πλοία και στα πλοία με πρύμνη ΄΄καθρέπτη΄΄ , ως πρυμναία κάθετος λαμβάνεται η κάθετη ευθεία που διέρχεται από τη χαμηλή ακμή του ΄΄καθρέπτη΄΄.
23

## Slide 25: Κύριες διαστάσεις 7/8 Μεσαία κάθετος
Μεσαία κάθετος = είναι η ευθεία που περιέχεται στο εγκάρσιο επίπεδο το οποίο ισαπέχει από την πρωραία και πρυμναία κάθετο.
Σημειώνεται με Μ.Κ. ή το σύμβολο

## Slide 26: Κύριες διαστάσεις 8/8
Notes: ΓΧ
25

## Slide 27: Τέλος Ενότητας