Φυσικοχημικές Μετατροπές

&

Κατεργασίες Οίνων.

## Άσκηση 2η

Προσδιορισμός της ιδανικής απαιτούμενης ποσότητας Μπεντονίτη για να σταθεροποιήσουμε έναν οίνο απέναντι στο Πρωτεϊνικό Θόλωμα. Αξιολόγηση διάφορων σκευασμάτων Μπεντονίτη.

Σκοπός της Άσκησης.

Στην περίπτωση που ένας οίνος «απαντήσει» θετικά στα Test Πρωτεϊνικής Αστάθειας  (βλέπε 1η Άσκηση) απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας του ώστε ν’ αποφευχθεί η εκδήλωση του προβλήματος, δηλαδή της εμφάνισης του θολώματος στον εμφιαλωμένο πλέον οίνο.

Μοναδικό μέτρο προληπτικής προστασίας είναι η απομάκρυνση των ύποπτων πρωτεϊνών από τον οίνο. Για τον σκοπό αυτό κατεργαζόμαστε τον οίνο με ένα είδος αργίλου που ονομάζεται Μπεντονίτης και ο οποίος όταν προστεθεί στον οίνο εμφανίζει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (-) προσροφώντας έτσι τις ύποπτες πρωτεΐνες, οι οποίες στο pH των οίνων εμφανίζονται φορτισμένες θετικά (+). Στη συνέχεια ο Μπεντονίτης καταβυθίζεται και απομακρύνεται από τον οίνο παρασύροντας μαζί του και τις προσροφημένες πάνω του πρωτεΐνες.

Η άσκηση αυτή μας διδάσκει την μεθοδολογία που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε ώστε τελικά να επιλέξουμε την ιδανική κατεργασία εκείνη (είδος & ποσότητα Μπεντονίτη) που θα μας αποφέρει τα μέγιστα οφέλη στο επίπεδο της προστασίας απέναντι στο πρωτεϊνικό θόλωμα με την ταυτόχρονα μικρότερη δυνατή υποβάθμιση του οίνου στο οργανοληπτικό επίπεδο.

Βασική Αρχή της Άσκησης.

Αφού επιλέξουμε τα είδη & τις ποσότητες του Μπεντονίτη που σκοπεύουμε να αξιολογήσουμε, προχωράμε στην εργαστηριακή εξομοίωση των κατεργασιών σε μικροκλίμακα. Το αποτέλεσμα της κάθε κατεργασίας αξιολογείται συνδυάζοντας τα πρωτόκολλα του Έλεγχου Πρωτεϊνικής Αστάθειας (βλέπε 1η Άσκηση) με την οργανοληπτική αποτίμηση προκειμένου ν’ αποφασίσουμε για την πλέον δόκιμη επιλέξιμη κατεργασία που στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε σε βιομηχανική κλίμακα.

Πρωτόκολλο Αξιολόγησης.

- Επιλέγουμε τα διαφορετικά είδη Μπεντονίτη που θα αξιολογήσουμε..

- Παρασκευάζουμε πυκνά υδατικά εναιωρήματα των παραπάνω Μπεντονιτών σε συγκεντρώσεις  50 g/l  (σε 100 ml* νερού βρύσης προσθέτουμε υπό συνεχή ανάδευση 5 g Μπεντονίτη ).

(*) 200 ml νερού αν χρησιμοποιούμε μπεντονίτη Miracol).

- Αφήνουμε τους Μπεντονίτες να ενυδατωθούν & να «φουσκώσουν» τουλάχιστον για 12 h.

- Για το κάθε αξιολογούμενο είδος Μπεντονίτη (έστω Α, Β & C) παίρνουμε 5 ογκομετρικούς κυλίνδρους των 250 ml και τους γεμίζουμε με τον προς κατεργασία οίνο. Προσθέτουμε το αντίστοιχο Πυκνό Διάλυμα Μπεντονίτη και  νερό βρύσης στους όγκους που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι προσθήκες γίνονται σταδιακά και γρήγορα και στη συνέχεια αναδεύουμε ενεργά τους κυλίνδρους 2-3 φορές.

| Όγκος δοκιμής (ml) | Όγκος Πυκ. Διαλύματος Μπεντονίτη (ml) | Τελικό Επίπεδο Κατεργασίας (g/hl) | Όγκος Η2Ο (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μπεντονίτης Α | Μπεντονίτης Β | Μπεντονίτης C |  |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 250 | 1 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 250 | 2 | 40 | 40 | 40 | 2 |
| 250 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| 250 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 |

- Σκεπάζουμε τους κυλίνδρους με parafilm και τους αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου (# 25οC) για 2-3 ημέρες μέχρι την πλήρη καταβύθιση του ιζήματος που σχηματίστηκε.

- Διαχωρίζουμε με προσοχή τον υπερκείμενο οίνο του κάθε κυλίνδρου και εφαρμόζουμε αμέσως τα πρωτόκολλα του Έλεγχου Πρωτεϊνικής Αστάθειας (βλέπε 1η Άσκηση).

- Παράλληλα δοκιμάζουμε τους υπερκείμενους οίνους.

#### Ερμηνεία Αποτελεσμάτων.

Επιλέγουμε εκείνον τον Μπεντονίτη που κατάφερε να δώσει στον οίνο Πρωτεϊνική σταθερότητα με την χαμηλότερη προσθήκη μπεντονίτη. Οι μικρότερες δυνατές ποσότητες Μπεντονίτη είναι επιθυμητές γιατί έτσι υποβαθμίζονται λιγότερο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.