# Προσδιορισμός της Χρωματικής Έντασης (Ε) και της Χρωματικής Απόχρωσης (Α) των οίνων.

## Αντιδραστήρια

Δεν απαιτούνται.

# Εξοπλισμός

  - Φασματοφωτόμετρο ορατού (VIS) φάσματος.

  - Κυψελίδες φασματοφωτόμετρου οπτικής διαδρομής 1 mm.

  - Επιτραπέζια φυγόκεντρο ή εναλλακτικά μία διάταξη διήθησης μικρών όγκων 5-10 ml (μόνο για την περίπτωση θολών δειγμάτων).

## Αρχή Μεθόδου προσδιορισμού

Εάν παρατηρήσουμε το φάσμα ενός ερυθρού οίνου στην περιοχή του ορατού θα δούμε μία χαρακτηριστική «κοιλάδα» στην περιοχή των 420 nm, μία υψηλή κορυφή στην περιοχή των 520 nm και μία πολύ μικρή κορυφή στην περιοχή των 620 nm. Η περιοχή των 420 nm αντιστοιχεί στην περιοχή απορρόφησης του κίτρινου φωτός ενώ οι περιοχές των 520 & 620 nm στις περιοχές του ερυθρού & του κυανού αντίστοιχα.

Ως Χρωματική Ένταση (Ε) ενός ερυθρού οίνου θεωρούμε το άθροισμα των οπτικών πυκνοτήτων (των απορροφήσεων δηλαδή) σε αυτά τα τρία διακριτά μήκη κύματος. Συνήθως το εύρος τιμών της Ε κυμαίνεται μεταξύ 4 & 20. Όσο υψηλότερη η τιμή του Ε τόσο πιο σκουρόχρωμος εμφανίζεται ο οίνος.

Ως Χρωματική Απόχρωση (Α) ενός ερυθρού οίνου θεωρούμε το πηλίκο της οπτικής πυκνότητας στα 420 nm προς αυτή των 520 nm. Συνήθως το εύρος τιμών της Α κυμαίνεται μεταξύ 0,5 & 1,5. Όσο υψηλότερη η τιμή του Α τόσο πιο καφέ (άρα χρωματικά εξελιγμένος) εμφανίζεται ο οίνος.

## Διαδικασία προσδιορισμού για τους ερυθρούς και ροζέ οίνους.

# Προετοιμασία των δειγμάτων.

- Αν το δείγμα μας δεν είναι διαυγές το φυγοκεντρούμε στις 5,000 rpm για 5 min ή το διηθούμε μέσω ενός διηθητικού μέσου που δεν απορροφά πολυφαινόλες (teflon ή υαλοβάμβακας).

Προσδιορισμός.

- Μηδενίζουμε το φασματοφωτόμετρο με απιονισμένο H2O στα 420 nm χρησιμοποιώντας κυψελίδα οπτικής διαδρομής 1 mm.

- Μετράμε το δείγμα μας, στα 420 nm, με την ίδια κυψελίδα, αφού πρώτα την ξεπλύνουμε 3 φορές με το ίδιο δείγμα.

Έστω η απορρόφηση a.

- Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 1 αλλά στα 520 nm.

Έστω η απορρόφηση b.

- Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 1 αλλά στα 620 nm.

Έστω η απορρόφηση c.

# Υπολογισμός των Ε & Α :

Ε = (a Χ 10) + (b Χ 10) + (c Χ 10)

&

Α = (a Χ 10) / (b Χ 10)

### Χρήσιμες Συμβουλές

Για τον προσδιορισμό των Ε & Α σε κάποιους ανοικτόχρωμους ερυθρούς οίνους αλλά κυρίως στους ροζέ οίνους μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε  κυψελίδα οπτικής διαδρομής 2 mm.

Το πλεονέκτημα αυτών των κυψελίδων έγκειται στο ότι καθαρίζονται πολύ ευκολότερα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε  κυψελίδα 2 mm οι τύποι των υπολογισμών θα είναι οι ακόλουθοι :

Ε = (a Χ 5) + (b Χ 5) + (c Χ 5)

&

Α = (a Χ 5) / (b Χ 5)

Για την μέτρηση της χρωματικής έντασης (Ε) στους λευκούς οίνους θα προετοιμάσουμε το δείγμα μας όπως παραπάνω και θα μετρήσουμε την οπτική απορρόφηση μόνο στα 420 nm με κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10 mm και αφού πρώτα έχουμε μηδενίσει το όργανο με H2O. Έστω η απορρόφηση a.

Ε = a

Στους λευκούς οίνους δεν υφίσταται η έννοια της χρωματικής απόχρωσης.

## Πηγές Σφαλμάτων

- Κατακράτηση πολυφαινολών (άρα και χρώματος) από το μέσο διήθησης αν αυτό δεν είναι από το κατάλληλο υλικό.

- Θολό δείγμα.

- Βρώμικη κυψελίδα φασματοφωτόμετρου.

- Ανεπαρκές ξέπλυμα της κυψελίδας όταν πηγαίνουμε από το H2O στο δείγμα ή και αντίστροφα.

# Text boxes

nm

620

520

420

O.D.