## Slide 1
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ

## Slide 2
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 3: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ- ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στόχοι του εισαγωγικού μαθήματος
Κατανόηση
  των περιορισμών κάτω από τις οποίες εκτελείται μια μέτρηση,
  της έννοιας αβεβαιότητας
  των σημαντικών ψηφίων μιας μέτρησης
  τρόπου υπολογισμού αβεβαιότητας
  του τρόπου παρουσίασης της μέτρησης
Γενικότερα, ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας των δεδομένων και αξιολόγησης των μετρήσεων

## Slide 4: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
Μέτρηση καλείται η σύγκριση ενός μεγέθους με την μονάδα μετρήσεώς του.
Ως σφάλμα ορίζεται: η διαφορά μεταξύ μετρούμενης και «αληθούς» ή πραγματικής αλλά άγνωστης τιμής ενός μετρούμενου μεγέθους
Σφάλμα = μετρούμενη τιμή - πραγματική τιμή
Άμεση μέτρηση: Η απ` ευθείας σύγκριση ενός μεγέθους με την μονάδα μετρήσεώς του
Έμμεση μέτρηση: Η σύνδεση μέσω μίας μαθηματικής σχέσης του προς μέτρηση μεγέθους με άλλα φυσικά μεγέθη που έχουν μετρηθεί με άμεσες μετρήσεις

## Slide 5: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Επιδρούν στην μέτρηση κατά την ίδια φορά
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΥΧΑΙΑ
Επιδρούν στην μέτρηση κατά τυχαία φορά
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

## Slide 6: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες: επίδραση του περιβάλλοντος (θόρυβος, παρεμβολές), ατέλειες οργάνων, αλληλεπίδραση οργάνου-μετρούμενου μεγέθους, υποκειμενικοί παράγοντες κλπ.
ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΩ:
Χ : ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, Ν : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

## Slide 7: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Ή ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
Καθορίζει την ακρίβεια μίας σειράς μετρήσεων
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Καθορίζει μία περιοχή στην οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται η πραγματική τιμή του μετρούμενου μεγέθους (περίπου 67%)

## Slide 8: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
xi mm | mm | mm | mm2
8,26 | 8,260 | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,28 |  | 0,02 | 0,0004
8,23 |  | -0,03 | 0,0009
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,25 |  | -0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
 |  |  | 0,0016
xi mm |  |  | 
8,26 | 8,260 | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,28 |  | 0,02 | 0,0004
8,23 |  | -0,03 | 0,0009
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,25 |  | -0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
 |  |  | 0,0016

## Slide 9: ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Τι εκφράζει η τυπική απόκλιση

## Slide 10: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ OΛΑ ΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΒΕΒΑΙΟ (ΚΑΤ` ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
2.5 → δύο σημαντικά ψηφία

## Slide 11
Το αποτέλεσμα με τον χάρακα β) είναι περισσότερο λεπτομερές γιατί έχει περισσότερες υποδιαιρέσεις. Δεδομένου ότι ο δείκτης είναι μεταξύ 2.4 και 2.5, το αποτέλεσμα εκτιμάται ότι είναι 2.45. Το 2.4 το γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ενώ το 5 προέρχεται από υποκειμενική εκτίμηση, άρα φέρει αβεβαιότητα. Με τον χάρακα αυτό μπορούμε να μετρήσουμε διαφοροποιήσεις του μεγέθους που βρίσκονται μεταξύ 2.40 και 2.50, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε με τον χάρακα α). Στην περίπτωση αυτή η μέτρηση έχει 3 σημαντικά ψηφία.

## Slide 12: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ
1.OΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
π.χ 2.3 (2) , 2.30 (3) ,0.2 (1), 0.02 (1) 0.020 (2)
2. OΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ
π.χ 15 (2),15000 (2), 15050 (4)

## Slide 13: ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
1) Όταν προσθέτουμε η αφαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα όσα ΔΕΚΑΔΙΚΑ έχει ο αριθμός με τα λιγότερα δεκαδικά.
π.χ.: 2.37+1.2 =3.6 και όχι 3.57
2) Όταν πολλαπλασιάζουμε η διαιρούμε δυο αριθμούς κρατάμε στο αποτέλεσμα όσα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ έχει ο αριθμός με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία .
π.χ.: 3.21*0.02=0.06 και όχι 0.0642

## Slide 14: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
xi mm | mm | mm | mm2
8,26 | 8,260 | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,28 |  | 0,02 | 0,0004
8,23 |  | -0,03 | 0,0009
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,25 |  | -0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
 |  |  | 0,0016
xi mm |  |  | 
8,26 | 8,260 | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,28 |  | 0,02 | 0,0004
8,23 |  | -0,03 | 0,0009
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,27 |  | 0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
8,25 |  | -0,01 | 0,0001
8,26 |  | 0 | 0,0000
 |  |  | 0,0016
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΟ ΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟΣΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ
1
2
3

## Slide 15: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ | 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ | 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | 
ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ | 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ | 

## Slide 16: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 17: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων τους, την χρήση των γραφικών παραστάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποιοτική σχέση που συνδέει τα απεικονιζόμενα μεγέθη καθώς επίσης και τον υπολογισμό φυσικών μεγεθών.

## Slide 18: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ( π.χ V= f ( I ) )
ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ (π.χ V/cm, mA/cm )
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

## Slide 19: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ
Η ΕΥΘΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 45Ο Η ΚΛΙΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΕΣ(πχ V/mA)

## Slide 20: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ
Η ΕΥΘΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 45Ο
Η ΚΛΙΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΕΣ(πχ V/mA)
Δy
Δx
=0.67 kΩ

## Slide 21
Κλίση καμπύλης σε συγκεκριμένο σημείο
Πχ. Χ=f(t):Η εφαπτόμενη της καμπύλης σε κάθε σημείο είναι διαφορετική και μας δίνει την τιμή της ταχύτητας στην αντίστοιχη χρονική στιγμή
Κ=ΑΒ/ΒΓ
Κλίση στο
σημείο t=6 sec
A
B
Γ
Σ
1
4
3
2
5

## Slide 22: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 1/4
Επιλέγουμε το μέγεθος που θα παρασταθεί στον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα.
(π.χ. V= f(I) : στον κατακόρυφο άξονα: V
στον οριζόντιο άξονα: I )
Ονομάζουμε τους άξονες και γράφουμε τις μονάδες μέτρησης κάθε μεγέθους
(π.χ. : Τάση (V), Ρεύμα (mA))

## Slide 23
Επιλέγουμε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή για τον κάθε άξονα ώστε ο κάθε άξονας, να καλύπτει το σύνολο των δεδομένων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 2/4
Επιλέγουμε το «βήμα», δηλαδή την αντιστοιχία του μεγέθους μας ανά cm του άξονα. (Για παράδειγμα: 2 V/cm για τον κατακόρυφο άξονα και 5 mA/cm στον οριζόντιο.)

## Slide 24: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 3/4
Χαράζουμε την καμπύλη μας συμμετρικά μέσα από τα πειραματικά σημεία.
ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΟ
Τοποθετούμε τα σημεία στο γράφημα.

## Slide 25: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 4/4
Στις γραμμικές σχέσεις υπολογίζεται η κλίση και τα σημεία τομής με τους άξονες. Από την κλίση και τα σημεία τομής υπολογίζονται οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν.
Στις μη-γραμμικές σχέσεις υπολογίζεται η κλίση σε συγκεκριμένο/-α σημείο/-α της καμπύλης
Η κλίση και τα σημεία τομής έχουν μονάδες.

## Slide 26: Επισημάνσεις 1/2
Για να εκμεταλλευτούμε την ευκολία του χιλιoστομετρικού χαρτιού οι άξονες πρέπει να υποδιαιρούνται σε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του 1,2 και 5.
Οι άξονες δεν είναι απαραίτητο να υποδιαιρούνται με τον ίδιο τρόπο.

## Slide 27: Επισημάνσεις 2/2
Η υποδιαίρεση των αξόνων πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα πειραματικά σημεία να βρίσκονται στο κέντρο του γραφήματος. Στην περίπτωση που έχουμε γραμμική σχέση, η ευθεία να σχηματίζει ~ 45ο με τους άξονες.
Ανάλογα με το εύρος των μετρήσεων μπορεί να γίνει μετατόπιση αξόνων, δηλαδή ο ένας ή και οι δύο άξονες να μην ξεκινούν από το μηδέν αλλά από άλλη τιμή.

## Slide 28: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  John R. Taylor, An Introduction to Error Analysis : The Study of Uncertainties in Physical Measurements, 2nd ed. (Univ. Science Books, 1997)
B.N. Taylor and C.E. Kuyatt, Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results
(NIST Technical Note 1297, 1994)
http://physics.nist.gov/Pubs/guidelines/contents.html .
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
YOUNG ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Ι (ΕΚΔ.ΠΑΠΑΖΗΣΗ)