## Slide 1: Επιστημονική Φωτογραφία (Θ)
Ενότητα 3: Macro-φωτογραφία
Αθανάσιος Αραβαντινός
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κατηγορίες φωτογράφισης
α.α. | Κατηγορία φωτογράφισης | Τιμές μεγέθυνσης | Απόσταση εργασίας (mm)
1 | Γενική φωτογράφιση | < 0.1 | Άπειρο – 1000
2 | Close up | 0.1 - 1.0 | 1000 – 10
3 | Macro φωτογραφία | 1.0 - 50.0 | 10 – 2
4 | Φωτομικρογραφία Μεσαίας μεγέθυνσης | 20 - 100 | 5 – 1
5 | Φωτομικρογραφία Μεγάλης μεγέθυνσης | 50 - 1500 | 8 – 0.1

## Slide 4: Μεγέθυνση (εγκάρσια)

## Slide 5
m < 1
m = 1
m > 1

## Slide 6
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Μεταβολή απόστασης φακού – φιλμ: Μετακίνηση όλου του φακού
Μεταβολή Εστιακής απόστασης: μετακίνηση μόνο του εμπρόσθιου οπτικού στοιχείου
Εσωτερική εστίαση :
δεν μεταβάλλονται οι εξωτερικές διαστάσεις του φακού
προσθήκη συμπληρωματικού θετικού φακού κοντινής εστίασης (close-up)
The Manual of Photography. E. Allen, S. Triantaphillidou, 10th ed. Focal Press

## Slide 7: Close up εστίαση

## Slide 8
Method | Magnification | Cost | Working Distance | Pros | Cons
Macro Lens | Landscapes to 1:1 | $100 - $1500 | Poor with normal lens, Good with telephoto | Easy to use, continuous focusing | Costly
Extension | To 1:1 on 100 mm, to 2:1 on 50 mm | $130 for a set of 3 | Poor with normal lens, Good with telephoto | Inexpensive, works with all of your lenses | Focusing at high magnification
Supplementary | Greatest (~1:1) with telephoto | $30 - $90 | Good | Small light, low cost accessory | Narrow magnification range
Teleconverter | 1.4x ot 2x of native lens (so 2:1 with 1:1 macro) | $80 - $400 | Best | Continuous focus | Light loss hampers focusing
MACRO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ

## Slide 9: Close ups
Close up lenses
Severe limitations to performance.
Extension tubes
Magnification range 0-1 to 1 -0 or more in discrete steps.
Extension bellows
Variable magnification range; typically 0-1 to 2 or 0 to 1 -0., May lose auto diaphragm operation.
'Macro lens'
Infinity focusing lens in double helical mount giving magnification range 0 to 0-5. Some designs have a special extension ring for magnifications of 0-5 to 10.
Macro lens with bellows
Overlapping ranges of magnification from 0 to 25 depending on focal length.
'Macro zoom' lens
Continuously variable magnification range.
Reversed lens
Lens used in reverse normally
improves results when used with tubes or bellows at larger magnifications.

## Slide 10: Methods to get Magnification
Macro lens
Extension
Supplementary lens
Teleconverter

## Slide 11
By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3451721
Max μεγέθυνση (R.R.) = 5:1
Macro lens
Συνεχής μεταβολή f σε περιοχές τιμών συγκεκριμένου εύρους
45mm - 65mm: Μικρά αντικείμενα από μικρή απόσταση
90mm - 105mm: έντομα, φυτά – ενδιάμεσες αποστάσεις
150mm - 200mm: Μικρά αντικείμενα από μεγάλη απόσταση

## Slide 12: Supplementary close up lenses

## Slide 13
By User:Fg2 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=168442
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΟΥΝΑ
By User Smial on de.wikipedia - Own work, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=994122

## Slide 14
Δεν περιλαμβάνουν οπτικά στοιχεία → απαλλαγμένοι από οπτικά σφάλματα
Δεν επηρρεάζουν ποιότητα φωτογραφικού φακού
Αυξάνουν απόσταση φακού – ειδώλου (β)
εστιασμένο είδωλο για μικρότερες αποστάσεις αντικειμένου – φακού (α)
Αύξηση μεγέθυνσης (Μ=β/α)
Μείωση φωτεινότητας ειδώλου
Μικρό βάθος πεδίου: DoF ~α2
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Δεν είναι δυνατή η εστίαση στο άπειρο

## Slide 15
Extension tubes
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931708

## Slide 16
1
επίπεδο ειδώλου (αισθητήρας)
2
χωρίς δακτύλιο επέκτασης
δακτύλιος επέκτασης μήκους L
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
αντικείμενο
είδωλο 1
s
E
E΄
s΄
α < s
L
είδωλο 2
αντικείμενο
E
E΄
β > s΄

## Slide 17
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931708
close-up lens
( fc-up > 0 → αυξάνουν οπτική ισχύ )

## Slide 18
Φωτογραφική μηχανή φέρει φακό εστιακής απόστασης fobj=300mm.
Αν ο φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο και προστεθεί close-up ισχύος D=+3dpt να βρεθεί η απόσταση κοντινής εστίασης (close-up) και η μεγέθυνση για αυτή την απόσταση εργασίας. Ποιά η απόσταση κοντινής εστίασης όταν ο φακός είναι εστιασμένος σε απόσταση u;
εστίαση στο άπειρο :
Από (1) & (2) → απόσταση κοντινής εστίασης:
και (2)
(1)
και

## Slide 19
Reversed Lens
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931708
Μ → 4x

## Slide 20
ΛΕΠΤΟΙ ΦΑΚΟΙ
Eστιακές αποστάσεις (Focal Lengths) : ΟE=f, ΟΕ΄=f΄
Αν n1=n2
ΟE = ΟΕ΄= f
Οπτική Ισχύς:
E
Κύριος
Άξονας
αντικείμενο
είδωλο
E΄
Ο
n1
n2
n
Ε: κύρια εστία
οπτικό κέντρο

## Slide 21
ΦΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
By Hanabi123 (talk) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5956392
Camera lens
Reflex mirror
Focal-plane shutter
Image sensor
Matte focusing screen
Condenser lens
Pentaprism/pentamirror
Viewfinder eyepiece

## Slide 22
Ε, Ε΄ : κύριες εστίες
(Κ), (Κ΄) : κύρια επίπεδα
P, P΄ : κύρια σημεία
V, V΄ : κορυφές των διαθλαστικών επιφανειών
ΦΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ
BFD
FFD
N, N΄ : δεσμικά (κομβικά) σημεία

## Slide 23
Eστιακές αποστάσεις (Focal Lengths) : PE, P΄Ε΄
ΦΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ
BFD
FFD
Αν n1=n2
PE = P΄Ε΄
Μετωπιαίες Eστιακές αποστάσεις : VE, V΄E΄
εξαρτώνται από θέση κυρίων επιπέδων
n1
n2
n
εξαρτάται από τη μορφή του φακού

## Slide 24
Θέσεις των κυρίων επιπέδων σε διάφορους τύπους φακών με πάχος
Δ. Μελιτσιώτης: «Γεωμετρική Οπτική»

## Slide 25
Reversed lens & telephoto lens
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931708

## Slide 26
By Panther - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1403003
Telephoto lens
Φυσικό μήκος τηλεφακού < εστιακή απόσταση συστήματος φακών
telephoto group (ftel<0)
f >0

## Slide 27
Teleconverter lens (ftele-c < 0)
By Tamasflex - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11881080

## Slide 28: Φακοί ZOOM Mechanical – Optical Compensation

## Slide 29
By DrBob, SVG by User:Jxjl - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Zoomlens1.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3602106
φακοί zoom – αρχή λειτουργίας
L3
L1
L2

## Slide 30
ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΟΜΑΚΡΟΓΡΑΦΙΑ
C : διάμετρος κύκλου σύγχυσης
N : αριθμός f / # (διάφραγμα)
m : μεγέθυνση

## Slide 31
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Β.Π.
1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ – ΑΡΧΗ SCHEIMPFLUG
S. F. Ray. “Scientific Photography & Applied Imaging”, Focal Press, Taylor & Francis Group

## Slide 32: Αρχή του Scheimflug ή Κανόνας τεμνομένων επιπέδων
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle

## Slide 33: Αρχή του Scheimflug

## Slide 34: Αρχή του Scheimflug
ephotozine.com

## Slide 35
2. Σύστημα ταυτόχρονης εστίασης σε 2 ή περισσότερα επίπεδα
S. F. Ray. “Scientific Photography & Applied Imaging”, Focal Press, Taylor & Francis Group
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Β.Π.

## Slide 36: Τέλος Ενότητας

## Slide 37: Σημειώματα

## Slide 38: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθανάσιος Αραβαντινός 2014. Αθανάσιος Αραβαντινός. «Επιστημονική Φωτογραφία (Θ). Ενότητα 3: Macro-φωτογραφία». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 39: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 40: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 41: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 42: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.