## Slide 1: Κυκλοφοριακή Ροή

## Slide 2: Εισαγωγή
Κυκλοφοριακή ροή
  Κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μία οδό
  Προσδιορίζεται από συγκεκριμένα μεγέθη
Μικροσκοπικά | Μακροσκοπικά
Χρονικός διαχωρισμός Hs | Φόρτος Q (οχήματα ανά ώρα)
Ταχύτητα σημείου | Μέση Ταχύτητα V (χιλιόμετρα ανά ώρα)
Χωρικός διαχωρισμός Ht | Πυκνότητα K (οχήματα ανά χιλιόμετρο)
 | Σύνθεση Κυκλοφορίας, Χαρ/κα Στάθμευσης

## Slide 3: Βασικά Μεγέθη
Κυκλοφοριακός φόρτος (traffic volume - Q)
  Ο συνολικός αριθμός οχημάτων που περνούν από τη διατομή μιας λωρίδας ή οδού κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος (συνήθως οχήματα ανά ώρα).
Ρυθμός ροής (flow rate - q)
  Ο φόρτος κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου μικρότερης της ώρας ανηγμένος στην ώρα (ισοδύναμος ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος).
  Eκφράζεται πάντοτε σε οχήματα ανά ώρα.
  Η περίοδος μέτρησης στην οποία αναφέρεται είναι το 15-λεπτο.

## Slide 4: Βασικά Μεγέθη

## Slide 5: Διακυμάνσεις Κυκλοφοριακού Φόρτου
Eτήσια μεταβολή
Μηνιαία διακύμανση (κατά τη διάρκεια του έτους)
Ημερήσια διακύμανση (κατά τη διάρκεια της εβδομάδας)
Ωριαία διακύμανση (κατά τη διάρκεια της ημέρας)
Διακύμανση μέσα στην ώρα

## Slide 6: Ετήσια Μεταβολή
Ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό και τη μελέτη οδικών τμημάτων
Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία-ΕΜΗΚ (Average Annual Daily Traffic-AADT)
  Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που διέρχονται από δεδομένο σημείο ή διατομή οδού σε ένα έτος διαιρεμένο με το συνολικό αριθμό των ημερών του έτους.
Αντίστοιχα ορίζεται η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία-ΜΗΚ (Annual Daily Traffic-ADT)

## Slide 7: Ετήσια Μεταβολή

## Slide 8: Ετήσια Μεταβολή
ΕΜΗΚ = ?
ΕΜΗΚ (εκτός Σαβ/κων) = ?

## Slide 9: Ετήσια Μεταβολή
ΕΜΗΚ = 5.445/365 = 14.918 οχήματα/ημέρα
ΕΜΗΚ (εκτός Σαβ/κων) = 2.583/260 = 9.935 οχήματα/ημέρα

## Slide 10: Ετήσια Μεταβολή
Ετήσια Μεταβολή Κυκλοφοριακού Φόρτου
σε επιλεγμένους οδικούς άξονες της Αθήνας

## Slide 11: Μηνιαία Διακύμανση
Αντανακλά τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής

## Slide 12: Μηνιαία Διακύμανση

## Slide 13: Ημερήσια Διακύμανση

## Slide 14: Ωριαία Διακύμανση

## Slide 15: Ωριαία Διακύμανση

## Slide 16: Ωριαία Διακύμανση
Πρωινή και απογευματινή αιχμή:
  Οι χαρακτηριστικές περίοδοι που ο φόρτος λαμβάνει υψηλές τιμές το πρωί και το απόγευμα
  Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών οι οδηγοί πηγαίνουν προς και επιστρέφουν από την εργασία τους.
Ώρα Αιχμής (peak hour):
  Η μια ώρα της ημέρας που ο φόρτος παίρνει, συνολικά, την υψηλότερή του τιμή
  Η ώρα αιχμής διαφέρει από μέρα σε μέρα και από περιοχή σε περιοχή.

## Slide 17: Φόρτος Σχεδιασμού
Αν οι υψηλότεροι ωριαίοι φόρτοι για μια περιοχή ταξινομηθούν με φθίνουσα σειρά, τότε προκύπτει μια μεγάλη διακύμανση των τιμών.

## Slide 18: Φόρτος Σχεδιασμού
Ωριαίος φόρτος μελέτης (design hour volume)
  Η τιμή του φόρτου στη χαρακτηριστική ώρα για το σχεδιασμό.
Ο καταλληλότερος ωριαίος φόρτος μελέτης είναι ο τριακοστός υψηλότερος κυκλοφοριακός φόρτος του έτους,
  Ο ωριαίος φόρτος που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο κατά τριάντα συνολικά ώρες κατά τη διάρκεια ενός έτους.

## Slide 19: Φόρτος Σχεδιασμού
Υψηλότεροι ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι ενός έτους ως ποσοστό της ΕΜΗΚ και χαρακτηριστικά 30ης ώρας - Εθνικές Οδοί στην Ελλάδα
Σε υπεραστικές οδούς (γενικά) | 15 – 20% ΕΜΗΚ
Σε υπεραστικές οδούς (με μεγάλη εποχιακή διακύμανση) | 20 – 40% ΕΜΗΚ
Σε αστικές οδούς | 7% ΕΜΗΚ

## Slide 20: Ωριαία Διακύμανση
Ένα οδικό τμήμα μπορεί να έχει την ικανότητα να εξυπηρετεί τη ζήτηση στην ώρα αιχμής
Όμως οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις (για παράδειγμα σε 15 λεπτά), μπορεί να υπερβαίνουν την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού
Αποτέλεσμα η συσσώρευση της κυκλοφορίας και η δημιουργία ουρών.

## Slide 21: Ωριαία Διακύμανση
Χρονικό Διάστημα Μέτρησης | Φόρτος (οχ./15λεπτο) | Ρυθμός Ροής (οχ./ώρα)
5:00-5:15 μμ | 1000 | 1000/0.25=4000
5:15-5:30 μμ | 1100 | 4400
5:30-5:45 μμ | 1200 | 4800
5:45-6:00 μμ | 900 | 3600
5:00-6:00 μμ | Σύνολο = 4200 οχ./ώρα | 3600-4800
Αν 4200 οχημάτων/ώρα είναι η μέγιστη τιμή φόρτου που μπορεί να εξυπηρετηθεί από την οδό, τότε σε κάθε 15-λεπτο η μέγιστη τιμή είναι 4200/4= 1050 οχήματα.
Ενώ η «ικανότητα» της οδού είναι σταθερή, η ζήτηση παρουσιάζει διακυμάνσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών στα 30 λεπτά που η ζήτηση ξεπερνά την ικανότητα (5:15 - 5:45).

## Slide 22: Ωριαία Διακύμανση
Συντελεστής Ώρας Αιχμής –ΣΩΑ (Peak Hour Factor-PHF)
  Ο λόγος του αριθμού των οχημάτων που περνούν από μια διατομή λωρίδας ή οδού σε μια ώρα, προς τον τετραπλάσιο αριθμό των οχημάτων που περνούν από την ίδια διατομή κατά τη διάρκεια των 15 συνεχόμενων λεπτών της ώρας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας.
Εκφράζει την ομοιομορφία (ή ανομοιομορφία) της ζήτησης

## Slide 23: Ωριαία Διακύμανση
Συντελεστής Ώρας Αιχμής –ΣΩΑ (Peak Hour Factor-PHF)
  Ο λόγος του αριθμού των οχημάτων που περνούν από μια διατομή λωρίδας ή οδού σε μια ώρα, προς τον τετραπλάσιο αριθμό των οχημάτων που περνούν από την ίδια διατομή κατά τη διάρκεια των 15 συνεχόμενων λεπτών της ώρας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας.
Εκφράζει την ομοιομορφία (ή ανομοιομορφία) της ζήτησης
Μέγιστη τιμή του ΣΩΑ: 1,00 (ομοιομορφία)
Ελάχιστη τιμή του ΣΩΑ: 0,25 (ανομοιομορφία).
Τυπική τιμή του ΣΩΑ: 0,85 - 0,95

## Slide 24: Ωριαία Διακύμανση
Στην περίπτωση του 15-λεπτου, ο ΣΩΑ υπολογίζεται από τη σχέση:
όπου V ο ωριαίος φόρτος (οχήματα/ώρα), Vmx15 ο μέγιστος φόρτος 15 συνεχόμενων λεπτών εντός της ώρας, ΣΩΑ συντελεστής ωριαίας αιχμής
Ο ΣΩΑ μπορεί να καθοριστεί με:
Επί τόπου μετρήσεις
Χαρακτηριστικές μετρήσεις σε ορισμένες τυπικές θέσεις μιας πόλης που καλύπτουν όλες τις συνθήκες που είναι πιθανό να παρουσιαστούν στην πόλη.
Εκτιμήσεις

## Slide 25: Ωριαία Διακύμανση

## Slide 26: Ωριαία Διακύμανση

## Slide 27: Κατανομή ανά λωρίδα και κατεύθυνση
Κατά κατεύθυνση ωριαίος φόρτος σχεδιασμού - ΩΦΣ (directional design hour volume) προς την κατεύθυνση με το μεγαλύτερο ποσοστό κυκλοφορίας βασίζεται στην ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία (ΕΜΗΚ):
όπου
Κ Ποσοστό της EMHK που διέρχεται κατά την ώρα αιχμής
D Ποσοστό της κυκλοφορίας στην ώρα αιχμής προς τη δυσμενέστερη (όσον αφορά στο μέγεθος της κυκλοφορίας) κατεύθυνση.

## Slide 28: Σύνθεση Κυκλοφορίας
Σύνθεση της κυκλοφορίας
  Ποσοστιαία κατανομή του κυκλοφοριακού φόρτου ανά τύπο οχήματος
  Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων κάθε οδικού τμήματος.
Μετατροπή των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων σε συγκρίσιμες μονάδες, από άποψη κυκλοφοριακής ικανότητας οδού
  Χρησιμοποιείται ως βασική μονάδα το επιβατικό αυτοκίνητο
  Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι εκφράζονται σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (Μ.Ε.Α.).
Για τη μετατροπή των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων σε ΜΕΑ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γενικευμένοι συντελεστές μετατροπής.

## Slide 29: Σύνθεση Κυκλοφορίας
Τύπος οχήματος | Βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών |  |  |  | ΥΠΕΧΩΔΕ
 | Υπεραστικές | Αστικές Οδοί |  |  | (Ελλάδα)
 | Οδοί | Γενική | Μελέτη | Μελέτη | 
 |  | μελέτη | Κυκλ. κόμβων | Σηματο-δότησης | 
Επιβατικά οχήματα, ταξί, ημιφορτηγά (ΩΦ<1,5t) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Μέσα και βαρέα φορτηγά (ΩΦ>1,5t) | 3,00 | 2,00 | 2,80 | 1,75 | 2,00
Λεωφορεία, πούλμαν, τρόλλεϋ | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,25 | 3,00
Μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 0,50
Ποδήλατα | 0,50 | 0,33 |  |  |